Direction des Recherches Océaniques DRO/DOPS/LPO Laboratoire de Physique des Océans Unité mixte n° 6523 (CNRS/IFREMER/UBO) André BILLANT Pierre BRANELLEC Thierry HUCK Février 2006 – DRO/DOPS/LPO/06-01

Campagne OVIDE 2004 Rapport de données CTD-O2

RESUME

La campagne Ovide 2 est la deuxième d’une série de campagnes océanographiques dont le but est d’établir un observatoire de la variabilité climatique du tourbillon subpolaire de l’océan Atlantique Nord. La première campagne Ovide 1 a été réalisée à la même période de l'année en 2002. Des mesures d’hydrologie, géochimie et courant ont été réalisées en 119 stations entre l’extrémité sud-est du Groenland et la Péninsule Ibérique. La répétition de campagnes le long de ce trajet tous les deux ans pendant une période de 10 ans permet de documenter l'évolution des caractéristiques des masses d’eau, et de résoudre les fluctuations à basse fréquence de la cellule méridienne de circulation, et du transport de chaleur et de traceurs vers l’Europe.

Afin de mieux connaître les variations des principaux courants présents le long de la côte et du talus groenlandais, 5 mouillages courantométriques ont été mis en place et seront relevés d'ici 1 et 2 ans.

La distance entre stations a été ajustée pour permettre de résoudre les tourbillons de moyenne échelle. En chaque station, des profils continus de température, salinité et oxygène dissous ont été mesurés de la surface jusqu’au fond (CTDO2). Les analyses géochimiques effectuées sur des prélèvements d’eau ont permis de déterminer la teneur en sels nutritifs (nitrates, phosphates, silicates), le pH et l'alcalinité, permettant de calculer le carbone anthropique. Ces mesures ont été complétées par des profils de courant effectués à l’aide de courantomètres acoustiques  de la surface jusqu'au fond (L-ADCP), ainsi que sur la tranche d'eau de 0 à 600 mètres le long de la route du navire (VM-ADCP). La température, la salinité et la teneur en chlorophylle des eaux de surface ont été mesurées en continu grâce au thermosalinomètre et au fluorimètre du bord.

Le programme Ovide s’appuie en outre sur l’analyse des données des profileurs lagrangiens du projet Argo (10 flotteurs Provor ont été mis à l'eau pour Coriolis), l’analyse des données d’altimétrie spatiale (JASON, TOPEX/POSEIDON, ERS, etc.. ), un programme de modélisation réaliste à haute résolution (supérieure à 1/6°) et l’assimilation de données dans un modèle à plus basse résolution.

Ce projet s'intègre dans le Programme National d'Etude du Climat (PNEDC), contribution nationale au programme international Clivar (Climate Variability and Predictability), et complémente les travaux prévus dans cette région (principalement) par l’Allemagne, la Grande-Bretagne et le Canada.

ABSTRACT

The Ovide 2 cruise is the second of a series of oceanographic sections aimed at establishing an observatory of climatic variability of the North Atlantic subpolar gyre. The first cruise Ovide 1 took place at the same time of year in 2002. Hydrographic, geochemical and current measurements were carried out in 119 stations between Greenland south-east tip and Portugal. The measurements will be repeated along this section every two years during 10 years, allowing to resolve the low-frequency fluctuations of the water masses properties, the meridional overturning cell and the heat and tracers transport towards Europe.

To monitor the variations of the main currents along the coast and slope off Greenland, 5 currentmeters lines have been moored and will be recovered and replaced after 1 and 2 years.

The distance between stations has been adjusted to resolve the mesoscale eddies. At each station location, continuous profiles of temperature, salinity and dissolved oxygen were measured from the surface to the bottom (CTDO2). Geochemical analysis of water samples collected at up to 28 levels determined the concentration in nutrients (nitrate, phosphate, silicate), pH and alkalinity, allowing the computation of anthopogenic carbon. In addition, current profiles were measured by acoustic currentmeters down to the bottom at each stations (L-ADCP), and down to 600 m along the ship route (VM-ADCP). Temperature, salinity and chlorophylle content was measured continuously at the surface through the onboard thermosalinometer and fluororimeter.

The Ovide project also relies on the analysis of Argo profiling floats data (10 Provor profiling floats have been deployed for Coriolis during the cruise), precise altimetry (JASON, TOPEX-POSEIDON, ERS, ...), a realistic high-resolution numerical modelling program (the Drakkar project) and data assimilation in a coarser resolution model.

This project is a French contribution to the international program Clivar (Climate Predictability and Variability) through the National Program for Climate (PNEDC), and supplement sections planned in this area by (mainly) Germany, UK and Canada.

SOMMAIRE

I.	Le programme OVIDE	9

II.	La campagne OVIDE 2004	13

III.	CALIBRATION DES MESURES CTD-O2	15

III.1.	Acquisition des données CTD-O2	15

III.1.1. Déroulement de la campagne	15

III.1.2. Traitement des données	19

III.2.	Échantillonnage en mer	20

III.3.	Analyse des échantillons de salinité et d'oxygène dissous	22

III.3.1. Salinité	22

III.3.2. Oxygène dissous	25

III.4.	Étalonnage de la mesure de pression sur les profils CTD	28

III.4.1. Etalonnage du capteur dans les conditions du laboratoire à 20°C	28

III.4.2. Influence de la température statique	28

III.4.3. Influence de l'effet dynamique de température	30

III.4.4. Correction de la mesure de pression sur les profils CTD	31

III.4.5. Vérifications de la mesure de pression CTD	31

III.5.	Etalonnage de la mesure de température sur les profils CTD	34

III.5.1. Mode opératoire	34

III.5.2. Vérification de la mesure de température CTD	36

III.6.	Calibration de la conductivité sur les profils CTD	38

III.6.1 Modification du programme de réduction	38

III.6.2. Mode opératoire	41

III.6.3. Analyse des premiers résultats et stratégie adoptée	41

III.6.4. Bilan de la calibration des profils	42

III.6.5.Vérification des résultats	48

III.7.	Calibration des profils d'oxygène dissous	51

III.7.1. Nouveau capteur d’Oxygène Seabird	51

III.7.2. Mode opératoire	51

III.7.3. Unités d'oxygène dissous	52

III.7.3. Stratégie de regroupement des stations	52

III.7.4. Bilan de la calibration des profils	52

III.7.5.Vérification des résultats	59

IV - BIBLIOGRAPHIE	61

V - LISTINGS ET FIGURES DES PARAMÈTRES BATHYSONDE	63

# Le programme OVIDE

Thème scientifique et objectifs précis de cette campagne

La campagne Ovide 2 est la deuxième d’une série de campagnes océanographiques dont le but est d’établir un observatoire de la variabilité climatique du tourbillon subpolaire de l’océan Atlantique Nord. La première campagne Ovide 1 a été réalisée à la même période de l'année en 2002. Des mesures d’hydrologie, géochimie et courant ont été réalisées en 119 stations entre l’extrémité sud-est du Groenland (Cap Hoppe) et la Péninsule Ibérique (Cap Mendocino). La répétition de campagnes le long de ce trajet tous les deux ans pendant une période de 10 ans va permettre de documenter l'évolution des caractéristiques des masses d’eau, et de résoudre les fluctuations à basse fréquence de la cellule méridienne de circulation, du flux de chaleur vers l’Europe et du transport de traceurs.

Afin de mieux connaître les variations des principaux courants présents le long de la côte et du talus groenlandais, et de mieux contraindre les estimations de courants à travers la section, 5 mouillages courantométriques ont été mis en place et seront relevés d'ici 1 et 2 ans.

La distance entre stations a été ajustée pour permettre de résoudre les tourbillons de moyenne échelle. En chaque station des profils continus de température, salinité et oxygène dissous ont été mesurés de la surface jusqu’au fond (CTDO2). Les analyses géochimiques effectuées sur des prélèvement d’eau ont permis de déterminer la teneur en sels nutritifs (nitrates, phosphates, silicates), le pH et l'alcalinité, permettant de calculer le carbone anthropique – les mesures de fréons (CFCs, CCl4) prévues n'ont pas pu être effectuées à cause d'un dysfonctionnement du chromatographe embarqué (ce problème n'a pas pû être résolu à bord malgré l'assistance du constructeur, des électroniciens du bord et de Genavir à terre). Ces mesures ont été complétées par des profils de courant effectués à l’aide de courantomètres acoustiques de la surface jusqu'au fond(L-ADCP) , ainsi que sur une tranche d'eau de 0 à 600 mètres le long de la route du navire (VM-ADCP). La température, la salinité et la teneur en chlorophylle des eaux de surface ont été mesurées en continu grâce au thermosalinomètre et au fluorimètre du bord.

Le programme Ovide s’appuie en outre sur l’analyse des données des profileurs lagrangiens du projet Argo (10 flotteurs Provor ont été mis à l'eau pour Coriolis), l’analyse des données d’altimétrie spatiale (JASON, TOPEX/POSEIDON, ERS, etc.. ), un programme de modélisation réaliste à haute résolution (supérieure à 1/6°, le projet franco-allemand Drakkar) et l’assimilation de données dans un modèle à plus basse résolution.

Ce projet s'intègre dans le Programme National d'Etude du Climat (PNEDC), contribution nationale au programme international Clivar (Climate Variability and Predictability), et complémente les travaux prévus dans cette région (principalement) par l’Allemagne, la GrandeBretagne et le Canada.

La qualité des données a été surveillée de manière constante à bord et leur qualité est aussi bonne ou meilleure que celle requise par les normes internationales émises lors de l’expérience WOCE. Le traitement des données ADCP à bord a demandé une attention particulière et a finalement donné des résultats très satisfaisants et de très bonne qualité.

La section hydrographique a permis d’échantillonner une grande variété de masse d’eau trouvant leur origine en mer du Groenland, de Norvège, du Labrador, en mer Méditerranée et même autour de la péninsule antarctique, et de mesurer précisément les variations de leurs propriétés.

Une analyse préliminaire montre déjà des variations des propriétés de la plupart des masses d'eau profonde depuis 2002, avec des masses d'eau, venant de la mer du Labrador, des seuils du Danemark et d'Islande, plus marquées. En surface on observe un réchauffement de presque 2°C dans le tourbillon subtropical et quasi nul dans le tourbillon subpolaire, suggérant d'abord que la saison estivale était beaucoup plus avancée en juin 2004 qu'en juin 2002.

La comparaison des transports de masse (courants de surface allant vers le Nord et courants profonds revenant vers le Sud) suggère une reprise de la circulation océanique en 2004 (peut-être 10 Sverdrup, soit 10 millions de mètres cube par seconde), contre 9 Sv en 2002 et 13 Sv en 1997 (Lherminier et al., en préparation). Les résultats issus de l'hydrologie et de la courantométrie Doppler pour 2004 sont encore préliminaires.

Cette campagne a aussi été une opportunité pour déployer 47 XBTs et 10 flotteurs profileurs lagrangiens pour Coriolis, pour déployer 7 flotteurs météo pour Météo France et en récupérer un prototype à la dérive, et pour remonter une source acoustique en panne dans le Golfe de Gascogne.

Un site web, maintenu à partir du bateau et à terre, a permis aux « terriens » de suivre le déroulement de la campagne Ovide 2 : http://www.ifremer.fr/lpo/ovide. De nombreux documents en rapport avec le projet Ovide sont également disponibles sur ce site.

Résultats escomptés

- Documenter les propriétés des masses d’eau, la circulation associée et leur variabilité

La répétition de la section hydrologique Ovide permet de suivre l'évolution des caractéristiques physiques et géochimiques des principales masses d'eau rencontrées, par comparaison des sections entre elles et confrontation aux données historiques. Les travaux en cours et prévus se focalisent sur l'étude de l'eau modale subpolaire (SPMW pour SubPolar Mode Water), de l'eau de la mer du Labrador (LSW, Labrador Sea Water), de l'eau issue des seuils du Danemark (DSOW, Denmark Strait Overflow Water) et Islande-Ecosse (ISOW, Iceland-Scotland Overflow Water), et de l'eau méditerranéenne (MOW, Mediterranean Overflow Water). La circulation des masses d'eau est estimée par des analyses menées à partir des modèles inverses, mais aussi par assimilation de données et par des méthodes directes à partir de climatologies. Les données de la radiale Ovide complémentent, par la variété des traceurs mesurées, l'extension, la résolution spatiale et la précision des mesures, les observations de flotteurs profileurs (limitées à 2000 m en général).

- Documenter la variabilité de l’amplitude de la circulation thermohaline, des transports de chaleur, de carbone, de CFCs et de nutritifs.

Seule une radiale d'hydrologie-géochimie-courantométrie permet d'estimer précisément ces quantités. Dans l'Atlantique l'amplitude de la circulation thermohaline est directement reliée au transport de chaleur vers le Nord. L'analyse des mesures de la radiale Ovide permet de documenter les variations inter-annuelles de l'amplitude de la cellule méridienne de circulation à travers la section, ainsi que du transport de chaleur, des différents sels nutritifs mesurés, et du carbone anthropique. Ces analyses devraient permettre de déterminer l'origine de ces variations. À ce jour, les résultats permettent d'identifier un ralentissement de la cellule méridienne et une diminution du transport de chaleur par rapport à la section FOUREX en 1997, mais une reprise de cette circulation et des transports associés entre 2002 et 2004. La répétition de cette section tous les 2 ans permettra de bien documenter la variabilité inter-annuelle de l'amplitude de la cellule méridienne de circulation et du transport de chaleur associé, mais surtout de bien comprendre les processus qui rythment leurs variations. Nous utiliserons les simulations numériques haute résolution (Treguier et al., soumis à Ocean Dynamics) et celles  contraintes par les données (assimilation, Forget 2005 par exemple) pour estimer les fluctuations à plus hautes fréquences. La variabilité des transports méridiens de traceurs a été estimée (Forner 2005) et ces travaux seront poursuivis. Les flux de carbone seront l'objet d'une attention particulière, l'Atlantique Nord étant une région de puits pour ce paramètre.

# II.	La campagne OVIDE 2004

La campagne Ovide 2 s’est déroulée à bord du N/O Thalassa, du 4 juin au 7 juillet 2004, de Brest à Brest, c’est la deuxième campagne du programme OVIDE. Les opérations suivantes ont été réalisées (pour plus de détails on consultera le rapport de campagne) :

- Cent dix neuf stations bathysonde, qui sont l’objet de ce rapport de données

- Déploiement de profileurs lagrangiens PROVOR (10)

- Déploiement de bouées météo SVP (7)

- Déploiement de mouillages courantométriques (5)

- Relevage d’un mouillage de source acoustique

- Mesures en route : ADCP de coque, thermosalinomètre, XBT (47)

Liste des participants

|  | H/F | Nom | Institut | Fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | Huck Thierry | LPO | Chef de mission |
| 2 | F | Alvarez Marta | IIMV | Analyses pH, alcalinité, pO2, pCO2 |
| 3 | F | Autret Emmanuelle | LEMAR | Quart CTD |
| 4 | H | Branellec Pierre | LPO | Analyses S et O2 + mouillages |
| 5 | H | Cariou Thierry | LCM | Analyses nutritifs |
| 6 | F | Castaňo Monica | IIMV | Analyses pH, alcalinité, pO2, pCO2 |
| 7 | H | Cocquempot Boris | LCM | Analyses Fréons |
| 8 | H | Fernández Pérez Fiz | IIMV | Analyses pH, alcalinité, pO2, pCO2 |
| 9 | H | Ferron Bruno | LPO | Quart CTD |
| 10 | F | Forner Sandra | LCM | Analyses Fréons |
| 11 | H | Gouillou Jean-Pierre | LPO | ADCP coque |
| 12 | F | Kermabon Catherine | LPO | Quart CTD |
| 13 | F | Lagadec Catherine | LPO | Quart CTD |
| 14 | H | Le Grand Pascal | LPO | Analyses O2 |
| 15 | F | Le Bihan Caroline | TMSI | Analyses S |
| 16 | F | Louarn Essylt | LCM | Analyses Fréons |
| 17 | H | Macé Eric | LCM | Analyses nutritifs |
| 18 | H | Ménage Olivier | LPO | Quart CTD + mouillages |
| 19 | H | Mercier Herlé | LPO | Post processing ADCP |
| 20 | H | Morin Pascal | LCM | Analyses Fréons + nutritifs |
| 21 | H | Peden Olivier | LPO | Mouillages + quart CTD |
| 22 | H | Penduff Thierry | LEGI | Quart CTD |
| 23 | H | Sevellec Florian | LPO | Quart CTD |
| 24 | H | Thetten Sébastien | LPO | Quart CTD |

IIMV	: Institudo de Investigacions Marinas, Vigo (Espagne)

LCM	: Laboratoire de Chimie Marine, Roscoff et IUEM Brest

LEGI	: Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels, Grenoble

LEMAR : Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin, Brest

LPO 	: Laboratoire de Physique des Océans, UMR 6523 (CNRS, Ifremer, UBO) Brest

TMSI	: Direction Technologie Marine et Systèmes d’Information, Ifremer Brest

# III.	CALIBRATION DES MESURES CTD-O2

André Billant et Pierre Branellec

Laboratoire de Physique des Océans

## III.1.	Acquisition des données CTD-O2

### III.1.1. Déroulement de la campagne

119 stations ont été réalisées au cours de la campagne OVIDE 2004 avec une sonde de type Neil-Brown Mark III B (numéro de série : #2782) à bord du N/O THALASSA.

La campagne a commencé à Brest le 4 juin et s’est terminée à Brest le 7 juillet 2004. Les six premiers jours de la campagne ont été consacrés au transit vers la pointe Sud du Groenland et au déploiement de trois bouées météo SVP et d’un flotteur lagrangien PROVOR. Trois stations bathysonde « test » et des tirs XBT toutes les deux heures ont également été réalisés au cours de ce transit. Les stations 0 et 1 ont été réalisées avec la sonde 2782 équipée du capteur d’oxygène Seabird n° 526 sans prélèvements pour la station 1, la station 2 a été réalisée au même point que la station 1 avec la sonde 2782 équipée du capteur d’oxygène n° 530 et en prélevant des échantillons. La suite de la campagne a été réalisée avec la sonde 2782 équipée du capteur O2   n° 530.

Sur le plateau du Groenland, les cinq mouillages courantométriques ont été mouillés après reconnaissance bathymétrique des fonds et réalisation de quelques stations CTD.

Entre la pointe du Groenland et la côte portugaise, la radiale CTD a commencé à la station 12 et les stations suivantes ont été réalisées de manière continue en intercalant les lâchers des flotteurs PROVOR et des bouées météo. La radiale s’est terminée à la station 118.

Lors du retour sur Brest, un mouillage de source acoustique a été relevé.

Les profils CTD ont été réalisés de la surface jusqu’à une distance de 15 mètres du fond. A chaque station, le câble électroporteur est déroulé puis enroulé à une vitesse de 1 mètre par seconde (0.5 m/s pour les 100 mètres de surface). Au cours de la remontée le treuil est stoppé aux niveaux de fermeture des 28 bouteilles de prélèvement. L’approche du fond est contrôlée à l’aide d’un pinger embarqué dans le châssis de la sonde et d’un contacteur de fond qui déclenche un signal sonore.

Outre ces instruments deux ADCP (Acoustic Doppler Currentmeter Profiler) sont embarqués dans le châssis pour obtenir des profils verticaux de vitesse du courant.

La figure III-1 présente la position géographique des stations de la campagne OVIDE 2004.

Figure III.1 : Position géographique des 119 stations CTD-O2 de la campagne OVIDE 2004

Le tableau, ci-dessous, indique la date et la position de chaque station CTD :

| Station | Date | Heure | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Pres. Max (dbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0    07/06/04  18-17-00    N 53  0.19    W  19 59.73     2693     2686

1    08/06/04  19-21-00    N 54 10.22    W  26 30.16     3538     3573

2    08/06/04  22-10-00    N 54 10.13    W  26 29.94     3531     3572

3    11/06/04  07-57-00    N 59 52.96    W  42 33.75      199      197

4    11/06/04  09-03-00    N 59 52.02    W  42 30.20      203      203

5    11/06/04  10-10-00    N 59 50.90    W  42 27.01      240      240

6    11/06/04  11-37-00    N 59 53.52    W  42 36.56      180      178

7    11/06/04  15-15-00    N 59 52.83    W  42 32.01      194      193

8    11/06/04  18-23-00    N 59 48.96    W  42 19.19      465      464

9    12/06/04  18-39-00    N 59 39.18    W  41 47.78     1895     1891

10    12/06/04  21-45-00    N 59 45.49    W  42  8.01     1716     1714

11    13/06/04  02-09-00    N 59 47.78    W  42 16.73     1012     1038

12    13/06/04  19-40-00    N 59 51.91    W  42 55.67      199      195

13    13/06/04  20-49-00    N 59 51.39    W  42 48.68      183      182

14    13/06/04  21-51-00    N 59 50.84    W  42 40.40      188      185

15    13/06/04  23-12-00    N 59 45.76    W  42 32.47      228      219

16    14/06/04  00-27-00    N 59 44.48    W  42 24.75      570      605

17    14/06/04  02-43-00    N 59 48.51    W  42 14.13     1187     1223

18    14/06/04  05-23-00    N 59 47.81    W  41 59.82     1715     1736

19    14/06/04  08-24-00    N 59 47.68    W  41 44.09     1838     1860

20    14/06/04  11-49-00    N 59 46.23    W  41 17.57     2034     2064

21    14/06/04  15-15-00    N 59 45.28    W  40 53.65     2268     2306

22    14/06/04  18-51-00    N 59 43.45    W  40 15.11     2642     2688

23    14/06/04  23-02-00    N 59 41.07    W  39 35.12     2779     2835

24    15/06/04  03-09-00    N 59 37.48    W  38 57.61     2905     2960

25    15/06/04  07-15-00    N 59 33.64    W  38 19.24     3014     3082

26    15/06/04  11-38-00    N 59 29.56    W  37 40.69     3085     3155

27    15/06/04  15-52-00    N 59 25.68    W  37  2.44     3090     3159

28    15/06/04  20-15-00    N 59 21.95    W  36 24.05     3071     3137

29    16/06/04  00-22-00    N 59 17.95    W  35 45.54     3069     3145

30    16/06/04  04-37-00    N 59 13.95    W  35  6.96     2960     3022

31    16/06/04  08-47-00    N 59  9.78    W  34 28.59     2475     2529

32    16/06/04  12-50-00    N 59  6.26    W  33 49.85     2261     2296

33    16/06/04  16-38-00    N 59  2.41    W  33 11.64     2259     2306

34    16/06/04  20-17-00    N 58 58.33    W  32 33.41     1797     1881

35    17/06/04  00-55-00    N 58 54.59    W  31 54.68     1688     1699

36    17/06/04  05-17-00    N 58 50.70    W  31 16.11     1375     1475

37    17/06/04  09-30-00    N 58 43.61    W  30 41.73     1458     1457

38    17/06/04  12-59-00    N 58 32.99    W  30 21.87     1596     1626

39    17/06/04  16-11-00    N 58 24.62    W  30  6.09     2186     2194

40    17/06/04  20-31-00    N 58 12.51    W  29 43.58     2238     2248

41    18/06/04  00-57-00    N 57 58.20    W  29 16.54     2145     2152

42    18/06/04  05-23-00    N 57 44.73    W  28 51.47     2499     2529

43    18/06/04  09-17-00    N 57 30.57    W  28 25.00     2438     2446

44    18/06/04  13-04-00    N 57 14.31    W  28  3.57     2717     2732

45    18/06/04  16-58-00    N 56 55.95    W  27 49.11     2861     2884

46    18/06/04  21-20-00    N 56 37.73    W  27 34.87     2729     2754

47    19/06/04  00-58-00    N 56 19.95    W  27 20.93     2663     2684

48    19/06/04  04-51-00    N 56  2.23    W  27  6.73     2805     2827

49    19/06/04  08-51-00    N 55 44.45    W  26 52.72     2978     3007

50    19/06/04  13-17-00    N 55 35.80    W  26 45.87     3170     3207

51    19/06/04  17-02-00    N 55 26.72    W  26 38.73     3314     3353

52    19/06/04  21-19-00    N 55 17.86    W  26 31.64     3362     3398

53    20/06/04  01-34-00    N 55  8.98    W  26 24.53     3388     3428

54    20/06/04  05-36-00    N 54 59.95    W  26 17.56     3352     3389

55    20/06/04  09-47-00    N 54 50.96    W  26 10.60     3381     3432

56    20/06/04  14-09-00    N 54 41.79    W  26  3.56     3493     3537

57    20/06/04  18-22-00    N 54 32.70    W  25 56.66     3309     3353

58    20/06/04  22-39-00    N 54 23.13    W  25 49.79     3055     3082

59    21/06/04  02-47-00    N 54 12.18    W  25 41.13     2855     2871

60    21/06/04  06-45-00    N 54  0.93    W  25 31.98     3060     3087

61    21/06/04  10-49-00    N 53 49.75    W  25 23.22     2774     2758

| Station | Date | Heure | Latitude | Longitude | Sonde (m) | Pres. Max (dbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

62    21/06/04  14-44-00    N 53 38.40    W  25 14.44     3495     3661

63    21/06/04  19-21-00    N 53 27.22    W  25  5.65     3520     3565

64    21/06/04  23-45-00    N 53 15.99    W  24 57.04     3531     3569

65    22/06/04  04-53-00    N 52 53.58    W  24 39.40     3614     3668

66    22/06/04  09-55-00    N 52 31.27    W  24 21.78     3599     3647

67    22/06/04  14-59-00    N 52  8.80    W  24  4.30     3896     3955

68    22/06/04  20-10-00    N 51 46.37    W  23 46.64     3844     3918

69    23/06/04  01-30-00    N 51 23.96    W  23 29.05     3259     3289

70    23/06/04  06-27-00    N 51  1.59    W  23 11.65     3924     3980

71    23/06/04  11-49-00    N 50 38.52    W  22 54.17     3723     3795

72    23/06/04  16-47-00    N 50 16.70    W  22 36.27     4125     4191

73    23/06/04  21-59-00    N 49 54.31    W  22 18.81     3993     4061

74    24/06/04  03-09-00    N 49 31.99    W  22  1.14     4197     4289

75    24/06/04  08-42-00    N 49  9.48    W  21 43.61     4323     4410

76    24/06/04  14-03-00    N 48 47.12    W  21 25.86     4054     4132

77    24/06/04  19-22-00    N 48 24.71    W  21  8.45     4316     4412

78    25/06/04  00-57-00    N 48  2.37    W  20 50.98     4434     4526

79    25/06/04  06-45-00    N 47 39.93    W  20 33.23     4333     4420

80    25/06/04  12-41-00    N 47 17.40    W  20 15.62     4488     4571

81    25/06/04  18-19-00    N 46 54.87    W  19 57.97     4461     4457

82    25/06/04  23-57-00    N 46 32.51    W  19 40.32     4490     4592

83    26/06/04  05-45-00    N 46 10.19    W  19 23.09     4578     4688

84    26/06/04  11-34-00    N 45 47.66    W  19  5.64     4485     4589

85    26/06/04  17-20-00    N 45 25.23    W  18 47.85     4543     4643

86    26/06/04  22-49-00    N 45  2.95    W  18 30.17     4527     4749

87    27/06/04  04-27-00    N 44 40.58    W  18 12.68     4769     4919

88    27/06/04  15-08-00    N 44 22.57    W  17 48.98     4929     4962

89    27/06/04  20-17-00    N 44 13.61    W  17 37.28     4540     4643

90    28/06/04  01-39-00    N 44  4.61    W  17 25.45     3752     3819

91    28/06/04  06-28-00    N 43 46.67    W  17  1.89     3985     4060

92    28/06/04  11-37-00    N 43 28.56    W  16 38.35     4139     4235

93    28/06/04  17-48-00    N 43 10.80    W  16 14.75     5078     5216

94    28/06/04  23-25-00    N 43  1.81    W  16  2.70     4836     4994

95    29/06/04  04-43-00    N 42 52.89    W  15 51.00     4170     4265

96    29/06/04  09-30-00    N 42 43.85    W  15 39.10     4060     4171

97    29/06/04  14-12-00    N 42 35.03    W  15 27.49     4917     5083

98    29/06/04  19-43-00    N 42 25.83    W  15 15.67     4836     4970

99    30/06/04  00-53-00    N 42 16.82    W  15  3.97     5252     5402

100    30/06/04  06-45-00    N 41 58.96    W  14 40.35     5272     5426

101    30/06/04  12-39-00    N 41 40.99    W  14 16.62     5281     5434

102    30/06/04  18-35-00    N 41 22.93    W  13 53.32     5285     5440

103    01/07/04  00-26-00    N 41  4.96    W  13 29.51     5289     5450

104    01/07/04  06-19-00    N 40 47.15    W  13  5.93     5275     5433

105    01/07/04  12-17-00    N 40 33.00    W  12 38.80     5246     5404

106    01/07/04  18-08-00    N 40 19.99    W  12 13.30     5201     5351

107    01/07/04  23-45-00    N 40 19.66    W  11 47.04     5161     5307

108    02/07/04  05-10-00    N 40 19.94    W  11 20.58     5047     5187

109    02/07/04  10-32-00    N 40 19.96    W  10 54.34     4804     4934

110    02/07/04  15-44-00    N 40 19.97    W  10 34.51     4305     4418

111    02/07/04  20-40-00    N 40 19.92    W  10 17.96     3873     3952

112    03/07/04  01-21-00    N 40 19.97    W  10  2.00     3512     3590

113    03/07/04  05-29-00    N 40 19.95    W   9 56.54     3352     3426

114    03/07/04  08-57-00    N 40 19.97    W   9 52.58     2337     2378

115    03/07/04  11-33-00    N 40 19.95    W   9 46.09      794      804

116    03/07/04  12-44-00    N 40 19.98    W   9 48.21     1481     1462

117    03/07/04  15-27-00    N 40 19.99    W   9 38.58      421      415

118    03/07/04  17-02-00    N 40 20.00    W   9 27.56      147      137

### III.1.2. Traitement des données

Les signaux de la sonde CTD-O2 sont transmis au système d'acquisition d'hydrologie du Laboratoire de Physique des Océans (L.P.O.). Ce système, conçu autour d'une station de travail UNIX, permet de visualiser en temps réel les différents paramètres mesurés et calculés sur les profils tout en contrôlant la qualité du signal transmis par la sonde. L'ensemble des données transmises par la sonde, à la cadence de 32 cycles par seconde, est sauvegardé sur disque. Après chaque station, un programme de traitement permet d'obtenir un profil de données réduites et validées tous les décibars selon une procédure décrite dans Billant (1985 et 1987). La validation consiste à comparer chaque paramètre d'un cycle à sa valeur au cycle précédent, le cycle est éliminé si la nouvelle valeur diffère de la précédente de :

0.5 dbar en pression (P),

0.032°C pour 0 < P < 1500 dbar ou 0.005°C à P > 1500 dbar en température,

0.032 mmho/cm pour 0 < P < 1500 dbar ou 0.005 mmho/cm à P > 1500 dbar  en conductivité,

0.010  A en courant oxygène,

0.3°C en température oxygène.

Une moyenne arithmétique est calculée pour chaque paramètre aux niveaux entiers de pression à condition d'avoir validé 25 % du nombre théorique de mesures dans l'intervalle de 1 dbar (32 pour un profil réalisé à un mètre par seconde). Les mesures de pression, de température, de conductivité et d’oxygène dissous ont été exploitées sur le profil descente de la sonde.

## III.2.	Échantillonnage en mer

La rosette de prélèvement PASH 6000 utilisée a été conçue au L.P.O. Initialement développée en 1984, pour supporter 16 bouteilles, elle a été équipée d'un deuxième étage de prélèvement portant ainsi sa capacité à 32 bouteilles de 8 litres. Le nombre de bouteilles est limité à 28 lorsque le châssis est équipé de deux ADCPs, ce qui est le cas d’OVIDE 2004.

Les bouteilles sont fermées au cours de la remontée de la sonde après arrêt aux niveaux de prélèvement. Ces niveaux sont répartis sur toute la hauteur du profil de manière à échantillonner toutes les masses d'eau : les 28 bouteilles étaient fermées systématiquement à chaque station. Le but des chimistes embarqués était d’échantillonner de manière plus dense la couche supérieure de l’océan. Il a donc été nécessaire d’établir un compromis acceptable afin de pouvoir disposer à chaque station de niveaux de prélèvements répartis sur toute la colonne d’eau pour recaler les profils de salinité et d’oxygène dissous. Ainsi, un minimum de 16 échantillons ont été prélevés pour mesurer salinité et oxygène dissous afin de recaler les profils.

La figure III-2 présente l’ensemble des niveaux de prélèvement auxquels salinité et oxygène dissous ont été mesurés.

Dès la remontée en surface, les échantillons sont recueillis dans chaque bouteille pour les très nombreuses analyses effectuées à bord suivant l’ordre préconisé par les instructions de WOCE. Les bouteilles sont échantillonnées suivant leur chronologie de 1 à 28.

Au cours de la campagne, 2609 bouteilles ont été fermées, 2598 mesures de salinité et 2594 mesures d’oxygène dissous ont été effectuées à bord.

Pour estimer l'erreur sur les méthodes analytiques, des doublets ont été effectués à quelques stations en déclenchant la fermeture de deux bouteilles au même niveau de prélèvement. Nous disposons ainsi de 69 doublets en salinité et 67 doublets en oxygène.

Figure III.2 : Carte synoptique indiquant le niveau des prélèvements pour dosage de salinité et d’oxygène dissous à chaque station de la campagne OVIDE 2004.

## III.3.	Analyse des échantillons de salinité et d'oxygène dissous

### III.3.1. Salinité

Les échantillons sont recueillis après trois rinçages successifs dans des flacons de 125 ml dont l'étanchéité est assurée par un joint en caoutchouc. Dès la fin des prélèvements, les échantillons sont placés dans le conteneur d'analyses dont la température contrôlée est fixée à 20°C (1°). Les échantillons sont analysés 20 à 30 heures après le prélèvement pour leur permettre d'atteindre un équilibre thermique.

La salinité des échantillons est déterminée d'après l'équation PSS 78 (UNESCO, 1981). Le salinomètre est standardisé en utilisant des ampoules d'eau normale du lot P 139 (K15 = 0.99993) fabriquées par l’OSIL à Petersfield (UK), le 10 novembre 2000 : pendant toute la campagne, la température du bain thermostaté est fixée à 21°C.

Tous les jours, avant chaque série d'analyses, la standardisation de l'appareil est vérifiée puis ajustée si nécessaire. Après l'analyse des échantillons d'une station, la standardisation est vérifiée par une nouvelle ampoule d'eau normale puis consignée sur la fiche d'analyses. Pour chaque échantillon, trois rinçages successifs de la cellule sont effectués avant de faire deux ou trois lectures séparées à chaque fois par un rinçage.

Les échantillons de la campagne ont été analysés avec un salinomètre de type PORTASAL (n° 62302) sauf les échantillons des stations 21 à 23 qui l’ont été avec le Portasal n° 5883. Ces deux appareils ont été vérifiés par l’OSIL avant la campagne. La stabilité des appareils a été satisfaisante pendant la durée de la campagne.

La figure III-3 montre les écarts de salinité obtenus sur les doublets de la campagne : ils ont été réalisés à des niveaux de prélèvement compris entre la surface et le fond et ont été recueillis à des stations réparties sur toute la durée de la campagne.

Les écarts entre deux mesures de salinité ont été étudiés pour  69 doublets : la figure  III-4 en présente l'histogramme. On observe que dans 25 % des cas l'écart de salinité mesurée sur les deux bouteilles est inférieur à 0.001 et dans 77 % des cas il est inférieur à 0.003, et l'écart-type est de 0.0026. En ne considérant que les doublets effectués à pression supérieure à 980 dbar, l'écart-type est de 0.0028.

Figure III.3 : Ecarts de salinité entre deux bouteilles fermées au même niveau :

- en fonction du numéro de station à laquelle a été réalisé le doublet,

- en fonction de la pression à laquelle a été réalisé le doublet.

Figure III.4 : Histogramme des écarts de salinité sur les doublets :

- pour les 69 doublets de la campagne,

- pour les 45 doublets réalisés à pression supérieure à 980 dbar.

### III.3.2. Oxygène dissous

Pour analyser l'oxygène dissous, les échantillons sont recueillis dans des flacons à bouchon plongeur de 120 ml. Après remplissage du flacon, la température de l'échantillon est notée avant de laisser déborder trois fois l'équivalent de volume du flacon. Après addition successive des deux réactifs (MnCl2 et NaOH-NaI) et bouchage, une agitation est pratiquée pendant 30 secondes. Dès que tous les prélèvements sont terminés, les flacons sont retournés un à un pour remettre en suspension le précipité. Les échantillons sont entreposés dans le conteneur laboratoire à la température de 20°C (1°) puis analysés dans un délai de 4 à 24 heures. Le nouveau capteur d’oxygène Seabird monté sur la sonde est rincé après chaque station avec une solution de Triton XT100 diluée (0.1 %) comme préconisé par le constructeur.

Les conditions opératoires et la méthode d'analyse sont conformes aux recommandations de WOCE (WOCE Operations Manual, 1991). Après acidification dans le flacon de prélèvement, l'iode libéré est dosé par une solution de thiosulfate de sodium dont la normalité est de l'ordre de 0.02N. Celle-ci est préparée en quantité suffisante pour analyser une centaine de stations : sa normalité est déterminée tous les jours, avant le début des séries d'analyses, comparativement à une solution d'iodate de potassium dont la normalité, obtenue par pesée, est 0.020013.

Le dosage est piloté par un titroprocesseur associé à une électrode de platine qui mesure le potentiel de la réaction et contrôle la burette de thiosulfate de sodium. Le volume de thiosulfate nécessaire à la réduction de l'iode est déduit de la détermination automatique du point d'inflexion sur la courbe de potentiel à l'équivalence.

La figure III-5 montre les écarts obtenus entre les mesures effectuées sur les 73 doublets : la figure III-6 en présente des histogrammes. Pour l'ensemble des doublets prélevés entre le fond et la surface, 33 % des écarts sont inférieurs à 0.005 ml/l et 74 % sont inférieurs à 0.015 ml/l pour un écart-type de 0.020 ml/l. En éliminant les niveaux compris entre la surface et 980 dbar, où la variabilité en oxygène est plus importante, l’écart-type est encore de 0.022 ml/l.

Figure III.5 : Ecarts en oxygène entre deux bouteilles fermées au même niveau :

- en fonction du numéro de station à laquelle a été réalisé le doublet,

- en fonction de la pression à laquelle a été réalisé le doublet.

Figure III.6 : Histogramme des écarts en oxygène sur les doublets :

- pour les 73 doublets de la campagne,

- pour les 47 doublets réalisés à pression supérieure à 980 dbar.

## III.4.	Étalonnage de la mesure de pression sur les profils CTD

La sonde utilisée est équipée d'un capteur de pression de type Paine dont la résolution est de 0.1 dbar et, d'après le constructeur, la précision de  6.5 dbar.

De manière habituelle, les capteurs sont étalonnés avant et après la campagne au laboratoire de métrologie de l'IFREMER, habilité par le Bureau National de Métrologie (B.N.M.). Le capteur est branché sur un banc balance Desgranges et Huot qui délivre une pression référence avec une erreur maximale de  0.75 dbar au niveau 6000 dbar.

### III.4.1. Etalonnage du capteur dans les conditions du laboratoire à 20°C

Trois cycles de montée et descente en pression, par paliers successifs de 600 dbar, de 0 à 6000 dbar, sont réalisés à la température du laboratoire soit 20°C (1°). Les résultats obtenus sont présentés sur la figure III-7 sous forme d'écarts entre la pression référence délivrée par le banc balance et la pression équivalente indiquée par le capteur sur les cycles montée en pression (profil descente de la sonde) et descente en pression (profil montée). La répartition des points résultant des étalonnages pré- et post- campagnes, peut être corrigée par un polynôme de degré 5. Ces résultats mettent en évidence une excellente stabilité du capteur : tous les points d’étalonnage sont situés à moins de 1 dbar de la courbe de correction.

Cette stabilité du capteur de pression est également vérifiée dans le temps, la dérive du capteur au cours des neuf dernières années est de l’ordre de 3 dbar.

### III.4.2. Influence de la température statique

La réponse du capteur est influencée par sa température interne. La température océanique présente des écarts supérieurs à 20°C entre la surface et le fond. Il est donc nécessaire de connaître la température interne du capteur en cours de profil. Celle-ci est mesurée comme paramètre annexe et transmise dans les cycles de mesures de la sonde.

L'influence statique de température interne du capteur est étudiée au laboratoire en immergeant la sonde dans un bain d'eau à différentes températures. Après stabilisation de la température interne du capteur, on effectue un cycle de montée puis de descente en pression en relevant l'indication du capteur de pression à des paliers séparés de 1000 dbar. Cette opération est répétée en cinq différents points de température compris entre 0 et 30°C. La série d'essais montre qu'une différence de température interne de 30°C provoque un décalage de l'indication de pression de l’ordre de 6 dbar à toutes les pressions expérimentales.

Figure III.7 : Répartition des écarts, tous les 600 dbar, entre la pression de référence et la pression indiquée pour le capteur Neil-Brown lors des étalonnages pré et post-campagne à la température du laboratoire (20°C) :

- cycles montée en pression (profils descente),

- cycles descente en pression (profils montée).

La courbe de degré 5 qui réduit les écarts est représentée.

La température interne à un niveau de pression donné (profil descente ou montée) est déterminée pour l'ensemble des stations de la campagne en utilisant un profil moyen. La correction de température statique est ainsi obtenue à chaque niveau de pression. L'erreur maximum d'une telle correction (0.5 dbar) est obtenue entre 0 et 1000 dbar. L'erreur est inférieure à 0.3 dbar lorsque la pression est supérieure à 2000 dbar.

La correction de température statique appliquée aux pressions obtenues à la température de 20°C est de 1.1 dbar en surface (à la pression zéro) et de 2.9 dbar à la profondeur de 6000 mètres dans le cas d’un profil montée.

### III.4.3. Influence de l'effet dynamique de température

Le passage de la thermocline, à la descente et à la montée, provoque une variation brutale de température. Ce choc thermique, appelé influence de température dynamique, est simulé en laboratoire afin d'étudier le comportement du capteur qui dépend essentiellement de la qualité de son isolation.

Le capteur a été soumis à une série de chocs thermiques en immergeant brutalement la sonde après un séjour à une température donnée dans un bain plus chaud ou plus froid suivant le cas. Les paramètres transmis par la sonde (pression, température in-situ et température interne du capteur de pression) sont enregistrés pendant un temps suffisamment long pour étudier le comportement du capteur après ce phénomène.

Ces expériences permettent de constater que le capteur subit, dans les conditions de son utilisation en mer, un décalage de 2.1 dbar 27 minutes après un choc thermique de 15°C : ce décalage reste constant pendant une durée de 4 heures.

La correction de ce type de choc a été appliquée à la pression enregistrée sur les profils de la campagne en admettant que :

- Le passage de la thermocline provoque un choc thermique de 12°C et donc un décalage de 1.7 dbar sur le profil descente puis de sens inverse en fin de montée.

- Le profil descente est exécuté à la vitesse de 1 mètre par seconde au-delà de 100 dbar.

- L'arrêt à chaque palier pour fermer la bouteille en cours de montée dure 1 minute.

### III.4.4. Correction de la mesure de pression sur les profils CTD

et au niveau des prélèvements

Après correction de l'indication du capteur de pression à la température du laboratoire soit 20°C (paragraphe 4.1), on ajoute successivement la correction liée à l'effet statique (paragraphe 4.2) puis celle associée à l’effet dynamique (paragraphe 4.3).

Ces corrections sont appliquées à chaque type de profil (descente ou montée). Le résultat de ces trois corrections fournit une série de points expérimentaux, séparés de 200 dbar, qui permettent d’appliquer une correction globale à l’indication du capteur de pression enregistrée sur les profils CTD. Ces points expérimentaux, présentés à la figure III-8, permettent de calculer les coefficients d’un polynôme de degré 5 qui corrige la valeur de la pression enregistrée en temps réel sur les deux types de profil.

On constate que la correction globale de l’indication du capteur reste inférieure à 5 dbar et que les effets de température ne sont pas négligeables.

### III.4.5. Vérifications de la mesure de pression CTD

L’indication du capteur de pression CTD était relevée à différents niveaux, à chaque station, de manière à établir des comparaisons avec d’autres types de mesures.

III.4.5.1. Suivi du capteur de pression en surface

Pendant la campagne, le relevé de l’indication du capteur de pression, dans l’air, avant le début de chaque station, a montré que cette valeur est restée stable et variait entre 1.0 et 5.5 décibars avec une valeur moyenne à 2.6 décibars.

Les niveaux de pression obtenus en surface (en sortie du programme de réduction des données), au début du profil descente et à la fin du profil montée, sont portés au fil des stations sur la figure III-9. La correction de la mesure de pression résultant de l’application du polynôme est portée sur les figures. On observe que la hauteur d’eau au-dessus du capteur (de 1 à 8 mètres en début de descente et 1 à 10 mètres en fin de montée) est tout à fait compatible avec l’immersion du capteur observée en surface à chaque station.

Figure III.8 : Répartition des écarts entre la pression de référence et la pression indiquée par le capteur Neil-Brown après correction, de la linéarité du capteur à 20°C, de l’influence de la température statique et de l’effet dynamique de température :

- cycles montée en pression (profils descente),

- cycles descente en pression (profils montée).

La courbe de degré 5 qui corrige la pression sur les profils est représentée.

Figure III-9 : Suivi de l’indication du capteur de pression en surface :

- au début du profil descente

- à la fin du profil montée

La correction appliquée à l’indication du capteur est représentée sur les 2 figures.

Le graphique c) permet de connaître la profondeur de chaque station.

## III.5.	Etalonnage de la mesure de température sur les profils CTD

La mesure de température résulte de la combinaison d'un thermomètre à résistance de platine de type Rosemount avec une thermistance de type Fenwall, tels que fournis en version standard. La résolution de la mesure est de 0.0005°C et la précision annoncée par le constructeur est de 0.005°C.

### III.5.1. Mode opératoire

Les sondes du LPO sont régulièrement étalonnées au laboratoire de métrologie de l'IFREMER avant et après chaque campagne. La sonde est totalement immergée dans un bain d'eau thermostaté dont la stabilité en température est strictement contrôlée. La température référence du bain est fournie par un thermomètre à résistance de platine de type Rosemount placé à proximité immédiate du capteur CTD. Ce thermomètre est périodiquement contrôlé et l'agrément fourni par le Bureau National de Métrologie (B.N.M.). La température mesurée est exprimée dans l'échelle EIT 90. Plusieurs points de mesure sont ainsi contrôlés en relevant l'indication de température CTD pour la comparer à la température référence du bain en plusieurs points compris entre 0 et 30°C.

La sonde mise en oeuvre pendant la campagne OVIDE 2004 a été utilisée sur de nombreuses campagnes : les étalonnages successifs montrent que l'indication de température n'a pas varié de plus de 0.012°C pendant ce temps ce qui confirme l’excellente stabilité du capteur.

Les mesures de température obtenues sur les profils de la campagne sont corrigées en appliquant un polynôme de degré 4, dont la courbe est présentée sur la figure III-10. Cette courbe minimise les écarts obtenus avant et après la campagne : l'erreur maximale est de ( 0.003°C.

Figure III.10 : Ecarts entre la température de référence et la température indiquée par le capteur Neil-Brown lors des étalonnages pré et post-campagne.

La courbe de degré 4 qui corrige la température sur les profils est représentée.

### III.5.2. Vérification de la mesure de température CTD

Des thermomètres SIS ont été installés sur les bouteilles de prélèvement (3, 5, 17). Les écarts de lecture entre ces thermomètres (bout. 3 et 5) et la mesure CTD, au niveau de la fermeture de la bouteille à chaque station, sont reportés sur la figure III-11.

La température observée à ces niveaux de prélèvement est comprise entre 1.1 et 5.6 °C sauf aux stations 115 à 118 où elle est nettement supérieure. La valeur moyenne des écarts est de        -0.048 pour la bouteille 3 et -0.0103 pour la bouteille 5.

Le thermomètres SIS placé sur la bouteille 3 semble dériver en fin de campagne, alors que celui placé sur la bouteille 5 reste stable.

Les étalonnages laboratoire (avant, après campagne) et le thermomètre placé sur la bouteille 5 confirment que le capteur de température de la sonde Neil-Brown 2782 est resté stable pendant toute la campagne.

Figure III-11 : Ecarts obtenus, à chaque station, entre la lecture des thermomètres SIS et la température indiquée par la sonde Neil-Brown.

## III.6.	Calibration de la conductivité sur les profils CTD

### III.6.1 Modification du programme de réduction

Le programme de réduction est le programme qui permet de passer des données brutes sonde (.dbs) acquises à la cadence de 32 Hz  aux données brutes (.bru), réduites à 1 cycle par dbar, après validation des cycles de mesures.

L’étude critique des mesures de la sonde Neil-Brown effectuée par A. Billant (1987) avait montré qu’un décalage de 5 cycles de la conductivité améliorait le profil de salinité, une étude très récente de N. Daniault (2003) montre que la réponse de la sonde est maintenant différente et qu’il est préférable de supprimer ce décalage qui génére artificiellement du spiking.

Les figures III.12 et III.13 mettent bien en évidence le problème au niveau d’un gradient, la courbe obtenu après réduction sans décalage est bien plus "lisse".

En accord avec le chef de mission, le décalage de 5 cycles de la conductivité a été supprimé dans le programme de réduction pour cette campagne.

Figure III.12 : Comparaison des profils données brutes sonde (.dbs) et des profils données brutes (.bru) de la station 54 d’Ovide 2, avec un décalage de 5 cycles de la conductivité.

Figure III.13 : Comparaison des profils données brutes sonde (.dbs) et des profils données brutes (.bru) de la station 54 d’Ovide 2, sans décalage de cycles de la conductivité.

### III.6.2. Mode opératoire

La procédure de calibration, décrite dans Billant (1985), consiste à comparer la conductivité COS indiquée par la sonde au niveau du prélèvement à la conductivité in-situ COH déterminée sur les échantillons. La conductivité COS est obtenue en calculant une moyenne sur les valeurs transmises par la sonde au niveau de fermeture de la bouteille et en appliquant à cette moyenne la correction de l'effet de pression et de température sur la cellule. La salinité de l'échantillon est transformée en conductivité in-situ COH en utilisant les valeurs de pression et de température corrigées de la sonde au niveau du prélèvement.

Les valeurs de conductivité d'un profil sont corrigées en déterminant les coefficients C1 et CO d'un polynôme de degré 1 pour une station, ou un groupe de stations, qui minimisent les écarts C = COH - COS . Le polynôme est de la forme :

COR = C1 * COS + CO

Les coefficients retenus résultent d'itérations successives sur le groupe d'échantillons considéré. Le processus est stoppé lorsqu’aucun échantillon supplémentaire n’est éliminé à la sortie de l’itération en cours. Il en résulte que, à la sortie de la dernière itération, tous les écarts  C sont inférieurs à la valeur Cmax = 2.8 * écart-type pour les échantillons retenus dans le processus de calcul.

Un premier calcul est ainsi effectué sur l'ensemble des 2598 échantillons prélevés aux stations 0 à 118.

### III.6.3. Analyse des premiers résultats et stratégie adoptée

Pour maintenir une bonne stabilité de la mesure de conductivité pendant la durée de la campagne, un nettoyage périodique de la cellule a été effectué pour éliminer les dépôts. Ces nettoyages ont été réalisés après les stations 25, 48, 66, 84 et 100.

L’observation des diagrammes θ-S obtenus avec ces premiers coefficients met en évidence une « cassure » dans leur partie profonde dont l’origine est instrumentale. Ce phénomène, observé sur les campagnes précédentes, a pour origine un saut de conductivité au passage de la mi-échelle de mesure à la valeur de 32.768 mmho/cm (215). Ce phénomène, observé également par T.S. Muller et al. (1994) est corrigé en appliquant un « offset » de -0.001 à toutes les mesures de la campagne lorsque la conductivité est inférieure à 32.768. Cette correction permet de restituer sur les profils une continuité dans la mesure de conductivité.

Après correction de « l’offset » précédent, un nouveau calcul est lancé sur la totalité de la campagne. Une observation détaillée de la distribution des ces écarts montre qu’un découpage par groupe de stations doit mieux centrer leur répartition.

### III.6.4. Bilan de la calibration des profils

Le tableau, ci-dessous, regroupe l’ensemble des coefficients C1 et C0 utilisés pour corriger les valeurs de conductivité sur les profils de la campagne :

| Station ou groupe | Nombre d’échantillons considérés | Nombre d’échantillons retenus par le calcul | Déviation standard (0-5500 dbar) | Coefficients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C1 | C0 |
| 0 – 55 (-21 à 25) | 890 | 833 | 0.00295 | 0.999161 | 0.236418 |
| 56 - 118 | 1578 | 1496 | 0.00288 | 0.999057 | 0.330335 |
| 0 - 118 | 2468 | 2329 (89.6 %) |  |  |  |

Le tableau indique également pour chaque groupe de stations ou station isolée, le nombre d’échantillons considérés pour le calcul, le nombre de ceux retenus par le processus ainsi que la déviation standard qui en résulte pour le groupe considéré. Les échantillons des stations 21 à 25 (132 échantillons) ont été retirés du groupe de stations 0 à 55 car ils généraient un biais (voir la répartition des écarts avant calibration).

Pendant la campagne, la salinité a été mesurée sur 2598 échantillons. Le processus de calcul en a validé 2329, soit 89.6 % d’entre eux. Ceci revient à dire que, au niveau des prélèvements, l’écart entre la conductivité de l’échantillon et la conductivité corrigée sur le profil est inférieur à 2.8 * écart-type pour le groupe de stations considéré.

La figure III-14 présente les écarts qui subsistent, au niveau de chaque prélèvement, station par station et en fonction de la pression avant découpage, la figure III.15 présente les écarts subsistants après découpage. Il apparaît ainsi que les écarts sont acceptables à tous les niveaux et à toutes les stations.

Les histogrammes de la figure III-16 confirment que la distribution des écarts est tout à fait correcte. On peut noter que dans 29 % des cas les écarts sont inférieurs à 0.001 mmho/cm tandis que pour 71 % il est inférieur à 0.003 mmho/cm. En ne considérant que les prélèvements recueillis à une profondeur supérieure à 1000 dbar, les résultats précédents sont encore de meilleure qualité.

Figure III.14 : Ecarts entre la conductivité des échantillons et la conductivité « bathysonde » corrigée au niveau de chaque prélèvement :

a)  en fonction du numéro de la station concernée,

b)  en fonction de la pression au niveau de prélèvement.

Ces écarts sont le résultat d’une calibration globale sur l’ensemble des échantillons de la campagne (avant corrections).

Figure III.15 : Ecarts entre la conductivité des 2329 échantillons validés et la conductivité « bathysonde » corrigée au niveau de chaque prélèvement :

a)  en fonction du numéro de la station concernée,

b)  en fonction de la pression au niveau de prélèvement.

Figure III.16 : Histogramme des écarts entre la conductivité des échantillons validés et la conductivité « bathysonde » au niveau du prélèvement (mesures finales sur les profils montée) :

- pour la totalité des 2329 échantillons validés sur la campagne,

- pour les 1254 échantillons validés et prélevés à pression supérieure à 980 dbar.

Le bilan d’ensemble peut être établi comme suit : les valeurs de conductivité des 2329 échantillons validés indiquent un écart quadratique moyen pour l’ensemble de la campagne de 0.0029 mmho/cm.

Pour faciliter la comparaison avec les résultats obtenus sur les doublets, les histogrammes d’écarts en salinité sont présentés à la figure III-17 : l’écart-type en salinité est de 0.0032. Cette valeur montre qu’on ne pouvait espérer beaucoup mieux de la calibration des profils CTD car elle est très proche de celle obtenue sur les doublets (0.0026).

Figure III.17 : Même légende que figure III.16 pour les écarts en salinité.

### III.6.5.Vérification des résultats

La figure III-18 présente l'ensemble des diagrammes (-S qui sont l'image des profils descente de la campagne OVIDE 2004 à grande profondeur. On observe une bonne répétabilité des diagrammes qui se superposent de manière tout à fait acceptable. A une température potentielle inférieure à 2.5°C correspond une salinité connue avec une incertitude inférieure à 0.003 psu.

Saunders (1986) a établi une relation entre température potentielle et salinité dans les masses d'eau profonde de l'Atlantique Nord-Est. Cette relation (S = 34.698 + 0.098 * () est matérialisée sur la figure III-18.

On constate que tous les diagrammes (-S de la campagne OVIDE 2004 et les mesures de salinité in situ obtenues sur les prélèvements utilisés pour recaler les profils CTD, cette année sont légèrement décalés par rapport à cette relation, en moyenne de -0.003 psu.

Ce décalage nous a surpris et  nous avons essayé de comprendre ce phénomène, d’abord en vérifiant notre étalon d’eau normale utilisés pour la campagne (lot P143, 26/02/03). Pour cela, nous avons comparé notre lot à d’autres lots étalons provenant également de l’OSIL (Petersfield) en Angleterre à l’aide de notre salinomètre Portasal (n° série 62302) :

Ampoules lot P123  (10/06/93)		K15 = 0.99994		S = 34.998

Ampoules lot P132  (09/04/97)		K15 = 0.99993		S = 34.997

Ampoules lot P133  (11/11/97)		K15 = 0.99986		S = 34.995

Ampoules lot P139  (10/11/00)		K15 = 0.99993		S = 34.997

Flacons     lot P140  (10/11/00)		K15 = 0.99991		S = 34.997

Flacons     lot P143  (26/02/03)		K15 = 0.99989		S = 34.996

La précision sur la mesure de salinité annoncée par le constructeur du salinomètre (Guildline) est inférieure à 0.003 psu. Nous avons standardisé le salinomètre avec le lot P143, à mi-mesure, nous avons repassé un flacon P143, ainsi qu’à la fin de la compararaison pour vérifier la stabilité du salinomètre, l’ensemble des analyses a duré 1h30 . Les résultats montrent un décalage moyen de notre étalon (P143) de 0.0016 psu par rapport aux ampoules et de 0.0006 psu par rapport aux flacons P140.

Figure III.18 : Ensemble des diagrammes θ-S des 118 stations de la campagne OVIDE 2004 :

- mesures en continu sur les profils descente,

- salinité « bouteille » combinée à la température potentielle CTD.

La droite matérialise la relation préconisée par Saunders (1986).

Nos résultats ont été présentés aux responsables de l’OSIL (P. Ridout, F. Culkin, N. Higgs) qui nous rappellent que l’étalon n’est valable que 2 à 3 ans, que le lot P143 a été comparé à d’autres lots plus récents P144 (Nov 2003) et P145 (Juil. 2004) et n’a présenté aucun biais et qui n’ont aucune explication sur ce décalage.

En fait, A. Mantyla a  déjà observé ces instabilités de la salinité dans l’eau atlantique de fond (Mantyla 1993), et S. Bacon confirme les différences entre différents lots d’eau normale (Bacon 1999). La juxtaposition des deux phénomènes expliquerait le décalage observé lors de cette campagne.

## III.7.	Calibration des profils d'oxygène dissous

### III.7.1. Nouveau capteur d’Oxygène Seabird

Lors des précédentes campagnes, nos sondes CTD Neil-Brown étaient équipées d’un capteur d’Oxygène Beckman commercialisé par la société Seabird. Ce capteur était consommable et devait être approvisionné avant chaque campagne. Au vu de ces inconvénients, Seabird a développé son propre capteur O2 appelé SBE43, capteur durable dans le temps et a arrêté la commercialisation du capteur Beckman. Nous nous sommes donc équipés de deux capteurs SBE43 (n° série 526 et 530) pour cette campagne et les suivantes.

Pour la campagne Ovide 2004, la sonde NB2782 était équipée d’un capteur Beckman datant de 2002 et d’un capteur SBE43. La mesure d’oxygène du capteur SBE43 est transmise sur la voie référence (Vr) de la température du capteur de pression. Une nouvelle subroutine de calcul de l’Oxygène, oxysbe43, a été écrite pour prendre en compte les modifications capteurs. Seules les mesures du capteur Seabird sont utilisées.

### III.7.2. Mode opératoire

La teneur en oxygène dissous OXYSBE, exprimée en ml/l, est calculée à partir de l’information Vr transmise par le capteur en utilisant la formule préconisée par Millard (1982).

OXYSBE = (soc * (Vr + Voffset)) * dexp (tcor * T) * oxsat * dexp (pcor * P)

Vr :  mesure O2

oxsat : oxygène à saturation calculé par la méthode Benson et Krause (1984

P : mesure pression corrigée

T : mesure température corrigée

Soc, pcor, tcor, Voffset : caractéristiques du capteur Seabird

La méthode utilisée, décrite dans Billant (1985), consiste à ajuster les valeurs d'oxygène dissous (OXYC), calculées par la méthode précédente sur le profil descente, sur la valeur d'oxygène déterminée par voie chimique sur les échantillons (OH) prélevés au cours de la montée. Les mesures de la sonde en cours de descente sont moyennées dans une tranche d'eau de 15 dbar centrée sur la valeur de pression au niveau du prélèvement.

Les coefficients caractéristiques du capteur Seabird sont déterminés pour un ensemble d'échantillons, en utilisant des itérations successives basées sur un principe similaire à celui de la conductivité. Les caractéristiques du capteur sont ainsi déterminées pour une station ou un groupe de stations.

### III.7.3. Unités d'oxygène dissous

L'unité utilisée dans la procédure de calibration et dans les représentations graphiques de ce rapport est exprimée en millilitres par litre (ml/l).

La température de l’eau dans les bouteilles a été relevée lors de la fixation de l’oxygène par les réactifs. On en déduit la densité de l'échantillon d’eau de mer, et la teneur en oxygène dissous peut être convertie en micromoles par kilogramme (mol/kg).

Les profils de la campagne sont également recalés dans cette unité en utilisant le même découpage par station ou groupe de stations.

Les données d'oxygène dissous du capteur "bathysonde" sont donc produites dans les deux unités.

### III.7.3. Stratégie de regroupement des stations

Une première détermination des « caractéristiques » du capteur sur l’ensemble des échantillons de la campagne permet d’observer les différentes phases successives de son comportement.

La figure III-19 montre la distribution des écarts obtenus après cette première détermination globale. Une dérive lente du capteur est observée après la station 83 jusqu’à la station 113.

Chacune de ces phases doit donc être considérée séparément. Leur identification puis un calcul spécifique permet d’obtenir pour chacune des stations un profil d’oxygène dissous bien recalé sur les valeurs d’oxygène obtenues par analyse chimique.

### III.7.4. Bilan de la calibration des profils

Le tableau suivant regroupe l’ensemble des valeurs caractéristiques des coefficients utilisés pour recaler les profils de la campagne. Ce tableau indique pour chaque groupe de stations, le nombre d’échantillons considérés, le nombre de ceux qui sont validés et la déviation standard dans trois intervalles de pression ainsi que les paramètres caractéristiques du capteur.

Figure III-19 : Ecarts entre la valeur d’oxygène mesurée sur les échantillons et celle du profil descente « bathysonde » à la pression du prélèvement :

- en fonction du numéro de la station concernée,

- en fonction de la pression au niveau du prélèvement.

Ces écarts sont le résultat d’un calcul effectué sur l’ensemble des échantillons de la campagne.

Bilan de la calibration des profils d’oxygène dissous de la campagne OVIDE 2004

| Station ou groupe de stations | Nombre d’échantillons considérés | Nombre d’échantillons retenus par le calcul | Déviation standard | Coefficients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 à 5500 | 0 à 1000 | 1000 à 5500 | Slope | Bias | Tcor | Pcor |
| 0 - 1 | 56 | 52 | 0.020 | 0.035 | 0.016 | 0.2502 | -0.7853 | 0.0008 | 0.000135 |
| 2 | 28 | 28 | 0.061 | 0.076 | 0.051 | 0.2134 | -0.8302 | 0.0009 | 0.000135 |
| 3 - 18 | 151 | 150 | 0.102 | 0.112 | 0.046 | 0.2266 | -0.9982 | 0.0008 | 0.000135 |
| 19 - 83 | 1506 | 1306 | 0.056 | 0.069 | 0.042 | 0.2160 | -0.8758 | 0.0008 | 0.000135 |
| 84 | 28 | 28 | 0.074 | 0.0128 | 0.032 | 0.2256 | -0.9571 | 0.0008 | 0.000135 |
| 85 | 28 | 28 | 0.071 | 0.108 | 0.020 | 0.2146 | -0.8009 | 0.0008 | 0.000135 |
| 86 | 28 | 27 | 0.051 | 0.083 | 0.033 | 0.2261 | -0.9457 | 0.0008 | 0.000135 |
| 87 | 28 | 27 | 0.033 | 0.045 | 0.025 | 0.2157 | -0.8237 | 0.0008 | 0.000135 |
| 88 | 28 | 28 | 0.088 | 0.122 | 0.054 | 0.2255 | -0.9120 | 0.0008 | 0.000135 |
| 89 | 28 | 26 | 0.029 | 0.033 | 0.027 | 0.2180 | -0.8001 | 0.0008 | 0.000135 |
| 90 | 26 | 26 | 0.050 | 0.073 | 0.030 | 0.2234 | -0.8837 | 0.0008 | 0.000135 |
| 91 | 28 | 27 | 0.039 | 0.052 | 0.029 | 0.2127 | -0.7888 | 0.0008 | 0.000135 |
| 92 | 28 | 26 | 0.035 | 0.057 | 0.022 | 0.2224 | -0.8722 | 0.0008 | 0.000135 |
| 93 | 28 | 27 | 0.038 | 0.058 | 0.017 | 0.2267 | -0.9061 | 0.0008 | 0.000135 |
| 94 | 27 | 26 | 0.031 | 0.051 | 0.015 | 0.2200 | -0.8410 | 0.0008 | 0.000135 |
| 95 | 28 | 26 | 0.031 | 0.044 | 0.021 | 0.2129 | -0.7687 | 0.0008 | 0.000135 |
| 96 | 25 | 24 | 0.034 | 0.045 | 0.027 | 0.2265 | -0.8801 | 0.0008 | 0.000135 |
| 97 | 28 | 26 | 0.039 | 0.060 | 0.020 | 0.2233 | -0.8525 | 0.0008 | 0.000135 |
| 98 | 28 | 27 | 0.071 | 0.108 | 0.030 | 0.2151 | -0.7403 | 0.0008 | 0.000135 |
| 99 | 28 | 27 | 0.042 | 0.064 | 0.024 | 0.2146 | -0.7420 | 0.0008 | 0.000135 |
| 100 | 28 | 28 | 0.073 | 0.116 | 0.026 | 0.2220 | -0.8338 | 0.0008 | 0.000135 |
| 101 | 28 | 27 | 0.038 | 0.061 | 0.025 | 0.2126 | -0.7002 | 0.0008 | 0.000135 |
| 102 | 28 | 26 | 0.051 | 0.083 | 0.026 | 0.2144 | -0.7145 | 0.0008 | 0.000135 |
| 103 | 28 | 26 | 0.053 | 0.101 | 0.023 | 0.2166 | -0.7394 | 0.0008 | 0.000135 |
| 104 | 28 | 28 | 0.048 | 0.069 | 0.029 | 0.2169 | -0.7493 | 0.0008 | 0.000135 |
| 105 | 28 | 27 | 0.047 | 0.071 | 0.034 | 0.2165 | -0.7255 | 0.0008 | 0.000135 |
| 106 | 28 | 27 | 0.048 | 0.066 | 0.031 | 0.2230 | -0.7929 | 0.0008 | 0.000135 |
| 107 | 28 | 27 | 0.031 | 0.050 | 0.019 | 0.2229 | -0.7801 | 0.0008 | 0.000135 |
| 108 | 28 | 26 | 0.034 | 0.051 | 0.022 | 0.2215 | -0.7736 | 0.0008 | 0.000135 |
| 109 | 27 | 27 | 0.084 | 0.134 | 0.019 | 0.2182 | -0.7396 | 0.0008 | 0.000135 |
| 110 | 28 | 28 | 0.073 | 0.105 | 0.030 | 0.2185 | -0.7246 | 0.0008 | 0.000135 |
| 111 | 28 | 28 | 0.073 | 0.105 | 0.029 | 0.2200 | -0.7538 | 0.0008 | 0.000135 |
| 112 | 25 | 25 | 0.037 | 0.056 | 0.018 | 0.2166 | -0.7015 | 0.0008 | 0.000135 |
| 113 | 25 | 25 | 0.039 | 0.055 | 0.021 | 0.2232 | -0.7743 | 0.0008 | 0.000135 |
| 114 - 118 | 54 | 54 | 0.085 | 0.094 | 0.052 | 0.2264 | -0.8350 | 0.0008 | 0.000135 |
| 0 - 104 | 2594 | 2391 (92.1 %) |  |  |  |  |  |  |  |

La figure III-20 présente les écarts finaux, après recalage des profils et application d’un facteur correctif  complémentaire de degré 5,  entre les  valeurs d’oxygène obtenues par l’analyse

des échantillons et celles fournies par le profil descente au niveau du prélèvement. La distribution de ces écarts est correctement centrée et acceptable pour chacune des stations de la campagne. La répartition des écarts présentée en fonction de la pression montre qu’elle est aussi acceptable à tous les niveaux de prélèvement.

Figure III.20 : Ecarts entre la valeur d’oxygène mesurée sur les 2391 échantillons validés et celle du profil descente « bathysonde » à la pression du prélèvement :

- en fonction du numéro de la station concernée,

- en fonction de la pression au niveau du prélèvement.

Ces écarts sont obtenus après un calcul spécifique effectué par station ou groupe de stations (un polynôme de degré 5 élimine la dépendance des écarts à la pression).

Les mesures « bathysonde » sont moyennées sur une tranche d’eau de 15 dbar.

Les histogrammes de la figure III-21 permettent de visualiser de manière différente la distribution des écarts et de vérifier que leur distribution est correctement centrée.

Pour l’ensemble de la campagne OVIDE 2004, 2391 échantillons parmi les 2594 analysés, soit 92.1 %, ont été validés et utilisés pour recaler les profils « bathysonde » d’oxygène dissous. Les écarts en oxygène sont inférieurs à 0.025 ml/l dans 45 % des cas et inférieurs à 0.075 ml/l pour 84.1 %, ceci donne une déviation standard de 0.059 ml/l.

En ne considérant que la partie de profil d’oxygène supérieur à 980 dbar, soit 1332 échantillons, les écarts sont inférieurs à 0.025 ml/l pour 58 % et inférieurs à 0.075 ml/l pour 95%. L’écart quadratique moyen est réduit à 0.037 ml/l.

L’histogramme des écarts finaux exprimés en µmol/kg est présenté sur la figure III-22. Dans cette unité, la déviation standard est de 2.6 µmol/kg pour la totalité du profil, elle est réduite à 1.6 µmol/kg pour la partie profonde des profils, au-delà de 980 dbar.

Figure III.21 : Histogramme des écarts en oxygène (ml/l) entre la valeur mesurée sur les échantillons validés et celle du profil descente « bathysonde » à la pression du prélèvement (mesures finales) :

a)  pour la totalité des 2391 échantillons validés sur la campagne,

b)  pour les 1332 échantillons validés et prélevés à pression supérieure à 980 dbar.

Figure III.22 : Même légende que figure III-21 pour les écarts exprimés dans l’unité μmol/kg.

### III.7.5.Vérification des résultats

Saunders (1986) indique que la concentration en oxygène dissous est quasiment uniforme dans l’Atlantique nord-est, à pression supérieure à 3500 dbar, avec une valeur de 5.67 + 0.02 ml/l. Il annonce toutefois que cette concentration peut être plus faible de 0.010 ml/l dans la partie est du bassin. La concentration moyenne obtenue au cours de la campagne BORDEST puis les trois campagnes ARCANE 96, 97 et 98, dans la zone géographique de POMME, était de 5.59 + 0.03 ml/l.

La figure III-23 présente l’ensemble des mesures d’oxygène dissous obtenues par la méthode de Winkler sur les prélèvements, ainsi que les profils recalés d’oxygène dissous de la campagne OVIDE 2004. D’après les résultats de cette campagne, à pression supérieure à 3700 dbar et pour les stations 90 à 102 réalisées dans la même zone géographique que les campagnes précédentes, la valeur moyenne des mesures d’oxygène dissous confirme la valeur de 5.59 ml/l.

Figure III.23 : Ensemble des mesures d’oxygène dissous de la campagne OVIDE 2004 à pression supérieure à 2900 dbar :

- mesures « chimie » obtenues sur les prélèvements,

- mesures en continu sur les profils descente de la sonde.

Le trait représente la valeur référence préconisée par Saunders (1986) dans l’Atlantique Nord-Est.

# IV - BIBLIOGRAPHIE

Arhan, M., A. Billant and al., 1991. CTD 02 and nutrients along the eastern boundary of the North Atlantic Ocean from 60°N to 20°N - BORD-EST. Campagnes Océanographiques Françaises, n° 13, 1991, Data Report, Volume 1.

Arhan, M., A. Billant et al., 1991. Hydrography and velocity measurements offshore from the Iberian Peninsula. BORD-EST. Campagnes Océanographiques Françaises, n° 15, 1991 - Data Report, Volume 2.

Bacon S., Snaith H., Yelland M., 1999. An evaluation of some recent batches of IAPSO standard seawater. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology: Vol. 17, No. 6, pp. 854–861.

Benson, B.B. and D. Krause, Jr., 1984. The concentration and isotopic fractionation of oxygen dissolved in freshwater and seawater in equilibrium with the atmosphere. Limnol. Oceanogr., 29 (3), 620-632.

Billant, A., 1985. Calibration des mesures d'une sonde CTD-O2 Neil-Brown. Rapport Scientifique et Technique de l'IFREMER, n°1.

Billant, A., 1987. Mesures de la sonde Neil-Brown. Etude critique et améliorations apportées au traitement des données. Rapport Interne DERO-87-01/EO/Brest.

Daniault, N., 2003. Rapport interne LPO : « Spiking ou pas spiking ? ».

Forget, Gaël, 2005: Profils ARGO et assimilation 4Dvar pour le suivi climatiquede l'océan Nord Atlantique. Manuscrit de thèse de doctorat de 3eme cycle,Université de Bretagne Occidentale,

LPO, Brest, France.

Forner, Sandra, 2005 : Utilisation des CFC et du CCL4 dans l'étude de la circulation profonde de l'Atlantique Nord. Manuscrit de thèse de doctorat de 3eme cycle, Université de Bretagne Occidentale, IUEM/LCM, Brest, France.

Gaillard F., A. Billant et P. Branellec, 1998. Campagne CAMBIOS 97 : Rapport de données CTDO2  : Volume  1. Rapport interne LPO 98-02.

Gaillard F., A. Billant et P. Branellec, 1999. CAMBIOS – Volume 4 : Campagne CAMBIOS 98 ; Rapport de données CTD-O2 . R. INT. DRO/UM/LPO 99-05.

Le Cann B., A. Billant et P. Branellec, 1998. Campagne ARCANE 96, N/O THALASSA (1 Novembre - 8 décembre 1996) ; Recueil de données: Volume 1: CTO-02. Rapport Interne LPO 98-01. 47 pp. + 122 planches.

Le Cann B., A. Billant et P. Branellec, 1998 . Campagne ARCANE 97, N /O THALASSA   (6 aout - 28 aout 1997) ; Recueil de données : volume 1 : CTD-O2 . Rapport Interne LPO98-04 – 53p + 94 planches.

Le Cann B., A. Billant et P. Branellec, 2000 . ARCANE – Volume 1 : Campagne ARCANE 98, N/O THALASSA ( 23 juin – 22 juillet 1998) ; Rapport de données CTD-O2 . R. INT. DRO/UM/LPO 00-01 .

Mantyla A. W., 1993. The treatment of inconsistencies in Atlantic deep water salinity data. Deep-Sea Res., 41, 1387–1405.

Millard, R.C., 1982. CTD calibration and data processing techniques at WHOI using the 1978 practical salinity scale. International STD Conference and Workshop, San Diego (8-11 February 1982).

Muller, T.J. et al., 1994. Improving NBIS Mark III B measurements. WOCE Operations Manual. Volume 3. Section 3.1 – Part 3.1.3 – Woce Report n°68/91 – November 1994, revision 1.

Saunders, P.M., 1986. The accuracy of measurement of salinity, oxygen and temperature in the deep ocean. J. Phys. Oceanogr., 16, 189-195.

Treguier, A. M., C. Gourcuff, P. Lherminier, H. Mercier, B. Barnier, G. Madec, J. M. Molines, T. Penduff, L. Czeschel, C. Böning, 2005 : Internal and forced variability along a section between Greenland and Portugal in the CLIPPER Atlantic model. Soumis à Ocean Dynamics.

UNESCO, 1981. Background papers and supporting data on the Practical Salinity Scale, 1978. UNESCO Technical Papers in Marine Science, n° 37, 144 p.

WOCE Operations Manual - Volume 3 : The Observational Programme Section 3.1 WOCE Hydrographic Programme - Part 3.1.3 : WHP Operations and Methods. WOCE Report n° 68/91 - July 1991.

Y. Desaubies, A. Billant, P. Branellec. POMME : campagne POMME T0, rapport de données CTD-O2. Rapport interne DRO/UM/LPO 02-01.

# V - LISTINGS ET FIGURES DES PARAMÈTRES BATHYSONDE

Remarques

a) Descriptif des stations :

  - La latitude et la longitude indiquent le positionnement du navire en station au début du profil descente.

  - La profondeur est la mesure brute du sondeur EK 500 au début du profil descente pour une vitesse du son à 1500m/s (pas de correction sur cette indication).

b) Les mesures de température, salinité et oxygène dissous sont celles du profil descente de la bathysonde.

c) Les mesures présentées sont extraites des fichiers de type .clc.

Aux niveaux de pression absents (moyenne non calculée dans l’acquisition des données), les mesures sont interpolées. Près de la surface, les mesures sont extrapolées jusqu’au niveau 1 en recopiant celles du premier niveau réduit.

Les mesures d’oxygène dissous ont été lissées verticalement sur 11 dbars pour éliminer l’effet de houle.

e) Les listings et tracés présentent les résultats en fonction de la pression (exprimée en dbar).

f) les stations sont numérotées séquentiellement de 0 à 118 et la radiale d’hydrologie a débuté à la station 12.

Corrections apportés aux profils OVIDE 2004

Les mesures obtenues sur le profil de certaines stations ont du être corrigées à cause du mauvais fonctionnement momentané de l’un ou l’autre des capteurs CTD.

Le tableau suivant regroupe les corrections qui ont été apportées au jeu de données afin d’obtenir un ensemble cohérent de mesures.

| Station | Début correction (pression) | Fin correction (pression) | Paramètre concerné | Type de correction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 105 | 118 | O2 | Interpolation linéaire |
| 24 | 600 | 606 | S | Interpolation linéaire |
| 32 | 2 | 2 | O2 | On prend la valeur du cycle 3 |
|  | 2280 | 2296 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 35 | 1698 | 1699 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 41 | 2147 | 2152 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36 |
| 44 | 2728 | 2732 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 47 | 815 | 818 | O2 | Interpolation linéaire |
|  | 2675 | 2684 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 49 | 144 | 3007 | S | On prend les valeurs du profil montée |
| 50 | 34 | 45 | S | Interpolation linéaire |
| 52 | 3398 | 3398 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 55 | 3426 | 3432 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 56 | 16 | 82 | S | Interpolation linéaire |
| 61 | 561 | 566 | S | Interpolation linéaire |
|  | 860 | 864 | S | Interpolation linéaire |
|  | 1035 | 1062 | S | Interpolation linéaire |
|  | 2747 | 2758 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 64 | 832 | 837 | S | Interpolation linéaire |
| 66 | 432 | 440 | S | Interpolation linéaire |
| 69 | 3285 | 3289 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 73 | 4048 | 4061 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |
| 83 | 27 | 32 | S | Interpolation linéaire |
| 105 | 5400 | 5404 | O2 | On met la valeur erreur (1.e+36) |

NB : les valeurs erreur apparaîtront avec des étoiles sur le listing.

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   0        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 07-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2694       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  53  0.20                             |

|              W  19 59.77                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.234     35.476     269.8      12.234

10.0     12.225     35.476     272.9      12.223

20.0     12.049     35.478     276.0      12.047

30.0     11.997     35.477     277.1      11.993

40.0     11.986     35.478     277.8      11.981

50.0     11.903     35.486     276.6      11.897

100.0     11.051     35.463     264.6      11.039

150.0     10.829     35.447     257.4      10.810

200.0     10.724     35.442     259.1      10.699

250.0     10.442     35.394     259.2      10.412

300.0     10.256     35.366     249.6      10.221

350.0     10.036     35.341     242.6       9.995

400.0      9.481     35.266     220.4       9.436

450.0      8.745     35.160     220.1       8.696

500.0      8.193     35.121     214.1       8.141

550.0      7.655     35.080     210.9       7.599

600.0      7.351     35.097     210.8       7.292

650.0      7.282     35.177     210.0       7.217

700.0      7.203     35.217     210.9       7.134

750.0      6.452     35.116     220.5       6.382

800.0      5.956     35.072     226.7       5.884

850.0      5.855     35.095     229.4       5.779

900.0      5.439     35.056     238.1       5.361

950.0      5.411     35.077     239.5       5.328

1000.0      5.053     35.035     244.6       4.969

1050.0      4.998     35.041     248.4       4.909

1100.0      4.707     35.009     252.8       4.616

1150.0      4.507     34.990     256.8       4.414

1200.0      4.259     34.963     261.1       4.163

1250.0      4.127     34.948     264.0       4.028

1300.0      3.996     34.934     266.4       3.894

1350.0      3.883     34.925     268.5       3.778

1400.0      3.794     34.919     270.1       3.685

1450.0      3.695     34.914     271.9       3.583

1500.0      3.627     34.909     272.4       3.512

1550.0      3.578     34.905     276.5       3.458

1600.0      3.516     34.902     278.1       3.392

1650.0      3.441     34.899     276.5       3.314

1700.0      3.387     34.895     278.4       3.256

1750.0      3.355     34.894     279.4       3.221

1800.0      3.323     34.893     279.8       3.184

1850.0      3.299     34.894     280.1       3.156

1900.0      3.253     34.894     279.5       3.106

1950.0      3.240     34.897     278.7       3.088

2000.0      3.211     34.898     279.1       3.056

2050.0      3.198     34.903     278.3       3.038

2100.0      3.189     34.906     277.6       3.025

2150.0      3.166     34.909     279.4       2.997

2200.0      3.149     34.914     278.0       2.975

2250.0      3.131     34.918     275.4       2.953

2300.0      3.109     34.923     273.7       2.926

2350.0      3.084     34.927     270.2       2.897

2400.0      3.043     34.931     268.6       2.852

2450.0      3.021     34.933     266.7       2.826

2500.0      2.982     34.935     264.9       2.782

2550.0      2.951     34.936     264.3       2.747

2600.0      2.900     34.936     259.9       2.692

2650.0      2.865     34.935     258.9       2.653

2686.0      2.803     34.933     255.3       2.589

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   1        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 08-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3538       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 10.67                             |

|              W  26 30.16                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.990     35.166     278.6      10.990        3050.0      2.933     34.949     269.9       2.678

10.0     10.991     35.187     272.1      10.989        3100.0      2.932     34.952     270.5       2.672

20.0     11.187     35.263     271.5      11.185        3150.0      2.898     34.953     268.9       2.634

30.0     11.238     35.303     270.6      11.234        3200.0      2.875     34.954     267.7       2.605

40.0     11.228     35.304     272.0      11.223        3250.0      2.850     34.954     267.4       2.576

50.0     11.179     35.301     273.1      11.173        3300.0      2.837     34.954     267.7       2.557

100.0     10.336     35.315     263.3      10.324        3350.0      2.790     34.948     265.0       2.507

150.0     10.321     35.357     258.1      10.303        3400.0      2.768     34.948     263.8       2.480

200.0      9.600     35.221     255.4       9.577        3450.0      2.764     34.951     263.8       2.471

250.0      9.340     35.223     255.7       9.312        3500.0      2.782     34.959     266.3       2.482

300.0      8.647     35.143     227.4       8.615        3550.0      2.768     34.968     269.4       2.463

350.0      7.951     35.077     220.4       7.915        3573.0      2.767     34.970     271.4       2.459

400.0      7.272     35.026     219.4       7.233

450.0      6.658     34.995     221.9       6.617

500.0      6.245     34.987     223.8       6.200

550.0      6.159     35.036     218.9       6.110

600.0      6.017     35.061     222.5       5.963

650.0      5.693     35.040     230.2       5.637

700.0      5.662     35.089     233.2       5.601

750.0      4.905     34.981     247.2       4.844

800.0      4.634     34.957     252.3       4.570

850.0      4.492     34.951     256.0       4.425

900.0      4.314     34.936     260.9       4.244

950.0      4.179     34.927     264.3       4.105

1000.0      4.043     34.916     268.4       3.967

1050.0      3.967     34.911     270.0       3.887

1100.0      3.900     34.905     272.3       3.816

1150.0      3.853     34.904     272.3       3.765

1200.0      3.775     34.899     274.5       3.683

1250.0      3.729     34.898     275.9       3.634

1300.0      3.676     34.896     276.5       3.577

1350.0      3.643     34.896     276.5       3.540

1400.0      3.615     34.897     276.2       3.508

1450.0      3.569     34.897     276.8       3.458

1500.0      3.540     34.897     276.9       3.425

1550.0      3.513     34.896     276.4       3.395

1600.0      3.475     34.894     277.0       3.352

1650.0      3.450     34.893     277.3       3.323

1700.0      3.412     34.892     277.9       3.282

1750.0      3.367     34.889     278.5       3.232

1800.0      3.345     34.889     280.2       3.206

1850.0      3.316     34.888     282.0       3.173

1900.0      3.288     34.888     283.4       3.141

1950.0      3.260     34.887     282.1       3.108

2000.0      3.230     34.888     281.3       3.074

2050.0      3.212     34.890     280.7       3.051

2100.0      3.196     34.892     280.6       3.031

2150.0      3.186     34.894     281.1       3.017

2200.0      3.170     34.899     279.7       2.996

2250.0      3.159     34.905     278.2       2.980

2300.0      3.148     34.908     277.8       2.965

2350.0      3.139     34.910     277.8       2.952

2400.0      3.128     34.914     277.0       2.936

2450.0      3.119     34.917     275.9       2.922

2500.0      3.108     34.921     275.9       2.906

2550.0      3.087     34.925     274.8       2.881

2600.0      3.073     34.928     274.6       2.862

2650.0      3.059     34.931     273.9       2.844

2700.0      3.052     34.933     273.8       2.831

2750.0      3.022     34.937     272.3       2.797

2800.0      3.003     34.939     270.9       2.773

2850.0      2.986     34.942     270.9       2.751

2900.0      2.971     34.945     271.7       2.731

2950.0      2.959     34.944     270.5       2.714

3000.0      2.945     34.947     270.4       2.695

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   2        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 08-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3535       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 10.62                             |

|              W  26 29.75                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.020     35.127     275.4      11.020        3050.0      2.926     34.948     273.7       2.671

10.0     10.823     35.129     274.8      10.822        3100.0      2.914     34.952     273.3       2.654

20.0     10.818     35.154     275.0      10.815        3150.0      2.896     34.952     271.7       2.632

30.0     11.202     35.316     272.4      11.198        3200.0      2.889     34.952     271.2       2.619

40.0     11.242     35.332     270.1      11.237        3250.0      2.868     34.953     270.9       2.594

50.0     11.232     35.331     268.2      11.226        3300.0      2.848     34.953     269.0       2.569

100.0      9.923     35.235     257.3       9.912        3350.0      2.799     34.948     266.8       2.515

150.0      9.564     35.214     260.4       9.547        3400.0      2.779     34.946     265.6       2.491

200.0      8.950     35.125     249.2       8.929        3450.0      2.784     34.953     266.9       2.490

250.0      8.907     35.164     265.4       8.880        3500.0      2.777     34.956     266.6       2.478

300.0      8.527     35.123     225.8       8.495        3550.0      2.770     34.968     269.4       2.465

350.0      7.846     35.066     221.2       7.811        3572.0      2.767     34.969     270.6       2.460

400.0      7.188     35.016     221.0       7.149

450.0      6.556     34.990     220.4       6.514

500.0      6.235     35.012     220.8       6.190

550.0      6.059     35.035     221.7       6.010

600.0      5.959     35.064     224.4       5.906

650.0      5.797     35.074     230.3       5.740

700.0      5.692     35.088     230.0       5.631

750.0      5.055     35.003     240.2       4.992

800.0      4.666     34.958     250.0       4.602

850.0      4.490     34.950     257.4       4.423

900.0      4.321     34.937     263.9       4.250

950.0      4.174     34.924     267.7       4.100

1000.0      4.067     34.917     271.7       3.991

1050.0      3.966     34.909     271.3       3.885

1100.0      3.869     34.902     272.0       3.786

1150.0      3.813     34.898     274.1       3.726

1200.0      3.762     34.895     274.5       3.671

1250.0      3.704     34.893     274.7       3.609

1300.0      3.690     34.896     275.8       3.591

1350.0      3.654     34.895     275.9       3.551

1400.0      3.600     34.895     275.5       3.494

1450.0      3.572     34.895     275.8       3.461

1500.0      3.544     34.896     275.3       3.430

1550.0      3.511     34.895     276.3       3.392

1600.0      3.477     34.895     276.0       3.354

1650.0      3.432     34.892     275.8       3.305

1700.0      3.383     34.890     277.4       3.253

1750.0      3.343     34.888     278.8       3.209

1800.0      3.306     34.887     281.1       3.167

1850.0      3.270     34.887     283.7       3.128

1900.0      3.244     34.887     282.8       3.098

1950.0      3.226     34.887     282.2       3.075

2000.0      3.213     34.888     280.0       3.058

2050.0      3.198     34.890     280.1       3.038

2100.0      3.184     34.893     278.5       3.019

2150.0      3.176     34.895     278.3       3.007

2200.0      3.167     34.898     278.5       2.993

2250.0      3.157     34.903     278.7       2.978

2300.0      3.146     34.907     280.8       2.963

2350.0      3.130     34.912     279.7       2.943

2400.0      3.123     34.915     279.1       2.930

2450.0      3.116     34.917     277.1       2.919

2500.0      3.102     34.921     275.6       2.900

2550.0      3.083     34.924     275.0       2.877

2600.0      3.074     34.927     274.3       2.863

2650.0      3.055     34.931     274.0       2.839

2700.0      3.034     34.934     272.3       2.813

2750.0      3.027     34.936     272.1       2.802

2800.0      3.008     34.938     271.4       2.778

2850.0      2.987     34.941     272.5       2.752

2900.0      2.977     34.944     273.3       2.737

2950.0      2.963     34.944     271.1       2.718

3000.0      2.948     34.946     272.9       2.698

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   3        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 11-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  200       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 52.81                             |

|              W  42 34.04                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      0.391     32.325     339.2       0.391

10.0      1.720     33.150     336.0       1.719

20.0      2.783     34.057     329.3       2.781

30.0      2.446     34.135     323.5       2.444

40.0      2.556     34.174     320.2       2.553

50.0      2.688     34.210     318.0       2.685

100.0      2.875     34.274     313.3       2.869

150.0      4.102     34.619     306.5       4.092

197.0      4.919     34.862     291.2       4.904

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   4        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 11-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  199       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 52.00                             |

|              W  42 30.42                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      2.165     33.877     326.4       2.165

10.0      2.184     33.872     327.9       2.183

20.0      2.187     34.063     320.6       2.186

30.0      2.408     34.128     315.2       2.407

40.0      2.487     34.151     314.5       2.484

50.0      2.680     34.201     313.4       2.677

100.0      3.966     34.509     307.8       3.959

150.0      4.605     34.730     299.4       4.594

200.0      5.194     34.934     284.8       5.178

203.0      5.182     34.934     284.6       5.166

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   5        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 11-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  238       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 50.86                             |

|              W  42 27.42                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      2.502     33.843     327.8       2.502

10.0      2.485     33.847     322.9       2.485

20.0      2.594     34.175     316.6       2.593

30.0      2.665     34.211     313.8       2.663

40.0      2.920     34.285     311.7       2.918

50.0      3.029     34.317     310.1       3.026

100.0      4.214     34.579     305.1       4.207

150.0      5.442     34.866     297.8       5.429

200.0      5.240     34.907     289.2       5.224

240.0      5.148     34.930     283.5       5.129

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   6        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 11-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  178       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 53.42                             |

|              W  42 36.86                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     -0.924     31.908     389.4      -0.924

10.0     -0.806     32.175     378.7      -0.806

20.0      0.240     33.075     350.8       0.240

30.0      1.755     33.668     331.9       1.754

40.0      2.775     34.020     320.9       2.773

50.0      2.869     34.133     317.5       2.866

100.0      2.840     34.265     311.5       2.834

150.0      3.917     34.552     302.3       3.907

178.0      4.484     34.738     290.9       4.471

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   7        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 11-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  194       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 52.84                             |

|              W  42 32.25                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      2.250     33.842     329.6       2.250

10.0      2.240     33.843     322.5       2.240

20.0      2.224     33.863     322.1       2.223

30.0      2.141     34.036     321.1       2.140

40.0      2.489     34.149     316.5       2.486

50.0      2.701     34.216     315.3       2.698

100.0      3.709     34.449     309.5       3.702

150.0      4.266     34.658     302.0       4.255

193.0      5.179     34.928     280.0       5.164

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   8        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 11-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  432       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 48.99                             |

|              W  42 19.32                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      4.186     34.365     317.6       4.186

10.0      4.227     34.361     319.2       4.227

20.0      3.453     34.384     319.1       3.452

30.0      3.449     34.429     314.7       3.447

40.0      4.276     34.575     310.5       4.273

50.0      4.461     34.643     308.9       4.458

100.0      5.504     34.853     301.3       5.496

150.0      6.237     35.021     297.5       6.224

200.0      5.726     34.970     297.1       5.709

250.0      5.515     34.961     288.3       5.494

300.0      5.211     34.941     287.2       5.187

350.0      5.093     34.937     286.3       5.065

400.0      5.044     34.936     285.5       5.012

450.0      5.052     34.936     286.0       5.016

464.0      5.054     34.936     288.9       5.016

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :   9        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 12-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1872       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 39.10                             |

|              W  41 48.21                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      6.665     34.992     298.7       6.665

10.0      6.672     34.992     298.6       6.671

20.0      6.674     34.992     298.7       6.672

30.0      6.677     34.992     302.2       6.674

40.0      6.676     34.992     302.4       6.673

50.0      6.661     34.992     300.6       6.656

100.0      6.179     34.990     292.2       6.170

150.0      5.800     35.012     290.0       5.787

200.0      5.665     35.010     283.0       5.648

250.0      5.448     34.990     276.3       5.428

300.0      5.233     34.967     288.3       5.208

350.0      5.147     34.962     287.7       5.118

400.0      4.964     34.952     279.5       4.933

450.0      4.872     34.947     281.1       4.837

500.0      4.608     34.928     283.0       4.570

550.0      4.563     34.931     279.1       4.520

600.0      4.432     34.927     280.4       4.386

650.0      4.269     34.920     277.0       4.219

700.0      4.150     34.915     280.2       4.098

750.0      4.038     34.910     281.1       3.982

800.0      3.930     34.907     281.1       3.871

850.0      3.867     34.906     278.2       3.804

900.0      3.783     34.903     279.1       3.717

950.0      3.710     34.900     282.7       3.640

1000.0      3.626     34.899     281.5       3.552

1050.0      3.533     34.895     282.2       3.457

1100.0      3.444     34.896     281.0       3.364

1150.0      3.395     34.895     280.7       3.311

1200.0      3.294     34.891     281.0       3.207

1250.0      3.233     34.887     285.0       3.143

1300.0      3.188     34.888     285.7       3.094

1350.0      3.116     34.886     285.9       3.018

1400.0      3.044     34.884     285.1       2.943

1450.0      2.996     34.885     288.0       2.892

1500.0      2.937     34.884     288.6       2.829

1550.0      2.888     34.886     288.4       2.777

1600.0      2.871     34.895     283.9       2.755

1650.0      2.762     34.888     285.5       2.644

1700.0      2.705     34.890     283.8       2.583

1750.0      2.583     34.888     282.7       2.459

1800.0      2.429     34.883     290.1       2.302

1850.0      2.158     34.861     293.4       2.031

1891.0      2.159     34.860     292.1       2.029

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  10        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 12-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1708       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 45.54                             |

|              W  42  8.29                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      5.721     34.855     302.9       5.721

10.0      5.732     34.857     296.0       5.731

20.0      5.744     34.860     299.1       5.743

30.0      5.760     34.863     301.3       5.758

40.0      5.772     34.869     300.8       5.769

50.0      5.754     34.867     302.9       5.749

100.0      5.516     34.852     300.6       5.507

150.0      5.398     34.886     298.8       5.386

200.0      5.502     34.923     294.7       5.485

250.0      5.422     34.930     297.0       5.401

300.0      5.361     34.940     296.6       5.337

350.0      5.338     34.944     296.0       5.309

400.0      5.303     34.943     290.3       5.270

450.0      5.052     34.925     289.4       5.016

500.0      5.002     34.926     285.1       4.962

550.0      4.905     34.919     291.7       4.861

600.0      4.797     34.913     293.0       4.750

650.0      4.777     34.912     290.4       4.725

700.0      4.769     34.919     286.9       4.713

750.0      4.674     34.921     283.4       4.615

800.0      4.647     34.931     280.4       4.583

850.0      4.394     34.921     281.1       4.327

900.0      4.327     34.922     275.5       4.257

950.0      4.155     34.914     276.3       4.082

1000.0      4.053     34.911     277.5       3.976

1050.0      3.933     34.907     281.4       3.853

1100.0      3.885     34.906     281.5       3.801

1150.0      3.810     34.904     281.7       3.723

1200.0      3.715     34.903     279.8       3.624

1250.0      3.661     34.903     278.3       3.567

1300.0      3.612     34.902     280.3       3.514

1350.0      3.486     34.900     280.6       3.385

1400.0      3.409     34.896     283.1       3.305

1450.0      3.299     34.893     285.9       3.192

1500.0      3.172     34.888     287.5       3.062

1550.0      3.119     34.887     287.7       3.005

1600.0      3.034     34.884     286.9       2.916

1650.0      3.002     34.883     285.4       2.881

1700.0      2.919     34.881     289.8       2.795

1714.0      2.854     34.878     289.7       2.729

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  11        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 13-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1042       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 47.63                             |

|              W  42 16.60                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      5.906     34.895     300.9       5.906

10.0      5.908     34.895     307.7       5.907

20.0      5.907     34.895     310.0       5.905

30.0      5.908     34.896     310.6       5.906

40.0      5.941     34.902     310.8       5.938

50.0      5.957     34.906     310.3       5.953

100.0      6.273     34.979     305.9       6.264

150.0      6.321     35.031     298.5       6.308

200.0      5.991     34.996     294.3       5.973

250.0      5.939     35.001     291.7       5.918

300.0      5.710     34.974     292.4       5.685

350.0      5.552     34.961     290.4       5.523

400.0      5.523     34.965     291.1       5.489

450.0      5.406     34.955     293.1       5.369

500.0      5.386     34.957     288.5       5.344

550.0      5.236     34.942     287.8       5.190

600.0      5.137     34.934     284.5       5.088

650.0      5.091     34.933     289.7       5.038

700.0      5.052     34.939     289.3       4.995

750.0      5.017     34.944     285.7       4.955

800.0      4.850     34.940     280.2       4.785

850.0      4.735     34.933     278.9       4.666

900.0      4.455     34.925     274.4       4.383

950.0      4.143     34.915     279.7       4.070

1000.0      4.017     34.911     281.4       3.941

1038.0      4.002     34.910     279.8       3.922

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  12        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 13-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  197       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 51.85                             |

|              W  42 55.70                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     -1.251     31.758     378.5      -1.251

10.0     -1.271     31.761     375.6      -1.271

20.0     -1.290     31.789     375.9      -1.290

30.0     -1.416     32.268     370.7      -1.417

40.0     -1.350     32.545     352.1      -1.351

50.0     -1.206     32.680     344.0      -1.207

100.0     -0.537     33.222     331.6      -0.540

150.0      2.350     34.056     329.5       2.341

195.0      3.216     34.331     322.1       3.204

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  13        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 13-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  183       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 51.41                             |

|              W  42 48.81                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     -1.251     31.601     382.3      -1.251

10.0     -1.263     31.601     381.4      -1.263

20.0     -1.509     32.057     378.4      -1.509

30.0     -1.353     32.562     357.5      -1.354

40.0     -1.275     32.651     344.2      -1.276

50.0     -0.923     32.892     341.7      -0.924

100.0      0.575     33.586     331.5       0.571

150.0      2.852     34.222     316.2       2.843

182.0      3.441     34.390     307.3       3.429

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  14        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 13-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  187       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 50.77                             |

|              W  42 40.56                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     -1.374     31.637     377.2      -1.374

10.0     -1.423     31.674     381.7      -1.423

20.0     -1.387     32.330     375.2      -1.387

30.0     -1.042     32.685     359.2      -1.043

40.0     -0.602     33.034     351.7      -0.603

50.0     -0.396     33.274     346.1      -0.398

100.0      1.904     34.009     321.9       1.899

150.0      4.636     34.584     305.7       4.625

185.0      4.983     34.814     300.6       4.969

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  15        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 13-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  228       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 45.53                             |

|              W  42 32.90                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     -1.207     32.211     368.6      -1.207

10.0     -1.206     32.212     366.6      -1.206

20.0      0.385     32.847     352.5       0.384

30.0      4.317     34.479     323.1       4.315

40.0      4.418     34.523     312.2       4.415

50.0      4.763     34.623     310.3       4.759

100.0      5.337     34.787     303.2       5.329

150.0      6.278     35.011     294.7       6.265

200.0      6.010     35.019     281.7       5.993

219.0      5.620     34.965     286.0       5.602

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  16        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  565       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 44.04                             |

|              W  42 25.68                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      0.543     32.978     346.0       0.543

10.0      3.194     33.882     331.2       3.194

20.0      5.589     34.813     310.7       5.588

30.0      5.607     34.823     305.4       5.604

40.0      5.600     34.822     305.3       5.597

50.0      5.597     34.823     305.2       5.593

100.0      5.759     34.897     297.3       5.751

150.0      5.867     34.947     292.0       5.854

200.0      5.709     34.944     289.9       5.693

250.0      5.634     34.970     284.2       5.613

300.0      5.266     34.951     279.3       5.241

350.0      5.188     34.943     281.9       5.160

400.0      5.122     34.938     280.9       5.090

450.0      5.014     34.935     279.2       4.978

500.0      4.998     34.935     280.2       4.957

550.0      5.027     34.935     280.4       4.983

600.0      4.949     34.934     277.1       4.901

605.0      4.935     34.933     276.7       4.886

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  17        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1187       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 48.37                             |

|              W  42 14.12                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      4.475     34.251     318.4       4.475

10.0      6.264     34.850     316.6       6.263

20.0      6.615     34.958     311.6       6.613

30.0      6.752     35.013     310.0       6.749

40.0      6.770     35.024     309.2       6.767

50.0      6.753     35.023     309.1       6.748

100.0      6.513     35.054     291.5       6.504

150.0      6.309     35.057     291.5       6.296

200.0      6.108     35.043     289.7       6.090

250.0      5.687     35.004     287.6       5.666

300.0      5.355     34.960     288.7       5.330

350.0      5.145     34.946     287.5       5.117

400.0      4.973     34.929     287.0       4.942

450.0      4.966     34.930     284.8       4.930

500.0      4.962     34.931     285.2       4.922

550.0      4.949     34.931     284.5       4.905

600.0      4.937     34.931     284.4       4.888

650.0      4.919     34.930     282.9       4.866

700.0      4.918     34.930     284.7       4.861

750.0      4.881     34.928     288.1       4.820

800.0      4.846     34.928     285.8       4.781

850.0      4.841     34.928     283.1       4.771

900.0      4.769     34.926     284.8       4.696

950.0      4.656     34.926     283.9       4.579

1000.0      4.444     34.923     277.7       4.364

1050.0      4.253     34.916     281.4       4.170

1100.0      3.810     34.904     282.7       3.727

1150.0      3.629     34.901     282.1       3.543

1200.0      3.405     34.897     282.7       3.317

1223.0      3.390     34.897     281.9       3.300

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  18        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1717       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 47.47                             |

|              W  41 59.63                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      6.359     34.894     303.2       6.359

10.0      6.331     34.882     304.6       6.330

20.0      6.793     35.005     297.9       6.792

30.0      6.803     35.016     295.6       6.800

40.0      6.826     35.024     298.7       6.823

50.0      6.821     35.029     300.7       6.817

100.0      6.455     35.055     294.7       6.446

150.0      6.289     35.060     293.0       6.276

200.0      6.085     35.047     285.9       6.067

250.0      5.800     35.015     283.3       5.779

300.0      5.595     35.003     278.6       5.570

350.0      5.220     34.967     276.3       5.192

400.0      4.973     34.958     270.1       4.942

450.0      4.742     34.950     268.4       4.707

500.0      4.524     34.931     269.5       4.486

550.0      4.291     34.912     275.5       4.249

600.0      4.195     34.912     273.6       4.150

650.0      4.164     34.914     274.1       4.115

700.0      4.107     34.913     272.6       4.055

750.0      4.061     34.912     273.3       4.004

800.0      4.011     34.911     272.4       3.951

850.0      3.951     34.909     272.7       3.888

900.0      3.907     34.908     274.3       3.840

950.0      3.852     34.906     274.2       3.781

1000.0      3.801     34.905     273.3       3.726

1050.0      3.711     34.902     273.6       3.632

1100.0      3.662     34.901     280.3       3.580

1150.0      3.614     34.900     283.1       3.528

1200.0      3.537     34.899     281.5       3.448

1250.0      3.467     34.897     279.5       3.374

1300.0      3.394     34.895     279.3       3.298

1350.0      3.332     34.894     280.7       3.232

1400.0      3.263     34.891     281.5       3.160

1450.0      3.213     34.891     283.0       3.106

1500.0      3.177     34.889     282.4       3.066

1550.0      3.123     34.886     284.3       3.008

1600.0      3.037     34.885     285.2       2.920

1650.0      2.916     34.880     286.5       2.796

1700.0      2.847     34.878     287.0       2.723

1736.0      2.764     34.873     285.8       2.638

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  19        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1836       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 47.67                             |

|              W  41 44.33                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      6.623     34.942     295.6       6.623

10.0      6.629     34.942     296.2       6.628

20.0      6.623     34.941     297.8       6.621

30.0      6.636     34.942     296.4       6.633

40.0      6.633     34.941     292.0       6.630

50.0      6.633     34.941     290.9       6.629

100.0      6.105     35.040     284.9       6.096

150.0      5.810     35.021     283.3       5.797

200.0      5.541     34.995     277.2       5.524

250.0      5.366     34.978     288.0       5.346

300.0      5.199     34.965     284.6       5.175

350.0      5.046     34.952     277.3       5.018

400.0      4.799     34.939     269.5       4.768

450.0      4.599     34.929     269.4       4.564

500.0      4.454     34.923     270.1       4.416

550.0      4.338     34.917     275.6       4.296

600.0      4.255     34.919     275.7       4.209

650.0      4.167     34.915     273.9       4.118

700.0      4.041     34.911     273.3       3.989

750.0      3.965     34.908     278.5       3.910

800.0      3.871     34.905     276.0       3.812

850.0      3.754     34.901     275.5       3.692

900.0      3.706     34.902     277.6       3.640

950.0      3.625     34.901     278.7       3.555

1000.0      3.587     34.905     274.1       3.514

1050.0      3.523     34.904     273.8       3.446

1100.0      3.482     34.905     275.4       3.402

1150.0      3.408     34.902     278.6       3.324

1200.0      3.355     34.901     281.0       3.267

1250.0      3.295     34.897     280.5       3.204

1300.0      3.227     34.894     279.3       3.132

1350.0      3.161     34.893     280.4       3.063

1400.0      3.060     34.888     282.1       2.960

1450.0      2.969     34.887     287.0       2.865

1500.0      2.884     34.886     285.7       2.777

1550.0      2.802     34.885     283.9       2.691

1600.0      2.709     34.880     284.2       2.596

1650.0      2.490     34.865     287.1       2.376

1700.0      2.285     34.851     290.1       2.169

1750.0      2.160     34.846     296.8       2.041

1800.0      2.128     34.842     298.2       2.005

1850.0      2.106     34.841     298.4       1.980

1860.0      2.095     34.841     298.8       1.968

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  20        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2042       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 45.76                             |

|              W  41 17.39                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      6.610     34.949     294.1       6.609

10.0      6.607     34.948     297.5       6.606

20.0      6.604     34.950     298.0       6.603

30.0      6.604     34.949     295.6       6.601

40.0      6.566     34.957     294.2       6.562

50.0      6.510     34.971     291.8       6.506

100.0      6.082     35.031     279.2       6.073

150.0      5.942     35.032     285.7       5.929

200.0      5.623     35.001     285.1       5.607

250.0      5.394     34.982     287.3       5.373

300.0      5.240     34.968     284.6       5.216

350.0      5.062     34.954     275.3       5.034

400.0      4.766     34.939     268.2       4.735

450.0      4.584     34.934     269.1       4.549

500.0      4.452     34.925     269.4       4.414

550.0      4.306     34.919     272.2       4.265

600.0      4.257     34.918     272.9       4.211

650.0      4.205     34.915     274.0       4.156

700.0      4.059     34.911     275.4       4.006

750.0      3.952     34.908     275.5       3.896

800.0      3.851     34.903     276.2       3.792

850.0      3.772     34.903     276.4       3.709

900.0      3.716     34.902     277.5       3.650

950.0      3.641     34.903     277.7       3.571

1000.0      3.563     34.900     278.7       3.490

1050.0      3.542     34.905     278.3       3.465

1100.0      3.466     34.902     278.7       3.386

1150.0      3.362     34.895     281.6       3.279

1200.0      3.298     34.893     281.8       3.211

1250.0      3.209     34.889     283.5       3.118

1300.0      3.128     34.885     285.2       3.034

1350.0      3.076     34.884     286.8       2.979

1400.0      2.975     34.879     287.2       2.875

1450.0      2.916     34.879     286.2       2.812

1500.0      2.823     34.880     286.2       2.716

1550.0      2.719     34.878     288.1       2.609

1600.0      2.623     34.874     290.0       2.510

1650.0      2.667     34.893     287.8       2.550

1700.0      2.742     34.913     282.2       2.620

1750.0      2.516     34.890     287.2       2.393

1800.0      2.176     34.855     297.2       2.053

1850.0      2.006     34.845     300.7       1.881

1900.0      1.850     34.838     303.3       1.723

1950.0      1.715     34.838     303.9       1.586

2000.0      1.671     34.838     303.0       1.539

2050.0      1.507     34.838     305.9       1.373

2064.0      1.507     34.839     304.0       1.372

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  21        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2270       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 45.17                             |

|              W  40 53.60                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      6.847     34.963     299.1       6.847

10.0      6.838     34.963     301.4       6.837

20.0      6.849     34.963     296.9       6.847

30.0      6.831     34.962     299.8       6.828

40.0      6.779     34.961     302.5       6.776

50.0      6.748     34.964     301.0       6.744

100.0      6.248     35.033     292.9       6.239

150.0      6.082     35.041     283.0       6.070

200.0      5.864     35.024     283.2       5.847

250.0      5.654     35.009     276.8       5.633

300.0      5.420     34.991     278.1       5.396

350.0      5.120     34.967     272.9       5.092

400.0      4.856     34.950     272.0       4.824

450.0      4.764     34.946     275.9       4.728

500.0      4.520     34.927     275.7       4.481

550.0      4.380     34.919     278.8       4.338

600.0      4.276     34.917     270.5       4.231

650.0      4.137     34.911     272.4       4.088

700.0      3.960     34.898     273.9       3.908

750.0      3.862     34.893     276.0       3.807

800.0      3.740     34.887     278.6       3.682

850.0      3.670     34.885     278.5       3.608

900.0      3.662     34.889     279.0       3.597

950.0      3.620     34.889     277.8       3.551

1000.0      3.613     34.894     276.6       3.540

1050.0      3.603     34.899     275.9       3.526

1100.0      3.595     34.903     277.7       3.514

1150.0      3.579     34.906     278.2       3.493

1200.0      3.535     34.907     278.0       3.446

1250.0      3.485     34.905     277.2       3.392

1300.0      3.419     34.902     280.1       3.322

1350.0      3.378     34.899     282.1       3.278

1400.0      3.337     34.898     281.3       3.233

1450.0      3.238     34.893     280.8       3.131

1500.0      3.141     34.892     280.1       3.031

1550.0      3.092     34.889     282.3       2.978

1600.0      2.964     34.883     287.1       2.847

1650.0      2.935     34.886     287.7       2.815

1700.0      2.883     34.881     286.1       2.759

1750.0      2.808     34.881     285.9       2.681

1800.0      2.687     34.875     287.1       2.556

1850.0      2.618     34.876     289.1       2.485

1900.0      2.434     34.860     292.2       2.299

1950.0      2.330     34.856     292.1       2.192

2000.0      2.266     34.877     289.8       2.125

2050.0      2.061     34.858     294.0       1.919

2100.0      1.739     34.844     297.3       1.598

2150.0      1.576     34.837     300.6       1.433

2200.0      1.356     34.836     302.9       1.212

2250.0      1.359     34.837     303.4       1.211

2300.0      1.366     34.837     303.2       1.214

2306.0      1.368     34.836     303.9       1.215

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  22        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2641       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 43.50                             |

|              W  40 15.21                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      6.939     34.878     304.8       6.939

10.0      6.938     34.878     300.9       6.937

20.0      6.934     34.878     305.3       6.932

30.0      6.931     34.877     306.9       6.928

40.0      6.935     34.879     306.5       6.932

50.0      6.944     34.884     306.8       6.939

100.0      5.440     34.857     304.4       5.432

150.0      4.880     34.879     302.7       4.868

200.0      4.580     34.877     290.7       4.565

250.0      4.578     34.895     293.4       4.560

300.0      4.463     34.892     291.7       4.440

350.0      4.405     34.895     288.4       4.379

400.0      4.407     34.907     278.0       4.377

450.0      4.230     34.893     285.1       4.197

500.0      4.141     34.898     274.2       4.104

550.0      4.027     34.893     275.9       3.987

600.0      3.896     34.886     278.7       3.853

650.0      3.728     34.870     280.9       3.682

700.0      3.658     34.866     284.6       3.608

750.0      3.624     34.866     285.3       3.570

800.0      3.579     34.866     283.9       3.522

850.0      3.498     34.859     286.2       3.437

900.0      3.463     34.857     288.4       3.398

950.0      3.425     34.856     290.2       3.357

1000.0      3.426     34.860     287.4       3.354

1050.0      3.467     34.872     284.4       3.390

1100.0      3.521     34.886     278.3       3.440

1150.0      3.539     34.893     276.2       3.454

1200.0      3.518     34.897     278.4       3.429

1250.0      3.497     34.900     279.8       3.404

1300.0      3.450     34.898     279.6       3.354

1350.0      3.408     34.898     280.9       3.308

1400.0      3.391     34.900     279.8       3.286

1450.0      3.343     34.896     280.9       3.235

1500.0      3.286     34.894     281.7       3.174

1550.0      3.239     34.892     280.9       3.123

1600.0      3.211     34.892     282.9       3.091

1650.0      3.173     34.894     280.7       3.049

1700.0      3.135     34.894     283.3       3.008

1750.0      3.107     34.897     282.5       2.976

1800.0      3.048     34.894     282.8       2.913

1850.0      2.971     34.893     282.9       2.833

1900.0      2.880     34.889     283.4       2.738

1950.0      2.874     34.900     281.3       2.728

2000.0      2.908     34.914     278.4       2.757

2050.0      2.917     34.920     277.5       2.761

2100.0      2.871     34.918     279.6       2.711

2150.0      2.725     34.902     283.4       2.563

2200.0      2.477     34.871     287.6       2.315

2250.0      2.306     34.857     292.1       2.142

2300.0      2.197     34.849     293.5       2.030

2350.0      2.091     34.845     295.7       1.922

2400.0      1.942     34.841     300.2       1.771

2450.0      1.912     34.855     299.9       1.737

2500.0      1.592     34.848     303.1       1.418

2550.0      1.426     34.839     304.3       1.251

2600.0      1.313     34.844     305.4       1.136

2650.0      1.190     34.841     308.1       1.011

2688.0      1.178     34.841     308.6       0.996

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  23        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 14-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2782       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 40.86                             |

|              W  39 34.35                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      7.060     34.901     300.8       7.059

10.0      7.059     34.901     302.6       7.058

20.0      7.060     34.901     300.1       7.058

30.0      7.060     34.900     301.2       7.057

40.0      6.990     34.903     301.8       6.986

50.0      6.197     34.933     302.0       6.193

100.0      5.387     34.928     291.9       5.379

150.0      5.238     34.943     288.3       5.226

200.0      5.154     34.947     291.0       5.138

250.0      5.070     34.949     285.9       5.050

300.0      4.849     34.928     282.9       4.825

350.0      4.638     34.912     282.2       4.611

400.0      4.479     34.904     284.7       4.449

450.0      4.313     34.895     286.8       4.279

500.0      4.193     34.894     279.7       4.156

550.0      4.123     34.896     276.9       4.082

600.0      4.026     34.891     274.1       3.982

650.0      3.877     34.882     277.1       3.830

700.0      3.761     34.874     280.9       3.711

750.0      3.673     34.867     282.6       3.620

800.0      3.623     34.864     281.5       3.566

850.0      3.557     34.862     281.7       3.496

900.0      3.484     34.857     283.1       3.419

950.0      3.371     34.843     289.5       3.303

1000.0      3.337     34.842     294.6       3.266

1050.0      3.335     34.845     293.9       3.260

1100.0      3.509     34.874     287.0       3.428

1150.0      3.542     34.886     279.6       3.457

1200.0      3.542     34.891     276.4       3.452

1250.0      3.545     34.898     275.6       3.452

1300.0      3.510     34.895     275.4       3.413

1350.0      3.483     34.897     277.1       3.381

1400.0      3.460     34.900     280.6       3.355

1450.0      3.418     34.899     280.2       3.309

1500.0      3.380     34.897     280.5       3.267

1550.0      3.316     34.891     281.3       3.200

1600.0      3.303     34.893     279.3       3.182

1650.0      3.263     34.891     280.4       3.139

1700.0      3.211     34.888     282.5       3.083

1750.0      3.197     34.892     284.2       3.064

1800.0      3.184     34.893     285.7       3.047

1850.0      3.163     34.894     285.5       3.022

1900.0      3.137     34.896     281.7       2.992

1950.0      3.159     34.908     280.1       3.009

2000.0      3.135     34.909     281.3       2.980

2050.0      3.004     34.896     284.6       2.847

2100.0      3.063     34.914     281.8       2.901

2150.0      3.023     34.916     280.3       2.856

2200.0      2.973     34.915     278.8       2.803

2250.0      2.920     34.915     276.7       2.746

2300.0      2.823     34.910     279.8       2.646

2350.0      2.753     34.906     279.8       2.573

2400.0      2.680     34.905     280.5       2.495

2450.0      2.508     34.892     283.8       2.322

2500.0      2.324     34.877     289.2       2.136

2550.0      2.070     34.862     294.7       1.883

2600.0      1.839     34.854     301.4       1.652

2650.0      1.613     34.851     304.8       1.425

2700.0      1.390     34.845     306.0       1.202

2750.0      1.131     34.849     306.6       0.944

2800.0      1.120     34.851     306.5       0.930

2835.0      1.092     34.853     304.7       0.899

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  24        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 15-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2904       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 37.43                             |

|              W  38 57.52                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      6.884     34.800     300.7       6.884

10.0      6.884     34.800     304.1       6.883

20.0      6.878     34.800     305.1       6.876

30.0      6.879     34.800     306.1       6.877

40.0      6.356     34.808     307.8       6.352

50.0      6.122     34.827     307.7       6.118

100.0      5.129     34.913     288.7       5.121

150.0      4.598     34.876     294.5       4.587

200.0      4.470     34.875     289.7       4.455

250.0      4.350     34.880     288.1       4.332

300.0      4.205     34.875     293.4       4.184

350.0      4.175     34.883     285.3       4.150

400.0      4.058     34.881     279.3       4.029

450.0      3.931     34.875     274.7       3.899

500.0      3.816     34.869     281.3       3.781

550.0      3.774     34.869     281.7       3.735

600.0      3.664     34.861     291.6       3.622

650.0      3.621     34.860     293.3       3.576

700.0      3.614     34.865     288.9       3.565

750.0      3.545     34.858     288.2       3.492

800.0      3.478     34.854     289.7       3.422

850.0      3.445     34.852     289.5       3.385

900.0      3.414     34.850     290.9       3.350

950.0      3.399     34.850     291.3       3.331

1000.0      3.396     34.853     290.3       3.324

1050.0      3.421     34.860     286.9       3.345

1100.0      3.403     34.860     285.1       3.323

1150.0      3.444     34.871     283.2       3.360

1200.0      3.481     34.883     278.7       3.393

1250.0      3.473     34.889     277.7       3.380

1300.0      3.445     34.889     279.7       3.348

1350.0      3.393     34.887     282.8       3.293

1400.0      3.359     34.886     283.5       3.254

1450.0      3.297     34.882     284.8       3.189

1500.0      3.331     34.893     284.0       3.219

1550.0      3.288     34.892     284.3       3.172

1600.0      3.251     34.890     284.9       3.131

1650.0      3.222     34.889     285.7       3.097

1700.0      3.186     34.888     286.5       3.058

1750.0      3.170     34.891     285.8       3.038

1800.0      3.158     34.894     285.9       3.022

1850.0      3.152     34.901     284.9       3.011

1900.0      3.114     34.901     284.4       2.969

1950.0      3.103     34.904     283.1       2.954

2000.0      3.078     34.906     283.1       2.925

2050.0      3.067     34.909     282.6       2.909

2100.0      3.042     34.912     281.4       2.880

2150.0      3.026     34.914     282.0       2.860

2200.0      2.996     34.916     280.8       2.825

2250.0      2.951     34.915     281.6       2.777

2300.0      2.941     34.918     280.7       2.761

2350.0      2.907     34.919     279.9       2.723

2400.0      2.884     34.921     280.5       2.696

2450.0      2.855     34.923     280.5       2.662

2500.0      2.815     34.922     280.0       2.618

2550.0      2.776     34.921     280.5       2.575

2600.0      2.734     34.920     280.6       2.529

2650.0      2.674     34.916     281.7       2.465

2700.0      2.578     34.909     283.2       2.366

2750.0      2.461     34.904     285.5       2.247

2800.0      2.234     34.892     288.5       2.020

2850.0      1.950     34.881     295.3       1.737

2900.0      1.548     34.855     303.9       1.339

2950.0      1.455     34.883     300.4       1.243

2960.0      1.420     34.884     299.5       1.208

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  25        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 15-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3013       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 33.61                             |

|              W  38 19.19                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      7.843     34.932     297.1       7.843        3050.0      1.580     34.877     299.1       1.356

10.0      7.845     34.933     299.5       7.844        3082.0      1.472     34.874     300.5       1.247

20.0      7.852     34.937     301.8       7.850

30.0      7.860     34.942     302.9       7.857

40.0      7.810     34.953     303.2       7.806

50.0      7.100     34.936     302.0       7.095

100.0      6.040     34.959     284.8       6.032

150.0      5.741     34.959     281.4       5.728

200.0      5.475     34.946     283.1       5.459

250.0      5.307     34.946     277.3       5.286

300.0      5.062     34.927     286.6       5.039

350.0      4.926     34.926     287.1       4.898

400.0      4.490     34.880     295.4       4.460

450.0      4.437     34.890     291.0       4.403

500.0      4.368     34.895     284.5       4.330

550.0      4.285     34.898     274.6       4.244

600.0      4.147     34.893     275.2       4.102

650.0      3.992     34.887     276.6       3.944

700.0      3.914     34.885     278.8       3.863

750.0      3.763     34.871     282.9       3.709

800.0      3.727     34.873     284.6       3.668

850.0      3.619     34.863     287.0       3.558

900.0      3.577     34.863     285.6       3.512

950.0      3.523     34.859     288.7       3.454

1000.0      3.482     34.857     289.7       3.410

1050.0      3.399     34.848     290.7       3.323

1100.0      3.397     34.852     291.9       3.317

1150.0      3.420     34.859     289.2       3.336

1200.0      3.466     34.871     286.9       3.377

1250.0      3.531     34.887     283.3       3.438

1300.0      3.513     34.889     280.4       3.416

1350.0      3.493     34.893     280.5       3.392

1400.0      3.479     34.896     280.1       3.374

1450.0      3.440     34.894     281.0       3.331

1500.0      3.409     34.896     281.7       3.296

1550.0      3.368     34.894     281.4       3.251

1600.0      3.327     34.892     283.2       3.206

1650.0      3.288     34.891     283.8       3.163

1700.0      3.268     34.892     284.7       3.139

1750.0      3.249     34.893     284.8       3.115

1800.0      3.224     34.893     285.0       3.087

1850.0      3.213     34.895     285.1       3.072

1900.0      3.208     34.899     283.8       3.062

1950.0      3.195     34.902     283.9       3.045

2000.0      3.191     34.906     282.9       3.036

2050.0      3.189     34.911     281.4       3.029

2100.0      3.160     34.912     282.1       2.996

2150.0      3.144     34.914     281.3       2.976

2200.0      3.113     34.914     281.2       2.941

2250.0      3.095     34.915     280.6       2.917

2300.0      3.063     34.917     279.8       2.882

2350.0      3.021     34.915     278.2       2.835

2400.0      3.008     34.918     277.7       2.818

2450.0      2.984     34.919     277.2       2.789

2500.0      2.944     34.918     279.2       2.745

2550.0      2.914     34.920     279.5       2.710

2600.0      2.891     34.921     280.1       2.684

2650.0      2.843     34.920     280.3       2.631

2700.0      2.769     34.914     280.7       2.554

2750.0      2.734     34.917     279.0       2.515

2800.0      2.632     34.907     281.3       2.410

2850.0      2.554     34.903     283.1       2.328

2900.0      2.339     34.887     289.5       2.113

2950.0      2.247     34.893     289.9       2.018

3000.0      1.970     34.875     294.6       1.742

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  26        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 15-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3082       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 29.20                             |

|              W  37 40.30                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      7.937     34.971     295.4       7.937        3050.0      2.103     34.879     294.4       1.867

10.0      7.944     34.971     299.0       7.943        3100.0      1.726     34.876     299.7       1.494

20.0      7.948     34.971     297.7       7.946        3150.0      1.371     34.874     301.4       1.141

30.0      7.930     34.970     292.6       7.927        3155.0      1.368     34.872     301.8       1.138

40.0      7.886     34.970     286.6       7.883

50.0      7.546     34.973     284.4       7.541

100.0      6.341     34.969     279.3       6.333

150.0      5.909     34.960     285.7       5.897

200.0      5.532     34.935     289.2       5.516

250.0      5.336     34.922     288.1       5.316

300.0      5.006     34.894     288.4       4.982

350.0      4.853     34.894     280.1       4.825

400.0      4.750     34.901     272.2       4.719

450.0      4.623     34.901     274.8       4.588

500.0      4.520     34.901     276.8       4.482

550.0      4.433     34.902     277.1       4.391

600.0      4.344     34.901     274.6       4.299

650.0      4.162     34.892     274.7       4.113

700.0      4.055     34.889     273.5       4.002

750.0      3.938     34.883     275.5       3.883

800.0      3.810     34.875     280.1       3.751

850.0      3.726     34.869     282.0       3.664

900.0      3.649     34.864     283.2       3.584

950.0      3.579     34.859     286.0       3.510

1000.0      3.495     34.851     288.4       3.422

1050.0      3.450     34.849     291.0       3.374

1100.0      3.426     34.849     292.4       3.347

1150.0      3.402     34.848     293.1       3.319

1200.0      3.406     34.852     292.3       3.318

1250.0      3.413     34.856     291.6       3.321

1300.0      3.484     34.871     286.0       3.387

1350.0      3.525     34.883     282.9       3.424

1400.0      3.534     34.890     281.7       3.428

1450.0      3.516     34.893     280.7       3.406

1500.0      3.502     34.896     280.0       3.388

1550.0      3.475     34.898     280.4       3.357

1600.0      3.450     34.900     280.1       3.328

1650.0      3.381     34.894     282.7       3.255

1700.0      3.324     34.890     283.6       3.194

1750.0      3.283     34.889     284.4       3.149

1800.0      3.254     34.890     285.1       3.116

1850.0      3.240     34.891     285.3       3.098

1900.0      3.233     34.893     285.1       3.086

1950.0      3.191     34.892     286.0       3.041

2000.0      3.190     34.896     284.5       3.035

2050.0      3.180     34.897     284.2       3.021

2100.0      3.152     34.899     284.5       2.988

2150.0      3.161     34.907     282.4       2.992

2200.0      3.154     34.910     281.8       2.981

2250.0      3.155     34.917     281.8       2.977

2300.0      3.129     34.917     281.3       2.946

2350.0      3.098     34.918     280.8       2.911

2400.0      3.069     34.920     280.2       2.877

2450.0      3.032     34.919     280.4       2.836

2500.0      2.999     34.919     280.5       2.799

2550.0      2.959     34.920     280.0       2.755

2600.0      2.921     34.919     280.5       2.712

2650.0      2.901     34.919     280.0       2.689

2700.0      2.880     34.922     279.3       2.663

2750.0      2.829     34.920     279.7       2.607

2800.0      2.764     34.917     281.0       2.539

2850.0      2.741     34.922     279.8       2.512

2900.0      2.672     34.918     280.7       2.439

2950.0      2.532     34.909     283.4       2.296

3000.0      2.357     34.899     286.7       2.120

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  27        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 15-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3090       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 25.62                             |

|              W  37  2.30                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      7.955     34.978     293.5       7.955        3050.0      2.200     34.896     289.3       1.962

10.0      7.951     34.978     298.8       7.950        3100.0      1.884     34.874     294.6       1.648

20.0      7.946     34.978     301.2       7.944        3150.0      1.446     34.871     299.2       1.215

30.0      7.951     34.978     299.8       7.948        3159.0      1.432     34.872     301.4       1.201

40.0      7.945     34.978     298.7       7.941

50.0      7.939     34.979     296.5       7.934

100.0      6.067     34.948     281.1       6.059

150.0      5.516     34.926     281.9       5.504

200.0      5.300     34.927     277.6       5.284

250.0      4.983     34.910     285.5       4.963

300.0      4.603     34.882     292.5       4.580

350.0      4.476     34.885     294.1       4.449

400.0      4.398     34.886     297.2       4.368

450.0      4.361     34.889     298.9       4.327

500.0      4.313     34.890     300.5       4.276

550.0      4.233     34.889     294.2       4.192

600.0      4.175     34.890     280.8       4.130

650.0      4.046     34.887     274.2       3.998

700.0      3.964     34.882     279.4       3.912

750.0      3.796     34.869     283.2       3.742

800.0      3.687     34.862     282.5       3.629

850.0      3.638     34.862     282.7       3.577

900.0      3.610     34.865     282.2       3.545

950.0      3.521     34.856     283.5       3.452

1000.0      3.514     34.860     284.2       3.441

1050.0      3.447     34.853     287.1       3.371

1100.0      3.411     34.851     288.5       3.331

1150.0      3.410     34.854     288.9       3.326

1200.0      3.393     34.854     288.1       3.305

1250.0      3.410     34.859     286.8       3.318

1300.0      3.515     34.881     281.0       3.418

1350.0      3.514     34.887     277.2       3.412

1400.0      3.522     34.893     275.7       3.416

1450.0      3.516     34.898     276.3       3.406

1500.0      3.473     34.898     279.8       3.359

1550.0      3.441     34.898     280.1       3.323

1600.0      3.386     34.895     280.4       3.264

1650.0      3.344     34.895     281.9       3.218

1700.0      3.309     34.893     281.4       3.180

1750.0      3.270     34.891     280.3       3.137

1800.0      3.244     34.890     280.9       3.106

1850.0      3.199     34.886     280.7       3.058

1900.0      3.172     34.887     281.5       3.026

1950.0      3.143     34.888     283.4       2.993

2000.0      3.161     34.898     283.7       3.006

2050.0      3.134     34.896     283.9       2.975

2100.0      3.136     34.903     283.1       2.973

2150.0      3.134     34.908     281.8       2.965

2200.0      3.139     34.915     280.8       2.966

2250.0      3.087     34.912     281.1       2.910

2300.0      3.116     34.921     279.4       2.934

2350.0      3.075     34.918     279.7       2.889

2400.0      3.048     34.919     279.1       2.857

2450.0      3.021     34.919     278.9       2.826

2500.0      2.987     34.919     278.4       2.787

2550.0      2.951     34.920     278.0       2.747

2600.0      2.911     34.920     277.0       2.703

2650.0      2.888     34.922     276.8       2.675

2700.0      2.830     34.919     276.8       2.614

2750.0      2.805     34.920     276.7       2.584

2800.0      2.750     34.919     276.7       2.525

2850.0      2.671     34.915     278.8       2.443

2900.0      2.582     34.910     282.1       2.350

2950.0      2.485     34.905     284.2       2.251

3000.0      2.366     34.899     286.2       2.129

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  28        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 15-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3069       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 21.98                             |

|              W  36 23.97                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      8.134     34.980     291.1       8.134        3050.0      2.226     34.896     286.2       1.988

10.0      8.134     34.980     291.5       8.132        3100.0      2.017     34.892     289.5       1.778

20.0      8.135     34.982     296.5       8.133        3137.0      1.639     34.885     293.8       1.405

30.0      8.126     34.985     298.0       8.123

40.0      8.144     34.990     297.3       8.140

50.0      8.150     34.992     295.4       8.145

100.0      6.869     35.006     279.3       6.860

150.0      6.416     34.991     272.7       6.403

200.0      6.092     34.974     278.6       6.074

250.0      5.758     34.950     282.9       5.737

300.0      5.558     34.945     279.5       5.533

350.0      5.366     34.941     271.6       5.337

400.0      5.229     34.957     259.6       5.197

450.0      4.952     34.943     263.0       4.916

500.0      4.603     34.914     271.8       4.565

550.0      4.373     34.903     272.7       4.332

600.0      4.158     34.894     276.9       4.114

650.0      3.898     34.875     289.8       3.850

700.0      3.787     34.868     288.2       3.737

750.0      3.736     34.866     285.1       3.682

800.0      3.671     34.865     282.4       3.614

850.0      3.614     34.861     285.4       3.552

900.0      3.555     34.858     287.2       3.491

950.0      3.504     34.857     289.4       3.436

1000.0      3.459     34.856     289.5       3.387

1050.0      3.455     34.859     286.1       3.379

1100.0      3.476     34.868     284.0       3.396

1150.0      3.497     34.874     281.1       3.413

1200.0      3.514     34.883     280.2       3.425

1250.0      3.520     34.888     280.4       3.427

1300.0      3.523     34.892     280.1       3.426

1350.0      3.492     34.897     278.8       3.391

1400.0      3.452     34.893     278.6       3.347

1450.0      3.421     34.895     277.8       3.312

1500.0      3.362     34.888     278.3       3.249

1550.0      3.325     34.887     280.6       3.208

1600.0      3.286     34.887     283.4       3.166

1650.0      3.259     34.887     284.1       3.135

1700.0      3.295     34.899     282.2       3.166

1750.0      3.232     34.892     282.2       3.099

1800.0      3.281     34.908     279.6       3.143

1850.0      3.297     34.917     279.5       3.154

1900.0      3.272     34.917     280.1       3.124

1950.0      3.247     34.917     281.0       3.096

2000.0      3.209     34.914     280.0       3.053

2050.0      3.180     34.914     279.4       3.020

2100.0      3.172     34.917     278.0       3.007

2150.0      3.189     34.926     279.0       3.020

2200.0      3.165     34.925     279.5       2.991

2250.0      3.150     34.928     278.6       2.971

2300.0      3.117     34.930     277.9       2.935

2350.0      3.103     34.931     276.5       2.916

2400.0      3.076     34.931     276.3       2.885

2450.0      3.043     34.930     276.7       2.847

2500.0      3.012     34.928     277.5       2.812

2550.0      2.987     34.927     278.3       2.783

2600.0      2.931     34.924     278.0       2.723

2650.0      2.911     34.924     276.7       2.698

2700.0      2.873     34.924     275.6       2.656

2750.0      2.811     34.922     276.8       2.590

2800.0      2.729     34.917     279.3       2.504

2850.0      2.632     34.912     280.9       2.404

2900.0      2.526     34.907     283.1       2.296

2950.0      2.391     34.901     285.8       2.159

3000.0      2.279     34.897     286.1       2.044

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  29        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 16-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3068       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 17.95                             |

|              W  35 45.33                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      8.378     35.044     291.2       8.378        3050.0      2.800     34.923     279.8       2.548

10.0      8.383     35.044     286.1       8.382        3100.0      2.681     34.919     280.7       2.427

20.0      8.382     35.044     286.4       8.380        3145.0      1.675     34.887     293.8       1.439

30.0      8.300     35.041     285.6       8.297

40.0      8.283     35.039     288.3       8.279

50.0      8.177     35.041     285.2       8.172

100.0      7.478     35.080     267.9       7.468

150.0      7.339     35.087     273.6       7.325

200.0      7.253     35.079     279.1       7.234

250.0      6.912     35.040     278.2       6.888

300.0      6.682     35.030     277.0       6.655

350.0      6.436     35.005     271.6       6.404

400.0      6.294     35.005     274.0       6.259

450.0      6.050     34.977     279.4       6.011

500.0      5.982     34.991     263.1       5.937

550.0      5.621     34.978     262.3       5.574

600.0      5.177     34.939     271.0       5.128

650.0      4.993     34.939     270.2       4.940

700.0      4.817     34.933     266.0       4.761

750.0      4.648     34.935     260.5       4.588

800.0      4.359     34.910     274.2       4.297

850.0      4.119     34.898     274.9       4.054

900.0      3.978     34.887     277.5       3.910

950.0      3.845     34.879     278.0       3.774

1000.0      3.733     34.868     283.8       3.659

1050.0      3.677     34.868     284.8       3.599

1100.0      3.566     34.857     288.2       3.485

1150.0      3.498     34.855     286.3       3.414

1200.0      3.461     34.853     288.8       3.373

1250.0      3.419     34.849     291.5       3.327

1300.0      3.492     34.867     288.0       3.395

1350.0      3.527     34.879     280.8       3.426

1400.0      3.536     34.884     278.7       3.430

1450.0      3.538     34.891     279.3       3.428

1500.0      3.514     34.892     280.1       3.399

1550.0      3.492     34.895     279.4       3.374

1600.0      3.533     34.911     275.9       3.410

1650.0      3.436     34.904     276.9       3.309

1700.0      3.422     34.909     278.5       3.290

1750.0      3.493     34.930     278.2       3.356

1800.0      3.467     34.931     278.2       3.326

1850.0      3.389     34.921     277.7       3.245

1900.0      3.387     34.926     277.9       3.238

1950.0      3.328     34.920     279.9       3.175

2000.0      3.323     34.924     280.1       3.166

2050.0      3.332     34.931     277.5       3.170

2100.0      3.301     34.932     278.0       3.134

2150.0      3.288     34.936     279.0       3.117

2200.0      3.281     34.938     278.1       3.105

2250.0      3.238     34.938     276.6       3.058

2300.0      3.261     34.947     276.8       3.076

2350.0      3.228     34.946     276.9       3.038

2400.0      3.171     34.939     277.1       2.978

2450.0      3.144     34.939     277.0       2.946

2500.0      3.097     34.936     278.2       2.895

2550.0      3.042     34.929     278.3       2.836

2600.0      3.000     34.927     278.5       2.790

2650.0      2.979     34.927     278.2       2.765

2700.0      2.956     34.928     277.4       2.737

2750.0      2.931     34.927     278.3       2.707

2800.0      2.909     34.927     277.7       2.681

2850.0      2.893     34.926     277.6       2.660

2900.0      2.870     34.926     278.9       2.633

2950.0      2.851     34.926     278.3       2.608

3000.0      2.823     34.923     278.4       2.576

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  30        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 16-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2958       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59 13.93                             |

|              W  35  6.93                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      8.431     34.989     291.3       8.431        3022.0      2.640     34.915     281.2       2.395

10.0      8.432     34.988     296.9       8.431

20.0      8.430     34.988     300.4       8.428

30.0      8.434     34.988     300.8       8.431

40.0      8.413     34.987     300.6       8.409

50.0      8.376     34.986     299.9       8.371

100.0      7.536     35.062     285.2       7.526

150.0      7.280     35.076     278.6       7.266

200.0      7.007     35.061     278.4       6.988

250.0      6.563     35.006     278.9       6.541

300.0      6.454     35.013     274.8       6.427

350.0      6.315     35.005     280.6       6.284

400.0      6.122     34.986     281.8       6.087

450.0      5.934     34.981     261.9       5.895

500.0      5.821     34.996     256.1       5.777

550.0      5.348     34.951     269.2       5.302

600.0      4.952     34.912     281.2       4.903

650.0      4.772     34.911     276.8       4.721

700.0      4.601     34.911     271.1       4.546

750.0      4.411     34.905     274.9       4.353

800.0      4.235     34.900     271.0       4.174

850.0      4.046     34.889     277.5       3.982

900.0      3.909     34.880     281.7       3.841

950.0      3.793     34.873     281.5       3.722

1000.0      3.685     34.866     282.1       3.611

1050.0      3.638     34.864     286.6       3.560

1100.0      3.593     34.862     288.7       3.512

1150.0      3.542     34.860     286.1       3.457

1200.0      3.495     34.857     285.1       3.407

1250.0      3.518     34.865     283.3       3.425

1300.0      3.515     34.869     285.0       3.418

1350.0      3.504     34.872     287.0       3.403

1400.0      3.549     34.887     283.0       3.442

1450.0      3.544     34.891     278.1       3.433

1500.0      3.520     34.894     276.9       3.405

1550.0      3.465     34.891     277.7       3.347

1600.0      3.444     34.895     278.7       3.322

1650.0      3.412     34.895     281.4       3.286

1700.0      3.349     34.889     282.3       3.219

1750.0      3.304     34.886     280.7       3.170

1800.0      3.271     34.886     283.0       3.133

1850.0      3.250     34.886     286.1       3.108

1900.0      3.231     34.889     284.7       3.084

1950.0      3.218     34.893     282.5       3.067

2000.0      3.206     34.896     283.9       3.050

2050.0      3.201     34.901     284.7       3.041

2100.0      3.175     34.899     282.4       3.011

2150.0      3.166     34.903     281.5       2.997

2200.0      3.162     34.907     283.0       2.988

2250.0      3.131     34.908     281.9       2.953

2300.0      3.153     34.918     278.9       2.970

2350.0      3.115     34.917     281.3       2.928

2400.0      3.120     34.922     280.9       2.928

2450.0      3.146     34.933     278.7       2.948

2500.0      3.111     34.929     278.8       2.909

2550.0      3.077     34.927     279.5       2.871

2600.0      3.046     34.925     279.5       2.836

2650.0      3.011     34.924     277.7       2.796

2700.0      2.996     34.926     278.2       2.776

2750.0      2.979     34.926     279.2       2.755

2800.0      2.959     34.926     279.2       2.730

2850.0      2.923     34.926     276.3       2.690

2900.0      2.889     34.925     279.1       2.651

2950.0      2.825     34.924     280.4       2.583

3000.0      2.711     34.919     279.7       2.466

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  31        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 16-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2479       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59  9.70                             |

|              W  34 28.57                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      8.789     35.006     283.0       8.789

10.0      8.787     35.005     277.3       8.786

20.0      8.787     35.006     280.0       8.785

30.0      8.788     35.005     281.6       8.785

40.0      8.788     35.006     281.4       8.784

50.0      8.778     35.004     283.6       8.773

100.0      6.915     34.965     279.9       6.906

150.0      6.588     34.976     280.5       6.575

200.0      6.396     34.988     270.5       6.378

250.0      6.197     34.985     267.4       6.175

300.0      6.071     34.998     258.9       6.044

350.0      5.812     34.987     254.5       5.782

400.0      5.545     34.980     248.3       5.511

450.0      5.353     34.978     248.6       5.316

500.0      5.165     34.979     244.7       5.124

550.0      4.841     34.948     257.7       4.798

600.0      4.923     34.981     246.1       4.874

650.0      4.702     34.967     251.2       4.650

700.0      4.485     34.950     257.3       4.430

750.0      4.394     34.952     260.6       4.336

800.0      4.267     34.945     263.1       4.205

850.0      4.164     34.945     264.3       4.099

900.0      4.030     34.938     265.0       3.961

950.0      3.967     34.938     263.9       3.895

1000.0      3.878     34.936     266.2       3.803

1050.0      3.801     34.933     268.3       3.722

1100.0      3.755     34.936     271.0       3.672

1150.0      3.698     34.935     274.0       3.611

1200.0      3.641     34.936     274.8       3.551

1250.0      3.606     34.936     274.2       3.512

1300.0      3.573     34.938     275.1       3.475

1350.0      3.547     34.941     275.5       3.445

1400.0      3.507     34.941     275.1       3.401

1450.0      3.469     34.939     275.6       3.359

1500.0      3.441     34.937     276.4       3.327

1550.0      3.427     34.938     277.8       3.309

1600.0      3.411     34.939     278.4       3.289

1650.0      3.395     34.940     278.5       3.269

1700.0      3.315     34.930     279.0       3.185

1750.0      3.232     34.920     279.4       3.098

1800.0      3.229     34.926     277.7       3.091

1850.0      3.214     34.928     277.7       3.072

1900.0      3.217     34.932     278.8       3.070

1950.0      3.202     34.933     278.7       3.051

2000.0      3.163     34.931     278.7       3.008

2050.0      3.135     34.930     279.1       2.976

2100.0      3.159     34.939     278.1       2.995

2150.0      3.129     34.935     277.1       2.960

2200.0      3.088     34.932     277.8       2.915

2250.0      3.076     34.931     278.3       2.898

2300.0      3.049     34.930     279.0       2.867

2350.0      3.014     34.930     278.7       2.829

2400.0      2.975     34.929     278.6       2.785

2450.0      2.958     34.928     278.7       2.763

2500.0      2.885     34.925     279.5       2.687

2529.0      2.880     34.925     279.8       2.679

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  32        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 16-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2261       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59  6.27                             |

|              W  33 49.93                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      8.637     34.972     278.7       8.636

10.0      8.640     35.004     280.9       8.639

20.0      8.642     35.003     279.0       8.640

30.0      8.641     35.003     283.5       8.638

40.0      8.636     35.003     286.5       8.632

50.0      8.629     35.003     287.2       8.624

100.0      7.191     34.998     282.3       7.182

150.0      7.181     35.065     274.5       7.166

200.0      6.520     34.997     265.1       6.502

250.0      6.221     34.982     267.7       6.199

300.0      6.073     34.992     250.5       6.047

350.0      5.822     34.983     252.2       5.792

400.0      5.643     34.989     245.2       5.609

450.0      5.439     34.987     243.4       5.401

500.0      5.198     34.986     243.8       5.157

550.0      5.016     34.983     246.9       4.971

600.0      4.822     34.979     250.2       4.774

650.0      4.751     34.985     250.5       4.699

700.0      4.533     34.973     254.0       4.478

750.0      4.234     34.945     260.1       4.177

800.0      4.122     34.939     262.1       4.061

850.0      4.051     34.942     262.2       3.987

900.0      3.984     34.939     265.6       3.916

950.0      3.913     34.939     268.3       3.842

1000.0      3.759     34.926     273.0       3.684

1050.0      3.717     34.928     273.8       3.638

1100.0      3.689     34.933     270.5       3.606

1150.0      3.629     34.936     271.5       3.543

1200.0      3.501     34.920     273.3       3.412

1250.0      3.373     34.908     275.9       3.282

1300.0      3.463     34.927     274.2       3.367

1350.0      3.420     34.924     274.5       3.319

1400.0      3.364     34.922     276.8       3.260

1450.0      3.369     34.929     279.2       3.260

1500.0      3.405     34.937     277.5       3.291

1550.0      3.389     34.941     277.5       3.271

1600.0      3.368     34.942     277.1       3.246

1650.0      3.340     34.942     276.8       3.215

1700.0      3.313     34.940     276.5       3.183

1750.0      3.308     34.945     278.0       3.173

1800.0      3.296     34.950     276.1       3.157

1850.0      3.257     34.948     275.7       3.114

1900.0      3.243     34.948     277.5       3.096

1950.0      3.228     34.950     275.9       3.076

2000.0      3.216     34.949     276.5       3.060

2050.0      3.203     34.949     274.6       3.043

2100.0      3.174     34.946     275.3       3.009

2150.0      3.100     34.942     277.4       2.932

2200.0      3.081     34.941     277.6       2.909

2250.0      3.044     34.938     275.0       2.867

2296.0      3.036     34.938     *****       2.855

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  33        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 16-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2259       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  59  2.35                             |

|              W  33 11.59                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      8.969     35.042     287.5       8.969

10.0      8.962     35.042     293.2       8.960

20.0      8.953     35.042     294.3       8.951

30.0      8.938     35.042     297.9       8.935

40.0      8.837     35.046     296.9       8.833

50.0      8.058     35.047     292.3       8.053

100.0      7.922     35.110     275.6       7.912

150.0      7.720     35.107     271.2       7.705

200.0      7.671     35.126     275.6       7.651

250.0      7.469     35.109     272.4       7.444

300.0      7.176     35.065     273.7       7.147

350.0      6.840     35.030     270.7       6.807

400.0      6.753     35.042     260.9       6.715

450.0      6.397     35.017     254.1       6.357

500.0      6.050     34.977     278.7       6.006

550.0      6.034     35.028     237.2       5.985

600.0      5.730     35.015     234.6       5.678

650.0      5.418     34.996     239.1       5.362

700.0      5.176     34.988     244.4       5.118

750.0      4.809     34.950     257.3       4.748

800.0      4.684     34.953     258.7       4.620

850.0      4.471     34.942     259.0       4.404

900.0      4.337     34.940     261.2       4.266

950.0      4.233     34.937     261.1       4.159

1000.0      4.196     34.949     260.7       4.118

1050.0      4.056     34.941     264.3       3.975

1100.0      3.918     34.931     268.0       3.834

1150.0      3.867     34.934     267.6       3.779

1200.0      3.801     34.930     268.5       3.709

1250.0      3.730     34.932     269.3       3.635

1300.0      3.662     34.932     273.4       3.564

1350.0      3.624     34.932     273.5       3.521

1400.0      3.658     34.944     270.8       3.551

1450.0      3.629     34.948     272.1       3.517

1500.0      3.601     34.948     274.5       3.485

1550.0      3.583     34.949     275.2       3.463

1600.0      3.564     34.949     274.6       3.440

1650.0      3.531     34.949     274.1       3.403

1700.0      3.499     34.949     274.8       3.367

1750.0      3.472     34.949     275.8       3.336

1800.0      3.441     34.948     275.4       3.300

1850.0      3.407     34.947     275.1       3.262

1900.0      3.361     34.944     274.2       3.213

1950.0      3.300     34.942     276.3       3.148

2000.0      3.265     34.941     276.4       3.109

2050.0      3.243     34.940     276.6       3.083

2100.0      3.223     34.939     276.4       3.058

2150.0      3.213     34.940     275.0       3.043

2200.0      3.204     34.941     276.0       3.030

2250.0      3.188     34.941     275.1       3.010

2300.0      3.180     34.942     276.3       2.997

2306.0      3.180     34.943     275.9       2.996

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  34        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 16-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1788       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  58 58.31                             |

|              W  32 33.34                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.045     35.017     285.4       9.045

10.0      9.042     35.017     293.0       9.040

20.0      9.046     35.016     297.5       9.044

30.0      9.025     35.017     297.7       9.022

40.0      8.900     35.020     296.6       8.896

50.0      8.734     35.024     294.0       8.729

100.0      7.848     35.065     287.8       7.838

150.0      7.481     35.046     283.6       7.467

200.0      7.214     35.046     275.7       7.195

250.0      7.158     35.057     271.5       7.135

300.0      6.879     35.024     271.8       6.851

350.0      6.659     35.005     268.5       6.626

400.0      6.473     34.998     268.9       6.437

450.0      6.272     34.987     261.0       6.232

500.0      5.930     34.955     274.3       5.886

550.0      5.754     34.947     277.6       5.706

600.0      5.616     34.961     259.4       5.565

650.0      5.576     34.989     244.1       5.520

700.0      5.308     34.988     241.8       5.249

750.0      4.996     34.961     248.9       4.934

800.0      4.847     34.960     250.5       4.782

850.0      4.710     34.963     254.0       4.642

900.0      4.502     34.956     256.3       4.431

950.0      4.406     34.954     258.7       4.331

1000.0      4.321     34.952     261.4       4.242

1050.0      4.252     34.950     263.7       4.169

1100.0      4.137     34.947     264.7       4.051

1150.0      4.019     34.950     266.5       3.930

1200.0      3.944     34.948     267.4       3.851

1250.0      3.859     34.944     266.6       3.763

1300.0      3.739     34.933     270.5       3.639

1350.0      3.729     34.936     272.2       3.625

1400.0      3.726     34.943     273.3       3.618

1450.0      3.611     34.937     274.9       3.499

1500.0      3.587     34.941     274.6       3.472

1550.0      3.589     34.941     273.4       3.469

1600.0      3.602     34.947     273.9       3.477

1650.0      3.583     34.949     275.4       3.454

1700.0      3.584     34.949     274.6       3.451

1750.0      3.566     34.949     273.0       3.428

1800.0      3.507     34.949     272.4       3.365

1850.0      3.429     34.948     272.1       3.284

1881.0      3.439     34.948     272.8       3.291

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  35        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 17-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1690       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  58 54.60                             |

|              W  31 54.69                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.332     35.105     279.2       9.332

10.0      9.333     35.105     285.4       9.332

20.0      9.335     35.104     288.8       9.332

30.0      9.335     35.105     288.8       9.331

40.0      9.330     35.106     288.3       9.326

50.0      9.255     35.119     287.2       9.250

100.0      8.468     35.181     275.1       8.458

150.0      8.141     35.171     273.7       8.126

200.0      7.998     35.181     269.4       7.978

250.0      7.887     35.178     267.8       7.862

300.0      7.759     35.165     271.0       7.729

350.0      7.458     35.127     271.3       7.424

400.0      7.411     35.135     265.4       7.371

450.0      7.165     35.111     260.0       7.122

500.0      6.973     35.099     242.7       6.925

550.0      6.412     35.042     242.2       6.361

600.0      6.308     35.056     233.8       6.253

650.0      5.898     35.038     233.6       5.841

700.0      5.509     35.011     241.2       5.449

750.0      5.329     35.007     244.5       5.265

800.0      5.060     34.991     248.6       4.993

850.0      4.843     34.976     252.2       4.773

900.0      4.477     34.943     260.3       4.406

950.0      4.270     34.929     264.4       4.196

1000.0      4.169     34.932     265.9       4.092

1050.0      4.144     34.941     265.2       4.062

1100.0      4.038     34.943     267.4       3.953

1150.0      3.955     34.949     267.6       3.867

1200.0      3.926     34.949     266.3       3.834

1250.0      3.876     34.950     268.5       3.779

1300.0      3.843     34.949     271.2       3.742

1350.0      3.830     34.950     271.9       3.725

1400.0      3.819     34.951     270.4       3.709

1450.0      3.811     34.952     270.4       3.697

1500.0      3.809     34.952     271.0       3.691

1550.0      3.809     34.952     272.0       3.687

1600.0      3.806     34.952     271.5       3.679

1650.0      3.764     34.951     272.4       3.633

1699.0      3.763     34.952     *****       3.627

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  36        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 17-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1373       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  58 50.69                             |

|              W  31 16.16                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.509     35.118     282.3       9.509

10.0      9.507     35.117     280.5       9.506

20.0      9.507     34.905     276.3       9.505

30.0      9.506     34.943     274.3       9.503

40.0      9.268     34.964     275.3       9.264

50.0      8.547     34.971     278.2       8.542

100.0      8.008     35.021     274.3       7.998

150.0      7.907     35.158     268.3       7.892

200.0      7.839     35.172     259.8       7.819

250.0      7.658     35.150     268.7       7.633

300.0      7.252     35.089     271.5       7.223

350.0      7.001     35.068     265.0       6.968

400.0      6.755     35.060     251.6       6.718

450.0      6.457     35.043     249.0       6.415

500.0      6.402     35.077     235.6       6.356

550.0      5.929     35.036     238.3       5.881

600.0      5.688     35.022     238.0       5.636

650.0      5.526     35.018     239.1       5.470

700.0      5.253     35.004     241.6       5.195

750.0      4.969     34.985     246.8       4.907

800.0      4.828     35.016     253.0       4.763

850.0      4.453     34.982     260.8       4.386

900.0      4.170     34.945     264.9       4.100

950.0      4.018     34.947     266.5       3.946

1000.0      4.004     34.962     267.5       3.928

1050.0      3.993     34.968     267.1       3.913

1100.0      3.966     34.970     266.0       3.881

1150.0      3.953     34.971     266.1       3.865

1200.0      3.943     34.972     268.8       3.850

1250.0      3.934     34.971     270.1       3.837

1300.0      3.934     34.972     271.0       3.832

1350.0      3.939     34.972     269.5       3.833

1400.0      3.942     34.973     267.3       3.832

1450.0      3.947     34.972     268.9       3.832

1475.0      3.950     34.973     267.8       3.833

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  37        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 17-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1458       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  58 43.62                             |

|              W  30 41.71                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.807     35.175     269.4       9.807

10.0      9.807     35.175     279.6       9.806

20.0      9.808     35.175     285.4       9.806

30.0      9.809     35.175     285.1       9.805

40.0      9.808     35.177     285.3       9.804

50.0      9.805     35.180     285.8       9.799

100.0      8.599     35.200     280.4       8.589

150.0      8.203     35.197     268.1       8.188

200.0      8.026     35.187     262.8       8.005

250.0      7.840     35.176     259.3       7.815

300.0      7.706     35.167     257.2       7.676

350.0      7.530     35.156     252.3       7.495

400.0      7.314     35.142     245.5       7.275

450.0      7.099     35.138     243.3       7.056

500.0      6.890     35.130     235.1       6.843

550.0      6.604     35.114     229.9       6.553

600.0      6.401     35.106     227.2       6.346

650.0      5.986     35.085     228.7       5.928

700.0      5.685     35.068     236.5       5.624

750.0      5.411     35.053     241.5       5.346

800.0      5.195     35.039     246.5       5.127

850.0      5.038     35.026     249.4       4.968

900.0      4.726     35.003     254.7       4.653

950.0      4.467     34.981     258.2       4.391

1000.0      4.210     34.962     262.2       4.132

1050.0      3.976     34.949     265.7       3.895

1100.0      3.958     34.957     267.0       3.873

1150.0      3.966     34.965     266.6       3.877

1200.0      3.950     34.968     267.1       3.857

1250.0      3.933     34.971     267.2       3.836

1300.0      3.930     34.971     267.4       3.828

1350.0      3.902     34.970     267.0       3.796

1400.0      3.892     34.970     267.6       3.782

1450.0      3.892     34.971     269.4       3.777

1457.0      3.893     34.971     268.2       3.778

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  38        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 17-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1600       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  58 32.95                             |

|              W  30 21.91                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.869     35.184     273.0       9.869

10.0      9.864     35.184     278.0       9.863

20.0      9.853     35.184     280.9       9.851

30.0      9.844     35.184     283.2       9.840

40.0      9.818     35.183     283.3       9.814

50.0      9.282     35.178     283.1       9.277

100.0      8.343     35.183     264.2       8.333

150.0      8.142     35.187     259.1       8.126

200.0      8.010     35.186     262.9       7.989

250.0      7.867     35.178     270.1       7.842

300.0      7.780     35.170     269.2       7.749

350.0      7.701     35.170     263.0       7.666

400.0      7.643     35.176     263.2       7.603

450.0      7.494     35.167     261.8       7.450

500.0      6.998     35.102     258.9       6.950

550.0      6.849     35.112     245.3       6.797

600.0      6.545     35.110     232.2       6.489

650.0      6.200     35.095     231.0       6.141

700.0      6.007     35.090     234.6       5.945

750.0      5.666     35.067     235.5       5.601

800.0      5.427     35.051     237.9       5.359

850.0      5.189     35.035     245.9       5.117

900.0      4.925     35.021     252.9       4.850

950.0      4.639     34.996     257.0       4.562

1000.0      4.471     34.986     259.9       4.391

1050.0      4.285     34.973     263.7       4.202

1100.0      4.089     34.955     266.2       4.003

1150.0      3.899     34.940     268.7       3.811

1200.0      3.788     34.935     270.6       3.697

1250.0      3.694     34.929     272.5       3.599

1300.0      3.519     34.909     276.0       3.421

1350.0      3.553     34.930     276.2       3.451

1400.0      3.606     34.948     274.1       3.499

1450.0      3.633     34.959     273.6       3.522

1500.0      3.634     34.961     274.3       3.518

1550.0      3.635     34.962     273.0       3.514

1600.0      3.633     34.963     273.2       3.508

1626.0      3.624     34.963     269.3       3.497

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  39        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 17-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2185       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  58 24.62                             |

|              W  30  6.16                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.910     35.129     274.1       9.910

10.0      9.908     35.129     282.5       9.907

20.0      9.853     35.133     286.8       9.851

30.0      9.848     35.134     286.3       9.845

40.0      9.637     35.134     286.9       9.632

50.0      8.810     35.155     285.7       8.805

100.0      8.552     35.163     280.5       8.542

150.0      8.484     35.188     269.7       8.468

200.0      8.315     35.178     267.2       8.294

250.0      8.130     35.168     260.3       8.104

300.0      8.009     35.187     266.7       7.978

350.0      7.864     35.180     270.7       7.829

400.0      7.712     35.169     268.3       7.671

450.0      7.552     35.158     264.1       7.508

500.0      7.369     35.144     255.7       7.319

550.0      7.032     35.118     246.1       6.979

600.0      6.803     35.112     239.0       6.746

650.0      6.528     35.106     235.0       6.467

700.0      6.202     35.095     235.0       6.138

750.0      5.733     35.068     238.6       5.667

800.0      5.470     35.049     240.6       5.401

850.0      5.153     35.028     246.5       5.081

900.0      4.701     34.981     252.9       4.628

950.0      4.460     34.958     257.0       4.384

1000.0      4.244     34.941     261.8       4.165

1050.0      4.054     34.925     264.9       3.973

1100.0      3.948     34.915     268.4       3.863

1150.0      3.855     34.914     270.0       3.767

1200.0      3.810     34.916     270.7       3.718

1250.0      3.752     34.912     271.6       3.656

1300.0      3.722     34.915     272.6       3.623

1350.0      3.619     34.910     273.9       3.516

1400.0      3.568     34.911     274.8       3.461

1450.0      3.491     34.906     276.7       3.382

1500.0      3.442     34.905     277.2       3.328

1550.0      3.402     34.906     277.2       3.285

1600.0      3.395     34.918     275.1       3.273

1650.0      3.375     34.928     274.6       3.248

1700.0      3.362     34.939     274.5       3.232

1750.0      3.327     34.955     275.6       3.192

1800.0      3.310     34.965     276.1       3.171

1850.0      3.247     34.972     275.9       3.104

1900.0      3.238     34.973     275.5       3.091

1950.0      3.230     34.975     274.3       3.079

2000.0      3.199     34.977     273.5       3.043

2050.0      3.183     34.978     272.6       3.023

2100.0      3.172     34.978     273.3       3.007

2150.0      3.159     34.980     274.1       2.990

2194.0      3.138     34.981     275.1       2.965

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  40        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 17-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2239       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  58 12.50                             |

|              W  29 43.71                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.029     35.124     275.5      10.028

10.0     10.027     35.124     273.2      10.026

20.0      9.984     35.124     275.6       9.982

30.0      9.823     35.129     274.0       9.820

40.0      9.678     35.135     274.0       9.673

50.0      9.236     35.163     275.9       9.231

100.0      8.760     35.184     279.5       8.749

150.0      8.566     35.206     275.2       8.550

200.0      8.242     35.173     267.9       8.221

250.0      8.044     35.172     261.2       8.018

300.0      7.881     35.170     263.9       7.851

350.0      7.809     35.169     271.1       7.773

400.0      7.691     35.164     268.1       7.651

450.0      7.297     35.101     251.3       7.253

500.0      7.345     35.137     257.5       7.296

550.0      6.927     35.104     238.0       6.875

600.0      6.609     35.100     231.9       6.553

650.0      5.859     35.029     227.9       5.802

700.0      5.786     35.057     231.5       5.724

750.0      5.451     35.042     238.8       5.387

800.0      5.084     35.011     244.3       5.018

850.0      4.731     34.971     249.5       4.662

900.0      4.592     34.960     252.7       4.520

950.0      4.329     34.933     257.8       4.254

1000.0      4.141     34.919     263.3       4.063

1050.0      4.037     34.915     265.3       3.957

1100.0      3.948     34.908     267.1       3.864

1150.0      3.858     34.905     268.7       3.770

1200.0      3.807     34.905     268.5       3.716

1250.0      3.751     34.905     270.1       3.656

1300.0      3.686     34.901     271.7       3.587

1350.0      3.671     34.908     272.5       3.568

1400.0      3.643     34.908     272.5       3.535

1450.0      3.517     34.898     275.7       3.407

1500.0      3.491     34.901     276.3       3.377

1550.0      3.454     34.901     277.3       3.336

1600.0      3.464     34.911     277.1       3.341

1650.0      3.400     34.911     279.1       3.273

1700.0      3.338     34.909     279.1       3.208

1750.0      3.380     34.927     277.8       3.245

1800.0      3.353     34.940     277.6       3.213

1850.0      3.310     34.943     276.5       3.167

1900.0      3.284     34.952     277.4       3.137

1950.0      3.234     34.965     276.2       3.082

2000.0      3.204     34.971     275.3       3.048

2050.0      3.139     34.976     275.0       2.980

2100.0      3.042     34.980     274.9       2.879

2150.0      3.001     34.982     275.7       2.835

2200.0      2.971     34.982     275.5       2.800

2248.0      2.972     34.982     275.1       2.797

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  41        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 18-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2145       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  57 58.21                             |

|              W  29 16.61                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.918     35.141     276.1       9.917

10.0      9.918     35.141     279.7       9.917

20.0      9.910     35.144     286.2       9.907

30.0      9.871     35.147     286.4       9.867

40.0      9.574     35.160     285.5       9.569

50.0      8.972     35.174     285.5       8.967

100.0      8.558     35.178     278.0       8.547

150.0      8.461     35.195     270.1       8.445

200.0      8.161     35.172     270.1       8.140

250.0      8.067     35.187     262.0       8.041

300.0      7.938     35.181     262.8       7.908

350.0      7.812     35.174     261.9       7.777

400.0      7.669     35.168     263.9       7.629

450.0      7.325     35.133     246.6       7.281

500.0      6.960     35.115     235.8       6.912

550.0      6.436     35.065     227.0       6.385

600.0      6.078     35.052     228.0       6.025

650.0      5.676     35.020     230.4       5.620

700.0      5.251     34.997     238.6       5.193

750.0      5.032     34.987     242.6       4.970

800.0      4.570     34.942     252.4       4.506

850.0      4.399     34.933     256.1       4.333

900.0      4.280     34.930     259.7       4.210

950.0      4.059     34.910     266.0       3.987

1000.0      4.009     34.917     268.0       3.932

1050.0      3.916     34.913     268.4       3.836

1100.0      3.849     34.910     270.0       3.766

1150.0      3.793     34.908     271.1       3.705

1200.0      3.713     34.904     271.3       3.622

1250.0      3.631     34.900     273.0       3.537

1300.0      3.558     34.897     275.3       3.460

1350.0      3.482     34.894     277.7       3.381

1400.0      3.413     34.892     278.3       3.308

1450.0      3.368     34.891     279.0       3.259

1500.0      3.327     34.890     280.2       3.214

1550.0      3.280     34.890     282.4       3.164

1600.0      3.260     34.893     281.4       3.140

1650.0      3.233     34.897     282.0       3.108

1700.0      3.230     34.907     281.6       3.101

1750.0      3.214     34.913     280.7       3.081

1800.0      3.206     34.921     279.9       3.069

1850.0      3.251     34.948     277.5       3.108

1900.0      3.193     34.956     276.5       3.047

1950.0      3.155     34.974     275.3       3.005

2000.0      2.963     34.965     274.5       2.811

2050.0      2.911     34.975     274.5       2.755

2100.0      2.835     34.978     275.5       2.676

2150.0      2.784     34.978     *****       2.621

2152.0      2.782     34.979     *****       2.618

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  42        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 18-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2506       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  57 44.74                             |

|              W  28 51.59                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0      9.877     35.127     272.9       9.876

10.0      9.875     35.127     279.8       9.874

20.0      9.783     35.123     281.3       9.780

30.0      9.652     35.132     280.1       9.649

40.0      8.889     35.132     274.4       8.885

50.0      8.734     35.113     270.0       8.728

100.0      8.982     35.214     266.8       8.972

150.0      8.357     35.119     262.9       8.341

200.0      8.500     35.186     273.2       8.479

250.0      8.208     35.158     269.9       8.182

300.0      8.096     35.167     263.6       8.065

350.0      7.777     35.138     254.2       7.742

400.0      7.873     35.177     265.3       7.832

450.0      7.422     35.125     246.4       7.377

500.0      7.007     35.107     236.1       6.959

550.0      6.333     35.044     221.9       6.283

600.0      6.163     35.061     223.5       6.109

650.0      5.779     35.038     228.8       5.722

700.0      5.229     34.992     237.0       5.170

750.0      4.904     34.970     242.9       4.843

800.0      4.660     34.950     247.5       4.596

850.0      4.467     34.941     252.6       4.400

900.0      4.270     34.931     256.2       4.200

950.0      4.188     34.924     261.9       4.114

1000.0      4.037     34.913     265.9       3.960

1050.0      3.946     34.907     269.6       3.866

1100.0      3.902     34.910     269.6       3.818

1150.0      3.830     34.906     267.9       3.742

1200.0      3.770     34.905     270.4       3.679

1250.0      3.713     34.901     272.5       3.618

1300.0      3.664     34.901     274.5       3.565

1350.0      3.609     34.899     275.0       3.507

1400.0      3.579     34.899     274.1       3.473

1450.0      3.511     34.896     276.0       3.401

1500.0      3.474     34.894     278.5       3.360

1550.0      3.423     34.892     278.6       3.305

1600.0      3.390     34.891     280.2       3.268

1650.0      3.431     34.906     280.1       3.304

1700.0      3.300     34.893     282.2       3.170

1750.0      3.306     34.901     281.6       3.172

1800.0      3.337     34.914     280.0       3.198

1850.0      3.353     34.926     280.4       3.209

1900.0      3.325     34.935     279.0       3.177

1950.0      3.261     34.940     277.5       3.109

2000.0      3.275     34.954     276.3       3.119

2050.0      3.166     34.948     276.3       3.007

2100.0      3.124     34.951     275.5       2.960

2150.0      3.070     34.958     274.7       2.902

2200.0      3.037     34.960     273.8       2.866

2250.0      3.009     34.966     274.3       2.833

2300.0      3.013     34.975     275.2       2.833

2350.0      2.894     34.973     274.9       2.711

2400.0      2.862     34.975     273.0       2.674

2450.0      2.827     34.978     273.3       2.635

2500.0      2.830     34.977     273.6       2.633

2529.0      2.832     34.978     275.8       2.632

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  43        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 18-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2437       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  57 30.55                             |

|              W  28 24.96                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.217     35.009     280.8      10.216

10.0     10.202     35.009     281.6      10.200

20.0     10.173     35.014     283.7      10.170

30.0     10.053     35.017     282.9      10.050

40.0      9.199     35.052     282.9       9.195

50.0      8.927     35.058     283.0       8.921

100.0      8.519     35.085     275.8       8.508

150.0      8.146     35.071     269.2       8.131

200.0      7.848     35.048     261.6       7.828

250.0      7.592     35.042     251.9       7.567

300.0      6.977     34.994     234.1       6.948

350.0      7.034     35.068     231.2       7.001

400.0      6.712     35.057     225.0       6.674

450.0      6.417     35.057     223.0       6.376

500.0      6.070     35.032     225.2       6.026

550.0      5.703     35.010     228.6       5.656

600.0      5.501     35.011     231.9       5.450

650.0      5.258     35.001     236.3       5.203

700.0      5.192     35.009     238.8       5.133

750.0      4.878     34.984     244.8       4.817

800.0      4.675     34.965     249.6       4.611

850.0      4.486     34.948     254.4       4.419

900.0      4.378     34.941     257.4       4.307

950.0      4.283     34.937     259.8       4.209

1000.0      4.192     34.935     261.7       4.114

1050.0      4.072     34.927     263.0       3.990

1100.0      4.011     34.926     263.8       3.926

1150.0      3.938     34.922     266.0       3.850

1200.0      3.879     34.920     267.7       3.787

1250.0      3.829     34.918     270.2       3.733

1300.0      3.767     34.916     272.2       3.667

1350.0      3.727     34.916     272.2       3.624

1400.0      3.651     34.912     274.6       3.543

1450.0      3.601     34.912     275.8       3.490

1500.0      3.565     34.913     276.6       3.450

1550.0      3.494     34.914     277.7       3.376

1600.0      3.432     34.909     278.8       3.309

1650.0      3.373     34.910     279.7       3.247

1700.0      3.351     34.909     280.6       3.221

1750.0      3.322     34.915     280.6       3.188

1800.0      3.322     34.929     278.6       3.183

1850.0      3.291     34.937     278.5       3.148

1900.0      3.274     34.942     277.2       3.127

1950.0      3.243     34.951     275.7       3.092

2000.0      3.155     34.951     274.9       3.000

2050.0      3.162     34.964     274.2       3.002

2100.0      3.066     34.962     274.5       2.903

2150.0      3.026     34.966     273.7       2.859

2200.0      2.929     34.961     273.0       2.759

2250.0      2.879     34.965     274.8       2.706

2300.0      2.801     34.960     273.0       2.624

2350.0      2.871     34.979     275.0       2.688

2400.0      2.814     34.977     274.5       2.627

2446.0      2.810     34.977     273.9       2.619

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  44        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 18-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2717       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  57 14.31                             |

|              W  28  3.59                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.283     35.013     276.1      10.283

10.0     10.209     35.014     276.7      10.208

20.0     10.082     35.049     276.3      10.080

30.0      9.898     35.051     275.9       9.894

40.0      9.703     35.065     274.3       9.698

50.0      9.289     35.123     279.1       9.284

100.0      8.655     35.127     272.9       8.644

150.0      8.384     35.107     268.9       8.369

200.0      8.365     35.144     275.2       8.345

250.0      7.717     35.045     264.5       7.692

300.0      7.383     35.023     242.8       7.354

350.0      7.815     35.154     252.7       7.780

400.0      7.497     35.131     254.8       7.458

450.0      7.112     35.096     239.5       7.069

500.0      6.120     34.980     227.7       6.076

550.0      5.790     34.989     227.5       5.742

600.0      5.510     34.993     231.5       5.459

650.0      5.251     34.983     236.1       5.197

700.0      5.082     34.998     241.3       5.024

750.0      4.823     34.978     245.8       4.762

800.0      4.622     34.964     250.5       4.558

850.0      4.456     34.951     253.9       4.389

900.0      4.312     34.940     257.7       4.242

950.0      4.213     34.934     260.9       4.139

1000.0      4.089     34.925     264.0       4.012

1050.0      3.986     34.918     266.2       3.906

1100.0      3.910     34.914     267.9       3.826

1150.0      3.816     34.908     269.6       3.729

1200.0      3.759     34.905     270.7       3.668

1250.0      3.711     34.905     270.9       3.616

1300.0      3.657     34.902     272.2       3.558

1350.0      3.605     34.899     274.6       3.503

1400.0      3.543     34.896     276.8       3.437

1450.0      3.491     34.894     277.7       3.381

1500.0      3.427     34.892     278.8       3.313

1550.0      3.381     34.890     279.5       3.263

1600.0      3.336     34.889     280.7       3.215

1650.0      3.295     34.887     282.4       3.170

1700.0      3.262     34.887     282.4       3.133

1750.0      3.238     34.888     282.6       3.105

1800.0      3.219     34.889     281.3       3.082

1850.0      3.210     34.893     281.7       3.068

1900.0      3.210     34.900     282.2       3.064

1950.0      3.206     34.907     281.2       3.055

2000.0      3.212     34.915     280.0       3.056

2050.0      3.205     34.923     278.5       3.045

2100.0      3.186     34.930     277.7       3.021

2150.0      3.185     34.943     276.9       3.016

2200.0      3.157     34.949     276.3       2.983

2250.0      3.068     34.948     272.8       2.891

2300.0      3.046     34.956     274.3       2.864

2350.0      3.002     34.960     274.3       2.817

2400.0      2.954     34.963     274.6       2.765

2450.0      2.920     34.963     273.2       2.727

2500.0      2.859     34.964     270.8       2.662

2550.0      2.801     34.964     271.8       2.600

2600.0      2.765     34.969     273.6       2.560

2650.0      2.742     34.971     274.6       2.532

2700.0      2.708     34.973     275.0       2.494

2732.0      2.686     34.973     *****       2.469

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  45        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 18-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2861       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  56 55.99                             |

|              W  27 49.19                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.603     35.014     271.3      10.602

10.0     10.546     35.013     281.2      10.544

20.0     10.417     35.019     285.8      10.414

30.0     10.357     35.025     288.4      10.354

40.0     10.302     35.029     288.1      10.298

50.0      9.772     35.073     288.0       9.766

100.0      8.744     35.122     274.3       8.733

150.0      8.903     35.184     273.7       8.887

200.0      8.764     35.168     270.9       8.743

250.0      8.713     35.166     271.0       8.686

300.0      8.259     35.103     258.7       8.228

350.0      7.712     35.040     253.8       7.676

400.0      7.140     35.005     229.1       7.101

450.0      6.435     34.961     231.6       6.394

500.0      6.089     34.963     230.7       6.045

550.0      5.966     35.004     228.7       5.918

600.0      5.504     34.984     232.9       5.453

650.0      5.296     34.987     235.8       5.242

700.0      5.094     34.986     239.7       5.036

750.0      4.791     34.964     247.0       4.730

800.0      4.563     34.949     253.0       4.500

850.0      4.403     34.940     257.0       4.336

900.0      4.230     34.927     261.0       4.161

950.0      4.075     34.916     265.4       4.003

1000.0      3.958     34.907     268.4       3.882

1050.0      3.900     34.904     270.4       3.821

1100.0      3.861     34.902     271.8       3.778

1150.0      3.776     34.898     274.2       3.689

1200.0      3.744     34.898     273.4       3.653

1250.0      3.696     34.898     274.2       3.601

1300.0      3.649     34.897     274.4       3.550

1350.0      3.610     34.895     274.4       3.507

1400.0      3.575     34.895     274.4       3.469

1450.0      3.526     34.893     275.1       3.416

1500.0      3.477     34.892     276.9       3.363

1550.0      3.429     34.889     277.9       3.311

1600.0      3.391     34.888     278.9       3.270

1650.0      3.354     34.886     280.5       3.228

1700.0      3.318     34.886     281.8       3.188

1750.0      3.282     34.885     281.6       3.149

1800.0      3.262     34.887     281.3       3.124

1850.0      3.233     34.888     282.9       3.091

1900.0      3.221     34.890     283.1       3.074

1950.0      3.211     34.894     282.8       3.060

2000.0      3.206     34.900     281.5       3.050

2050.0      3.202     34.907     280.6       3.042

2100.0      3.194     34.913     279.2       3.030

2150.0      3.180     34.921     278.4       3.011

2200.0      3.168     34.928     277.7       2.994

2250.0      3.155     34.935     276.7       2.977

2300.0      3.140     34.945     274.9       2.957

2350.0      3.100     34.949     275.2       2.913

2400.0      3.047     34.952     273.9       2.856

2450.0      3.005     34.955     273.4       2.810

2500.0      2.973     34.960     273.7       2.773

2550.0      2.924     34.963     273.7       2.721

2600.0      2.890     34.966     274.8       2.682

2650.0      2.848     34.967     274.3       2.636

2700.0      2.817     34.969     273.9       2.601

2750.0      2.788     34.968     273.8       2.567

2800.0      2.762     34.969     274.5       2.537

2850.0      2.739     34.970     274.6       2.509

2884.0      2.731     34.972     274.0       2.498

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  46        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 18-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2729       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  56 37.70                             |

|              W  27 34.96                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.698     34.992     275.6      10.698

10.0     10.316     34.989     281.0      10.315

20.0     10.239     34.997     284.6      10.237

30.0     10.231     35.025     284.1      10.227

40.0      9.465     35.024     282.0       9.460

50.0      9.351     35.080     281.7       9.345

100.0      8.441     35.055     276.4       8.430

150.0      8.074     35.059     267.7       8.059

200.0      7.868     35.054     261.6       7.848

250.0      7.619     35.032     256.4       7.594

300.0      7.516     35.057     244.1       7.486

350.0      6.942     34.992     237.2       6.909

400.0      7.032     35.062     230.7       6.994

450.0      6.351     34.998     228.1       6.311

500.0      6.191     35.036     225.0       6.146

550.0      5.873     35.014     227.3       5.825

600.0      5.512     34.999     231.1       5.461

650.0      5.287     34.996     236.5       5.232

700.0      5.012     34.977     242.0       4.955

750.0      4.803     34.966     246.8       4.742

800.0      4.599     34.952     251.9       4.536

850.0      4.433     34.939     256.2       4.366

900.0      4.262     34.927     261.1       4.193

950.0      4.180     34.927     262.9       4.106

1000.0      3.997     34.911     267.3       3.920

1050.0      3.893     34.905     270.0       3.813

1100.0      3.809     34.900     272.2       3.726

1150.0      3.766     34.900     273.1       3.679

1200.0      3.702     34.896     274.2       3.611

1250.0      3.696     34.901     273.4       3.601

1300.0      3.660     34.901     273.3       3.561

1350.0      3.609     34.899     274.8       3.507

1400.0      3.566     34.898     275.6       3.460

1450.0      3.513     34.896     276.2       3.403

1500.0      3.466     34.893     277.9       3.352

1550.0      3.421     34.891     278.8       3.304

1600.0      3.375     34.889     280.0       3.254

1650.0      3.330     34.888     281.4       3.204

1700.0      3.290     34.887     281.3       3.161

1750.0      3.259     34.887     282.0       3.126

1800.0      3.243     34.890     281.7       3.105

1850.0      3.222     34.892     281.1       3.080

1900.0      3.212     34.897     280.9       3.066

1950.0      3.213     34.905     280.0       3.062

2000.0      3.211     34.912     278.7       3.055

2050.0      3.183     34.919     278.6       3.023

2100.0      3.165     34.926     277.9       3.001

2150.0      3.139     34.931     277.1       2.971

2200.0      3.120     34.937     275.9       2.947

2250.0      3.097     34.942     275.1       2.919

2300.0      3.077     34.948     274.2       2.895

2350.0      3.032     34.951     273.8       2.846

2400.0      2.982     34.954     273.3       2.792

2450.0      2.920     34.955     272.7       2.727

2500.0      2.859     34.957     272.4       2.662

2550.0      2.829     34.957     271.4       2.627

2600.0      2.806     34.964     271.7       2.600

2650.0      2.774     34.965     272.5       2.564

2700.0      2.755     34.968     274.2       2.540

2750.0      2.684     34.971     274.2       2.466

2754.0      2.684     34.971     274.4       2.465

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  47        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 19-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2667       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  56 19.92                             |

|              W  27 20.86                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.752     34.965     269.4      10.752

10.0     10.629     34.969     283.0      10.627

20.0     10.465     34.961     289.1      10.463

30.0     10.217     34.987     287.1      10.213

40.0      9.871     35.093     278.5       9.866

50.0      9.709     35.119     272.8       9.703

100.0      9.243     35.154     261.7       9.232

150.0      8.159     34.988     267.0       8.144

200.0      8.428     35.112     256.0       8.407

250.0      7.935     35.066     243.6       7.910

300.0      7.231     35.009     230.7       7.203

350.0      6.344     34.924     231.0       6.313

400.0      5.868     34.918     235.7       5.834

450.0      5.700     34.949     232.3       5.661

500.0      5.516     34.979     231.6       5.474

550.0      5.552     35.022     231.3       5.505

600.0      5.195     34.997     236.3       5.145

650.0      4.927     34.976     243.7       4.875

700.0      4.722     34.965     250.5       4.666

750.0      4.552     34.953     253.8       4.493

800.0      4.365     34.936     255.3       4.303

850.0      4.191     34.923     261.8       4.126

900.0      4.066     34.914     266.3       3.998

950.0      3.985     34.910     268.2       3.913

1000.0      3.912     34.907     266.5       3.837

1050.0      3.832     34.902     268.8       3.753

1100.0      3.774     34.900     272.8       3.691

1150.0      3.723     34.899     273.7       3.636

1200.0      3.671     34.897     274.2       3.581

1250.0      3.645     34.899     271.6       3.551

1300.0      3.592     34.896     271.7       3.494

1350.0      3.548     34.895     275.4       3.446

1400.0      3.491     34.893     277.9       3.385

1450.0      3.447     34.891     278.8       3.338

1500.0      3.400     34.889     277.8       3.287

1550.0      3.363     34.887     277.4       3.246

1600.0      3.310     34.886     279.9       3.190

1650.0      3.277     34.885     282.5       3.153

1700.0      3.244     34.887     283.4       3.115

1750.0      3.222     34.889     283.1       3.089

1800.0      3.196     34.892     281.1       3.059

1850.0      3.192     34.897     280.4       3.050

1900.0      3.197     34.905     281.0       3.051

1950.0      3.181     34.909     281.3       3.030

2000.0      3.175     34.915     280.0       3.020

2050.0      3.169     34.921     277.2       3.010

2100.0      3.132     34.927     278.2       2.968

2150.0      3.120     34.934     277.0       2.952

2200.0      3.105     34.942     275.4       2.932

2250.0      3.062     34.945     272.6       2.885

2300.0      3.022     34.953     271.8       2.841

2350.0      2.974     34.955     271.9       2.789

2400.0      2.905     34.956     273.3       2.717

2450.0      2.844     34.956     272.3       2.652

2500.0      2.775     34.950     269.5       2.579

2550.0      2.781     34.960     271.0       2.580

2600.0      2.746     34.964     271.4       2.540

2650.0      2.724     34.969     272.7       2.514

2684.0      2.701     34.970     *****       2.489

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  48        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 19-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2805       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  56  2.28                             |

|              W  27  6.76                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     10.910     34.882     269.5      10.910

10.0     10.517     34.884     282.0      10.515

20.0     10.324     34.885     285.7      10.322

30.0     10.291     34.886     281.8      10.287

40.0     10.136     34.889     280.6      10.132

50.0      9.684     34.953     276.4       9.679

100.0      8.193     34.942     269.8       8.183

150.0      7.585     34.886     278.0       7.570

200.0      7.669     34.955     257.7       7.650

250.0      7.002     34.906     245.6       6.978

300.0      6.684     34.932     229.1       6.657

350.0      5.941     34.895     236.9       5.911

400.0      5.535     34.888     241.2       5.502

450.0      5.506     34.949     234.6       5.468

500.0      5.186     34.945     239.6       5.145

550.0      4.977     34.951     241.4       4.933

600.0      4.902     34.965     244.0       4.854

650.0      4.755     34.960     249.5       4.703

700.0      4.455     34.931     257.2       4.400

750.0      4.359     34.931     260.0       4.301

800.0      4.175     34.914     263.4       4.114

850.0      4.062     34.908     267.1       3.998

900.0      3.971     34.902     269.2       3.903

950.0      3.897     34.898     272.9       3.826

1000.0      3.836     34.895     273.8       3.761

1050.0      3.777     34.894     273.2       3.698

1100.0      3.734     34.893     273.5       3.652

1150.0      3.684     34.891     276.3       3.598

1200.0      3.665     34.894     275.7       3.574

1250.0      3.632     34.895     274.7       3.538

1300.0      3.583     34.893     274.0       3.485

1350.0      3.542     34.892     275.9       3.440

1400.0      3.501     34.890     278.5       3.396

1450.0      3.462     34.888     279.4       3.353

1500.0      3.415     34.887     279.2       3.301

1550.0      3.375     34.885     278.7       3.258

1600.0      3.343     34.884     278.5       3.222

1650.0      3.301     34.883     280.7       3.176

1700.0      3.263     34.881     283.0       3.134

1750.0      3.236     34.881     284.0       3.103

1800.0      3.212     34.883     283.6       3.075

1850.0      3.213     34.887     282.4       3.071

1900.0      3.203     34.891     282.0       3.057

1950.0      3.208     34.898     280.4       3.057

2000.0      3.193     34.903     279.6       3.037

2050.0      3.183     34.909     281.1       3.024

2100.0      3.182     34.916     280.2       3.018

2150.0      3.186     34.926     278.9       3.017

2200.0      3.126     34.925     278.2       2.952

2250.0      3.106     34.935     276.0       2.928

2300.0      3.071     34.943     275.4       2.889

2350.0      3.027     34.947     275.0       2.841

2400.0      2.989     34.953     274.9       2.799

2450.0      2.896     34.949     272.2       2.703

2500.0      2.835     34.947     270.8       2.638

2550.0      2.784     34.948     270.2       2.583

2600.0      2.775     34.950     270.3       2.569

2650.0      2.756     34.954     270.1       2.546

2700.0      2.745     34.957     271.7       2.530

2750.0      2.734     34.961     273.3       2.514

2800.0      2.706     34.966     274.6       2.482

2827.0      2.695     34.967     275.2       2.468

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  49        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 19-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2977       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  55 44.47                             |

|              W  26 52.72                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.132     35.121     263.1      11.132        3007.0      2.708     34.970     274.2       2.463

10.0     10.855     35.096     274.4      10.854

20.0     10.732     35.083     280.9      10.729

30.0     10.611     35.099     281.7      10.608

40.0     10.310     35.148     282.2      10.305

50.0      9.988     35.175     279.9       9.983

100.0      9.471     35.224     263.4       9.460

150.0      9.196     35.214     267.1       9.179

200.0      8.977     35.191     262.2       8.955

250.0      8.551     35.163     249.0       8.525

300.0      8.278     35.108     232.9       8.247

350.0      7.677     35.037     227.5       7.642

400.0      7.425     35.048     221.0       7.386

450.0      6.894     35.049     220.2       6.852

500.0      6.301     35.026     222.2       6.256

550.0      5.989     35.027     224.0       5.941

600.0      5.731     35.026     228.6       5.679

650.0      5.386     35.008     234.7       5.331

700.0      4.984     34.977     243.0       4.927

750.0      4.737     34.958     249.9       4.677

800.0      4.508     34.947     256.1       4.445

850.0      4.324     34.937     259.0       4.258

900.0      4.135     34.915     265.3       4.066

950.0      4.008     34.902     270.7       3.935

1000.0      3.920     34.899     273.4       3.845

1050.0      3.827     34.892     275.6       3.748

1100.0      3.779     34.889     276.9       3.696

1150.0      3.748     34.889     277.9       3.661

1200.0      3.714     34.887     278.5       3.623

1250.0      3.702     34.892     277.4       3.607

1300.0      3.668     34.891     276.9       3.569

1350.0      3.639     34.892     277.2       3.537

1400.0      3.602     34.892     277.8       3.495

1450.0      3.567     34.893     277.8       3.457

1500.0      3.541     34.893     277.8       3.426

1550.0      3.504     34.892     279.2       3.385

1600.0      3.463     34.890     279.7       3.340

1650.0      3.418     34.888     280.0       3.292

1700.0      3.380     34.887     279.9       3.250

1750.0      3.345     34.886     281.3       3.210

1800.0      3.311     34.884     282.6       3.172

1850.0      3.290     34.885     283.0       3.147

1900.0      3.243     34.883     283.5       3.096

1950.0      3.230     34.885     283.3       3.079

2000.0      3.216     34.887     283.3       3.060

2050.0      3.198     34.889     283.2       3.038

2100.0      3.179     34.891     282.6       3.015

2150.0      3.171     34.895     282.9       3.002

2200.0      3.166     34.900     282.3       2.992

2250.0      3.154     34.903     280.5       2.976

2300.0      3.150     34.907     279.2       2.967

2350.0      3.146     34.914     279.3       2.958

2400.0      3.169     34.928     278.5       2.976

2450.0      3.150     34.933     277.9       2.952

2500.0      3.138     34.940     276.5       2.936

2550.0      3.116     34.948     274.9       2.909

2600.0      3.065     34.952     273.7       2.854

2650.0      3.010     34.954     273.9       2.794

2700.0      2.972     34.958     274.8       2.753

2750.0      2.911     34.959     274.2       2.688

2800.0      2.850     34.957     272.8       2.623

2850.0      2.813     34.960     272.0       2.582

2900.0      2.771     34.961     272.3       2.535

2950.0      2.731     34.965     272.4       2.491

3000.0      2.708     34.970     274.3       2.463

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  50        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 19-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3170       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  55 35.76                             |

|              W  26 45.84                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.369     35.147     259.7      11.369        3050.0      2.821     34.963     271.9       2.569

10.0     11.063     35.153     270.8      11.062        3100.0      2.780     34.966     270.6       2.523

20.0     11.027     35.154     275.4      11.024        3150.0      2.745     34.971     273.3       2.484

30.0     10.986     35.154     276.1      10.983        3200.0      2.721     34.971     274.4       2.456

40.0     10.663     35.155     277.1      10.658        3207.0      2.721     34.972     274.3       2.454

50.0     10.360     35.162     278.9      10.354

100.0      9.527     35.194     265.0       9.515

150.0      9.297     35.213     265.7       9.280

200.0      8.858     35.152     262.9       8.836

250.0      8.665     35.139     256.2       8.638

300.0      8.242     35.113     232.7       8.211

350.0      7.843     35.101     219.7       7.808

400.0      7.514     35.130     213.2       7.474

450.0      6.682     35.047     220.2       6.641

500.0      6.679     35.104     217.6       6.632

550.0      6.165     35.059     220.9       6.116

600.0      5.832     35.049     224.0       5.780

650.0      5.331     35.005     234.8       5.277

700.0      5.113     34.989     241.2       5.055

750.0      4.714     34.954     249.3       4.654

800.0      4.479     34.937     255.2       4.416

850.0      4.312     34.927     258.6       4.246

900.0      4.166     34.915     263.7       4.097

950.0      4.047     34.908     268.0       3.974

1000.0      3.959     34.903     270.8       3.883

1050.0      3.891     34.898     271.4       3.811

1100.0      3.822     34.894     273.6       3.739

1150.0      3.787     34.895     273.8       3.700

1200.0      3.755     34.896     274.7       3.664

1250.0      3.691     34.892     276.1       3.596

1300.0      3.653     34.891     275.9       3.554

1350.0      3.627     34.893     275.6       3.524

1400.0      3.580     34.892     275.3       3.474

1450.0      3.555     34.893     275.7       3.445

1500.0      3.524     34.892     276.9       3.409

1550.0      3.497     34.892     278.4       3.378

1600.0      3.464     34.891     278.6       3.341

1650.0      3.434     34.890     278.1       3.308

1700.0      3.388     34.888     279.6       3.257

1750.0      3.339     34.886     281.0       3.204

1800.0      3.318     34.885     281.6       3.180

1850.0      3.290     34.884     281.6       3.147

1900.0      3.265     34.885     281.2       3.118

1950.0      3.235     34.885     280.1       3.084

2000.0      3.218     34.888     282.0       3.063

2050.0      3.204     34.890     282.6       3.044

2100.0      3.190     34.891     282.5       3.026

2150.0      3.182     34.894     280.9       3.012

2200.0      3.173     34.897     279.7       2.999

2250.0      3.160     34.901     279.8       2.982

2300.0      3.149     34.904     280.2       2.966

2350.0      3.138     34.909     278.9       2.951

2400.0      3.123     34.913     277.0       2.931

2450.0      3.111     34.918     274.5       2.914

2500.0      3.104     34.922     275.3       2.902

2550.0      3.096     34.926     276.4       2.889

2600.0      3.084     34.932     275.2       2.872

2650.0      3.084     34.944     273.3       2.868

2700.0      3.023     34.943     273.0       2.802

2750.0      3.005     34.945     273.0       2.780

2800.0      2.977     34.950     272.1       2.748

2850.0      2.946     34.954     271.6       2.712

2900.0      2.899     34.955     270.9       2.661

2950.0      2.867     34.957     269.8       2.624

3000.0      2.837     34.959     271.1       2.590

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  51        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 19-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3311       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  55 26.69                             |

|              W  26 38.84                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.744     35.160     263.0      11.744        3050.0      2.813     34.945     265.5       2.562

10.0     11.427     35.168     275.2      11.426        3100.0      2.789     34.945     265.4       2.532

20.0     11.276     35.200     279.8      11.274        3150.0      2.772     34.947     265.2       2.510

30.0     11.246     35.201     280.3      11.243        3200.0      2.750     34.946     264.0       2.484

40.0     10.654     35.167     282.4      10.649        3250.0      2.740     34.948     264.1       2.469

50.0     10.150     35.166     282.5      10.144        3300.0      2.759     34.958     269.7       2.482

100.0      9.675     35.228     256.6       9.664        3350.0      2.753     34.967     271.5       2.471

150.0      9.546     35.277     259.1       9.529        3353.0      2.754     34.967     271.8       2.471

200.0      9.267     35.249     250.4       9.245

250.0      8.704     35.162     241.8       8.677

300.0      8.011     35.085     230.3       7.980

350.0      7.624     35.080     215.9       7.590

400.0      6.781     34.984     220.7       6.743

450.0      6.656     35.031     218.8       6.614

500.0      6.304     35.039     219.2       6.258

550.0      5.928     35.025     224.2       5.880

600.0      5.547     35.007     229.5       5.496

650.0      5.376     35.013     231.7       5.321

700.0      5.157     35.004     237.0       5.098

750.0      4.783     34.969     244.1       4.723

800.0      4.661     34.963     246.8       4.597

850.0      4.428     34.944     254.6       4.361

900.0      4.298     34.934     260.1       4.228

950.0      4.159     34.923     264.3       4.085

1000.0      4.049     34.913     266.1       3.972

1050.0      3.904     34.902     268.2       3.824

1100.0      3.851     34.901     269.8       3.768

1150.0      3.799     34.899     270.0       3.712

1200.0      3.751     34.898     271.9       3.660

1250.0      3.701     34.896     274.3       3.606

1300.0      3.652     34.894     275.6       3.553

1350.0      3.616     34.893     275.3       3.513

1400.0      3.560     34.892     276.2       3.454

1450.0      3.527     34.892     276.8       3.417

1500.0      3.492     34.891     277.9       3.377

1550.0      3.447     34.889     278.5       3.329

1600.0      3.413     34.888     278.9       3.291

1650.0      3.368     34.886     279.5       3.242

1700.0      3.340     34.887     279.8       3.210

1750.0      3.296     34.885     281.5       3.162

1800.0      3.263     34.884     282.0       3.125

1850.0      3.237     34.884     281.6       3.095

1900.0      3.223     34.886     280.1       3.076

1950.0      3.201     34.887     278.9       3.050

2000.0      3.186     34.889     281.2       3.031

2050.0      3.176     34.892     281.7       3.016

2100.0      3.166     34.896     280.6       3.002

2150.0      3.157     34.899     280.4       2.989

2200.0      3.143     34.904     279.2       2.969

2250.0      3.131     34.909     277.6       2.953

2300.0      3.122     34.912     277.2       2.939

2350.0      3.105     34.916     277.5       2.918

2400.0      3.095     34.920     276.0       2.903

2450.0      3.076     34.924     274.5       2.880

2500.0      3.059     34.927     274.8       2.858

2550.0      3.042     34.931     274.6       2.836

2600.0      3.026     34.934     274.0       2.816

2650.0      3.002     34.937     272.2       2.787

2700.0      2.980     34.939     271.4       2.761

2750.0      2.957     34.940     270.6       2.733

2800.0      2.935     34.942     270.0       2.706

2850.0      2.908     34.942     268.2       2.674

2900.0      2.884     34.945     268.3       2.646

2950.0      2.850     34.945     268.3       2.607

3000.0      2.828     34.944     266.8       2.581

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  52        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 19-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3360       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  55 17.79                             |

|              W  26 31.72                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.404     34.863     278.1      11.404        3050.0      2.810     34.944     265.9       2.558

10.0     10.906     34.916     293.6      10.905        3100.0      2.798     34.944     266.8       2.541

20.0     10.749     34.916     294.4      10.746        3150.0      2.769     34.942     266.0       2.507

30.0     10.678     34.916     286.7      10.675        3200.0      2.764     34.945     264.2       2.497

40.0     10.502     34.905     282.8      10.497        3250.0      2.752     34.948     264.7       2.480

50.0      9.727     34.899     279.3       9.722        3300.0      2.757     34.957     268.4       2.479

100.0      8.101     34.922     275.8       8.091        3350.0      2.765     34.964     272.5       2.482

150.0      7.906     34.941     264.7       7.891        3398.0      2.739     34.969     *****       2.451

200.0      7.635     34.945     249.8       7.616

250.0      6.885     34.878     252.1       6.862

300.0      6.364     34.894     240.6       6.338

350.0      6.094     34.910     236.0       6.064

400.0      5.826     34.935     236.8       5.792

450.0      5.963     35.011     227.2       5.923

500.0      5.335     34.955     237.7       5.294

550.0      5.148     34.963     241.0       5.103

600.0      5.021     34.979     242.7       4.972

650.0      4.777     34.960     249.2       4.725

700.0      4.585     34.949     252.4       4.530

750.0      4.420     34.938     257.2       4.361

800.0      4.261     34.926     262.1       4.199

850.0      4.148     34.917     265.0       4.083

900.0      4.055     34.911     267.7       3.986

950.0      3.955     34.906     269.8       3.883

1000.0      3.882     34.901     271.7       3.807

1050.0      3.821     34.899     272.2       3.742

1100.0      3.777     34.898     273.0       3.694

1150.0      3.723     34.895     274.7       3.636

1200.0      3.665     34.893     276.1       3.574

1250.0      3.632     34.894     275.8       3.537

1300.0      3.632     34.900     275.2       3.533

1350.0      3.561     34.896     275.5       3.459

1400.0      3.521     34.895     275.1       3.415

1450.0      3.457     34.890     276.8       3.347

1500.0      3.418     34.888     278.8       3.305

1550.0      3.384     34.886     280.3       3.266

1600.0      3.344     34.885     281.0       3.222

1650.0      3.315     34.884     281.8       3.189

1700.0      3.278     34.882     281.7       3.149

1750.0      3.259     34.882     280.5       3.125

1800.0      3.240     34.883     280.2       3.102

1850.0      3.229     34.885     282.0       3.087

1900.0      3.206     34.886     282.9       3.060

1950.0      3.193     34.888     282.6       3.042

2000.0      3.175     34.892     281.2       3.020

2050.0      3.168     34.896     280.3       3.008

2100.0      3.160     34.899     280.7       2.996

2150.0      3.150     34.903     280.2       2.981

2200.0      3.136     34.908     278.5       2.963

2250.0      3.121     34.912     278.3       2.943

2300.0      3.107     34.914     278.5       2.925

2350.0      3.094     34.918     278.0       2.907

2400.0      3.080     34.922     277.0       2.889

2450.0      3.067     34.925     276.4       2.871

2500.0      3.058     34.928     275.9       2.857

2550.0      3.038     34.931     274.6       2.833

2600.0      3.015     34.934     273.5       2.805

2650.0      2.998     34.937     272.3       2.784

2700.0      2.980     34.939     272.1       2.760

2750.0      2.956     34.941     272.4       2.732

2800.0      2.934     34.942     271.2       2.705

2850.0      2.902     34.943     268.9       2.669

2900.0      2.874     34.943     269.0       2.637

2950.0      2.846     34.943     268.3       2.604

3000.0      2.823     34.943     265.7       2.576

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  53        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 20-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3387       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  55  9.00                             |

|              W  26 24.56                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.189     34.770     282.4      11.189        3050.0      2.817     34.946     268.2       2.565

10.0     10.300     34.761     293.1      10.299        3100.0      2.799     34.947     268.1       2.542

20.0     10.086     34.761     291.6      10.083        3150.0      2.757     34.941     264.4       2.496

30.0     10.014     34.761     286.3      10.010        3200.0      2.734     34.939     262.1       2.468

40.0      9.892     34.765     284.9       9.888        3250.0      2.759     34.949     266.6       2.487

50.0      9.436     34.788     284.0       9.430        3300.0      2.763     34.961     271.7       2.485

100.0      7.417     34.854     267.7       7.408        3350.0      2.755     34.968     274.1       2.473

150.0      6.959     34.845     270.4       6.945        3400.0      2.750     34.969     274.7       2.462

200.0      6.638     34.853     265.4       6.619        3428.0      2.752     34.969     275.2       2.461

250.0      6.391     34.863     259.8       6.369

300.0      5.932     34.885     238.8       5.906

350.0      5.589     34.899     237.4       5.560

400.0      5.846     34.995     228.0       5.811

450.0      4.922     34.894     248.8       4.887

500.0      5.235     34.981     240.5       5.194

550.0      5.068     34.982     243.3       5.023

600.0      4.785     34.961     249.9       4.737

650.0      4.591     34.951     254.3       4.540

700.0      4.208     34.903     265.9       4.155

750.0      4.043     34.889     271.1       3.987

800.0      3.959     34.889     273.5       3.900

850.0      3.905     34.890     275.5       3.842

900.0      3.887     34.893     275.3       3.820

950.0      3.920     34.905     272.7       3.848

1000.0      3.831     34.898     275.0       3.756

1050.0      3.782     34.896     275.7       3.703

1100.0      3.729     34.893     276.8       3.647

1150.0      3.673     34.890     278.2       3.587

1200.0      3.625     34.889     279.1       3.535

1250.0      3.613     34.893     277.9       3.519

1300.0      3.573     34.891     278.1       3.475

1350.0      3.554     34.891     278.8       3.452

1400.0      3.537     34.892     278.7       3.431

1450.0      3.499     34.891     278.9       3.389

1500.0      3.463     34.890     279.9       3.349

1550.0      3.428     34.888     280.2       3.310

1600.0      3.394     34.886     280.2       3.272

1650.0      3.367     34.885     280.6       3.241

1700.0      3.318     34.884     281.1       3.189

1750.0      3.301     34.883     281.3       3.167

1800.0      3.275     34.882     281.4       3.136

1850.0      3.248     34.883     282.3       3.105

1900.0      3.228     34.883     283.7       3.081

1950.0      3.197     34.883     284.2       3.046

2000.0      3.182     34.885     283.4       3.027

2050.0      3.175     34.887     282.7       3.016

2100.0      3.170     34.890     282.2       3.006

2150.0      3.156     34.896     282.4       2.987

2200.0      3.148     34.900     281.5       2.975

2250.0      3.142     34.902     279.5       2.964

2300.0      3.131     34.905     277.9       2.948

2350.0      3.127     34.912     278.7       2.939

2400.0      3.118     34.915     278.9       2.926

2450.0      3.100     34.918     278.9       2.903

2500.0      3.078     34.923     277.6       2.877

2550.0      3.068     34.925     275.7       2.861

2600.0      3.068     34.932     274.7       2.857

2650.0      3.054     34.935     273.2       2.838

2700.0      3.049     34.939     273.7       2.828

2750.0      3.019     34.942     274.6       2.793

2800.0      2.987     34.945     274.1       2.757

2850.0      2.947     34.947     272.0       2.713

2900.0      2.922     34.948     269.6       2.684

2950.0      2.884     34.947     267.8       2.641

3000.0      2.848     34.946     268.3       2.601

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  54        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 20-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3350       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 59.93                             |

|              W  26 17.48                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.128     34.919     289.8      11.128        3050.0      2.797     34.941     265.9       2.545

10.0     11.136     34.920     296.1      11.135        3100.0      2.784     34.941     265.3       2.527

20.0     10.578     34.900     295.8      10.576        3150.0      2.766     34.941     264.9       2.505

30.0     10.592     34.925     287.9      10.589        3200.0      2.754     34.943     263.3       2.488

40.0      9.443     34.883     283.2       9.438        3250.0      2.766     34.951     266.5       2.494

50.0     10.577     35.218     276.0      10.571        3300.0      2.767     34.961     271.2       2.490

100.0      9.339     35.106     250.7       9.328        3350.0      2.750     34.964     271.4       2.468

150.0      8.944     35.076     237.3       8.928        3389.0      2.747     34.968     272.2       2.460

200.0      8.163     34.969     244.1       8.143

250.0      7.978     34.982     226.3       7.952

300.0      8.176     35.085     224.4       8.145

350.0      7.351     35.017     217.3       7.317

400.0      6.794     35.007     213.4       6.756

450.0      5.516     34.880     243.5       5.479

500.0      5.097     34.878     248.9       5.056

550.0      4.807     34.886     250.1       4.764

600.0      4.575     34.892     253.2       4.529

650.0      4.385     34.894     259.4       4.335

700.0      4.332     34.904     263.4       4.278

750.0      4.265     34.914     261.6       4.208

800.0      4.315     34.933     261.2       4.253

850.0      4.232     34.931     262.1       4.167

900.0      4.120     34.922     265.1       4.051

950.0      3.978     34.911     267.3       3.906

1000.0      3.891     34.904     270.3       3.816

1050.0      3.792     34.895     274.2       3.713

1100.0      3.736     34.892     276.4       3.654

1150.0      3.680     34.890     277.5       3.594

1200.0      3.656     34.890     277.5       3.566

1250.0      3.591     34.885     278.5       3.497

1300.0      3.572     34.886     278.6       3.474

1350.0      3.568     34.893     276.7       3.466

1400.0      3.539     34.891     277.3       3.433

1450.0      3.502     34.891     277.6       3.392

1500.0      3.474     34.890     277.9       3.360

1550.0      3.415     34.888     279.0       3.297

1600.0      3.393     34.886     279.8       3.271

1650.0      3.360     34.885     278.2       3.234

1700.0      3.321     34.884     280.1       3.192

1750.0      3.287     34.883     282.5       3.154

1800.0      3.266     34.883     283.5       3.128

1850.0      3.245     34.882     283.6       3.103

1900.0      3.227     34.884     283.4       3.081

1950.0      3.214     34.886     282.9       3.063

2000.0      3.194     34.886     282.6       3.038

2050.0      3.183     34.889     282.4       3.023

2100.0      3.172     34.891     283.2       3.008

2150.0      3.171     34.898     282.4       3.003

2200.0      3.155     34.902     280.8       2.982

2250.0      3.143     34.906     280.7       2.965

2300.0      3.130     34.910     280.1       2.947

2350.0      3.114     34.915     279.6       2.927

2400.0      3.094     34.920     279.0       2.902

2450.0      3.082     34.923     278.2       2.886

2500.0      3.057     34.924     276.9       2.856

2550.0      3.046     34.926     275.6       2.841

2600.0      3.032     34.929     274.9       2.821

2650.0      3.014     34.932     274.9       2.799

2700.0      2.991     34.936     274.1       2.771

2750.0      2.995     34.942     274.8       2.770

2800.0      2.968     34.945     273.8       2.738

2850.0      2.936     34.947     272.5       2.702

2900.0      2.899     34.947     271.3       2.661

2950.0      2.867     34.945     270.0       2.624

3000.0      2.828     34.943     268.2       2.581

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  55        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 20-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3379       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 50.96                             |

|              W  26 10.56                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.385     35.057     271.2      11.385        3050.0      2.827     34.942     263.5       2.575

10.0     11.198     35.048     277.2      11.197        3100.0      2.818     34.944     264.7       2.561

20.0     10.822     35.050     280.7      10.819        3150.0      2.800     34.943     265.9       2.538

30.0     10.842     35.155     275.6      10.838        3200.0      2.788     34.944     266.1       2.521

40.0     10.895     35.274     266.8      10.890        3250.0      2.778     34.944     265.8       2.506

50.0     10.749     35.362     254.8      10.743        3300.0      2.778     34.951     266.6       2.500

100.0     10.283     35.333     238.8      10.271        3350.0      2.774     34.960     269.1       2.491

150.0      9.809     35.267     258.9       9.792        3400.0      2.755     34.966     271.0       2.467

200.0      9.858     35.295     266.1       9.835        3432.0      2.750     34.968     *****       2.458

250.0      9.785     35.284     261.7       9.756

300.0      9.719     35.278     258.9       9.685

350.0      9.035     35.180     235.0       8.997

400.0      8.358     35.108     226.3       8.316

450.0      7.754     35.086     210.0       7.709

500.0      6.897     35.002     216.6       6.850

550.0      6.276     34.979     222.3       6.226

600.0      6.188     35.030     218.3       6.133

650.0      5.686     35.009     223.6       5.629

700.0      5.409     35.001     229.2       5.350

750.0      5.102     34.989     236.1       5.040

800.0      4.803     34.964     244.6       4.738

850.0      4.517     34.932     253.6       4.450

900.0      4.258     34.914     259.7       4.188

950.0      4.030     34.889     265.7       3.957

1000.0      3.956     34.889     267.5       3.880

1050.0      3.886     34.886     269.4       3.807

1100.0      3.887     34.896     269.1       3.803

1150.0      3.794     34.890     270.6       3.707

1200.0      3.779     34.893     274.4       3.687

1250.0      3.667     34.881     279.7       3.572

1300.0      3.674     34.887     277.6       3.575

1350.0      3.653     34.889     274.1       3.550

1400.0      3.630     34.891     272.7       3.523

1450.0      3.587     34.891     275.8       3.476

1500.0      3.559     34.892     278.0       3.444

1550.0      3.520     34.892     278.4       3.401

1600.0      3.482     34.891     276.7       3.359

1650.0      3.442     34.892     276.4       3.315

1700.0      3.378     34.886     277.3       3.247

1750.0      3.336     34.884     277.5       3.201

1800.0      3.307     34.883     280.3       3.168

1850.0      3.277     34.883     282.8       3.134

1900.0      3.250     34.883     283.2       3.103

1950.0      3.235     34.883     281.2       3.084

2000.0      3.212     34.885     280.7       3.057

2050.0      3.204     34.886     278.7       3.044

2100.0      3.184     34.889     278.9       3.019

2150.0      3.174     34.892     278.2       3.005

2200.0      3.163     34.895     280.7       2.990

2250.0      3.166     34.900     281.3       2.988

2300.0      3.155     34.903     280.7       2.972

2350.0      3.143     34.907     277.5       2.956

2400.0      3.136     34.911     276.5       2.943

2450.0      3.121     34.915     275.0       2.924

2500.0      3.111     34.922     275.8       2.909

2550.0      3.088     34.924     276.3       2.882

2600.0      3.069     34.927     275.8       2.858

2650.0      3.058     34.932     275.3       2.842

2700.0      3.033     34.934     274.1       2.813

2750.0      3.021     34.940     274.0       2.796

2800.0      2.987     34.942     273.6       2.757

2850.0      2.945     34.944     272.4       2.711

2900.0      2.922     34.945     269.1       2.684

2950.0      2.883     34.944     266.7       2.640

3000.0      2.854     34.943     265.6       2.606

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  56        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 20-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3493       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 41.80                             |

|              W  26  3.58                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.822     35.294     260.4      11.822        3050.0      2.854     34.944     264.3       2.601

10.0     11.717     35.296     266.5      11.716        3100.0      2.825     34.942     263.8       2.568

20.0     11.395     35.299     270.3      11.392        3150.0      2.816     34.942     263.3       2.553

30.0     11.344     35.299     271.1      11.341        3200.0      2.778     34.939     260.7       2.511

40.0     11.318     35.300     270.3      11.313        3250.0      2.774     34.939     260.3       2.502

50.0     11.211     35.300     268.7      11.205        3300.0      2.749     34.937     258.8       2.472

100.0     10.137     35.309     258.1      10.126        3350.0      2.740     34.937     257.5       2.458

150.0      9.921     35.304     258.7       9.904        3400.0      2.734     34.936     257.2       2.447

200.0      9.869     35.304     265.4       9.846        3450.0      2.719     34.935     257.6       2.426

250.0      9.776     35.290     265.5       9.748        3500.0      2.704     34.935     257.2       2.406

300.0      9.730     35.286     262.8       9.695        3537.0      2.688     34.936     254.2       2.386

350.0      9.164     35.197     244.2       9.125

400.0      8.577     35.135     220.4       8.535

450.0      8.016     35.084     215.6       7.970

500.0      7.305     35.058     213.8       7.255

550.0      6.555     35.006     220.5       6.504

600.0      6.050     34.990     226.6       5.997

650.0      5.901     35.040     223.4       5.843

700.0      5.396     35.004     233.7       5.336

750.0      5.138     34.994     240.7       5.075

800.0      4.758     34.963     249.9       4.693

850.0      4.581     34.950     252.2       4.513

900.0      4.362     34.933     256.9       4.291

950.0      4.154     34.915     262.3       4.080

1000.0      4.071     34.910     264.2       3.994

1050.0      3.968     34.902     269.4       3.888

1100.0      3.881     34.897     273.5       3.797

1150.0      3.827     34.894     276.5       3.740

1200.0      3.772     34.892     276.6       3.681

1250.0      3.773     34.898     274.6       3.677

1300.0      3.734     34.898     275.4       3.635

1350.0      3.744     34.906     275.2       3.641

1400.0      3.653     34.897     277.4       3.546

1450.0      3.639     34.897     276.1       3.528

1500.0      3.596     34.898     275.6       3.481

1550.0      3.552     34.898     276.6       3.432

1600.0      3.509     34.897     278.1       3.386

1650.0      3.469     34.896     278.9       3.341

1700.0      3.443     34.895     277.9       3.311

1750.0      3.391     34.893     278.1       3.256

1800.0      3.358     34.891     280.2       3.219

1850.0      3.319     34.890     282.2       3.176

1900.0      3.292     34.889     282.4       3.144

1950.0      3.256     34.889     282.5       3.104

2000.0      3.235     34.890     282.8       3.079

2050.0      3.218     34.891     282.6       3.058

2100.0      3.209     34.893     282.8       3.044

2150.0      3.195     34.894     282.9       3.025

2200.0      3.187     34.897     282.2       3.013

2250.0      3.178     34.900     281.1       2.999

2300.0      3.170     34.904     281.0       2.987

2350.0      3.162     34.909     280.9       2.974

2400.0      3.146     34.913     279.6       2.954

2450.0      3.136     34.917     278.7       2.939

2500.0      3.123     34.921     277.3       2.921

2550.0      3.125     34.928     277.9       2.918

2600.0      3.110     34.934     277.0       2.898

2650.0      3.086     34.937     275.8       2.870

2700.0      3.044     34.939     274.2       2.823

2750.0      3.030     34.941     272.3       2.805

2800.0      3.019     34.945     271.9       2.789

2850.0      2.987     34.947     271.6       2.752

2900.0      2.968     34.949     269.6       2.728

2950.0      2.921     34.948     268.5       2.677

3000.0      2.887     34.945     265.5       2.639

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  57        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 20-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3309       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 32.72                             |

|              W  25 56.65                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.061     35.281     258.8      12.061        3050.0      2.808     34.941     259.9       2.556

10.0     11.729     35.286     264.4      11.728        3100.0      2.798     34.941     260.7       2.541

20.0     11.384     35.283     272.8      11.381        3150.0      2.781     34.941     260.5       2.519

30.0     11.320     35.286     273.9      11.316        3200.0      2.755     34.939     257.9       2.488

40.0     11.251     35.297     273.1      11.246        3250.0      2.735     34.938     256.9       2.464

50.0     10.933     35.309     271.8      10.927        3300.0      2.696     34.934     253.8       2.420

100.0     10.119     35.299     255.0      10.107        3350.0      2.666     34.932     250.9       2.386

150.0      9.951     35.290     259.7       9.933        3353.0      2.661     34.931     250.5       2.381

200.0      9.871     35.302     264.6       9.848

250.0      9.753     35.288     264.7       9.724

300.0      9.449     35.239     251.4       9.416

350.0      8.791     35.150     232.7       8.753

400.0      8.032     35.088     216.9       7.991

450.0      7.304     35.040     217.5       7.260

500.0      6.921     35.033     217.4       6.873

550.0      6.439     35.017     223.1       6.389

600.0      6.102     35.034     224.2       6.048

650.0      5.846     35.040     227.5       5.789

700.0      5.176     34.967     240.5       5.118

750.0      4.543     34.913     256.0       4.484

800.0      4.739     34.972     250.8       4.675

850.0      4.323     34.929     260.7       4.256

900.0      4.199     34.922     265.0       4.130

950.0      4.123     34.921     266.9       4.050

1000.0      4.006     34.911     270.3       3.929

1050.0      3.859     34.898     273.9       3.779

1100.0      3.847     34.901     274.9       3.764

1150.0      3.818     34.903     274.5       3.730

1200.0      3.782     34.904     274.5       3.691

1250.0      3.714     34.900     276.0       3.619

1300.0      3.670     34.898     276.7       3.571

1350.0      3.625     34.896     277.3       3.522

1400.0      3.589     34.895     277.6       3.483

1450.0      3.567     34.895     277.9       3.456

1500.0      3.555     34.897     277.6       3.440

1550.0      3.532     34.898     277.1       3.413

1600.0      3.488     34.897     278.0       3.365

1650.0      3.447     34.896     279.0       3.320

1700.0      3.393     34.894     280.2       3.263

1750.0      3.358     34.893     280.4       3.224

1800.0      3.322     34.891     280.7       3.183

1850.0      3.283     34.890     281.1       3.140

1900.0      3.262     34.891     282.0       3.115

1950.0      3.237     34.891     282.9       3.086

2000.0      3.216     34.894     282.8       3.060

2050.0      3.204     34.896     282.0       3.044

2100.0      3.190     34.899     280.7       3.025

2150.0      3.174     34.903     279.2       3.005

2200.0      3.162     34.907     279.3       2.988

2250.0      3.143     34.913     279.3       2.965

2300.0      3.136     34.917     279.7       2.954

2350.0      3.119     34.921     278.3       2.932

2400.0      3.098     34.924     277.5       2.906

2450.0      3.086     34.926     275.2       2.889

2500.0      3.077     34.931     275.7       2.876

2550.0      3.058     34.937     275.6       2.852

2600.0      3.036     34.942     274.7       2.826

2650.0      3.009     34.943     273.1       2.794

2700.0      2.952     34.944     269.5       2.733

2750.0      2.942     34.949     271.4       2.718

2800.0      2.891     34.942     266.8       2.663

2850.0      2.862     34.942     264.4       2.630

2900.0      2.849     34.942     262.3       2.611

2950.0      2.843     34.941     262.8       2.601

3000.0      2.817     34.941     261.0       2.570

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  58        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 20-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3055       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 23.18                             |

|              W  25 49.81                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.657     35.049     261.9      11.656        3050.0      2.679     34.931     254.3       2.430

10.0     11.564     35.040     273.8      11.563        3082.0      2.680     34.931     251.4       2.428

20.0     10.791     34.937     282.7      10.789

30.0     10.988     35.029     281.1      10.985

40.0     10.636     35.093     278.3      10.631

50.0     10.325     35.180     273.8      10.319

100.0      9.119     35.079     251.6       9.108

150.0      9.329     35.180     251.9       9.313

200.0      9.005     35.162     255.0       8.983

250.0      8.753     35.148     260.6       8.726

300.0      7.979     35.055     233.2       7.949

350.0      7.660     35.058     221.5       7.625

400.0      6.871     35.012     223.0       6.834

450.0      6.538     35.008     222.7       6.496

500.0      6.282     35.029     219.9       6.237

550.0      5.893     35.024     225.1       5.845

600.0      5.256     34.965     236.8       5.206

650.0      5.107     34.975     241.6       5.053

700.0      5.062     34.998     242.0       5.005

750.0      4.798     34.976     248.4       4.737

800.0      4.616     34.971     251.7       4.552

850.0      4.541     34.966     254.7       4.474

900.0      4.401     34.960     257.6       4.330

950.0      4.327     34.956     258.4       4.252

1000.0      4.232     34.950     260.3       4.154

1050.0      4.077     34.938     263.3       3.996

1100.0      3.983     34.931     266.4       3.899

1150.0      3.877     34.923     268.6       3.789

1200.0      3.801     34.917     270.3       3.710

1250.0      3.708     34.912     272.3       3.613

1300.0      3.654     34.909     273.2       3.555

1350.0      3.613     34.907     273.4       3.510

1400.0      3.575     34.905     272.9       3.469

1450.0      3.516     34.901     273.6       3.406

1500.0      3.476     34.900     275.3       3.362

1550.0      3.438     34.898     277.9       3.320

1600.0      3.396     34.896     278.6       3.274

1650.0      3.335     34.894     279.9       3.209

1700.0      3.293     34.891     280.8       3.163

1750.0      3.265     34.891     281.4       3.131

1800.0      3.245     34.891     281.2       3.107

1850.0      3.217     34.893     281.7       3.075

1900.0      3.207     34.894     281.2       3.060

1950.0      3.196     34.896     280.7       3.045

2000.0      3.175     34.899     279.2       3.020

2050.0      3.161     34.903     277.8       3.002

2100.0      3.155     34.906     278.5       2.991

2150.0      3.146     34.910     279.0       2.978

2200.0      3.124     34.916     277.9       2.951

2250.0      3.115     34.918     277.7       2.937

2300.0      3.100     34.922     276.6       2.918

2350.0      3.086     34.926     275.0       2.899

2400.0      3.079     34.927     273.1       2.887

2450.0      3.063     34.930     271.8       2.866

2500.0      3.036     34.934     270.9       2.836

2550.0      3.019     34.936     270.1       2.813

2600.0      3.011     34.936     268.4       2.801

2650.0      2.988     34.937     268.0       2.774

2700.0      2.962     34.939     267.0       2.743

2750.0      2.928     34.944     269.0       2.705

2800.0      2.840     34.944     266.6       2.613

2850.0      2.792     34.939     261.0       2.561

2900.0      2.777     34.938     259.8       2.542

2950.0      2.756     34.937     259.2       2.516

3000.0      2.734     34.935     257.5       2.489

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  59        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 21-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2855       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54 12.13                             |

|              W  25 41.00                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.541     35.001     273.7      11.541

10.0     11.540     35.002     273.4      11.539

20.0     11.455     35.127     273.5      11.453

30.0     11.410     35.133     274.6      11.406

40.0     11.126     35.139     274.4      11.121

50.0     10.497     35.124     275.3      10.491

100.0      9.791     35.240     260.8       9.779

150.0      9.563     35.240     257.0       9.546

200.0      8.175     34.997     252.7       8.155

250.0      7.179     34.881     262.1       7.155

300.0      7.172     34.970     230.7       7.144

350.0      6.849     35.002     221.7       6.817

400.0      6.806     35.073     216.7       6.769

450.0      6.381     35.057     219.5       6.340

500.0      6.150     35.071     223.3       6.106

550.0      5.537     35.017     232.8       5.490

600.0      4.834     34.944     247.0       4.787

650.0      4.678     34.946     252.0       4.626

700.0      4.730     34.977     250.5       4.674

750.0      4.501     34.953     255.4       4.442

800.0      4.368     34.948     259.0       4.306

850.0      4.283     34.942     260.4       4.218

900.0      4.176     34.933     262.4       4.106

950.0      4.076     34.925     266.2       4.004

1000.0      3.895     34.904     271.7       3.819

1050.0      3.825     34.898     275.2       3.746

1100.0      3.764     34.896     275.7       3.681

1150.0      3.729     34.896     276.7       3.642

1200.0      3.732     34.902     274.6       3.641

1250.0      3.702     34.902     275.4       3.607

1300.0      3.676     34.902     275.4       3.577

1350.0      3.611     34.899     275.7       3.508

1400.0      3.551     34.896     276.6       3.444

1450.0      3.514     34.896     275.7       3.404

1500.0      3.470     34.895     275.8       3.356

1550.0      3.424     34.894     278.0       3.306

1600.0      3.387     34.893     279.3       3.266

1650.0      3.359     34.892     280.1       3.233

1700.0      3.332     34.890     281.1       3.202

1750.0      3.306     34.890     281.9       3.171

1800.0      3.271     34.890     281.6       3.133

1850.0      3.242     34.890     281.9       3.100

1900.0      3.220     34.891     281.4       3.073

1950.0      3.207     34.894     282.1       3.056

2000.0      3.195     34.898     281.1       3.039

2050.0      3.185     34.901     279.9       3.025

2100.0      3.165     34.905     278.1       3.001

2150.0      3.153     34.910     278.4       2.984

2200.0      3.128     34.916     277.0       2.954

2250.0      3.109     34.920     276.3       2.931

2300.0      3.088     34.923     275.3       2.906

2350.0      3.077     34.926     273.3       2.890

2400.0      3.053     34.930     271.4       2.862

2450.0      3.030     34.932     270.8       2.834

2500.0      3.010     34.934     269.1       2.809

2550.0      2.978     34.936     267.7       2.773

2600.0      2.948     34.937     264.5       2.739

2650.0      2.927     34.937     263.8       2.713

2700.0      2.888     34.937     263.0       2.670

2750.0      2.818     34.936     260.9       2.597

2800.0      2.762     34.934     258.1       2.537

2850.0      2.742     34.933     256.0       2.512

2871.0      2.732     34.933     253.7       2.501

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  60        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 21-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3064       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  54  0.99                             |

|              W  25 32.19                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     11.753     34.996     269.5      11.752        3050.0      2.706     34.934     256.7       2.457

10.0     11.656     35.005     278.3      11.654        3087.0      2.679     34.932     253.0       2.426

20.0     10.994     34.989     283.6      10.992

30.0     10.665     35.013     277.1      10.661

40.0      9.921     34.959     273.6       9.917

50.0      9.895     34.971     273.3       9.889

100.0      8.776     35.046     249.6       8.766

150.0      8.049     34.962     250.8       8.034

200.0      7.903     34.998     253.2       7.883

250.0      7.634     35.037     224.6       7.609

300.0      7.096     35.017     220.2       7.068

350.0      6.661     35.002     221.1       6.628

400.0      6.443     35.037     219.8       6.407

450.0      6.154     35.039     222.2       6.114

500.0      5.480     34.981     233.6       5.438

550.0      4.897     34.924     247.1       4.853

600.0      4.971     34.964     245.5       4.922

650.0      4.942     34.983     245.5       4.890

700.0      4.778     34.975     248.5       4.722

750.0      4.464     34.946     256.4       4.406

800.0      4.232     34.925     262.8       4.171

850.0      4.105     34.915     267.5       4.040

900.0      4.108     34.928     266.4       4.039

950.0      4.044     34.926     265.9       3.972

1000.0      3.905     34.911     270.4       3.829

1050.0      3.792     34.899     274.6       3.713

1100.0      3.745     34.897     276.1       3.662

1150.0      3.711     34.898     276.2       3.624

1200.0      3.655     34.896     276.3       3.565

1250.0      3.635     34.897     276.2       3.541

1300.0      3.618     34.902     274.3       3.520

1350.0      3.570     34.899     275.6       3.467

1400.0      3.537     34.898     275.8       3.430

1450.0      3.499     34.896     275.8       3.389

1500.0      3.462     34.895     277.1       3.348

1550.0      3.428     34.894     277.7       3.310

1600.0      3.404     34.893     278.3       3.282

1650.0      3.379     34.892     279.4       3.253

1700.0      3.342     34.890     279.3       3.212

1750.0      3.311     34.890     278.2       3.177

1800.0      3.274     34.888     278.3       3.136

1850.0      3.261     34.889     278.4       3.119

1900.0      3.239     34.889     277.7       3.093

1950.0      3.216     34.891     278.5       3.065

2000.0      3.198     34.893     279.3       3.042

2050.0      3.188     34.897     277.9       3.028

2100.0      3.177     34.900     277.3       3.013

2150.0      3.166     34.905     276.8       2.997

2200.0      3.155     34.909     275.7       2.981

2250.0      3.142     34.911     275.7       2.964

2300.0      3.131     34.914     275.4       2.948

2350.0      3.115     34.919     273.4       2.928

2400.0      3.094     34.924     273.3       2.902

2450.0      3.067     34.928     272.7       2.871

2500.0      3.040     34.931     272.4       2.840

2550.0      3.010     34.934     269.3       2.805

2600.0      2.976     34.936     266.3       2.767

2650.0      2.952     34.937     264.8       2.738

2700.0      2.925     34.938     263.7       2.707

2750.0      2.898     34.940     262.9       2.675

2800.0      2.877     34.941     262.5       2.650

2850.0      2.861     34.944     263.8       2.628

2900.0      2.816     34.942     263.3       2.579

2950.0      2.763     34.940     262.5       2.522

3000.0      2.728     34.937     260.3       2.483

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  61        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 21-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2740       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  53 49.71                             |

|              W  25 22.92                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.064     35.059     291.4      12.064

10.0     12.053     35.059     290.8      12.052

20.0     11.294     34.995     294.8      11.291

30.0     10.751     34.952     284.2      10.748

40.0     10.563     34.922     279.5      10.558

50.0     10.660     35.046     274.3      10.655

100.0      9.448     35.114     250.7       9.436

150.0      8.887     35.060     244.3       8.871

200.0      8.525     35.047     229.8       8.504

250.0      7.786     34.955     233.9       7.762

300.0      7.085     34.912     234.2       7.057

350.0      6.614     34.899     226.0       6.582

400.0      6.042     34.897     223.7       6.006

450.0      5.495     34.884     235.5       5.457

500.0      5.159     34.870     242.7       5.119

550.0      4.791     34.884     247.9       4.747

600.0      4.619     34.895     250.5       4.572

650.0      4.738     34.954     245.2       4.687

700.0      4.431     34.821     253.4       4.377

750.0      4.173     34.897     261.6       4.116

800.0      4.116     34.902     265.0       4.055

850.0      4.021     34.899     264.2       3.957

900.0      3.893     34.892     271.5       3.825

950.0      3.813     34.888     274.8       3.742

1000.0      3.754     34.888     276.1       3.680

1050.0      3.692     34.886     278.4       3.614

1100.0      3.667     34.885     276.6       3.585

1150.0      3.647     34.886     274.8       3.561

1200.0      3.628     34.886     278.5       3.538

1250.0      3.597     34.888     279.3       3.503

1300.0      3.578     34.890     278.0       3.481

1350.0      3.555     34.892     276.6       3.453

1400.0      3.525     34.893     275.4       3.420

1450.0      3.507     34.894     275.0       3.397

1500.0      3.477     34.894     274.7       3.362

1550.0      3.438     34.892     275.8       3.320

1600.0      3.405     34.891     278.2       3.283

1650.0      3.363     34.890     280.0       3.237

1700.0      3.314     34.888     281.0       3.184

1750.0      3.278     34.886     280.9       3.145

1800.0      3.245     34.886     279.5       3.107

1850.0      3.226     34.886     281.1       3.084

1900.0      3.201     34.887     282.2       3.055

1950.0      3.190     34.890     282.6       3.039

2000.0      3.176     34.891     282.6       3.021

2050.0      3.168     34.894     280.3       3.009

2100.0      3.160     34.897     278.8       2.996

2150.0      3.155     34.900     278.4       2.986

2200.0      3.149     34.903     278.1       2.976

2250.0      3.145     34.905     277.8       2.966

2300.0      3.128     34.910     277.2       2.945

2350.0      3.116     34.916     275.0       2.929

2400.0      3.098     34.919     274.7       2.906

2450.0      3.073     34.925     274.6       2.876

2500.0      3.043     34.930     271.9       2.842

2550.0      3.008     34.936     271.3       2.803

2600.0      2.988     34.940     271.0       2.778

2650.0      2.940     34.943     270.4       2.726

2700.0      2.884     34.946     267.9       2.667

2750.0      2.803     34.944     *****       2.582

2758.0      2.802     34.943     *****       2.580

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  62        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 21-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3486       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  53 38.29                             |

|              W  25 14.37                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.395     35.180     271.9      12.395        3050.0      2.969     34.944     270.7       2.714

10.0     12.384     35.179     277.7      12.383        3100.0      2.950     34.946     270.5       2.689

20.0     11.794     35.163     277.8      11.792        3150.0      2.930     34.947     269.0       2.665

30.0     11.688     35.156     273.4      11.685        3200.0      2.896     34.948     268.8       2.626

40.0     11.672     35.163     268.8      11.667        3250.0      2.872     34.947     267.7       2.597

50.0     11.393     35.200     263.9      11.387        3300.0      2.858     34.947     266.9       2.578

100.0     10.237     35.268     244.2      10.225        3350.0      2.820     34.946     265.8       2.536

150.0      9.746     35.227     246.2       9.729        3400.0      2.801     34.943     263.9       2.512

200.0      9.514     35.207     244.8       9.491        3450.0      2.793     34.942     261.9       2.498

250.0      8.867     35.137     224.1       8.839        3500.0      2.789     34.941     261.4       2.489

300.0      8.120     35.072     218.1       8.089        3550.0      2.789     34.940     261.2       2.483

350.0      7.498     35.026     216.7       7.464        3600.0      2.778     34.939     259.7       2.468

400.0      6.907     34.997     218.7       6.870        3650.0      2.769     34.938     259.4       2.453

450.0      6.259     34.983     219.8       6.219        3661.0      2.768     34.938     258.6       2.451

500.0      5.791     34.989     225.9       5.748

550.0      5.418     34.992     231.6       5.372

600.0      5.133     34.986     236.3       5.084

650.0      4.885     34.979     246.5       4.833

700.0      4.674     34.961     245.6       4.618

750.0      4.602     34.959     249.5       4.543

800.0      4.508     34.953     255.8       4.445

850.0      4.431     34.950     253.0       4.364

900.0      4.278     34.941     260.1       4.208

950.0      4.115     34.929     263.9       4.042

1000.0      4.001     34.920     263.5       3.925

1050.0      3.925     34.915     269.7       3.845

1100.0      3.854     34.910     266.8       3.771

1150.0      3.802     34.909     267.8       3.715

1200.0      3.761     34.908     268.7       3.669

1250.0      3.698     34.905     272.4       3.604

1300.0      3.620     34.899     275.7       3.522

1350.0      3.565     34.898     271.8       3.463

1400.0      3.525     34.896     274.6       3.419

1450.0      3.503     34.895     277.9       3.393

1500.0      3.474     34.894     276.6       3.360

1550.0      3.451     34.892     275.9       3.333

1600.0      3.430     34.891     278.9       3.308

1650.0      3.404     34.890     278.8       3.278

1700.0      3.379     34.889     277.4       3.249

1750.0      3.359     34.888     279.3       3.224

1800.0      3.331     34.887     279.8       3.192

1850.0      3.306     34.886     281.2       3.163

1900.0      3.281     34.886     281.4       3.134

1950.0      3.257     34.886     282.5       3.105

2000.0      3.227     34.887     280.4       3.071

2050.0      3.203     34.889     279.8       3.043

2100.0      3.179     34.892     281.0       3.015

2150.0      3.154     34.897     280.7       2.985

2200.0      3.126     34.903     278.0       2.953

2250.0      3.112     34.906     276.3       2.934

2300.0      3.093     34.913     276.7       2.911

2350.0      3.088     34.918     276.5       2.901

2400.0      3.087     34.922     276.6       2.895

2450.0      3.080     34.926     276.3       2.883

2500.0      3.062     34.929     276.2       2.861

2550.0      3.051     34.930     275.2       2.845

2600.0      3.044     34.931     275.8       2.833

2650.0      3.042     34.932     276.2       2.827

2700.0      3.039     34.934     275.3       2.819

2750.0      3.043     34.935     275.6       2.818

2800.0      3.033     34.937     272.8       2.802

2850.0      3.027     34.939     272.1       2.791

2900.0      3.005     34.941     271.5       2.765

2950.0      3.001     34.942     271.0       2.756

3000.0      2.989     34.943     271.9       2.738

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  63        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 21-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3520       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  53 27.28                             |

|              W  25  5.69                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.423     35.215     270.6      12.423        3050.0      2.870     34.948     266.9       2.617

10.0     12.423     35.216     271.8      12.422        3100.0      2.838     34.946     266.1       2.580

20.0     12.241     35.218     278.3      12.239        3150.0      2.824     34.947     264.9       2.561

30.0     11.629     35.139     281.8      11.625        3200.0      2.819     34.948     266.0       2.551

40.0     11.568     35.156     277.0      11.563        3250.0      2.814     34.948     265.4       2.541

50.0     11.427     35.263     271.4      11.421        3300.0      2.803     34.947     264.7       2.524

100.0     10.174     35.242     251.8      10.162        3350.0      2.796     34.946     264.3       2.512

150.0      9.816     35.222     243.8       9.798        3400.0      2.766     34.941     262.4       2.478

200.0      9.783     35.248     249.4       9.760        3450.0      2.736     34.936     258.5       2.444

250.0      9.282     35.173     246.8       9.254        3500.0      2.703     34.932     256.6       2.406

300.0      8.660     35.115     231.8       8.628        3550.0      2.691     34.930     252.5       2.388

350.0      8.053     35.066     218.8       8.017        3565.0      2.692     34.931     251.4       2.388

400.0      7.216     34.999     218.7       7.178

450.0      6.974     35.031     217.9       6.931

500.0      6.504     35.018     220.4       6.458

550.0      6.102     35.009     222.2       6.053

600.0      5.697     35.001     227.7       5.645

650.0      5.310     34.992     233.8       5.255

700.0      4.887     34.976     242.4       4.830

750.0      4.714     34.964     248.6       4.654

800.0      4.501     34.946     254.1       4.437

850.0      4.306     34.934     255.8       4.240

900.0      4.268     34.936     257.2       4.198

950.0      4.191     34.931     258.9       4.118

1000.0      4.061     34.920     263.1       3.985

1050.0      3.964     34.912     265.9       3.884

1100.0      3.868     34.905     267.6       3.784

1150.0      3.836     34.909     267.3       3.748

1200.0      3.764     34.905     268.8       3.673

1250.0      3.706     34.903     269.7       3.611

1300.0      3.648     34.900     270.2       3.550

1350.0      3.618     34.899     271.5       3.515

1400.0      3.576     34.898     272.6       3.469

1450.0      3.528     34.896     273.4       3.418

1500.0      3.488     34.894     274.4       3.374

1550.0      3.428     34.892     274.8       3.310

1600.0      3.402     34.890     275.2       3.280

1650.0      3.349     34.888     276.4       3.223

1700.0      3.329     34.888     276.9       3.199

1750.0      3.281     34.886     279.2       3.148

1800.0      3.262     34.886     282.3       3.124

1850.0      3.243     34.886     282.7       3.100

1900.0      3.227     34.886     278.1       3.081

1950.0      3.209     34.887     278.8       3.058

2000.0      3.191     34.889     282.2       3.036

2050.0      3.171     34.893     282.7       3.012

2100.0      3.159     34.896     279.6       2.995

2150.0      3.146     34.901     276.3       2.977

2200.0      3.134     34.906     276.4       2.961

2250.0      3.118     34.910     275.4       2.941

2300.0      3.101     34.915     275.5       2.918

2350.0      3.089     34.918     273.7       2.902

2400.0      3.070     34.922     273.8       2.878

2450.0      3.059     34.924     273.8       2.863

2500.0      3.047     34.926     277.0       2.846

2550.0      3.024     34.928     277.0       2.819

2600.0      3.000     34.934     274.4       2.790

2650.0      2.983     34.941     273.0       2.768

2700.0      2.966     34.944     271.6       2.747

2750.0      2.962     34.946     272.3       2.738

2800.0      2.942     34.948     272.3       2.713

2850.0      2.920     34.949     273.6       2.686

2900.0      2.898     34.949     271.5       2.660

2950.0      2.882     34.950     268.9       2.639

3000.0      2.885     34.951     268.3       2.637

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  64        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 21-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3534       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  53 15.95                             |

|              W  24 57.05                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.432     35.191     266.6      12.432        3050.0      2.866     34.950     270.2       2.612

10.0     12.413     35.221     261.5      12.411        3100.0      2.846     34.949     268.8       2.588

20.0     12.154     35.219     262.3      12.151        3150.0      2.812     34.947     264.8       2.550

30.0     11.778     35.194     265.2      11.774        3200.0      2.809     34.946     264.6       2.542

40.0     11.665     35.201     264.8      11.660        3250.0      2.810     34.946     266.1       2.537

50.0     10.914     35.227     260.0      10.908        3300.0      2.786     34.943     265.2       2.508

100.0     10.420     35.313     241.2      10.408        3350.0      2.783     34.943     262.1       2.500

150.0      9.664     35.200     249.1       9.647        3400.0      2.768     34.941     260.4       2.480

200.0      9.643     35.228     249.1       9.620        3450.0      2.742     34.938     261.0       2.449

250.0      9.247     35.192     217.6       9.219        3500.0      2.730     34.936     258.5       2.431

300.0      8.767     35.174     213.1       8.735        3550.0      2.699     34.932     253.4       2.396

350.0      7.768     35.058     213.5       7.733        3569.0      2.699     34.932     250.4       2.394

400.0      7.726     35.134     207.3       7.685

450.0      6.654     35.002     220.5       6.612

500.0      6.144     34.982     224.8       6.099

550.0      5.792     34.993     227.4       5.744

600.0      5.574     34.993     230.8       5.523

650.0      5.364     34.994     233.0       5.309

700.0      5.260     35.008     236.6       5.201

750.0      5.033     34.994     243.4       4.971

800.0      4.856     34.979     248.4       4.791

850.0      4.660     34.963     253.0       4.591

900.0      4.504     34.955     255.2       4.433

950.0      4.334     34.944     255.4       4.259

1000.0      4.165     34.931     260.8       4.087

1050.0      4.069     34.925     262.9       3.988

1100.0      3.954     34.917     266.2       3.870

1150.0      3.886     34.912     270.1       3.798

1200.0      3.831     34.910     271.6       3.740

1250.0      3.754     34.905     274.1       3.658

1300.0      3.678     34.901     274.3       3.579

1350.0      3.633     34.899     274.4       3.530

1400.0      3.589     34.898     274.8       3.482

1450.0      3.540     34.896     275.1       3.430

1500.0      3.504     34.894     276.6       3.390

1550.0      3.458     34.893     274.6       3.339

1600.0      3.399     34.891     276.8       3.277

1650.0      3.355     34.889     276.7       3.230

1700.0      3.334     34.888     279.9       3.204

1750.0      3.301     34.887     281.9       3.167

1800.0      3.285     34.887     282.4       3.147

1850.0      3.253     34.886     281.1       3.110

1900.0      3.237     34.887     280.7       3.090

1950.0      3.217     34.890     282.5       3.066

2000.0      3.211     34.893     283.0       3.055

2050.0      3.200     34.896     281.9       3.040

2100.0      3.195     34.900     278.8       3.030

2150.0      3.178     34.906     277.1       3.009

2200.0      3.164     34.910     276.8       2.990

2250.0      3.132     34.911     278.0       2.954

2300.0      3.125     34.916     279.4       2.943

2350.0      3.099     34.917     279.4       2.912

2400.0      3.078     34.923     276.6       2.887

2450.0      3.074     34.926     275.1       2.878

2500.0      3.064     34.929     276.2       2.863

2550.0      3.053     34.933     276.8       2.847

2600.0      3.039     34.936     275.6       2.829

2650.0      3.026     34.938     273.2       2.811

2700.0      3.012     34.941     272.9       2.792

2750.0      2.999     34.942     275.5       2.774

2800.0      2.980     34.945     274.5       2.751

2850.0      2.968     34.949     271.9       2.733

2900.0      2.936     34.950     270.5       2.697

2950.0      2.913     34.949     268.7       2.669

3000.0      2.888     34.950     269.1       2.640

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  65        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 22-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3614       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  52 53.57                             |

|              W  24 39.32                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.006     35.198     265.3      12.006        3050.0      2.923     34.946     269.7       2.668

10.0     11.870     35.202     270.8      11.869        3100.0      2.902     34.945     267.5       2.643

20.0     11.602     35.224     275.9      11.600        3150.0      2.884     34.946     267.0       2.620

30.0     11.532     35.246     277.5      11.528        3200.0      2.866     34.946     264.3       2.597

40.0     11.463     35.261     276.5      11.458        3250.0      2.849     34.945     265.3       2.575

50.0     11.280     35.280     275.2      11.274        3300.0      2.815     34.943     262.4       2.537

100.0     10.468     35.244     261.5      10.456        3350.0      2.789     34.941     263.1       2.506

150.0      9.906     35.290     262.6       9.889        3400.0      2.797     34.946     264.7       2.508

200.0      9.939     35.314     264.7       9.916        3450.0      2.782     34.944     260.9       2.488

250.0      9.836     35.297     266.6       9.807        3500.0      2.749     34.938     257.0       2.450

300.0      9.751     35.288     264.1       9.716        3550.0      2.718     34.935     255.0       2.415

350.0      9.193     35.204     246.7       9.154        3600.0      2.684     34.930     254.1       2.376

400.0      8.409     35.119     226.8       8.367        3650.0      2.665     34.927     252.2       2.352

450.0      7.610     35.045     214.2       7.565        3668.0      2.666     34.927     251.4       2.351

500.0      6.969     35.009     215.8       6.921

550.0      5.804     34.894     234.1       5.756

600.0      5.363     34.886     242.9       5.313

650.0      5.046     34.898     245.2       4.993

700.0      4.814     34.896     252.9       4.757

750.0      5.131     34.991     242.3       5.069

800.0      4.866     34.975     246.6       4.800

850.0      4.560     34.948     254.9       4.493

900.0      4.242     34.908     262.9       4.172

950.0      4.121     34.902     265.2       4.048

1000.0      3.985     34.902     269.2       3.909

1050.0      3.885     34.892     274.5       3.806

1100.0      3.887     34.896     275.2       3.803

1150.0      3.884     34.905     271.9       3.796

1200.0      3.813     34.900     274.6       3.721

1250.0      3.769     34.897     275.9       3.674

1300.0      3.714     34.894     276.6       3.615

1350.0      3.696     34.895     276.8       3.593

1400.0      3.667     34.896     277.3       3.559

1450.0      3.622     34.895     277.4       3.511

1500.0      3.602     34.895     276.5       3.486

1550.0      3.575     34.897     276.7       3.455

1600.0      3.535     34.897     277.3       3.411

1650.0      3.488     34.897     278.1       3.360

1700.0      3.463     34.897     277.4       3.331

1750.0      3.424     34.895     277.2       3.288

1800.0      3.395     34.893     279.0       3.255

1850.0      3.358     34.894     280.9       3.214

1900.0      3.326     34.890     281.2       3.178

1950.0      3.297     34.891     280.6       3.145

2000.0      3.270     34.891     280.6       3.113

2050.0      3.235     34.891     281.1       3.075

2100.0      3.217     34.891     282.7       3.052

2150.0      3.206     34.895     282.4       3.037

2200.0      3.193     34.897     280.5       3.019

2250.0      3.180     34.901     278.7       3.001

2300.0      3.170     34.903     277.5       2.986

2350.0      3.158     34.908     278.0       2.970

2400.0      3.151     34.909     280.0       2.958

2450.0      3.138     34.914     279.4       2.941

2500.0      3.124     34.919     278.6       2.922

2550.0      3.112     34.924     276.6       2.905

2600.0      3.101     34.926     275.6       2.889

2650.0      3.083     34.929     275.4       2.867

2700.0      3.068     34.934     275.8       2.847

2750.0      3.058     34.935     273.7       2.832

2800.0      3.033     34.939     272.4       2.802

2850.0      3.009     34.940     272.3       2.774

2900.0      2.984     34.944     271.6       2.744

2950.0      2.965     34.946     269.8       2.720

3000.0      2.943     34.945     268.5       2.694

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  66        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 22-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3598       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  52 31.27                             |

|              W  24 21.80                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     12.559     35.297     256.7      12.559        3050.0      2.889     34.942     268.4       2.635

10.0     12.561     35.297     261.3      12.560        3100.0      2.877     34.943     266.9       2.618

20.0     12.498     35.289     260.9      12.496        3150.0      2.858     34.943     265.4       2.595

30.0     12.345     35.252     266.0      12.341        3200.0      2.844     34.944     265.1       2.575

40.0     11.340     35.221     272.5      11.335        3250.0      2.830     34.946     267.4       2.557

50.0     11.119     35.271     269.9      11.113        3300.0      2.813     34.943     265.2       2.534

100.0     10.047     35.258     250.9      10.035        3350.0      2.787     34.941     263.4       2.504

150.0      9.875     35.260     260.9       9.857        3400.0      2.765     34.939     261.6       2.477

200.0      9.887     35.271     264.3       9.864        3450.0      2.744     34.937     259.9       2.451

250.0      9.771     35.255     264.5       9.742        3500.0      2.703     34.931     256.2       2.405

300.0      9.602     35.239     255.4       9.568        3550.0      2.655     34.925     251.2       2.353

350.0      9.292     35.209     239.5       9.253        3600.0      2.566     34.914     246.7       2.261

400.0      8.572     35.120     222.1       8.529        3647.0      2.536     34.910     242.7       2.226

450.0      8.269     35.081     205.4       8.221

500.0      7.950     35.152     200.1       7.898

550.0      7.311     35.108     204.1       7.257

600.0      6.486     35.022     219.1       6.430

650.0      6.126     35.008     225.4       6.068

700.0      5.641     34.987     228.9       5.581

750.0      5.195     34.954     237.1       5.132

800.0      5.116     34.982     236.4       5.049

850.0      4.769     34.956     246.1       4.700

900.0      4.611     34.952     254.1       4.538

950.0      4.497     34.953     255.8       4.421

1000.0      4.292     34.936     262.0       4.214

1050.0      4.154     34.925     264.0       4.072

1100.0      4.083     34.924     264.7       3.997

1150.0      3.990     34.916     268.3       3.901

1200.0      3.927     34.913     269.2       3.834

1250.0      3.843     34.907     271.1       3.747

1300.0      3.804     34.905     271.4       3.704

1350.0      3.733     34.900     273.9       3.629

1400.0      3.680     34.897     275.1       3.572

1450.0      3.641     34.897     274.2       3.530

1500.0      3.606     34.897     272.9       3.490

1550.0      3.573     34.897     274.3       3.454

1600.0      3.534     34.895     276.6       3.410

1650.0      3.488     34.893     277.8       3.361

1700.0      3.458     34.890     278.5       3.327

1750.0      3.410     34.890     276.9       3.275

1800.0      3.368     34.889     277.8       3.229

1850.0      3.331     34.886     278.2       3.187

1900.0      3.302     34.885     278.0       3.155

1950.0      3.280     34.886     279.3       3.128

2000.0      3.255     34.887     280.7       3.099

2050.0      3.228     34.888     282.5       3.067

2100.0      3.212     34.890     282.3       3.047

2150.0      3.200     34.891     279.9       3.031

2200.0      3.193     34.895     279.5       3.018

2250.0      3.185     34.897     279.8       3.006

2300.0      3.176     34.901     280.8       2.993

2350.0      3.159     34.906     279.9       2.971

2400.0      3.148     34.909     279.3       2.955

2450.0      3.135     34.912     277.7       2.938

2500.0      3.122     34.916     277.4       2.920

2550.0      3.105     34.919     276.1       2.898

2600.0      3.096     34.923     275.6       2.885

2650.0      3.068     34.929     274.4       2.852

2700.0      3.043     34.932     272.9       2.822

2750.0      3.032     34.934     273.4       2.806

2800.0      3.015     34.937     273.0       2.785

2850.0      2.994     34.938     271.1       2.759

2900.0      2.976     34.943     272.2       2.736

2950.0      2.943     34.943     269.8       2.699

3000.0      2.917     34.942     269.7       2.668

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  67        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 22-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3897       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  52  8.82                             |

|              W  24  4.29                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     14.573     35.421     274.3      14.573        3050.0      2.975     34.949     271.9       2.720

10.0     14.585     35.422     274.1      14.584        3100.0      2.957     34.949     269.9       2.697

20.0     13.616     35.389     276.3      13.613        3150.0      2.937     34.950     268.8       2.672

30.0     12.231     35.414     271.0      12.227        3200.0      2.921     34.950     269.9       2.651

40.0     11.905     35.420     262.4      11.899        3250.0      2.891     34.950     269.3       2.616

50.0     11.726     35.402     259.1      11.720        3300.0      2.878     34.947     267.5       2.598

100.0     11.216     35.420     246.0      11.204        3350.0      2.858     34.947     264.0       2.573

150.0     10.867     35.387     245.5      10.848        3400.0      2.840     34.945     262.6       2.550

200.0     10.597     35.352     242.9      10.572        3450.0      2.823     34.944     263.1       2.528

250.0     10.110     35.280     238.0      10.080        3500.0      2.812     34.943     262.5       2.511

300.0      9.724     35.237     251.5       9.689        3550.0      2.797     34.942     260.9       2.492

350.0      9.501     35.226     228.2       9.461        3600.0      2.786     34.942     258.4       2.475

400.0      9.011     35.171     215.2       8.967        3650.0      2.782     34.940     258.3       2.466

450.0      8.693     35.172     209.2       8.644        3700.0      2.763     34.937     258.5       2.441

500.0      8.034     35.116     208.3       7.983        3750.0      2.747     34.936     257.7       2.421

550.0      7.577     35.100     207.9       7.522        3800.0      2.728     34.934     255.0       2.396

600.0      7.486     35.145     206.3       7.426        3850.0      2.687     34.928     250.5       2.351

650.0      7.088     35.132     209.3       7.024        3900.0      2.652     34.922     247.7       2.311

700.0      7.361     35.262     206.4       7.291        3950.0      2.636     34.919     246.8       2.289

750.0      7.301     35.284     207.0       7.226        3955.0      2.635     34.920     246.4       2.289

800.0      7.423     35.362     206.8       7.342

850.0      6.218     35.173     224.3       6.139

900.0      5.520     35.076     235.1       5.441

950.0      5.206     35.045     240.3       5.125

1000.0      4.861     35.007     247.5       4.778

1050.0      4.625     34.980     252.8       4.540

1100.0      4.495     34.973     255.8       4.406

1150.0      4.269     34.946     261.3       4.177

1200.0      4.127     34.933     264.8       4.033

1250.0      4.027     34.927     265.1       3.929

1300.0      3.885     34.912     269.2       3.784

1350.0      3.855     34.912     271.4       3.750

1400.0      3.798     34.909     272.5       3.690

1450.0      3.746     34.908     272.1       3.633

1500.0      3.694     34.905     272.8       3.578

1550.0      3.652     34.903     273.6       3.532

1600.0      3.598     34.901     276.2       3.474

1650.0      3.543     34.898     276.9       3.414

1700.0      3.508     34.896     274.6       3.376

1750.0      3.467     34.895     277.0       3.331

1800.0      3.427     34.893     278.6       3.287

1850.0      3.383     34.891     279.6       3.238

1900.0      3.351     34.891     279.8       3.202

1950.0      3.316     34.890     281.2       3.163

2000.0      3.292     34.889     279.6       3.135

2050.0      3.261     34.890     281.7       3.100

2100.0      3.242     34.889     281.6       3.077

2150.0      3.228     34.892     281.6       3.058

2200.0      3.212     34.894     280.4       3.037

2250.0      3.199     34.897     280.2       3.020

2300.0      3.184     34.900     280.1       3.001

2350.0      3.176     34.903     279.9       2.988

2400.0      3.168     34.906     279.0       2.975

2450.0      3.150     34.910     278.8       2.953

2500.0      3.141     34.914     277.6       2.939

2550.0      3.133     34.918     277.3       2.926

2600.0      3.119     34.923     275.3       2.907

2650.0      3.101     34.926     275.2       2.884

2700.0      3.085     34.930     275.0       2.863

2750.0      3.068     34.933     273.5       2.841

2800.0      3.047     34.937     273.4       2.816

2850.0      3.037     34.938     272.5       2.801

2900.0      3.025     34.942     272.3       2.784

2950.0      3.003     34.946     272.9       2.758

3000.0      2.989     34.947     272.7       2.738

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  68        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 22-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3846       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  51 46.44                             |

|              W  23 46.69                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     15.037     35.530     258.0      15.037        3050.0      2.953     34.941     265.0       2.698

10.0     15.024     35.527     262.3      15.023        3100.0      2.928     34.941     264.5       2.669

20.0     14.233     35.584     267.2      14.230        3150.0      2.886     34.941     263.3       2.622

30.0     13.189     35.550     269.5      13.185        3200.0      2.859     34.940     261.9       2.590

40.0     12.501     35.528     267.4      12.496        3250.0      2.835     34.939     261.0       2.562

50.0     12.394     35.541     268.5      12.388        3300.0      2.803     34.937     258.9       2.525

100.0     12.118     35.635     249.9      12.105        3350.0      2.782     34.936     257.7       2.499

150.0     11.764     35.578     246.2      11.744        3400.0      2.764     34.935     255.7       2.475

200.0     11.345     35.505     245.6      11.320        3450.0      2.732     34.932     255.2       2.439

250.0     11.426     35.557     245.0      11.395        3500.0      2.712     34.930     253.2       2.415

300.0     11.303     35.555     251.2      11.265        3550.0      2.699     34.928     252.2       2.396

350.0     11.180     35.539     247.7      11.135        3600.0      2.687     34.927     251.1       2.379

400.0     11.015     35.506     253.1      10.965        3650.0      2.681     34.926     250.8       2.368

450.0     10.607     35.431     252.9      10.552        3700.0      2.680     34.926     250.7       2.361

500.0     10.351     35.413     254.8      10.290        3750.0      2.678     34.925     249.1       2.354

550.0     10.177     35.395     255.2      10.111        3800.0      2.669     34.924     249.3       2.339

600.0      9.400     35.284     212.0       9.332        3850.0      2.658     34.922     248.8       2.323

650.0      8.975     35.264     203.0       8.903        3900.0      2.644     34.921     247.6       2.304

700.0      8.192     35.161     204.2       8.118        3918.0      2.637     34.920     246.8       2.294

750.0      8.848     35.399     191.8       8.764

800.0      8.411     35.373     194.9       8.325

850.0      8.247     35.410     198.4       8.155

900.0      7.666     35.349     205.2       7.572

950.0      6.506     35.171     216.9       6.416

1000.0      5.966     35.104     223.9       5.875

1050.0      6.262     35.200     222.2       6.163

1100.0      6.052     35.188     227.1       5.949

1150.0      5.207     35.056     239.0       5.108

1200.0      4.856     35.011     249.7       4.754

1250.0      4.884     35.032     245.1       4.777

1300.0      4.451     34.973     251.5       4.345

1350.0      4.279     34.955     261.5       4.169

1400.0      4.314     34.975     257.4       4.200

1450.0      4.137     34.951     263.1       4.020

1500.0      3.949     34.928     266.8       3.830

1550.0      3.821     34.917     267.4       3.698

1600.0      3.736     34.909     269.0       3.609

1650.0      3.680     34.906     271.0       3.550

1700.0      3.628     34.903     271.5       3.494

1750.0      3.570     34.900     272.0       3.432

1800.0      3.525     34.899     274.7       3.383

1850.0      3.493     34.898     276.8       3.347

1900.0      3.449     34.895     277.6       3.300

1950.0      3.412     34.894     278.1       3.258

2000.0      3.374     34.892     278.1       3.216

2050.0      3.331     34.891     278.2       3.169

2100.0      3.305     34.892     278.2       3.139

2150.0      3.276     34.891     279.9       3.105

2200.0      3.264     34.894     280.9       3.089

2250.0      3.246     34.896     280.4       3.067

2300.0      3.223     34.897     279.3       3.039

2350.0      3.211     34.900     277.8       3.022

2400.0      3.204     34.905     276.9       3.010

2450.0      3.183     34.906     277.7       2.985

2500.0      3.171     34.911     277.8       2.968

2550.0      3.150     34.916     276.0       2.942

2600.0      3.133     34.920     275.1       2.921

2650.0      3.120     34.922     274.3       2.903

2700.0      3.103     34.928     273.0       2.882

2750.0      3.089     34.929     271.4       2.862

2800.0      3.071     34.932     271.7       2.839

2850.0      3.051     34.935     270.0       2.815

2900.0      3.026     34.937     269.0       2.785

2950.0      3.001     34.939     266.9       2.756

3000.0      2.979     34.940     265.8       2.729

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  69        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 23-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3262       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  51 24.05                             |

|              W  23 29.13                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     15.128     35.622     251.4      15.128        3050.0      2.871     34.940     263.1       2.617

10.0     15.130     35.621     248.4      15.128        3100.0      2.827     34.939     260.8       2.570

20.0     14.517     35.637     252.7      14.514        3150.0      2.803     34.937     259.4       2.540

30.0     13.670     35.630     256.8      13.666        3200.0      2.768     34.936     257.8       2.501

40.0     13.273     35.664     257.5      13.268        3250.0      2.716     34.932     254.9       2.445

50.0     13.112     35.679     257.4      13.105        3289.0      2.684     34.930     *****       2.410

100.0     12.026     35.604     257.1      12.012

150.0     11.781     35.591     248.2      11.761

200.0     11.411     35.533     243.8      11.385

250.0     11.252     35.514     236.1      11.221

300.0     11.143     35.510     239.1      11.106

350.0     11.024     35.498     246.0      10.980

400.0     10.982     35.499     240.7      10.932

450.0     10.532     35.413     237.6      10.477

500.0     10.310     35.387     228.3      10.250

550.0     10.068     35.370     232.1      10.003

600.0      9.488     35.300     206.8       9.419

650.0      8.593     35.190     203.1       8.522

700.0      8.491     35.231     199.5       8.415

750.0      7.510     35.115     207.4       7.433

800.0      7.422     35.166     207.4       7.341

850.0      7.082     35.172     209.8       6.998

900.0      6.526     35.117     216.8       6.440

950.0      6.301     35.114     220.4       6.212

1000.0      5.820     35.066     228.3       5.729

1050.0      5.487     35.049     235.7       5.394

1100.0      4.958     35.000     245.7       4.865

1150.0      4.603     34.961     251.6       4.509

1200.0      4.443     34.956     256.6       4.346

1250.0      4.333     34.952     260.0       4.232

1300.0      4.179     34.938     263.7       4.075

1350.0      4.116     34.939     265.2       4.008

1400.0      4.014     34.930     266.1       3.903

1450.0      3.932     34.923     267.8       3.818

1500.0      3.839     34.916     268.6       3.721

1550.0      3.765     34.911     270.3       3.643

1600.0      3.725     34.909     271.7       3.599

1650.0      3.668     34.907     273.5       3.538

1700.0      3.605     34.903     275.0       3.471

1750.0      3.565     34.900     276.3       3.428

1800.0      3.526     34.899     276.3       3.384

1850.0      3.485     34.899     277.3       3.340

1900.0      3.445     34.897     277.8       3.296

1950.0      3.427     34.899     276.6       3.273

2000.0      3.375     34.895     277.8       3.217

2050.0      3.306     34.890     279.6       3.145

2100.0      3.275     34.891     280.4       3.109

2150.0      3.258     34.893     280.6       3.088

2200.0      3.245     34.897     280.3       3.070

2250.0      3.234     34.902     279.6       3.054

2300.0      3.219     34.906     279.1       3.035

2350.0      3.188     34.907     278.1       2.999

2400.0      3.177     34.910     277.2       2.984

2450.0      3.162     34.916     276.1       2.964

2500.0      3.145     34.920     275.1       2.943

2550.0      3.125     34.925     274.6       2.918

2600.0      3.115     34.927     274.3       2.903

2650.0      3.084     34.932     272.3       2.868

2700.0      3.059     34.935     270.0       2.838

2750.0      3.020     34.938     269.5       2.795

2800.0      2.990     34.940     267.6       2.760

2850.0      2.965     34.941     265.9       2.730

2900.0      2.940     34.940     266.0       2.701

2950.0      2.924     34.941     265.1       2.680

3000.0      2.899     34.941     263.8       2.650

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  70        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 23-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3920       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  51  1.56                             |

|              W  23 11.83                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     14.351     35.385     265.1      14.350        3050.0      2.839     34.940     261.5       2.586

10.0     14.349     35.384     262.3      14.347        3100.0      2.820     34.938     261.3       2.562

20.0     14.347     35.384     268.0      14.345        3150.0      2.800     34.938     260.6       2.538

30.0     12.605     35.378     275.1      12.601        3200.0      2.777     34.937     259.6       2.511

40.0     12.094     35.353     273.2      12.089        3250.0      2.765     34.936     259.4       2.493

50.0     11.715     35.314     267.6      11.708        3300.0      2.744     34.934     257.6       2.467

100.0     11.256     35.398     252.6      11.243        3350.0      2.725     34.932     255.7       2.443

150.0     10.862     35.389     243.7      10.844        3400.0      2.712     34.931     254.8       2.425

200.0     10.472     35.329     248.9      10.448        3450.0      2.697     34.929     254.2       2.405

250.0     10.127     35.284     249.0      10.098        3500.0      2.673     34.927     252.3       2.377

300.0      9.826     35.244     249.4       9.791        3550.0      2.651     34.924     250.6       2.349

350.0      9.611     35.221     245.3       9.571        3600.0      2.632     34.922     249.3       2.325

400.0      9.447     35.240     223.7       9.402        3650.0      2.616     34.920     247.8       2.304

450.0      8.517     35.107     219.8       8.469        3700.0      2.600     34.918     246.6       2.283

500.0      8.083     35.087     211.4       8.031        3750.0      2.596     34.917     245.8       2.274

550.0      7.398     35.038     212.5       7.343        3800.0      2.589     34.915     244.9       2.261

600.0      6.520     34.966     219.3       6.465        3850.0      2.584     34.915     245.2       2.251

650.0      6.010     34.951     228.9       5.952        3900.0      2.578     34.914     244.9       2.239

700.0      5.735     34.968     231.7       5.674        3950.0      2.571     34.913     245.0       2.226

750.0      6.708     35.198     216.7       6.636        3980.0      2.568     34.912     243.6       2.220

800.0      6.322     35.155     221.8       6.248

850.0      5.752     35.080     231.1       5.676

900.0      5.169     35.008     242.4       5.093

950.0      5.254     35.051     241.9       5.172

1000.0      4.845     34.982     249.7       4.762

1050.0      4.927     35.026     249.0       4.839

1100.0      4.709     35.007     254.3       4.619

1150.0      4.812     35.041     249.8       4.716

1200.0      4.636     35.022     253.1       4.537

1250.0      4.471     35.002     254.9       4.369

1300.0      4.227     34.972     261.3       4.122

1350.0      4.190     34.974     261.6       4.081

1400.0      4.060     34.963     264.3       3.949

1450.0      3.909     34.943     267.1       3.795

1500.0      3.737     34.923     271.5       3.620

1550.0      3.689     34.920     273.1       3.568

1600.0      3.602     34.911     275.4       3.477

1650.0      3.542     34.906     276.3       3.414

1700.0      3.474     34.901     277.6       3.342

1750.0      3.431     34.899     278.7       3.295

1800.0      3.382     34.898     279.5       3.242

1850.0      3.342     34.896     280.2       3.198

1900.0      3.293     34.894     281.4       3.145

1950.0      3.249     34.891     282.6       3.097

2000.0      3.243     34.894     282.5       3.087

2050.0      3.225     34.896     281.6       3.065

2100.0      3.203     34.899     280.9       3.038

2150.0      3.196     34.903     280.8       3.026

2200.0      3.180     34.906     280.2       3.006

2250.0      3.171     34.908     279.7       2.992

2300.0      3.154     34.912     279.3       2.971

2350.0      3.148     34.915     277.5       2.961

2400.0      3.132     34.920     276.7       2.939

2450.0      3.125     34.924     275.1       2.927

2500.0      3.109     34.927     273.2       2.907

2550.0      3.079     34.931     273.0       2.873

2600.0      3.048     34.935     272.0       2.837

2650.0      3.020     34.938     270.3       2.805

2700.0      2.989     34.939     269.2       2.769

2750.0      2.971     34.940     268.1       2.747

2800.0      2.932     34.941     266.7       2.703

2850.0      2.915     34.941     265.1       2.682

2900.0      2.894     34.941     265.0       2.656

2950.0      2.882     34.941     263.1       2.639

3000.0      2.858     34.940     261.9       2.610

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  71        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 23-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3724       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  50 38.43                             |

|              W  22 54.24                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     14.510     35.325     256.0      14.510        3050.0      2.780     34.940     259.9       2.529

10.0     14.464     35.321     260.2      14.463        3100.0      2.750     34.937     259.7       2.495

20.0     14.440     35.327     261.4      14.437        3150.0      2.715     34.933     256.0       2.454

30.0     14.083     35.318     268.6      14.079        3200.0      2.701     34.932     254.2       2.436

40.0     12.212     35.295     288.0      12.207        3250.0      2.695     34.931     253.4       2.425

50.0     11.518     35.271     284.9      11.512        3300.0      2.691     34.930     252.7       2.415

100.0     10.197     35.261     257.6      10.186        3350.0      2.688     34.929     251.3       2.407

150.0      9.622     35.196     255.3       9.605        3400.0      2.665     34.927     249.6       2.380

200.0      9.421     35.180     253.3       9.398        3450.0      2.662     34.926     249.6       2.371

250.0      9.040     35.147     241.2       9.013        3500.0      2.619     34.922     246.9       2.324

300.0      8.754     35.149     207.0       8.722        3550.0      2.581     34.918     245.1       2.281

350.0      7.947     35.050     213.6       7.911        3600.0      2.554     34.915     243.1       2.249

400.0      7.336     35.012     213.5       7.297        3650.0      2.541     34.913     242.0       2.231

450.0      6.772     34.987     213.5       6.730        3700.0      2.537     34.912     241.6       2.222

500.0      7.045     35.115     207.8       6.997        3750.0      2.540     34.912     240.5       2.219

550.0      6.537     35.081     216.8       6.486        3795.0      2.538     34.911     238.7       2.212

600.0      6.982     35.224     206.5       6.924

650.0      5.560     35.032     222.1       5.504

700.0      5.474     35.043     231.2       5.414

750.0      5.351     35.050     235.5       5.287

800.0      5.452     35.093     231.9       5.383

850.0      5.159     35.060     237.3       5.087

900.0      4.734     35.003     245.3       4.661

950.0      4.714     35.011     246.3       4.637

1000.0      4.447     34.981     249.9       4.367

1050.0      4.182     34.949     259.7       4.100

1100.0      4.131     34.946     262.2       4.045

1150.0      4.069     34.943     263.0       3.979

1200.0      3.945     34.931     263.2       3.852

1250.0      3.873     34.926     266.3       3.777

1300.0      3.819     34.923     268.5       3.718

1350.0      3.743     34.917     269.7       3.639

1400.0      3.658     34.910     269.9       3.551

1450.0      3.588     34.906     272.8       3.477

1500.0      3.553     34.904     273.9       3.438

1550.0      3.502     34.899     273.6       3.383

1600.0      3.456     34.897     275.4       3.333

1650.0      3.389     34.893     277.9       3.263

1700.0      3.380     34.896     276.5       3.249

1750.0      3.329     34.893     275.8       3.195

1800.0      3.262     34.890     279.6       3.124

1850.0      3.238     34.889     280.6       3.096

1900.0      3.220     34.890     280.2       3.073

1950.0      3.194     34.893     279.2       3.043

2000.0      3.184     34.897     279.7       3.029

2050.0      3.176     34.899     278.7       3.016

2100.0      3.161     34.903     277.3       2.997

2150.0      3.152     34.908     275.6       2.983

2200.0      3.147     34.912     275.9       2.973

2250.0      3.127     34.918     274.9       2.949

2300.0      3.116     34.922     273.0       2.933

2350.0      3.102     34.924     271.9       2.915

2400.0      3.086     34.928     271.9       2.894

2450.0      3.068     34.930     270.5       2.872

2500.0      3.046     34.933     269.4       2.845

2550.0      3.020     34.936     269.0       2.814

2600.0      2.977     34.938     267.2       2.768

2650.0      2.954     34.939     266.1       2.740

2700.0      2.929     34.940     264.4       2.711

2750.0      2.895     34.940     263.8       2.672

2800.0      2.878     34.940     265.8       2.650

2850.0      2.862     34.941     266.5       2.630

2900.0      2.846     34.941     265.2       2.609

2950.0      2.824     34.940     262.4       2.582

3000.0      2.795     34.939     260.2       2.549

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  72        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 23-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4124       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  50 16.71                             |

|              W  22 36.36                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     14.310     35.415     288.2      14.310        3050.0      2.865     34.940     262.4       2.612

10.0     14.136     35.417     290.5      14.134        3100.0      2.845     34.940     261.0       2.587

20.0     14.064     35.429     288.6      14.061        3150.0      2.828     34.939     257.3       2.565

30.0     12.990     35.337     279.6      12.985        3200.0      2.799     34.938     254.7       2.532

40.0     12.839     35.374     268.7      12.833        3250.0      2.784     34.937     254.3       2.512

50.0     12.131     35.384     259.3      12.124        3300.0      2.774     34.936     255.4       2.497

100.0     11.068     35.407     241.7      11.055        3350.0      2.761     34.935     255.7       2.479

150.0     10.352     35.306     239.0      10.334        3400.0      2.745     34.934     254.7       2.458

200.0      9.614     35.190     246.9       9.592        3450.0      2.735     34.933     254.3       2.442

250.0      9.577     35.213     256.5       9.549        3500.0      2.730     34.932     253.1       2.431

300.0      8.951     35.133     235.6       8.918        3550.0      2.706     34.929     251.3       2.403

350.0      8.264     35.065     218.2       8.227        3600.0      2.693     34.927     249.5       2.385

400.0      8.061     35.085     212.1       8.020        3650.0      2.677     34.926     247.6       2.364

450.0      7.241     35.008     214.7       7.197        3700.0      2.660     34.924     247.0       2.342

500.0      6.670     34.981     218.6       6.623        3750.0      2.650     34.922     246.7       2.326

550.0      6.869     35.080     213.5       6.816        3800.0      2.635     34.920     246.0       2.306

600.0      6.528     35.085     216.4       6.472        3850.0      2.622     34.918     245.0       2.288

650.0      6.010     35.051     224.6       5.952        3900.0      2.609     34.917     243.6       2.269

700.0      5.507     35.020     233.8       5.447        3950.0      2.595     34.915     242.5       2.250

750.0      5.109     34.990     241.4       5.047        4000.0      2.585     34.913     241.9       2.235

800.0      4.726     34.953     248.7       4.661        4050.0      2.580     34.912     242.2       2.224

850.0      4.667     34.971     251.1       4.599        4100.0      2.577     34.911     242.1       2.215

900.0      4.471     34.954     255.5       4.400        4150.0      2.576     34.910     241.3       2.208

950.0      4.387     34.952     258.2       4.312        4191.0      2.572     34.910     241.2       2.200

1000.0      4.251     34.940     260.6       4.173

1050.0      4.124     34.931     262.9       4.042

1100.0      4.024     34.925     264.8       3.939

1150.0      3.913     34.916     266.8       3.825

1200.0      3.840     34.912     269.2       3.748

1250.0      3.792     34.913     270.4       3.697

1300.0      3.733     34.908     272.3       3.634

1350.0      3.683     34.907     273.4       3.579

1400.0      3.620     34.903     273.9       3.513

1450.0      3.581     34.902     274.6       3.470

1500.0      3.542     34.901     274.4       3.427

1550.0      3.496     34.899     275.5       3.377

1600.0      3.434     34.895     276.1       3.312

1650.0      3.394     34.893     277.6       3.268

1700.0      3.357     34.891     278.2       3.227

1750.0      3.322     34.890     279.0       3.187

1800.0      3.289     34.890     280.4       3.151

1850.0      3.260     34.890     280.1       3.118

1900.0      3.230     34.891     280.1       3.084

1950.0      3.205     34.892     280.6       3.054

2000.0      3.194     34.893     279.8       3.039

2050.0      3.181     34.895     279.5       3.021

2100.0      3.168     34.898     279.1       3.003

2150.0      3.158     34.900     279.0       2.990

2200.0      3.144     34.903     278.7       2.971

2250.0      3.129     34.907     277.7       2.951

2300.0      3.116     34.910     276.9       2.934

2350.0      3.103     34.913     276.5       2.916

2400.0      3.093     34.917     275.3       2.901

2450.0      3.076     34.920     273.6       2.880

2500.0      3.055     34.923     271.2       2.854

2550.0      3.042     34.926     270.2       2.836

2600.0      3.033     34.928     268.6       2.823

2650.0      3.012     34.931     271.4       2.797

2700.0      2.991     34.933     270.3       2.772

2750.0      2.968     34.936     269.5       2.744

2800.0      2.956     34.937     270.3       2.727

2850.0      2.941     34.939     269.3       2.707

2900.0      2.927     34.940     269.1       2.688

2950.0      2.913     34.941     268.3       2.669

3000.0      2.885     34.940     265.2       2.636

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  73        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 23-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3994       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  49 54.41                             |

|              W  22 18.79                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     15.222     35.471     256.7      15.222        3050.0      2.876     34.940     261.8       2.623

10.0     15.101     35.483     260.3      15.100        3100.0      2.852     34.940     261.4       2.594

20.0     14.733     35.467     265.0      14.730        3150.0      2.828     34.938     259.0       2.566

30.0     13.213     35.484     264.8      13.209        3200.0      2.814     34.938     257.5       2.547

40.0     12.652     35.488     254.0      12.646        3250.0      2.783     34.936     256.0       2.510

50.0     12.573     35.489     253.0      12.566        3300.0      2.759     34.935     254.4       2.482

100.0     11.760     35.523     248.0      11.747        3350.0      2.732     34.932     251.8       2.450

150.0     11.148     35.432     248.7      11.129        3400.0      2.713     34.930     252.1       2.426

200.0     10.968     35.408     249.0      10.943        3450.0      2.691     34.928     251.1       2.399

250.0     10.788     35.382     250.9      10.758        3500.0      2.657     34.925     247.6       2.361

300.0     10.405     35.338     233.9      10.369        3550.0      2.643     34.923     247.1       2.341

350.0      9.951     35.276     227.4       9.910        3600.0      2.629     34.922     247.7       2.322

400.0      9.388     35.210     212.0       9.343        3650.0      2.616     34.920     246.1       2.304

450.0      8.996     35.195     207.0       8.947        3700.0      2.602     34.918     244.4       2.284

500.0      8.410     35.156     203.8       8.357        3750.0      2.597     34.916     243.5       2.274

550.0      7.861     35.116     203.8       7.805        3800.0      2.584     34.916     243.3       2.257

600.0      7.353     35.102     205.2       7.294        3850.0      2.580     34.914     244.0       2.246

650.0      6.960     35.085     207.0       6.897        3900.0      2.581     34.914     243.7       2.242

700.0      6.187     35.029     217.4       6.123        3950.0      2.586     34.913     242.9       2.241

750.0      5.697     34.993     228.5       5.632        4000.0      2.590     34.914     241.1       2.239

800.0      5.650     35.020     229.7       5.580        4050.0      2.589     34.913     *****       2.232

850.0      5.994     35.120     228.1       5.917        4061.0      2.589     34.913     *****       2.231

900.0      5.413     35.048     235.6       5.335

950.0      4.802     34.974     246.8       4.724

1000.0      4.537     34.949     253.3       4.457

1050.0      4.339     34.934     259.8       4.255

1100.0      4.158     34.918     263.7       4.072

1150.0      4.118     34.925     264.9       4.028

1200.0      4.067     34.924     263.5       3.973

1250.0      4.027     34.926     262.9       3.929

1300.0      3.966     34.925     264.4       3.864

1350.0      3.903     34.922     264.3       3.797

1400.0      3.808     34.913     267.7       3.699

1450.0      3.744     34.910     268.6       3.631

1500.0      3.678     34.906     269.8       3.561

1550.0      3.623     34.903     273.4       3.503

1600.0      3.574     34.902     275.2       3.450

1650.0      3.542     34.900     275.7       3.414

1700.0      3.495     34.897     274.6       3.363

1750.0      3.451     34.895     276.2       3.315

1800.0      3.400     34.893     278.8       3.260

1850.0      3.373     34.892     279.0       3.229

1900.0      3.331     34.890     278.4       3.183

1950.0      3.294     34.889     279.4       3.142

2000.0      3.266     34.889     280.5       3.110

2050.0      3.242     34.891     280.9       3.082

2100.0      3.226     34.893     278.1       3.061

2150.0      3.210     34.895     278.8       3.040

2200.0      3.200     34.898     278.7       3.025

2250.0      3.186     34.901     279.7       3.007

2300.0      3.176     34.906     279.1       2.993

2350.0      3.171     34.909     276.0       2.983

2400.0      3.164     34.913     274.2       2.971

2450.0      3.130     34.914     273.5       2.933

2500.0      3.115     34.917     273.0       2.913

2550.0      3.096     34.921     272.6       2.890

2600.0      3.064     34.925     270.8       2.853

2650.0      3.030     34.929     269.2       2.814

2700.0      3.014     34.931     269.3       2.793

2750.0      3.009     34.934     269.6       2.784

2800.0      2.997     34.938     267.7       2.767

2850.0      2.983     34.940     266.5       2.748

2900.0      2.956     34.940     263.5       2.717

2950.0      2.926     34.941     261.6       2.682

3000.0      2.905     34.941     261.7       2.656

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  74        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 24-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4198       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  49 31.91                             |

|              W  22  1.06                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     16.475     35.736     243.9      16.475        3050.0      2.951     34.942     262.1       2.696

10.0     16.432     35.747     251.5      16.430        3100.0      2.922     34.942     259.9       2.663

20.0     15.466     35.762     260.3      15.462        3150.0      2.900     34.941     260.0       2.636

30.0     14.318     35.725     262.1      14.314        3200.0      2.866     34.940     259.6       2.597

40.0     13.902     35.744     258.0      13.896        3250.0      2.851     34.940     258.0       2.577

50.0     13.673     35.743     255.6      13.666        3300.0      2.837     34.939     256.3       2.558

100.0     12.754     35.683     245.9      12.741        3350.0      2.805     34.937     256.2       2.521

150.0     12.257     35.614     242.0      12.237        3400.0      2.787     34.935     256.0       2.499

200.0     12.013     35.604     228.7      11.987        3450.0      2.770     34.934     254.6       2.476

250.0     11.792     35.576     239.5      11.760        3500.0      2.747     34.932     253.1       2.449

300.0     11.539     35.543     239.1      11.501        3550.0      2.728     34.930     250.9       2.425

350.0     11.203     35.488     236.9      11.159        3600.0      2.718     34.929     249.7       2.409

400.0     11.161     35.513     236.8      11.110        3650.0      2.707     34.928     250.5       2.393

450.0     10.682     35.427     223.5      10.626        3700.0      2.692     34.926     250.6       2.373

500.0     10.278     35.371     216.4      10.218        3750.0      2.678     34.924     249.2       2.353

550.0     10.144     35.383     211.8      10.078        3800.0      2.646     34.921     246.5       2.317

600.0      9.576     35.320     202.2       9.507        3850.0      2.629     34.919     244.8       2.295

650.0      8.635     35.214     199.9       8.564        3900.0      2.626     34.918     244.5       2.286

700.0      8.439     35.249     197.4       8.363        3950.0      2.622     34.917     244.6       2.276

750.0      8.404     35.334     196.1       8.323        4000.0      2.615     34.916     244.6       2.264

800.0      8.287     35.362     196.8       8.201        4050.0      2.608     34.915     243.9       2.251

850.0      8.127     35.418     200.4       8.036        4100.0      2.600     34.913     241.8       2.237

900.0      7.647     35.379     205.7       7.554        4150.0      2.589     34.912     241.4       2.221

950.0      7.229     35.337     210.8       7.133        4200.0      2.580     34.910     241.1       2.206

1000.0      6.824     35.300     217.1       6.726        4250.0      2.579     34.909     241.6       2.200

1050.0      6.335     35.232     223.5       6.236        4289.0      2.585     34.910     241.8       2.200

1100.0      5.588     35.119     232.6       5.490

1150.0      5.097     35.051     242.1       4.998

1200.0      4.949     35.042     245.6       4.847

1250.0      4.582     35.000     252.7       4.479

1300.0      4.572     35.010     252.9       4.464

1350.0      4.058     34.932     263.4       3.951

1400.0      3.880     34.910     269.6       3.770

1450.0      3.825     34.907     272.0       3.711

1500.0      3.765     34.903     272.2       3.647

1550.0      3.724     34.901     272.3       3.602

1600.0      3.685     34.904     273.1       3.560

1650.0      3.627     34.901     274.4       3.497

1700.0      3.576     34.900     276.0       3.443

1750.0      3.529     34.898     275.1       3.391

1800.0      3.494     34.897     274.2       3.353

1850.0      3.444     34.894     277.1       3.299

1900.0      3.408     34.893     278.1       3.259

1950.0      3.370     34.891     279.3       3.216

2000.0      3.333     34.890     280.1       3.176

2050.0      3.308     34.891     278.2       3.146

2100.0      3.278     34.890     279.4       3.112

2150.0      3.254     34.891     279.3       3.084

2200.0      3.237     34.892     279.2       3.062

2250.0      3.221     34.894     279.7       3.041

2300.0      3.208     34.896     279.9       3.024

2350.0      3.193     34.898     278.9       3.004

2400.0      3.179     34.900     278.0       2.986

2450.0      3.169     34.905     277.0       2.971

2500.0      3.150     34.909     277.8       2.947

2550.0      3.159     34.915     275.2       2.951

2600.0      3.149     34.919     271.9       2.936

2650.0      3.145     34.923     270.4       2.927

2700.0      3.126     34.931     269.7       2.904

2750.0      3.101     34.933     269.7       2.874

2800.0      3.073     34.935     269.0       2.841

2850.0      3.055     34.938     267.1       2.818

2900.0      3.042     34.938     265.6       2.801

2950.0      3.006     34.941     265.2       2.760

3000.0      2.971     34.942     263.7       2.721

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  75        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 24-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4322       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  49  9.45                             |

|              W  21 43.71                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     16.744     35.691     243.2      16.744        3050.0      2.860     34.941     256.8       2.607

10.0     16.740     35.692     251.1      16.738        3100.0      2.838     34.939     255.8       2.580

20.0     16.263     35.720     258.3      16.260        3150.0      2.808     34.939     255.2       2.546

30.0     14.961     35.759     256.9      14.956        3200.0      2.786     34.937     254.0       2.519

40.0     14.034     35.733     252.9      14.028        3250.0      2.770     34.935     253.0       2.498

50.0     13.652     35.767     248.1      13.645        3300.0      2.752     34.933     251.5       2.475

100.0     12.893     35.731     232.1      12.880        3350.0      2.735     34.932     250.9       2.453

150.0     12.472     35.677     236.3      12.451        3400.0      2.716     34.931     250.3       2.429

200.0     11.946     35.590     235.8      11.920        3450.0      2.698     34.928     248.5       2.406

250.0     11.509     35.524     245.4      11.477        3500.0      2.683     34.927     248.5       2.386

300.0     11.366     35.507     244.7      11.328        3550.0      2.670     34.926     247.9       2.368

350.0     10.943     35.438     224.6      10.899        3600.0      2.655     34.924     248.1       2.347

400.0     10.584     35.385     224.8      10.535        3650.0      2.639     34.922     246.5       2.327

450.0     10.133     35.332     212.4      10.079        3700.0      2.628     34.920     246.5       2.310

500.0      9.576     35.268     200.9       9.518        3750.0      2.619     34.919     245.7       2.296

550.0      8.934     35.210     199.3       8.873        3800.0      2.613     34.918     244.4       2.285

600.0      8.567     35.193     196.5       8.502        3850.0      2.606     34.917     244.6       2.272

650.0      8.025     35.147     198.2       7.957        3900.0      2.600     34.915     244.3       2.260

700.0      7.663     35.140     198.8       7.591        3950.0      2.596     34.915     244.4       2.250

750.0      8.056     35.291     195.4       7.977        4000.0      2.593     34.914     244.2       2.242

800.0      7.932     35.341     197.8       7.848        4050.0      2.590     34.913     243.5       2.233

850.0      7.433     35.293     203.2       7.347        4100.0      2.587     34.912     243.2       2.225

900.0      6.404     35.129     215.9       6.319        4150.0      2.584     34.911     242.7       2.215

950.0      6.841     35.276     214.8       6.748        4200.0      2.581     34.910     243.0       2.207

1000.0      6.543     35.253     219.3       6.447        4250.0      2.579     34.910     242.5       2.200

1050.0      6.005     35.182     227.3       5.908        4300.0      2.567     34.908     241.9       2.182

1100.0      5.702     35.147     233.0       5.603        4350.0      2.555     34.906     241.1       2.164

1150.0      5.204     35.077     240.8       5.104        4400.0      2.558     34.906     241.4       2.161

1200.0      5.118     35.072     242.3       5.015        4410.0      2.559     34.906     240.8       2.161

1250.0      4.946     35.058     246.4       4.839

1300.0      4.578     35.006     253.1       4.470

1350.0      4.337     34.974     258.6       4.226

1400.0      4.269     34.973     259.4       4.155

1450.0      4.151     34.960     261.1       4.033

1500.0      4.090     34.956     262.0       3.969

1550.0      3.954     34.942     265.0       3.830

1600.0      3.840     34.930     267.0       3.713

1650.0      3.722     34.920     268.4       3.592

1700.0      3.655     34.917     269.2       3.520

1750.0      3.578     34.911     270.6       3.440

1800.0      3.505     34.904     274.1       3.364

1850.0      3.447     34.900     276.5       3.302

1900.0      3.409     34.900     277.2       3.260

1950.0      3.374     34.902     277.1       3.221

2000.0      3.331     34.900     277.5       3.174

2050.0      3.306     34.901     277.1       3.144

2100.0      3.264     34.901     277.0       3.098

2150.0      3.244     34.903     276.9       3.074

2200.0      3.220     34.906     276.1       3.046

2250.0      3.217     34.910     274.9       3.037

2300.0      3.207     34.916     273.7       3.023

2350.0      3.191     34.920     272.7       3.003

2400.0      3.171     34.925     271.3       2.977

2450.0      3.159     34.929     270.4       2.961

2500.0      3.142     34.933     268.6       2.940

2550.0      3.125     34.936     266.6       2.918

2600.0      3.084     34.938     265.1       2.872

2650.0      3.057     34.940     263.2       2.841

2700.0      3.043     34.942     261.7       2.822

2750.0      3.011     34.942     261.1       2.786

2800.0      2.984     34.943     260.4       2.754

2850.0      2.963     34.943     259.2       2.728

2900.0      2.944     34.943     258.4       2.705

2950.0      2.914     34.943     257.4       2.671

3000.0      2.883     34.942     256.6       2.635

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  76        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 24-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4055       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  48 47.15                             |

|              W  21 25.88                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     16.853     35.707     244.5      16.853        3050.0      2.761     34.936     250.4       2.511

10.0     16.673     35.708     251.6      16.672        3100.0      2.739     34.935     250.7       2.483

20.0     16.288     35.692     257.2      16.284        3150.0      2.708     34.932     249.0       2.448

30.0     14.872     35.692     258.9      14.867        3200.0      2.668     34.929     248.8       2.404

40.0     14.252     35.671     258.2      14.246        3250.0      2.645     34.926     247.2       2.376

50.0     13.850     35.690     254.4      13.843        3300.0      2.619     34.923     247.1       2.345

100.0     12.238     35.616     237.9      12.225        3350.0      2.612     34.923     245.9       2.332

150.0     11.949     35.583     243.1      11.929        3400.0      2.584     34.920     244.7       2.300

200.0     11.676     35.549     240.3      11.650        3450.0      2.571     34.918     243.7       2.282

250.0     11.357     35.503     236.1      11.325        3500.0      2.564     34.917     242.9       2.270

300.0     10.989     35.448     226.3      10.952        3550.0      2.557     34.916     242.5       2.258

350.0     10.462     35.369     223.9      10.420        3600.0      2.553     34.914     242.1       2.248

400.0     10.111     35.325     216.5      10.063        3650.0      2.542     34.913     241.4       2.232

450.0      9.681     35.270     206.3       9.629        3700.0      2.539     34.912     241.1       2.224

500.0      9.261     35.247     201.4       9.204        3750.0      2.536     34.911     242.0       2.216

550.0      8.652     35.195     200.6       8.592        3800.0      2.533     34.911     240.9       2.206

600.0      8.230     35.171     194.6       8.167        3850.0      2.531     34.909     241.5       2.199

650.0      8.045     35.198     193.9       7.977        3900.0      2.529     34.909     241.3       2.192

700.0      7.662     35.207     199.8       7.591        3950.0      2.531     34.908     240.4       2.188

750.0      7.292     35.194     204.2       7.217        4000.0      2.535     34.909     241.0       2.185

800.0      6.694     35.135     208.6       6.618        4050.0      2.536     34.908     241.3       2.181

850.0      6.802     35.213     212.5       6.720        4100.0      2.526     34.906     240.7       2.165

900.0      6.126     35.139     223.5       6.043        4132.0      2.528     34.907     239.2       2.164

950.0      6.438     35.233     220.0       6.348

1000.0      5.915     35.164     227.5       5.823

1050.0      5.801     35.164     231.6       5.705

1100.0      5.283     35.087     238.2       5.188

1150.0      4.951     35.045     243.0       4.853

1200.0      4.746     35.019     247.2       4.646

1250.0      4.715     35.028     250.4       4.611

1300.0      4.570     35.018     252.1       4.462

1350.0      4.356     34.994     253.5       4.245

1400.0      4.029     34.946     260.6       3.918

1450.0      3.865     34.926     265.8       3.751

1500.0      3.773     34.919     269.5       3.656

1550.0      3.720     34.917     270.7       3.598

1600.0      3.664     34.914     271.5       3.539

1650.0      3.609     34.910     272.0       3.480

1700.0      3.548     34.906     273.7       3.416

1750.0      3.497     34.904     274.5       3.361

1800.0      3.462     34.906     273.6       3.321

1850.0      3.428     34.908     272.7       3.283

1900.0      3.385     34.906     272.8       3.236

1950.0      3.359     34.911     273.6       3.206

2000.0      3.304     34.908     274.2       3.147

2050.0      3.281     34.910     274.9       3.120

2100.0      3.226     34.908     276.1       3.061

2150.0      3.190     34.907     277.4       3.021

2200.0      3.184     34.913     275.9       3.010

2250.0      3.170     34.917     274.6       2.992

2300.0      3.159     34.925     272.1       2.976

2350.0      3.151     34.931     269.5       2.963

2400.0      3.127     34.934     268.7       2.935

2450.0      3.098     34.936     267.6       2.901

2500.0      3.076     34.939     266.0       2.875

2550.0      3.047     34.940     264.2       2.841

2600.0      3.021     34.942     262.6       2.811

2650.0      2.977     34.944     260.3       2.762

2700.0      2.935     34.943     258.4       2.716

2750.0      2.900     34.943     256.6       2.677

2800.0      2.869     34.942     255.1       2.642

2850.0      2.849     34.941     254.9       2.617

2900.0      2.820     34.940     254.3       2.583

2950.0      2.806     34.939     253.8       2.565

3000.0      2.781     34.938     252.8       2.535

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  77        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 24-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4323       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  48 24.85                             |

|              W  21  8.52                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.289     35.767     247.2      17.288        3050.0      2.760     34.935     252.1       2.509

10.0     17.288     35.767     246.7      17.287        3100.0      2.729     34.932     251.8       2.473

20.0     16.750     35.767     254.3      16.746        3150.0      2.706     34.930     251.3       2.446

30.0     15.229     35.773     261.0      15.224        3200.0      2.678     34.928     249.1       2.413

40.0     14.078     35.761     260.7      14.072        3250.0      2.660     34.926     248.2       2.391

50.0     13.615     35.751     255.2      13.608        3300.0      2.638     34.923     246.7       2.364

100.0     12.438     35.651     243.9      12.424        3350.0      2.610     34.921     245.2       2.331

150.0     12.241     35.638     246.3      12.221        3400.0      2.596     34.919     244.8       2.312

200.0     11.836     35.564     245.6      11.810        3450.0      2.583     34.917     244.6       2.294

250.0     11.604     35.541     237.7      11.571        3500.0      2.577     34.916     244.4       2.282

300.0     11.206     35.478     238.5      11.168        3550.0      2.570     34.915     243.6       2.271

350.0     10.823     35.426     230.4      10.779        3600.0      2.554     34.913     243.0       2.249

400.0     10.278     35.347     224.3      10.230        3650.0      2.547     34.912     241.6       2.237

450.0      9.741     35.277     214.8       9.689        3700.0      2.537     34.910     241.5       2.221

500.0      9.602     35.296     203.0       9.545        3750.0      2.539     34.909     242.2       2.218

550.0      9.027     35.261     198.3       8.966        3800.0      2.538     34.909     242.4       2.211

600.0      8.692     35.244     197.7       8.626        3850.0      2.541     34.909     242.1       2.209

650.0      8.134     35.206     198.3       8.065        3900.0      2.534     34.907     241.2       2.196

700.0      7.574     35.170     204.3       7.503        3950.0      2.537     34.907     240.7       2.194

750.0      7.515     35.237     204.2       7.439        4000.0      2.532     34.906     240.6       2.182

800.0      7.784     35.361     201.6       7.701        4050.0      2.532     34.905     241.4       2.177

850.0      7.590     35.367     206.5       7.503        4100.0      2.537     34.906     241.4       2.176

900.0      7.007     35.296     213.8       6.918        4150.0      2.542     34.906     241.3       2.175

950.0      6.637     35.267     219.1       6.545        4200.0      2.546     34.905     241.1       2.173

1000.0      6.419     35.250     222.3       6.324        4250.0      2.550     34.905     240.9       2.171

1050.0      6.009     35.198     228.2       5.912        4300.0      2.554     34.905     240.8       2.169

1100.0      5.503     35.132     235.5       5.405        4350.0      2.557     34.905     241.3       2.166

1150.0      5.161     35.085     240.9       5.062        4400.0      2.561     34.905     240.7       2.164

1200.0      4.760     35.031     248.5       4.660        4412.0      2.562     34.905     239.8       2.164

1250.0      4.467     34.993     253.4       4.364

1300.0      4.328     34.977     257.8       4.223

1350.0      4.193     34.963     260.5       4.084

1400.0      4.144     34.965     260.6       4.031

1450.0      4.042     34.950     262.9       3.926

1500.0      3.895     34.939     266.5       3.776

1550.0      3.795     34.929     268.6       3.673

1600.0      3.677     34.917     270.7       3.552

1650.0      3.585     34.908     273.0       3.456

1700.0      3.517     34.903     274.8       3.385

1750.0      3.452     34.899     275.8       3.316

1800.0      3.400     34.897     276.7       3.260

1850.0      3.364     34.896     277.5       3.220

1900.0      3.335     34.895     277.8       3.187

1950.0      3.284     34.895     278.4       3.132

2000.0      3.250     34.893     279.2       3.094

2050.0      3.236     34.896     278.3       3.075

2100.0      3.220     34.901     276.9       3.055

2150.0      3.209     34.907     276.1       3.039

2200.0      3.202     34.912     274.6       3.028

2250.0      3.185     34.918     273.3       3.006

2300.0      3.160     34.919     273.1       2.977

2350.0      3.140     34.927     270.6       2.952

2400.0      3.121     34.930     269.6       2.929

2450.0      3.093     34.934     267.5       2.897

2500.0      3.066     34.937     265.8       2.865

2550.0      3.042     34.939     264.6       2.836

2600.0      3.017     34.942     262.1       2.807

2650.0      2.988     34.941     260.0       2.773

2700.0      2.954     34.941     259.3       2.735

2750.0      2.930     34.941     259.0       2.706

2800.0      2.901     34.941     257.9       2.673

2850.0      2.883     34.940     257.9       2.650

2900.0      2.847     34.939     256.7       2.610

2950.0      2.816     34.938     255.2       2.575

3000.0      2.790     34.936     253.7       2.544

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  78        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 25-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4433       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  48  2.36                             |

|              W  20 51.00                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     16.844     35.752     250.3      16.844        3050.0      2.765     34.936     254.6       2.514

10.0     16.841     35.752     243.8      16.839        3100.0      2.740     34.934     253.4       2.485

20.0     16.783     35.750     249.5      16.779        3150.0      2.711     34.933     250.8       2.451

30.0     14.066     35.785     252.7      14.062        3200.0      2.690     34.930     250.0       2.425

40.0     13.782     35.857     240.4      13.776        3250.0      2.672     34.929     249.3       2.402

50.0     13.669     35.847     237.7      13.662        3300.0      2.650     34.926     248.5       2.375

100.0     13.147     35.775     241.7      13.133        3350.0      2.633     34.925     247.2       2.353

150.0     12.612     35.690     236.4      12.592        3400.0      2.612     34.921     245.6       2.327

200.0     12.054     35.605     238.6      12.028        3450.0      2.594     34.920     244.7       2.305

250.0     11.805     35.578     239.9      11.772        3500.0      2.585     34.919     244.7       2.290

300.0     11.596     35.546     245.2      11.557        3550.0      2.572     34.917     243.6       2.272

350.0     11.159     35.468     243.7      11.115        3600.0      2.564     34.916     242.5       2.259

400.0     10.876     35.435     233.1      10.826        3650.0      2.556     34.915     240.7       2.245

450.0     10.404     35.378     218.5      10.350        3700.0      2.546     34.913     241.9       2.231

500.0      9.767     35.304     204.0       9.708        3750.0      2.544     34.912     242.7       2.223

550.0      9.429     35.310     195.9       9.366        3800.0      2.540     34.912     242.0       2.214

600.0      8.975     35.283     199.8       8.908        3850.0      2.539     34.911     241.9       2.207

650.0      8.914     35.337     195.9       8.842        3900.0      2.537     34.909     241.3       2.200

700.0      8.205     35.260     195.8       8.130        3950.0      2.536     34.909     240.5       2.192

750.0      8.392     35.380     192.5       8.311        4000.0      2.537     34.908     240.4       2.188

800.0      8.275     35.411     194.6       8.189        4050.0      2.538     34.909     241.0       2.182

850.0      7.875     35.381     200.8       7.785        4100.0      2.542     34.908     241.1       2.180

900.0      7.418     35.337     204.6       7.327        4150.0      2.545     34.908     241.6       2.178

950.0      6.912     35.287     212.3       6.818        4200.0      2.549     34.907     240.3       2.176

1000.0      6.411     35.232     220.7       6.316        4250.0      2.550     34.907     240.0       2.172

1050.0      6.232     35.225     224.8       6.133        4300.0      2.555     34.907     240.6       2.170

1100.0      5.874     35.180     230.0       5.773        4350.0      2.555     34.907     241.2       2.164

1150.0      5.468     35.125     234.1       5.366        4400.0      2.559     34.906     241.0       2.162

1200.0      5.059     35.069     241.0       4.955        4450.0      2.557     34.906     240.7       2.154

1250.0      4.849     35.044     246.5       4.743        4500.0      2.555     34.905     239.8       2.146

1300.0      4.580     35.009     252.1       4.472        4526.0      2.559     34.905     239.9       2.146

1350.0      4.372     34.984     256.8       4.262

1400.0      4.198     34.965     258.9       4.085

1450.0      4.027     34.947     261.4       3.911

1500.0      3.892     34.934     264.2       3.773

1550.0      3.798     34.925     267.3       3.675

1600.0      3.723     34.921     270.0       3.597

1650.0      3.612     34.909     270.8       3.483

1700.0      3.537     34.903     273.7       3.404

1750.0      3.486     34.901     275.7       3.350

1800.0      3.430     34.899     274.7       3.290

1850.0      3.394     34.899     274.3       3.249

1900.0      3.348     34.897     276.5       3.200

1950.0      3.318     34.897     278.4       3.165

2000.0      3.298     34.898     276.9       3.141

2050.0      3.271     34.899     277.0       3.110

2100.0      3.254     34.904     276.2       3.089

2150.0      3.218     34.904     277.2       3.048

2200.0      3.212     34.908     276.4       3.037

2250.0      3.210     34.916     273.3       3.031

2300.0      3.196     34.921     272.9       3.012

2350.0      3.176     34.928     270.8       2.988

2400.0      3.148     34.931     269.2       2.955

2450.0      3.125     34.935     267.7       2.928

2500.0      3.102     34.938     266.3       2.900

2550.0      3.072     34.942     264.1       2.866

2600.0      3.039     34.943     261.9       2.829

2650.0      3.007     34.944     261.1       2.792

2700.0      2.975     34.944     260.5       2.755

2750.0      2.949     34.945     258.5       2.725

2800.0      2.905     34.943     257.4       2.677

2850.0      2.879     34.943     258.0       2.646

2900.0      2.851     34.941     257.2       2.613

2950.0      2.818     34.940     255.1       2.577

3000.0      2.787     34.938     254.0       2.541

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  79        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 25-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4328       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  47 39.78                             |

|              W  20 33.32                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     16.598     35.706     249.9      16.598        3050.0      2.795     34.934     252.6       2.544

10.0     16.601     35.707     246.8      16.599        3100.0      2.772     34.934     252.1       2.516

20.0     16.602     35.707     247.5      16.599        3150.0      2.758     34.932     251.4       2.497

30.0     15.880     35.707     252.3      15.876        3200.0      2.733     34.931     250.3       2.467

40.0     14.671     35.682     256.3      14.665        3250.0      2.708     34.928     249.1       2.437

50.0     13.877     35.695     253.3      13.870        3300.0      2.684     34.927     249.4       2.409

100.0     12.505     35.651     237.6      12.492        3350.0      2.663     34.925     247.3       2.383

150.0     11.999     35.585     229.5      11.980        3400.0      2.647     34.922     245.6       2.362

200.0     11.636     35.537     234.4      11.610        3450.0      2.632     34.921     244.8       2.342

250.0     11.476     35.526     237.9      11.444        3500.0      2.620     34.920     244.4       2.325

300.0     11.248     35.487     239.1      11.210        3550.0      2.602     34.917     243.0       2.302

350.0     10.875     35.428     233.8      10.831        3600.0      2.592     34.915     241.8       2.286

400.0     10.683     35.425     221.0      10.634        3650.0      2.583     34.915     241.4       2.272

450.0     10.354     35.394     211.3      10.299        3700.0      2.577     34.913     242.4       2.261

500.0      9.684     35.297     201.6       9.626        3750.0      2.565     34.912     242.6       2.244

550.0      9.248     35.269     197.5       9.186        3800.0      2.559     34.910     242.0       2.232

600.0      8.805     35.251     197.1       8.739        3850.0      2.554     34.910     241.5       2.221

650.0      8.335     35.225     194.4       8.266        3900.0      2.550     34.909     240.9       2.212

700.0      7.632     35.157     199.1       7.561        3950.0      2.546     34.908     240.8       2.202

750.0      7.602     35.216     199.2       7.525        4000.0      2.546     34.908     240.9       2.196

800.0      7.369     35.247     202.9       7.289        4050.0      2.546     34.907     240.8       2.191

850.0      8.078     35.456     199.1       7.987        4100.0      2.546     34.905     240.3       2.185

900.0      7.648     35.417     204.9       7.555        4150.0      2.548     34.906     240.6       2.181

950.0      6.405     35.202     217.1       6.315        4200.0      2.549     34.906     239.9       2.176

1000.0      6.508     35.262     218.5       6.412        4250.0      2.551     34.905     239.5       2.172

1050.0      5.998     35.189     225.5       5.901        4300.0      2.551     34.904     239.6       2.167

1100.0      5.507     35.126     232.8       5.409        4350.0      2.555     34.904     240.7       2.164

1150.0      5.206     35.090     239.1       5.106        4400.0      2.560     34.905     240.7       2.163

1200.0      4.646     35.013     247.8       4.547        4420.0      2.560     34.904     239.9       2.161

1250.0      4.435     34.986     254.0       4.333

1300.0      4.286     34.971     255.7       4.181

1350.0      4.155     34.958     257.0       4.047

1400.0      4.014     34.942     260.0       3.903

1450.0      3.943     34.940     261.8       3.828

1500.0      3.853     34.934     266.2       3.735

1550.0      3.715     34.919     269.6       3.594

1600.0      3.638     34.915     270.8       3.513

1650.0      3.580     34.906     271.7       3.452

1700.0      3.499     34.899     273.7       3.367

1750.0      3.445     34.896     275.1       3.309

1800.0      3.375     34.890     276.7       3.236

1850.0      3.330     34.889     276.3       3.187

1900.0      3.295     34.889     275.4       3.148

1950.0      3.271     34.889     277.6       3.119

2000.0      3.243     34.890     279.2       3.087

2050.0      3.222     34.892     278.5       3.061

2100.0      3.208     34.896     277.0       3.043

2150.0      3.194     34.899     274.9       3.025

2200.0      3.179     34.904     273.1       3.005

2250.0      3.170     34.909     272.5       2.992

2300.0      3.162     34.913     270.4       2.979

2350.0      3.156     34.917     268.8       2.968

2400.0      3.142     34.920     268.0       2.949

2450.0      3.123     34.925     268.0       2.926

2500.0      3.101     34.927     266.7       2.900

2550.0      3.080     34.931     265.3       2.874

2600.0      3.062     34.934     264.6       2.851

2650.0      3.032     34.937     262.0       2.817

2700.0      3.009     34.938     260.2       2.789

2750.0      2.971     34.939     261.9       2.747

2800.0      2.940     34.939     260.6       2.711

2850.0      2.908     34.940     259.8       2.675

2900.0      2.878     34.938     257.0       2.640

2950.0      2.845     34.937     255.2       2.603

3000.0      2.822     34.935     254.8       2.575

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  80        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 25-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4479       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  47 17.28                             |

|              W  20 15.38                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     16.803     35.689     247.1      16.803        3050.0      2.831     34.939     254.6       2.579

10.0     16.834     35.687     244.4      16.832        3100.0      2.799     34.938     254.0       2.542

20.0     16.812     35.692     244.5      16.809        3150.0      2.770     34.936     251.9       2.508

30.0     15.769     35.749     253.0      15.764        3200.0      2.748     34.934     251.4       2.482

40.0     14.597     35.725     258.4      14.591        3250.0      2.718     34.930     249.7       2.448

50.0     14.119     35.734     259.4      14.112        3300.0      2.693     34.929     249.5       2.417

100.0     12.634     35.700     249.1      12.620        3350.0      2.665     34.927     247.7       2.385

150.0     12.266     35.650     239.9      12.246        3400.0      2.635     34.922     245.5       2.350

200.0     12.147     35.655     241.0      12.121        3450.0      2.618     34.921     245.2       2.328

250.0     11.924     35.623     237.8      11.891        3500.0      2.603     34.920     244.4       2.308

300.0     11.683     35.588     237.8      11.644        3550.0      2.589     34.919     243.0       2.289

350.0     11.388     35.546     235.4      11.343        3600.0      2.573     34.916     243.2       2.267

400.0     11.105     35.508     236.5      11.055        3650.0      2.562     34.915     242.0       2.251

450.0     10.590     35.434     231.1      10.535        3700.0      2.548     34.913     241.0       2.232

500.0     10.429     35.423     222.1      10.369        3750.0      2.545     34.912     241.1       2.223

550.0      9.851     35.349     208.8       9.786        3800.0      2.543     34.912     240.7       2.216

600.0      9.072     35.256     197.8       9.005        3850.0      2.541     34.910     240.8       2.209

650.0      8.232     35.158     199.1       8.163        3900.0      2.539     34.910     240.5       2.201

700.0      7.937     35.176     195.4       7.864        3950.0      2.541     34.909     240.9       2.197

750.0      7.999     35.275     196.9       7.920        4000.0      2.543     34.908     239.8       2.193

800.0      8.057     35.377     196.9       7.972        4050.0      2.543     34.909     240.5       2.188

850.0      8.106     35.447     197.9       8.015        4100.0      2.547     34.909     240.6       2.186

900.0      7.568     35.374     204.8       7.475        4150.0      2.551     34.909     239.9       2.184

950.0      7.238     35.350     209.3       7.142        4200.0      2.556     34.908     240.1       2.183

1000.0      6.852     35.299     213.5       6.753        4250.0      2.561     34.907     240.1       2.181

1050.0      6.429     35.250     216.9       6.328        4300.0      2.565     34.908     240.1       2.179

1100.0      5.966     35.184     225.3       5.865        4350.0      2.569     34.908     239.7       2.178

1150.0      5.191     35.065     239.8       5.092        4400.0      2.575     34.908     239.2       2.178

1200.0      4.942     35.038     246.0       4.839        4450.0      2.582     34.908     240.0       2.178

1250.0      4.904     35.047     244.5       4.798        4500.0      2.588     34.907     240.0       2.178

1300.0      4.591     35.006     248.5       4.483        4550.0      2.592     34.907     239.9       2.176

1350.0      4.427     34.988     253.2       4.316        4571.0      2.591     34.907     239.3       2.172

1400.0      4.263     34.966     256.7       4.149

1450.0      4.106     34.952     260.8       3.989

1500.0      3.955     34.933     263.3       3.836

1550.0      3.862     34.927     264.2       3.739

1600.0      3.750     34.917     265.2       3.624

1650.0      3.666     34.910     268.8       3.536

1700.0      3.609     34.908     271.5       3.475

1750.0      3.554     34.905     271.6       3.417

1800.0      3.484     34.900     273.5       3.343

1850.0      3.424     34.895     275.0       3.279

1900.0      3.373     34.894     275.9       3.224

1950.0      3.336     34.891     276.5       3.183

2000.0      3.299     34.892     276.8       3.142

2050.0      3.263     34.893     277.7       3.102

2100.0      3.244     34.895     277.3       3.079

2150.0      3.238     34.901     276.6       3.068

2200.0      3.244     34.908     274.5       3.069

2250.0      3.231     34.909     274.4       3.051

2300.0      3.212     34.915     273.2       3.028

2350.0      3.204     34.918     272.7       3.015

2400.0      3.188     34.925     270.2       2.994

2450.0      3.176     34.929     268.2       2.977

2500.0      3.145     34.934     267.0       2.942

2550.0      3.122     34.938     264.8       2.914

2600.0      3.094     34.940     263.9       2.883

2650.0      3.072     34.942     260.9       2.856

2700.0      3.050     34.942     260.9       2.830

2750.0      3.022     34.943     259.5       2.797

2800.0      2.988     34.943     259.1       2.759

2850.0      2.954     34.942     257.4       2.719

2900.0      2.918     34.943     256.2       2.679

2950.0      2.885     34.942     257.0       2.642

3000.0      2.850     34.940     254.8       2.602

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  81        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 25-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4464       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  46 54.29                             |

|              W  19 58.53                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.786     35.883     228.6      17.786        3050.0      2.880     34.942     257.1       2.626

10.0     17.732     35.880     224.7      17.731        3100.0      2.858     34.942     255.9       2.600

20.0     17.451     35.868     231.5      17.448        3150.0      2.828     34.941     254.0       2.565

30.0     15.599     35.823     240.8      15.595        3200.0      2.811     34.939     252.0       2.543

40.0     14.741     35.845     240.3      14.735        3250.0      2.789     34.938     251.1       2.517

50.0     14.502     35.925     229.4      14.494        3300.0      2.763     34.935     251.0       2.486

100.0     13.907     35.893     231.1      13.892        3350.0      2.735     34.934     249.8       2.453

150.0     13.272     35.778     226.9      13.251        3400.0      2.700     34.929     248.4       2.414

200.0     12.896     35.721     229.5      12.868        3450.0      2.684     34.929     247.1       2.392

250.0     12.422     35.639     228.2      12.388        3500.0      2.656     34.926     246.1       2.359

300.0     11.935     35.557     233.5      11.896        3550.0      2.653     34.925     245.6       2.351

350.0     11.880     35.571     226.6      11.834        3600.0      2.647     34.924     245.4       2.339

400.0     11.637     35.543     218.2      11.585        3650.0      2.640     34.922     245.5       2.327

450.0     11.424     35.514     217.6      11.366        3700.0      2.624     34.921     244.4       2.306

500.0     11.094     35.472     206.8      11.031        3750.0      2.606     34.919     242.9       2.283

550.0     10.636     35.404     207.6      10.568        3800.0      2.597     34.917     242.6       2.269

600.0      9.961     35.300     200.9       9.890        3850.0      2.582     34.916     241.8       2.249

650.0      9.407     35.231     206.0       9.332        3900.0      2.578     34.915     241.7       2.239

700.0      8.953     35.201     195.9       8.875        3950.0      2.570     34.913     241.2       2.226

750.0      8.195     35.122     200.0       8.115        4000.0      2.560     34.912     240.7       2.210

800.0      7.868     35.133     196.5       7.784        4050.0      2.559     34.912     240.8       2.204

850.0      7.436     35.136     196.0       7.350        4100.0      2.558     34.910     240.2       2.196

900.0      7.001     35.125     201.3       6.913        4150.0      2.559     34.911     240.0       2.191

950.0      6.948     35.179     206.1       6.854        4200.0      2.555     34.908     240.0       2.182

1000.0      7.226     35.301     204.6       7.125        4250.0      2.555     34.908     239.6       2.176

1050.0      7.130     35.322     208.5       7.024        4300.0      2.552     34.907     239.0       2.167

1100.0      6.396     35.214     218.4       6.290        4350.0      2.551     34.907     239.4       2.160

1150.0      5.800     35.130     228.6       5.695        4400.0      2.555     34.907     239.3       2.158

1200.0      5.693     35.143     231.3       5.584        4450.0      2.559     34.907     239.1       2.156

1250.0      5.271     35.092     238.2       5.160        4457.0      2.560     34.907     238.3       2.156

1300.0      4.982     35.056     243.2       4.870

1350.0      4.679     35.020     248.8       4.565

1400.0      4.466     34.995     252.7       4.350

1450.0      4.264     34.970     256.6       4.145

1500.0      4.115     34.955     259.7       3.994

1550.0      3.976     34.940     263.0       3.852

1600.0      3.888     34.930     265.2       3.760

1650.0      3.800     34.924     267.3       3.668

1700.0      3.734     34.918     268.6       3.598

1750.0      3.671     34.913     270.2       3.532

1800.0      3.622     34.910     270.7       3.479

1850.0      3.567     34.906     272.7       3.420

1900.0      3.492     34.901     274.1       3.342

1950.0      3.444     34.898     275.2       3.289

2000.0      3.415     34.897     275.5       3.256

2050.0      3.375     34.895     276.1       3.213

2100.0      3.354     34.896     276.6       3.187

2150.0      3.312     34.896     276.5       3.141

2200.0      3.270     34.897     277.0       3.095

2250.0      3.273     34.907     275.6       3.093

2300.0      3.264     34.913     273.3       3.079

2350.0      3.243     34.915     272.9       3.054

2400.0      3.219     34.916     273.0       3.025

2450.0      3.204     34.922     271.1       3.005

2500.0      3.186     34.927     270.4       2.983

2550.0      3.165     34.933     267.7       2.957

2600.0      3.144     34.936     265.4       2.931

2650.0      3.103     34.936     266.2       2.886

2700.0      3.083     34.941     264.4       2.861

2750.0      3.061     34.943     262.5       2.835

2800.0      3.027     34.943     261.1       2.797

2850.0      2.978     34.944     259.8       2.744

2900.0      2.952     34.943     258.9       2.713

2950.0      2.940     34.944     257.5       2.696

3000.0      2.914     34.944     256.9       2.665

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  82        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 25-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4472       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  46 32.46                             |

|              W  19 40.24                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.523     35.897     230.5      17.523        3050.0      3.015     34.948     256.2       2.759

10.0     17.524     35.898     230.9      17.522        3100.0      2.984     34.947     255.2       2.723

20.0     17.439     35.894     234.8      17.436        3150.0      2.943     34.946     253.8       2.678

30.0     15.535     35.880     245.1      15.531        3200.0      2.913     34.944     253.9       2.643

40.0     14.836     35.861     245.4      14.830        3250.0      2.887     34.942     253.1       2.612

50.0     14.446     35.855     244.3      14.439        3300.0      2.859     34.941     253.1       2.579

100.0     13.531     35.840     242.5      13.516        3350.0      2.830     34.939     251.5       2.546

150.0     13.269     35.804     241.8      13.248        3400.0      2.811     34.938     250.8       2.522

200.0     13.095     35.788     244.1      13.067        3450.0      2.784     34.936     250.0       2.490

250.0     13.025     35.786     243.5      12.990        3500.0      2.766     34.934     249.9       2.467

300.0     12.847     35.756     238.4      12.806        3550.0      2.743     34.932     248.7       2.439

350.0     12.581     35.713     237.0      12.533        3600.0      2.725     34.928     248.2       2.416

400.0     12.343     35.677     237.8      12.289        3650.0      2.705     34.928     247.4       2.391

450.0     12.028     35.627     237.9      11.969        3700.0      2.685     34.926     246.5       2.366

500.0     11.846     35.606     237.4      11.780        3750.0      2.667     34.924     245.7       2.343

550.0     11.525     35.554     233.4      11.453        3800.0      2.658     34.923     245.2       2.328

600.0     11.243     35.512     232.6      11.166        3850.0      2.649     34.921     245.0       2.314

650.0     10.860     35.459     222.9      10.779        3900.0      2.627     34.919     243.5       2.286

700.0     10.421     35.405     210.0      10.335        3950.0      2.614     34.917     242.9       2.269

750.0     10.069     35.381     201.3       9.979        4000.0      2.609     34.916     242.4       2.258

800.0      9.672     35.366     195.3       9.578        4050.0      2.602     34.915     241.8       2.245

850.0      9.110     35.311     192.8       9.014        4100.0      2.598     34.914     242.0       2.235

900.0      8.577     35.282     191.5       8.478        4150.0      2.595     34.913     241.7       2.227

950.0      8.427     35.317     193.5       8.323        4200.0      2.594     34.912     241.2       2.220

1000.0      7.085     35.121     205.6       6.985        4250.0      2.589     34.912     241.1       2.209

1050.0      7.591     35.277     203.8       7.482        4300.0      2.590     34.911     240.9       2.204

1100.0      7.618     35.334     203.1       7.503        4350.0      2.592     34.910     240.7       2.200

1150.0      7.028     35.264     210.9       6.912        4400.0      2.591     34.911     240.7       2.193

1200.0      6.836     35.261     214.3       6.716        4450.0      2.593     34.909     240.6       2.188

1250.0      5.917     35.135     226.6       5.801        4500.0      2.595     34.908     240.1       2.184

1300.0      5.624     35.112     233.4       5.505        4550.0      2.594     34.909     239.7       2.177

1350.0      5.397     35.097     235.7       5.276        4592.0      2.593     34.908     238.1       2.172

1400.0      5.243     35.096     240.8       5.119

1450.0      5.001     35.070     243.5       4.875

1500.0      4.883     35.065     247.1       4.753

1550.0      4.307     34.973     256.8       4.178

1600.0      4.182     34.961     260.1       4.050

1650.0      4.072     34.947     261.7       3.937

1700.0      3.921     34.936     263.9       3.783

1750.0      3.790     34.923     267.8       3.649

1800.0      3.731     34.917     268.5       3.586

1850.0      3.687     34.917     269.5       3.539

1900.0      3.624     34.910     271.2       3.472

1950.0      3.554     34.906     272.5       3.398

2000.0      3.500     34.903     273.6       3.340

2050.0      3.454     34.900     274.4       3.290

2100.0      3.416     34.897     275.7       3.248

2150.0      3.385     34.899     276.1       3.213

2200.0      3.345     34.896     277.2       3.168

2250.0      3.303     34.892     278.3       3.122

2300.0      3.274     34.892     278.6       3.089

2350.0      3.262     34.895     277.3       3.072

2400.0      3.273     34.905     276.9       3.078

2450.0      3.237     34.906     276.3       3.037

2500.0      3.220     34.909     275.9       3.017

2550.0      3.215     34.914     274.2       3.006

2600.0      3.216     34.921     271.6       3.002

2650.0      3.193     34.925     271.6       2.974

2700.0      3.173     34.929     270.1       2.950

2750.0      3.151     34.934     267.5       2.924

2800.0      3.139     34.938     265.6       2.906

2850.0      3.121     34.939     264.7       2.883

2900.0      3.097     34.942     262.9       2.855

2950.0      3.071     34.946     260.9       2.824

3000.0      3.047     34.948     257.6       2.795

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  83        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 26-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4582       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  46 10.13                             |

|              W  19 23.11                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.296     35.865     229.0      17.296        3050.0      2.949     34.943     259.1       2.694

10.0     17.297     35.865     234.0      17.295        3100.0      2.928     34.943     257.9       2.668

20.0     17.300     35.865     237.7      17.296        3150.0      2.900     34.943     257.3       2.636

30.0     15.880     35.867     247.3      15.876        3200.0      2.866     34.940     255.7       2.597

40.0     14.904     35.859     253.5      14.898        3250.0      2.834     34.939     253.4       2.560

50.0     14.280     35.858     248.7      14.273        3300.0      2.806     34.937     251.7       2.527

100.0     13.496     35.830     247.7      13.482        3350.0      2.778     34.936     250.3       2.495

150.0     13.243     35.802     244.6      13.222        3400.0      2.760     34.934     249.5       2.472

200.0     12.993     35.762     245.5      12.965        3450.0      2.736     34.933     248.5       2.443

250.0     13.023     35.779     245.7      12.989        3500.0      2.709     34.931     247.2       2.411

300.0     12.824     35.742     239.4      12.783        3550.0      2.689     34.929     246.4       2.386

350.0     12.663     35.722     238.1      12.615        3600.0      2.671     34.925     245.9       2.363

400.0     12.355     35.671     234.5      12.301        3650.0      2.654     34.924     244.7       2.341

450.0     12.128     35.637     229.6      12.068        3700.0      2.635     34.922     244.6       2.317

500.0     11.797     35.593     233.9      11.732        3750.0      2.624     34.921     243.6       2.301

550.0     11.502     35.545     227.9      11.431        3800.0      2.610     34.919     242.3       2.282

600.0     11.234     35.507     224.4      11.157        3850.0      2.596     34.917     241.2       2.263

650.0     10.813     35.448     217.6      10.732        3900.0      2.590     34.915     241.3       2.251

700.0     10.376     35.394     208.2      10.290        3950.0      2.586     34.914     242.3       2.242

750.0     10.066     35.372     200.2       9.976        4000.0      2.582     34.913     241.5       2.231

800.0      9.718     35.375     194.1       9.623        4050.0      2.578     34.913     241.4       2.222

850.0      9.639     35.430     189.2       9.538        4100.0      2.576     34.912     241.2       2.214

900.0      9.281     35.427     189.1       9.176        4150.0      2.578     34.911     240.5       2.210

950.0      8.552     35.351     191.5       8.447        4200.0      2.575     34.911     240.6       2.202

1000.0      7.906     35.285     197.1       7.800        4250.0      2.577     34.910     239.8       2.197

1050.0      7.299     35.253     204.3       7.192        4300.0      2.579     34.910     240.1       2.193

1100.0      6.751     35.199     211.1       6.643        4350.0      2.579     34.909     239.8       2.187

1150.0      6.168     35.139     218.6       6.060        4400.0      2.581     34.910     240.0       2.184

1200.0      5.979     35.138     225.2       5.867        4450.0      2.585     34.909     239.2       2.181

1250.0      5.674     35.110     230.7       5.561        4500.0      2.586     34.908     238.7       2.176

1300.0      5.443     35.099     235.2       5.326        4550.0      2.589     34.908     239.2       2.172

1350.0      5.056     35.046     241.9       4.938        4600.0      2.593     34.907     239.5       2.170

1400.0      4.706     35.003     249.1       4.588        4650.0      2.597     34.906     239.0       2.168

1450.0      4.559     34.987     252.4       4.437        4688.0      2.599     34.908     238.3       2.166

1500.0      4.376     34.969     255.9       4.251

1550.0      4.269     34.966     257.5       4.142

1600.0      4.120     34.951     260.6       3.989

1650.0      3.963     34.936     262.0       3.830

1700.0      3.877     34.929     264.7       3.740

1750.0      3.809     34.925     265.4       3.668

1800.0      3.707     34.912     268.7       3.563

1850.0      3.627     34.907     270.9       3.479

1900.0      3.568     34.903     271.8       3.417

1950.0      3.516     34.901     271.6       3.360

2000.0      3.465     34.898     274.4       3.306

2050.0      3.421     34.895     275.7       3.257

2100.0      3.390     34.895     274.5       3.222

2150.0      3.341     34.893     276.4       3.169

2200.0      3.312     34.893     275.9       3.136

2250.0      3.288     34.893     277.0       3.108

2300.0      3.268     34.896     277.1       3.083

2350.0      3.262     34.900     276.4       3.072

2400.0      3.245     34.903     276.6       3.050

2450.0      3.235     34.906     275.0       3.036

2500.0      3.222     34.912     273.7       3.018

2550.0      3.214     34.917     272.9       3.005

2600.0      3.227     34.930     268.6       3.013

2650.0      3.223     34.938     265.2       3.004

2700.0      3.162     34.934     266.9       2.939

2750.0      3.156     34.940     264.5       2.928

2800.0      3.109     34.942     263.3       2.877

2850.0      3.081     34.941     263.0       2.844

2900.0      3.050     34.941     261.6       2.809

2950.0      3.011     34.943     260.4       2.765

3000.0      2.979     34.942     258.8       2.729

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  84        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 26-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4499       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  45 47.52                             |

|              W  19  5.79                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.553     35.871     234.6      17.553        3050.0      2.924     34.942     259.3       2.669

10.0     17.553     35.871     234.5      17.551        3100.0      2.909     34.943     257.0       2.650

20.0     17.532     35.871     232.7      17.528        3150.0      2.875     34.943     254.7       2.611

30.0     17.324     35.860     244.4      17.319        3200.0      2.846     34.941     253.0       2.577

40.0     14.656     35.830     251.6      14.650        3250.0      2.821     34.941     251.9       2.547

50.0     14.083     35.868     238.7      14.075        3300.0      2.800     34.938     250.2       2.522

100.0     13.378     35.813     237.1      13.364        3350.0      2.778     34.938     248.6       2.495

150.0     13.078     35.768     241.4      13.057        3400.0      2.767     34.935     248.9       2.479

200.0     12.965     35.771     245.8      12.937        3450.0      2.732     34.932     249.5       2.439

250.0     12.611     35.704     239.1      12.577        3500.0      2.703     34.931     247.1       2.405

300.0     12.261     35.655     234.4      12.221        3550.0      2.684     34.928     247.2       2.381

350.0     12.023     35.618     234.0      11.976        3600.0      2.670     34.927     245.5       2.362

400.0     11.877     35.609     231.4      11.824        3650.0      2.657     34.925     243.9       2.344

450.0     11.596     35.567     227.0      11.537        3700.0      2.639     34.924     243.7       2.321

500.0     11.281     35.519     223.1      11.217        3750.0      2.630     34.921     244.3       2.306

550.0     10.916     35.474     217.3      10.847        3800.0      2.628     34.922     243.9       2.299

600.0     10.591     35.435     213.8      10.517        3850.0      2.614     34.919     242.9       2.280

650.0     10.190     35.387     203.8      10.111        3900.0      2.603     34.918     242.4       2.263

700.0      9.752     35.356     195.3       9.670        3950.0      2.598     34.917     241.7       2.253

750.0      9.453     35.355     190.7       9.366        4000.0      2.589     34.915     242.7       2.239

800.0      9.000     35.343     187.9       8.910        4050.0      2.588     34.916     242.5       2.231

850.0      8.661     35.366     189.8       8.567        4100.0      2.586     34.914     242.2       2.224

900.0      7.494     35.192     198.9       7.402        4150.0      2.583     34.913     241.6       2.215

950.0      7.296     35.218     202.0       7.200        4200.0      2.581     34.912     240.1       2.207

1000.0      7.139     35.247     205.2       7.038        4250.0      2.580     34.912     239.9       2.200

1050.0      7.003     35.270     208.5       6.898        4300.0      2.583     34.912     241.4       2.197

1100.0      6.247     35.171     218.7       6.143        4350.0      2.585     34.912     241.9       2.193

1150.0      5.366     35.043     235.1       5.265        4400.0      2.589     34.911     241.2       2.191

1200.0      5.685     35.129     233.3       5.576        4450.0      2.593     34.910     240.3       2.189

1250.0      5.253     35.076     239.9       5.144        4500.0      2.596     34.911     240.0       2.186

1300.0      4.942     35.041     243.7       4.831        4550.0      2.599     34.908     239.6       2.183

1350.0      4.835     35.032     247.4       4.720        4589.0      2.604     34.909     239.5       2.182

1400.0      4.557     35.000     253.1       4.440

1450.0      4.328     34.975     258.6       4.209

1500.0      4.191     34.959     261.0       4.069

1550.0      4.037     34.945     264.4       3.912

1600.0      3.875     34.930     265.6       3.747

1650.0      3.783     34.919     267.9       3.651

1700.0      3.694     34.910     272.0       3.559

1750.0      3.639     34.910     273.4       3.501

1800.0      3.580     34.904     275.3       3.437

1850.0      3.536     34.903     275.4       3.390

1900.0      3.487     34.900     275.1       3.337

1950.0      3.433     34.897     277.7       3.279

2000.0      3.392     34.893     279.3       3.234

2050.0      3.364     34.894     280.4       3.201

2100.0      3.334     34.896     279.5       3.167

2150.0      3.311     34.897     278.8       3.140

2200.0      3.286     34.896     278.2       3.110

2250.0      3.259     34.901     280.2       3.079

2300.0      3.245     34.904     278.6       3.061

2350.0      3.231     34.907     277.8       3.041

2400.0      3.220     34.911     275.5       3.026

2450.0      3.206     34.916     275.4       3.007

2500.0      3.199     34.922     272.9       2.996

2550.0      3.185     34.927     271.8       2.977

2600.0      3.141     34.925     272.0       2.929

2650.0      3.121     34.927     270.8       2.903

2700.0      3.097     34.932     268.2       2.876

2750.0      3.065     34.934     266.6       2.839

2800.0      3.063     34.939     266.3       2.832

2850.0      3.036     34.941     264.5       2.800

2900.0      3.009     34.944     262.0       2.769

2950.0      2.987     34.943     261.3       2.742

3000.0      2.954     34.944     259.8       2.704

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  85        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 26-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4542       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  45 25.19                             |

|              W  18 47.85                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.389     35.735     241.6      17.389        3050.0      2.900     34.944     255.0       2.646

10.0     17.393     35.734     245.1      17.391        3100.0      2.860     34.942     255.7       2.601

20.0     17.282     35.746     253.3      17.278        3150.0      2.836     34.941     253.1       2.573

30.0     14.402     35.800     267.8      14.397        3200.0      2.806     34.938     253.8       2.539

40.0     14.064     35.783     268.3      14.058        3250.0      2.775     34.937     253.0       2.503

50.0     13.644     35.804     259.0      13.637        3300.0      2.751     34.936     250.8       2.474

100.0     13.015     35.754     238.3      13.001        3350.0      2.738     34.934     248.9       2.456

150.0     12.755     35.729     241.5      12.735        3400.0      2.715     34.932     248.0       2.428

200.0     12.495     35.697     242.2      12.468        3450.0      2.693     34.931     247.6       2.401

250.0     12.210     35.661     242.5      12.176        3500.0      2.680     34.929     247.8       2.383

300.0     11.924     35.620     237.6      11.885        3550.0      2.665     34.927     246.4       2.363

350.0     11.732     35.593     233.5      11.687        3600.0      2.648     34.925     245.6       2.341

400.0     11.450     35.550     230.4      11.398        3650.0      2.634     34.923     244.8       2.321

450.0     11.127     35.499     226.6      11.070        3700.0      2.622     34.922     244.5       2.304

500.0     10.805     35.455     218.7      10.743        3750.0      2.613     34.920     243.1       2.290

550.0     10.362     35.390     209.2      10.295        3800.0      2.603     34.918     243.4       2.274

600.0      9.881     35.343     196.7       9.810        3850.0      2.595     34.917     243.5       2.261

650.0      9.526     35.335     192.6       9.450        3900.0      2.588     34.917     243.6       2.249

700.0      9.349     35.365     191.1       9.269        3950.0      2.587     34.915     243.2       2.242

750.0      8.570     35.270     192.2       8.488        4000.0      2.580     34.915     242.5       2.230

800.0      8.185     35.268     195.4       8.099        4050.0      2.578     34.914     242.2       2.221

850.0      7.916     35.308     196.8       7.827        4100.0      2.577     34.912     242.4       2.215

900.0      7.762     35.328     199.8       7.668        4150.0      2.574     34.912     241.7       2.206

950.0      7.351     35.306     206.2       7.254        4200.0      2.574     34.911     241.9       2.200

1000.0      7.085     35.296     211.8       6.984        4250.0      2.575     34.911     241.8       2.195

1050.0      6.674     35.266     218.3       6.572        4300.0      2.576     34.911     241.3       2.191

1100.0      6.170     35.204     224.7       6.067        4350.0      2.578     34.911     241.0       2.187

1150.0      5.587     35.125     233.9       5.484        4400.0      2.580     34.910     240.9       2.182

1200.0      5.257     35.083     239.5       5.152        4450.0      2.581     34.910     241.0       2.178

1250.0      4.842     35.029     247.5       4.736        4500.0      2.586     34.910     240.8       2.176

1300.0      4.587     34.999     252.5       4.479        4550.0      2.588     34.909     240.0       2.171

1350.0      4.400     34.979     258.0       4.289        4600.0      2.593     34.909     239.0       2.171

1400.0      4.241     34.963     261.7       4.127        4643.0      2.599     34.909     238.5       2.171

1450.0      4.114     34.951     263.7       3.997

1500.0      4.006     34.941     265.2       3.886

1550.0      3.868     34.926     269.1       3.744

1600.0      3.788     34.920     270.0       3.662

1650.0      3.736     34.917     271.2       3.606

1700.0      3.659     34.910     273.2       3.524

1750.0      3.600     34.905     273.7       3.462

1800.0      3.541     34.903     276.2       3.399

1850.0      3.497     34.900     278.0       3.351

1900.0      3.442     34.896     277.8       3.293

1950.0      3.394     34.894     279.3       3.241

2000.0      3.356     34.893     280.0       3.198

2050.0      3.315     34.893     280.6       3.154

2100.0      3.295     34.892     280.4       3.129

2150.0      3.267     34.895     279.9       3.096

2200.0      3.248     34.897     278.3       3.073

2250.0      3.227     34.902     278.4       3.047

2300.0      3.218     34.905     277.3       3.034

2350.0      3.210     34.910     276.9       3.021

2400.0      3.202     34.915     275.1       3.009

2450.0      3.194     34.918     275.1       2.995

2500.0      3.164     34.921     273.7       2.961

2550.0      3.145     34.925     272.3       2.938

2600.0      3.127     34.928     270.4       2.915

2650.0      3.106     34.933     268.9       2.889

2700.0      3.096     34.941     264.8       2.875

2750.0      3.063     34.941     264.9       2.837

2800.0      3.038     34.942     265.2       2.807

2850.0      3.019     34.943     263.1       2.784

2900.0      2.987     34.944     260.9       2.747

2950.0      2.955     34.944     260.1       2.711

3000.0      2.926     34.945     257.7       2.677

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  86        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 26-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4531       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  45  2.94                             |

|              W  18 30.13                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.652     35.812     241.6      17.652        3050.0      2.863     34.944     252.3       2.610

10.0     17.650     35.809     244.1      17.648        3100.0      2.842     34.942     251.6       2.584

20.0     17.652     35.812     247.2      17.649        3150.0      2.811     34.941     251.0       2.549

30.0     15.032     35.809     263.7      15.028        3200.0      2.783     34.937     250.0       2.516

40.0     14.221     35.805     257.8      14.215        3250.0      2.756     34.936     249.4       2.485

50.0     13.837     35.771     252.6      13.830        3300.0      2.735     34.933     249.7       2.458

100.0     13.027     35.748     237.6      13.013        3350.0      2.712     34.932     248.6       2.431

150.0     12.683     35.717     240.9      12.662        3400.0      2.679     34.930     247.1       2.393

200.0     12.490     35.703     244.8      12.463        3450.0      2.659     34.926     246.0       2.368

250.0     12.266     35.672     243.8      12.233        3500.0      2.639     34.924     245.0       2.343

300.0     12.065     35.648     243.4      12.025        3550.0      2.631     34.924     243.9       2.329

350.0     11.870     35.617     239.6      11.824        3600.0      2.618     34.921     243.0       2.312

400.0     11.648     35.583     235.5      11.596        3650.0      2.608     34.920     244.0       2.296

450.0     11.252     35.514     230.9      11.195        3700.0      2.601     34.919     243.0       2.284

500.0     10.940     35.467     224.7      10.877        3750.0      2.594     34.917     243.2       2.271

550.0     10.627     35.435     218.9      10.559        3800.0      2.583     34.918     242.3       2.256

600.0     10.085     35.357     201.9      10.014        3850.0      2.580     34.915     242.3       2.247

650.0     10.025     35.417     196.0       9.948        3900.0      2.578     34.914     242.2       2.239

700.0      9.892     35.458     191.9       9.809        3950.0      2.577     34.915     240.2       2.232

750.0      9.331     35.406     189.8       9.245        4000.0      2.573     34.913     241.9       2.223

800.0      7.991     35.204     196.0       7.907        4050.0      2.572     34.912     241.6       2.216

850.0      7.684     35.199     195.6       7.596        4100.0      2.572     34.912     240.8       2.211

900.0      7.880     35.316     195.7       7.786        4150.0      2.574     34.912     241.4       2.206

950.0      7.810     35.363     199.4       7.710        4200.0      2.575     34.911     241.0       2.201

1000.0      7.974     35.456     202.4       7.867        4250.0      2.574     34.911     239.9       2.195

1050.0      7.815     35.475     205.6       7.703        4300.0      2.576     34.911     240.9       2.190

1100.0      7.704     35.500     207.6       7.588        4350.0      2.574     34.908     240.7       2.183

1150.0      6.676     35.323     218.1       6.564        4400.0      2.579     34.908     240.3       2.181

1200.0      5.744     35.166     230.5       5.635        4450.0      2.583     34.910     241.3       2.179

1250.0      5.314     35.108     237.2       5.203        4500.0      2.589     34.909     241.3       2.179

1300.0      4.774     35.029     247.8       4.664        4550.0      2.593     34.909     240.3       2.176

1350.0      4.572     35.011     252.8       4.460        4600.0      2.601     34.907     241.0       2.178

1400.0      4.291     34.976     258.2       4.177        4650.0      2.604     34.908     240.4       2.175

1450.0      4.169     34.962     257.7       4.052        4700.0      2.610     34.909     240.6       2.174

1500.0      4.068     34.952     263.0       3.947        4749.0      2.616     34.909     238.3       2.174

1550.0      3.935     34.937     266.2       3.812

1600.0      3.838     34.927     267.0       3.710

1650.0      3.729     34.917     269.5       3.598

1700.0      3.667     34.915     271.6       3.533

1750.0      3.619     34.913     273.6       3.480

1800.0      3.530     34.906     275.1       3.388

1850.0      3.477     34.904     275.1       3.332

1900.0      3.411     34.899     277.9       3.262

1950.0      3.365     34.898     278.9       3.212

2000.0      3.328     34.896     279.4       3.170

2050.0      3.327     34.901     278.8       3.165

2100.0      3.306     34.906     275.8       3.139

2150.0      3.286     34.909     276.8       3.115

2200.0      3.263     34.910     278.1       3.088

2250.0      3.271     34.916     275.9       3.090

2300.0      3.277     34.925     274.2       3.092

2350.0      3.241     34.925     272.1       3.052

2400.0      3.243     34.933     270.0       3.049

2450.0      3.205     34.933     269.5       3.006

2500.0      3.178     34.937     269.6       2.975

2550.0      3.159     34.939     268.6       2.951

2600.0      3.118     34.939     267.3       2.906

2650.0      3.094     34.941     266.3       2.877

2700.0      3.074     34.944     264.2       2.853

2750.0      3.062     34.947     263.0       2.835

2800.0      3.021     34.949     259.3       2.790

2850.0      2.991     34.949     257.6       2.756

2900.0      2.956     34.949     255.5       2.717

2950.0      2.921     34.947     255.2       2.677

3000.0      2.895     34.946     252.9       2.647

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  87        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 27-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4765       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  44 40.60                             |

|              W  18 12.69                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     17.925     35.891     238.8      17.925        3050.0      2.864     34.942     252.5       2.611

10.0     17.927     35.890     234.3      17.925        3100.0      2.824     34.942     251.6       2.567

20.0     17.369     35.924     245.4      17.365        3150.0      2.798     34.939     251.1       2.536

30.0     15.097     35.883     261.4      15.092        3200.0      2.780     34.938     249.6       2.513

40.0     14.385     35.887     257.0      14.379        3250.0      2.748     34.935     248.8       2.477

50.0     14.101     35.877     246.4      14.093        3300.0      2.721     34.932     248.6       2.445

100.0     13.593     35.842     243.6      13.579        3350.0      2.704     34.932     248.1       2.423

150.0     13.285     35.795     243.4      13.264        3400.0      2.683     34.929     248.2       2.397

200.0     12.993     35.763     237.8      12.966        3450.0      2.658     34.926     246.3       2.368

250.0     12.692     35.724     227.8      12.658        3500.0      2.644     34.924     245.3       2.347

300.0     12.421     35.687     224.9      12.380        3550.0      2.630     34.924     244.7       2.329

350.0     12.099     35.639     221.7      12.053        3600.0      2.620     34.921     244.2       2.313

400.0     11.859     35.605     220.4      11.807        3650.0      2.608     34.920     244.2       2.296

450.0     11.636     35.578     217.4      11.578        3700.0      2.598     34.919     243.1       2.281

500.0     11.380     35.555     211.0      11.316        3750.0      2.593     34.917     242.8       2.270

550.0     11.107     35.530     206.8      11.037        3800.0      2.584     34.916     242.4       2.256

600.0     10.818     35.508     199.9      10.744        3850.0      2.579     34.915     242.1       2.245

650.0     10.617     35.519     194.4      10.536        3900.0      2.576     34.915     241.6       2.237

700.0     10.481     35.540     189.5      10.395        3950.0      2.575     34.913     242.4       2.231

750.0     10.392     35.586     186.3      10.300        4000.0      2.572     34.914     241.8       2.222

800.0     10.201     35.605     185.3      10.104        4050.0      2.571     34.912     241.0       2.215

850.0     10.142     35.667     184.6      10.039        4100.0      2.571     34.912     241.3       2.209

900.0      9.767     35.653     186.1       9.659        4150.0      2.570     34.912     241.0       2.202

950.0      9.600     35.696     186.3       9.488        4200.0      2.572     34.911     241.7       2.198

1000.0      9.512     35.717     189.9       9.393        4250.0      2.575     34.909     240.1       2.195

1050.0      9.640     35.811     190.1       9.515        4300.0      2.576     34.910     241.1       2.191

1100.0      9.339     35.783     193.2       9.209        4350.0      2.578     34.910     241.3       2.187

1150.0      9.061     35.755     196.3       8.927        4400.0      2.581     34.910     240.6       2.183

1200.0      8.235     35.603     203.4       8.103        4450.0      2.586     34.907     241.4       2.182

1250.0      7.870     35.559     208.7       7.736        4500.0      2.588     34.908     241.1       2.178

1300.0      7.342     35.474     214.3       7.207        4550.0      2.592     34.909     241.1       2.176

1350.0      6.629     35.358     222.0       6.495        4600.0      2.596     34.908     241.4       2.173

1400.0      5.990     35.252     231.5       5.858        4650.0      2.600     34.908     241.1       2.171

1450.0      5.410     35.159     240.0       5.279        4700.0      2.605     34.907     240.7       2.170

1500.0      5.236     35.139     241.0       5.101        4750.0      2.612     34.907     240.6       2.170

1550.0      4.760     35.060     246.7       4.627        4800.0      2.618     34.907     240.3       2.170

1600.0      4.545     35.037     251.2       4.409        4850.0      2.624     34.908     240.5       2.170

1650.0      4.335     35.010     255.5       4.197        4900.0      2.631     34.908     240.4       2.170

1700.0      4.053     34.968     262.0       3.913        4919.0      2.633     34.908     239.6       2.170

1750.0      3.944     34.958     266.1       3.802

1800.0      3.847     34.947     266.6       3.701

1850.0      3.695     34.927     268.8       3.546

1900.0      3.635     34.924     271.2       3.483

1950.0      3.630     34.931     271.6       3.473

2000.0      3.520     34.919     272.6       3.360

2050.0      3.441     34.911     274.4       3.278

2100.0      3.407     34.912     274.7       3.239

2150.0      3.394     34.919     272.4       3.221

2200.0      3.402     34.927     271.5       3.224

2250.0      3.349     34.925     272.8       3.168

2300.0      3.350     34.930     270.9       3.163

2350.0      3.329     34.936     270.2       3.138

2400.0      3.277     34.932     269.5       3.082

2450.0      3.231     34.934     269.1       3.032

2500.0      3.209     34.940     267.6       3.006

2550.0      3.220     34.950     263.1       3.010

2600.0      3.181     34.950     262.1       2.968

2650.0      3.144     34.952     260.7       2.926

2700.0      3.095     34.951     259.4       2.874

2750.0      3.046     34.949     260.2       2.820

2800.0      3.009     34.947     258.1       2.779

2850.0      2.980     34.947     257.5       2.745

2900.0      2.950     34.948     256.8       2.711

2950.0      2.930     34.948     253.6       2.686

3000.0      2.900     34.945     253.0       2.652

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  88        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 27-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4929       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  44 22.52                             |

|              W  17 49.02                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.216     35.905     229.6      18.216        3050.0      2.860     34.944     251.3       2.607

10.0     18.164     35.905     234.6      18.163        3100.0      2.839     34.942     250.0       2.581

20.0     17.862     35.910     249.6      17.859        3150.0      2.802     34.939     250.5       2.540

30.0     14.817     35.871     268.7      14.813        3200.0      2.772     34.937     249.9       2.505

40.0     14.452     35.857     258.4      14.446        3250.0      2.747     34.935     248.8       2.475

50.0     14.123     35.863     252.1      14.116        3300.0      2.728     34.933     247.9       2.452

100.0     13.454     35.824     247.3      13.440        3350.0      2.703     34.930     248.2       2.422

150.0     13.189     35.795     241.5      13.168        3400.0      2.697     34.931     247.6       2.410

200.0     13.086     35.793     243.4      13.058        3450.0      2.674     34.928     246.1       2.382

250.0     12.999     35.783     244.1      12.964        3500.0      2.659     34.926     244.9       2.362

300.0     12.649     35.726     240.0      12.608        3550.0      2.644     34.925     245.4       2.342

350.0     12.278     35.659     233.3      12.231        3600.0      2.635     34.922     245.5       2.328

400.0     11.993     35.617     233.1      11.940        3650.0      2.623     34.922     244.8       2.311

450.0     11.689     35.567     237.1      11.631        3700.0      2.616     34.920     244.0       2.298

500.0     11.434     35.533     225.6      11.370        3750.0      2.604     34.919     243.2       2.282

550.0     11.094     35.483     222.6      11.024        3800.0      2.598     34.917     243.7       2.270

600.0     10.735     35.437     217.8      10.660        3850.0      2.595     34.918     243.4       2.262

650.0     10.167     35.364     204.3      10.088        3900.0      2.589     34.916     243.1       2.249

700.0      9.774     35.324     195.2       9.691        3950.0      2.584     34.915     242.6       2.240

750.0     10.000     35.465     186.1       9.911        4000.0      2.577     34.913     242.5       2.227

800.0      9.694     35.474     183.3       9.600        4050.0      2.576     34.913     242.8       2.220

850.0      9.954     35.605     183.8       9.851        4100.0      2.570     34.912     242.3       2.208

900.0      9.637     35.600     186.4       9.530        4150.0      2.571     34.911     241.9       2.203

950.0      9.695     35.676     186.2       9.582        4200.0      2.571     34.911     241.6       2.198

1000.0      9.374     35.644     186.3       9.256        4250.0      2.575     34.910     242.4       2.195

1050.0      8.999     35.630     188.3       8.879        4300.0      2.578     34.910     242.4       2.192

1100.0      8.684     35.612     192.4       8.560        4350.0      2.582     34.909     241.9       2.191

1150.0      8.546     35.642     195.5       8.417        4400.0      2.585     34.910     241.6       2.187

1200.0      8.431     35.665     199.7       8.297        4450.0      2.590     34.909     241.3       2.186

1250.0      7.783     35.549     208.4       7.649        4500.0      2.595     34.908     241.6       2.184

1300.0      6.645     35.331     220.6       6.516        4550.0      2.598     34.909     242.0       2.181

1350.0      5.652     35.175     233.4       5.528        4600.0      2.602     34.908     240.9       2.179

1400.0      5.176     35.103     240.0       5.052        4650.0      2.605     34.909     240.9       2.176

1450.0      4.736     35.036     247.6       4.612        4700.0      2.611     34.908     241.3       2.176

1500.0      4.746     35.050     250.8       4.617        4750.0      2.618     34.908     241.5       2.176

1550.0      4.357     34.990     256.2       4.228        4800.0      2.623     34.909     240.6       2.175

1600.0      4.073     34.951     261.9       3.943        4850.0      2.629     34.908     239.6       2.174

1650.0      3.952     34.943     263.8       3.818        4900.0      2.636     34.908     239.3       2.174

1700.0      3.867     34.935     265.8       3.730        4950.0      2.643     34.908     239.5       2.175

1750.0      3.907     34.957     265.6       3.765        4962.0      2.645     34.908     238.5       2.175

1800.0      3.758     34.938     269.5       3.613

1850.0      3.624     34.921     271.5       3.477

1900.0      3.603     34.927     269.7       3.451

1950.0      3.515     34.917     270.9       3.359

2000.0      3.429     34.906     275.9       3.270

2050.0      3.395     34.906     277.2       3.232

2100.0      3.340     34.902     277.3       3.173

2150.0      3.293     34.900     276.6       3.122

2200.0      3.324     34.914     274.3       3.148

2250.0      3.305     34.918     274.1       3.124

2300.0      3.292     34.921     274.2       3.107

2350.0      3.270     34.925     271.9       3.080

2400.0      3.232     34.925     272.4       3.038

2450.0      3.229     34.932     270.2       3.030

2500.0      3.218     34.938     268.7       3.014

2550.0      3.247     34.954     262.8       3.038

2600.0      3.223     34.956     259.6       3.008

2650.0      3.188     34.957     258.6       2.970

2700.0      3.123     34.954     259.8       2.901

2750.0      3.081     34.953     258.8       2.855

2800.0      3.062     34.956     255.1       2.830

2850.0      3.030     34.954     253.4       2.795

2900.0      2.983     34.953     253.6       2.743

2950.0      2.944     34.951     254.0       2.700

3000.0      2.896     34.947     252.3       2.648

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  89        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 27-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4539       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  44 13.64                             |

|              W  17 37.29                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.534     35.883     230.6      18.534        3050.0      2.867     34.944     251.3       2.613

10.0     18.543     35.884     238.5      18.541        3100.0      2.842     34.942     251.3       2.584

20.0     18.168     35.879     243.6      18.165        3150.0      2.809     34.941     250.7       2.546

30.0     18.110     35.879     246.0      18.105        3200.0      2.784     34.938     250.0       2.517

40.0     15.543     35.893     261.0      15.537        3250.0      2.764     34.936     249.4       2.492

50.0     14.709     35.847     262.8      14.702        3300.0      2.741     34.933     248.4       2.464

100.0     13.573     35.841     245.9      13.559        3350.0      2.711     34.932     247.6       2.430

150.0     13.203     35.779     240.6      13.182        3400.0      2.690     34.929     247.3       2.404

200.0     12.963     35.749     240.0      12.935        3450.0      2.668     34.927     247.4       2.376

250.0     12.593     35.688     236.0      12.559        3500.0      2.648     34.925     246.4       2.352

300.0     12.323     35.657     235.3      12.282        3550.0      2.638     34.924     245.5       2.336

350.0     12.012     35.613     234.9      11.966        3600.0      2.627     34.922     244.7       2.320

400.0     11.848     35.603     238.7      11.796        3650.0      2.609     34.921     244.4       2.297

450.0     11.673     35.577     236.4      11.614        3700.0      2.600     34.917     243.1       2.283

500.0     11.348     35.524     232.2      11.284        3750.0      2.591     34.916     243.4       2.269

550.0     11.158     35.508     226.3      11.088        3800.0      2.585     34.917     242.6       2.257

600.0     10.595     35.421     212.1      10.522        3850.0      2.581     34.915     242.5       2.248

650.0     10.242     35.389     202.8      10.164        3900.0      2.578     34.914     242.5       2.239

700.0      9.783     35.353     196.9       9.701        3950.0      2.576     34.914     241.8       2.231

750.0      9.294     35.319     192.2       9.208        4000.0      2.576     34.913     242.2       2.225

800.0      9.484     35.458     188.5       9.391        4050.0      2.578     34.913     242.3       2.221

850.0      8.965     35.402     188.7       8.869        4100.0      2.577     34.912     241.7       2.215

900.0      9.044     35.503     190.5       8.941        4150.0      2.577     34.911     241.7       2.209

950.0      9.286     35.632     189.0       9.176        4200.0      2.577     34.910     241.6       2.203

1000.0      9.107     35.659     191.2       8.991        4250.0      2.577     34.910     242.2       2.197

1050.0      8.739     35.619     195.2       8.621        4300.0      2.579     34.910     242.4       2.193

1100.0      8.235     35.550     203.0       8.114        4350.0      2.581     34.909     242.3       2.189

1150.0      6.902     35.310     216.6       6.787        4400.0      2.584     34.909     242.2       2.186

1200.0      6.443     35.249     223.2       6.327        4450.0      2.588     34.910     242.1       2.183

1250.0      5.864     35.171     230.0       5.748        4500.0      2.591     34.909     242.6       2.181

1300.0      5.394     35.108     236.0       5.278        4550.0      2.594     34.908     242.3       2.178

1350.0      5.035     35.060     243.6       4.917        4600.0      2.598     34.908     242.3       2.175

1400.0      4.718     35.023     248.6       4.599        4643.0      2.603     34.908     242.0       2.175

1450.0      4.426     34.985     255.8       4.305

1500.0      4.225     34.963     260.7       4.103

1550.0      4.094     34.950     262.6       3.968

1600.0      3.968     34.938     264.6       3.839

1650.0      3.842     34.926     266.2       3.710

1700.0      3.759     34.919     269.5       3.624

1750.0      3.653     34.909     272.5       3.515

1800.0      3.601     34.906     274.2       3.459

1850.0      3.557     34.904     274.4       3.411

1900.0      3.540     34.906     274.5       3.389

1950.0      3.569     34.919     272.2       3.413

2000.0      3.521     34.918     272.4       3.361

2050.0      3.472     34.917     273.9       3.308

2100.0      3.428     34.916     273.7       3.260

2150.0      3.360     34.913     275.1       3.188

2200.0      3.290     34.908     276.3       3.114

2250.0      3.276     34.910     275.8       3.096

2300.0      3.256     34.912     274.8       3.071

2350.0      3.263     34.918     273.8       3.073

2400.0      3.281     34.931     270.8       3.086

2450.0      3.245     34.931     269.6       3.046

2500.0      3.291     34.951     264.6       3.086

2550.0      3.261     34.959     261.0       3.051

2600.0      3.207     34.957     259.5       2.993

2650.0      3.183     34.959     258.1       2.965

2700.0      3.139     34.958     258.2       2.916

2750.0      3.111     34.957     256.6       2.884

2800.0      3.059     34.955     255.7       2.828

2850.0      3.016     34.954     253.6       2.780

2900.0      2.979     34.952     254.0       2.739

2950.0      2.936     34.948     253.7       2.692

3000.0      2.901     34.946     253.1       2.652

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  90        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 28-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3754       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  44  4.63                             |

|              W  17 25.49                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.597     35.898     219.8      18.597        3050.0      2.824     34.943     247.9       2.572

10.0     18.596     35.898     226.3      18.594        3100.0      2.797     34.940     246.8       2.540

20.0     18.393     35.887     230.2      18.390        3150.0      2.772     34.937     246.0       2.511

30.0     16.352     35.883     249.0      16.347        3200.0      2.742     34.934     245.5       2.476

40.0     14.883     35.894     261.0      14.877        3250.0      2.717     34.932     245.0       2.446

50.0     14.301     35.879     250.4      14.294        3300.0      2.694     34.930     244.1       2.418

100.0     13.497     35.828     236.0      13.482        3350.0      2.671     34.928     244.0       2.390

150.0     13.226     35.790     235.8      13.205        3400.0      2.654     34.926     243.1       2.368

200.0     13.024     35.766     237.5      12.996        3450.0      2.640     34.925     241.8       2.349

250.0     12.803     35.734     233.3      12.768        3500.0      2.627     34.923     242.1       2.332

300.0     12.586     35.704     232.6      12.545        3550.0      2.621     34.922     241.5       2.320

350.0     12.325     35.667     230.7      12.278        3600.0      2.610     34.920     241.3       2.304

400.0     12.040     35.628     229.8      11.987        3650.0      2.603     34.919     240.9       2.292

450.0     11.822     35.597     229.4      11.763        3700.0      2.601     34.918     239.9       2.283

500.0     11.433     35.530     224.7      11.369        3750.0      2.596     34.917     240.3       2.274

550.0     11.057     35.480     217.8      10.988        3800.0      2.584     34.916     240.6       2.256

600.0     10.658     35.429     208.9      10.584        3819.0      2.580     34.915     237.9       2.250

650.0     10.162     35.375     200.4      10.083

700.0      9.755     35.335     194.8       9.672

750.0      9.382     35.321     191.0       9.295

800.0      9.031     35.321     188.4       8.940

850.0      8.806     35.341     189.9       8.711

900.0      8.304     35.304     191.9       8.207

950.0      8.324     35.383     194.5       8.220

1000.0      8.870     35.565     191.5       8.757

1050.0      8.612     35.569     194.3       8.494

1100.0      7.718     35.420     202.0       7.602

1150.0      6.984     35.313     211.4       6.868

1200.0      6.454     35.249     218.6       6.338

1250.0      6.014     35.192     226.5       5.896

1300.0      5.424     35.113     234.3       5.308

1350.0      5.086     35.071     240.3       4.968

1400.0      4.805     35.041     246.0       4.685

1450.0      4.609     35.015     249.6       4.487

1500.0      4.534     35.014     251.3       4.408

1550.0      4.612     35.043     249.8       4.480

1600.0      4.442     35.025     252.0       4.307

1650.0      4.256     34.998     255.4       4.119

1700.0      4.079     34.975     259.2       3.939

1750.0      3.978     34.969     261.7       3.835

1800.0      3.959     34.975     263.1       3.811

1850.0      3.747     34.944     266.9       3.598

1900.0      3.592     34.922     269.1       3.440

1950.0      3.529     34.918     270.2       3.374

2000.0      3.483     34.916     270.6       3.323

2050.0      3.452     34.919     270.8       3.288

2100.0      3.415     34.920     271.4       3.247

2150.0      3.383     34.924     271.6       3.211

2200.0      3.380     34.931     268.2       3.203

2250.0      3.393     34.943     265.1       3.211

2300.0      3.357     34.948     263.0       3.171

2350.0      3.314     34.949     262.4       3.123

2400.0      3.290     34.953     261.7       3.094

2450.0      3.249     34.955     260.2       3.049

2500.0      3.218     34.956     258.2       3.014

2550.0      3.189     34.958     256.8       2.981

2600.0      3.144     34.957     256.2       2.932

2650.0      3.109     34.957     255.2       2.892

2700.0      3.071     34.956     253.9       2.850

2750.0      3.042     34.955     252.4       2.816

2800.0      3.009     34.953     251.7       2.779

2850.0      2.960     34.949     250.4       2.726

2900.0      2.915     34.948     251.9       2.677

2950.0      2.878     34.945     250.2       2.635

3000.0      2.847     34.944     249.4       2.600

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  91        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 28-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3983       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  43 46.70                             |

|              W  17  1.92                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.517     35.904     228.8      18.517        3050.0      2.787     34.939     249.6       2.536

10.0     18.486     35.902     230.1      18.484        3100.0      2.764     34.937     249.0       2.508

20.0     18.147     35.897     240.9      18.143        3150.0      2.741     34.935     248.4       2.480

30.0     15.016     35.880     262.8      15.012        3200.0      2.717     34.933     247.5       2.451

40.0     14.299     35.870     259.5      14.293        3250.0      2.698     34.931     246.4       2.427

50.0     14.001     35.863     248.4      13.994        3300.0      2.678     34.928     246.3       2.403

100.0     13.638     35.851     239.9      13.624        3350.0      2.662     34.927     245.9       2.382

150.0     13.333     35.804     241.3      13.312        3400.0      2.647     34.926     244.7       2.362

200.0     13.088     35.773     240.2      13.060        3450.0      2.632     34.924     244.4       2.342

250.0     12.880     35.749     233.5      12.845        3500.0      2.626     34.921     243.6       2.331

300.0     12.626     35.715     237.4      12.585        3550.0      2.616     34.922     243.9       2.316

350.0     12.363     35.677     228.6      12.316        3600.0      2.608     34.920     243.2       2.301

400.0     12.074     35.634     223.7      12.021        3650.0      2.600     34.919     243.0       2.289

450.0     11.732     35.586     220.3      11.673        3700.0      2.596     34.918     242.7       2.279

500.0     11.495     35.558     228.0      11.430        3750.0      2.593     34.918     242.6       2.271

550.0     11.188     35.523     209.9      11.118        3800.0      2.587     34.917     242.1       2.259

600.0     10.967     35.508     204.3      10.892        3850.0      2.582     34.915     242.5       2.248

650.0     10.788     35.510     199.4      10.707        3900.0      2.579     34.914     242.6       2.240

700.0     10.685     35.534     193.9      10.598        3950.0      2.578     34.914     242.3       2.233

750.0     10.454     35.529     190.1      10.362        4000.0      2.580     34.913     241.2       2.229

800.0     10.222     35.551     187.1      10.124        4050.0      2.585     34.912     241.7       2.229

850.0     10.034     35.580     185.1       9.931        4060.0      2.586     34.913     240.9       2.228

900.0      9.568     35.519     186.6       9.462

950.0      9.289     35.548     187.1       9.179

1000.0      8.948     35.550     191.0       8.834

1050.0      7.979     35.392     198.7       7.867

1100.0      7.556     35.362     205.3       7.441

1150.0      7.216     35.347     211.7       7.098

1200.0      7.633     35.472     209.4       7.506

1250.0      8.161     35.629     205.1       8.023

1300.0      7.452     35.513     213.1       7.316

1350.0      6.971     35.437     219.2       6.833

1400.0      6.404     35.347     225.5       6.267

1450.0      6.073     35.299     230.9       5.934

1500.0      5.742     35.249     236.2       5.602

1550.0      5.105     35.145     245.0       4.967

1600.0      4.865     35.109     247.9       4.725

1650.0      4.661     35.083     251.2       4.519

1700.0      4.434     35.049     255.4       4.290

1750.0      4.126     35.000     260.7       3.981

1800.0      4.077     34.999     260.3       3.927

1850.0      3.984     34.991     261.7       3.832

1900.0      3.889     34.983     262.8       3.733

1950.0      3.840     34.982     262.3       3.680

2000.0      3.781     34.981     262.9       3.617

2050.0      3.592     34.957     265.3       3.426

2100.0      3.520     34.952     266.2       3.350

2150.0      3.447     34.947     266.8       3.273

2200.0      3.427     34.954     264.4       3.249

2250.0      3.359     34.948     266.1       3.177

2300.0      3.333     34.951     263.2       3.147

2350.0      3.325     34.959     261.2       3.134

2400.0      3.281     34.961     257.8       3.086

2450.0      3.210     34.956     259.1       3.011

2500.0      3.180     34.956     258.3       2.977

2550.0      3.149     34.959     256.1       2.941

2600.0      3.095     34.955     256.9       2.883

2650.0      3.045     34.953     255.3       2.830

2700.0      3.010     34.951     254.9       2.789

2750.0      2.970     34.950     254.7       2.746

2800.0      2.939     34.949     253.6       2.710

2850.0      2.909     34.948     252.8       2.676

2900.0      2.880     34.946     251.6       2.642

2950.0      2.859     34.944     251.1       2.617

3000.0      2.812     34.942     250.1       2.565

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  92        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 28-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4147       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  43 28.51                             |

|              W  16 38.29                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.676     35.925     225.2      18.676        3050.0      2.803     34.941     249.0       2.551

10.0     18.633     35.924     230.4      18.631        3100.0      2.765     34.937     248.2       2.509

20.0     18.476     35.923     235.9      18.473        3150.0      2.738     34.934     247.9       2.477

30.0     18.301     35.915     240.0      18.296        3200.0      2.714     34.932     246.8       2.449

40.0     16.049     35.914     256.5      16.043        3250.0      2.693     34.930     246.0       2.423

50.0     14.648     35.920     266.2      14.641        3300.0      2.669     34.927     244.7       2.394

100.0     13.853     35.870     236.5      13.838        3350.0      2.650     34.925     243.6       2.370

150.0     13.417     35.813     231.0      13.396        3400.0      2.626     34.923     243.6       2.342

200.0     13.018     35.764     234.1      12.990        3450.0      2.612     34.921     243.4       2.322

250.0     12.769     35.734     224.2      12.735        3500.0      2.599     34.920     243.6       2.304

300.0     12.455     35.692     225.5      12.415        3550.0      2.588     34.919     243.4       2.288

350.0     12.171     35.649     225.8      12.124        3600.0      2.579     34.917     242.9       2.274

400.0     11.815     35.597     214.5      11.762        3650.0      2.576     34.917     242.1       2.265

450.0     11.605     35.571     212.5      11.546        3700.0      2.572     34.916     242.5       2.255

500.0     11.370     35.545     210.3      11.305        3750.0      2.569     34.915     242.4       2.248

550.0     11.108     35.523     204.8      11.038        3800.0      2.564     34.914     241.8       2.237

600.0     10.952     35.531     197.0      10.876        3850.0      2.562     34.913     241.7       2.229

650.0     10.633     35.518     194.5      10.553        3900.0      2.557     34.912     241.7       2.219

700.0     10.444     35.541     190.5      10.358        3950.0      2.555     34.912     241.4       2.210

750.0     10.358     35.593     186.8      10.266        4000.0      2.555     34.911     241.3       2.205

800.0     10.481     35.693     182.0      10.382        4050.0      2.556     34.910     241.4       2.200

850.0     10.588     35.787     182.8      10.482        4100.0      2.554     34.910     241.4       2.193

900.0     10.438     35.814     182.9      10.326        4150.0      2.548     34.909     241.2       2.181

950.0     10.420     35.865     183.5      10.301        4200.0      2.543     34.908     241.7       2.170

1000.0     10.010     35.811     185.3       9.888        4235.0      2.539     34.907     241.4       2.163

1050.0      9.810     35.813     187.0       9.684

1100.0      8.778     35.627     195.2       8.654

1150.0      8.704     35.653     198.5       8.573

1200.0      8.176     35.575     204.0       8.045

1250.0      7.478     35.467     211.8       7.347

1300.0      7.041     35.403     216.6       6.909

1350.0      6.303     35.286     224.0       6.173

1400.0      6.071     35.259     230.4       5.938

1450.0      5.627     35.192     235.5       5.493

1500.0      5.185     35.122     242.1       5.051

1550.0      4.718     35.054     247.9       4.584

1600.0      4.428     35.011     254.1       4.293

1650.0      4.223     34.988     259.4       4.087

1700.0      4.042     34.968     261.6       3.903

1750.0      3.918     34.954     263.3       3.776

1800.0      3.770     34.938     268.4       3.625

1850.0      3.764     34.947     267.0       3.615

1900.0      3.780     34.960     267.2       3.625

1950.0      3.881     34.987     262.1       3.720

2000.0      3.826     34.987     262.1       3.661

2050.0      3.724     34.976     262.6       3.556

2100.0      3.670     34.974     263.5       3.497

2150.0      3.563     34.964     263.3       3.388

2200.0      3.523     34.968     260.8       3.343

2250.0      3.470     34.967     260.8       3.286

2300.0      3.384     34.964     261.1       3.197

2350.0      3.359     34.966     259.8       3.167

2400.0      3.324     34.966     257.5       3.128

2450.0      3.275     34.964     255.9       3.075

2500.0      3.228     34.963     256.5       3.023

2550.0      3.191     34.962     256.0       2.982

2600.0      3.129     34.959     255.6       2.917

2650.0      3.092     34.959     254.1       2.875

2700.0      3.056     34.958     252.3       2.835

2750.0      3.011     34.956     250.5       2.786

2800.0      2.974     34.954     250.7       2.744

2850.0      2.926     34.950     250.8       2.692

2900.0      2.892     34.948     250.4       2.654

2950.0      2.842     34.944     249.1       2.600

3000.0      2.826     34.943     248.7       2.579

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  93        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 28-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5078       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  43 10.81                             |

|              W  16 14.72                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.490     35.906     226.1      19.490        3050.0      2.772     34.938     248.4       2.521

10.0     18.531     35.892     234.5      18.529        3100.0      2.751     34.936     248.9       2.496

20.0     18.230     35.882     242.2      18.226        3150.0      2.733     34.935     248.0       2.472

30.0     17.001     35.864     261.1      16.996        3200.0      2.716     34.933     246.7       2.451

40.0     14.901     35.860     283.2      14.895        3250.0      2.687     34.929     245.7       2.417

50.0     14.200     35.853     272.1      14.193        3300.0      2.668     34.928     245.4       2.393

100.0     13.447     35.812     245.4      13.433        3350.0      2.652     34.926     245.6       2.372

150.0     13.155     35.775     244.0      13.134        3400.0      2.638     34.924     245.4       2.353

200.0     12.926     35.755     239.5      12.899        3450.0      2.618     34.922     244.7       2.328

250.0     12.607     35.714     236.0      12.573        3500.0      2.606     34.921     243.9       2.311

300.0     12.348     35.677     234.2      12.308        3550.0      2.596     34.919     243.4       2.295

350.0     12.078     35.637     226.8      12.032        3600.0      2.586     34.918     243.1       2.280

400.0     11.803     35.601     225.1      11.750        3650.0      2.574     34.917     244.0       2.263

450.0     11.552     35.566     224.1      11.494        3700.0      2.565     34.916     243.3       2.249

500.0     11.277     35.533     220.6      11.213        3750.0      2.559     34.914     243.5       2.237

550.0     11.024     35.509     213.2      10.954        3800.0      2.553     34.914     243.2       2.226

600.0     10.910     35.512     206.7      10.835        3850.0      2.549     34.913     242.3       2.217

650.0     10.686     35.523     198.1      10.605        3900.0      2.542     34.911     242.2       2.204

700.0     10.189     35.468     192.4      10.104        3950.0      2.534     34.909     242.6       2.191

750.0      9.899     35.477     189.0       9.810        4000.0      2.530     34.908     242.4       2.181

800.0      9.790     35.525     186.7       9.695        4050.0      2.523     34.907     242.0       2.168

850.0      9.383     35.500     187.6       9.284        4100.0      2.518     34.907     242.3       2.158

900.0      9.345     35.562     188.2       9.240        4150.0      2.514     34.906     242.7       2.148

950.0      9.453     35.654     187.0       9.342        4200.0      2.508     34.904     242.1       2.137

1000.0      9.544     35.734     188.8       9.425        4250.0      2.505     34.904     242.1       2.128

1050.0      9.521     35.765     189.8       9.396        4300.0      2.503     34.903     242.6       2.119

1100.0      9.498     35.805     191.1       9.367        4350.0      2.499     34.902     243.0       2.110

1150.0      9.119     35.766     194.7       8.985        4400.0      2.498     34.901     242.8       2.103

1200.0      8.581     35.688     201.1       8.446        4450.0      2.499     34.900     243.3       2.098

1250.0      7.947     35.582     208.4       7.812        4500.0      2.501     34.900     243.5       2.094

1300.0      7.458     35.506     213.3       7.322        4550.0      2.500     34.899     242.9       2.087

1350.0      6.818     35.398     218.7       6.682        4600.0      2.501     34.899     243.4       2.082

1400.0      6.296     35.313     226.1       6.160        4650.0      2.504     34.898     243.4       2.078

1450.0      5.836     35.242     234.2       5.700        4700.0      2.507     34.898     243.4       2.075

1500.0      5.367     35.170     240.9       5.232        4750.0      2.510     34.897     244.5       2.072

1550.0      5.157     35.142     244.8       5.018        4800.0      2.512     34.897     244.7       2.067

1600.0      4.629     35.057     251.9       4.492        4850.0      2.516     34.897     244.8       2.065

1650.0      4.598     35.065     253.3       4.457        4900.0      2.521     34.897     244.5       2.064

1700.0      4.522     35.064     254.3       4.377        4950.0      2.526     34.897     244.1       2.062

1750.0      4.403     35.054     256.3       4.254        5000.0      2.532     34.896     243.8       2.061

1800.0      4.249     35.035     256.9       4.097        5050.0      2.537     34.896     243.7       2.060

1850.0      4.112     35.020     259.4       3.958        5100.0      2.543     34.896     243.6       2.059

1900.0      4.025     35.009     261.1       3.867        5150.0      2.547     34.896     243.8       2.057

1950.0      3.909     35.000     262.4       3.748        5200.0      2.553     34.896     243.0       2.056

2000.0      3.794     34.987     263.5       3.630        5216.0      2.554     34.896     242.7       2.055

2050.0      3.726     34.984     262.1       3.558

2100.0      3.662     34.981     262.1       3.490

2150.0      3.598     34.979     261.6       3.422

2200.0      3.531     34.977     260.2       3.351

2250.0      3.475     34.977     258.9       3.291

2300.0      3.411     34.974     258.3       3.223

2350.0      3.335     34.970     258.6       3.144

2400.0      3.286     34.969     256.8       3.091

2450.0      3.232     34.965     256.2       3.033

2500.0      3.172     34.962     256.5       2.968

2550.0      3.115     34.957     256.4       2.908

2600.0      3.072     34.957     255.0       2.861

2650.0      3.027     34.954     253.8       2.812

2700.0      2.983     34.952     253.5       2.763

2750.0      2.943     34.950     252.5       2.719

2800.0      2.907     34.948     251.3       2.678

2850.0      2.874     34.945     249.8       2.642

2900.0      2.849     34.944     250.9       2.612

2950.0      2.826     34.943     249.3       2.584

3000.0      2.798     34.940     249.0       2.552

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  94        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 28-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4844       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  43  1.80                             |

|              W  16  2.67                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.906     35.914     220.0      18.905        3050.0      2.794     34.940     247.3       2.543

10.0     18.625     35.901     229.2      18.623        3100.0      2.772     34.938     246.3       2.516

20.0     18.237     35.918     235.7      18.233        3150.0      2.744     34.937     246.5       2.483

30.0     16.807     35.934     249.6      16.802        3200.0      2.717     34.934     245.8       2.451

40.0     14.910     35.922     260.8      14.904        3250.0      2.698     34.932     246.0       2.428

50.0     14.504     35.915     258.7      14.497        3300.0      2.672     34.929     245.8       2.397

100.0     13.718     35.845     241.3      13.703        3350.0      2.652     34.927     245.1       2.372

150.0     13.278     35.794     243.0      13.257        3400.0      2.635     34.925     244.9       2.350

200.0     13.029     35.764     243.1      13.001        3450.0      2.625     34.923     244.4       2.335

250.0     12.656     35.715     230.1      12.622        3500.0      2.610     34.922     244.2       2.315

300.0     12.359     35.676     224.1      12.319        3550.0      2.600     34.920     243.5       2.300

350.0     12.103     35.641     223.0      12.057        3600.0      2.588     34.919     243.8       2.283

400.0     11.800     35.600     219.5      11.748        3650.0      2.576     34.918     242.9       2.265

450.0     11.508     35.566     215.9      11.450        3700.0      2.563     34.915     243.5       2.247

500.0     11.246     35.544     207.7      11.182        3750.0      2.550     34.913     242.9       2.229

550.0     11.053     35.540     200.8      10.984        3800.0      2.539     34.912     242.5       2.212

600.0     10.872     35.550     193.7      10.797        3850.0      2.526     34.911     242.5       2.194

650.0     10.723     35.570     189.8      10.642        3900.0      2.521     34.909     242.8       2.184

700.0     10.485     35.578     185.5      10.399        3950.0      2.517     34.908     242.6       2.174

750.0     10.501     35.652     185.2      10.408        4000.0      2.510     34.907     243.2       2.162

800.0     10.396     35.688     184.1      10.298        4050.0      2.508     34.906     243.1       2.153

850.0     10.325     35.730     183.5      10.221        4100.0      2.503     34.905     243.0       2.143

900.0     10.509     35.845     182.2      10.397        4150.0      2.498     34.903     242.5       2.133

950.0     10.204     35.821     183.7      10.087        4200.0      2.494     34.903     242.3       2.122

1000.0      9.787     35.778     186.3       9.667        4250.0      2.491     34.902     242.3       2.114

1050.0      9.465     35.741     189.1       9.341        4300.0      2.489     34.902     242.4       2.106

1100.0      9.228     35.733     191.6       9.099        4350.0      2.489     34.901     242.3       2.100

1150.0      8.842     35.696     196.4       8.711        4400.0      2.491     34.900     242.5       2.096

1200.0      8.299     35.626     202.4       8.166        4450.0      2.489     34.900     243.3       2.088

1250.0      8.145     35.628     205.2       8.008        4500.0      2.489     34.898     243.5       2.082

1300.0      7.611     35.542     211.4       7.473        4550.0      2.490     34.898     243.6       2.077

1350.0      7.106     35.461     217.1       6.967        4600.0      2.493     34.898     243.4       2.074

1400.0      6.595     35.376     223.0       6.456        4650.0      2.497     34.898     243.3       2.071

1450.0      6.184     35.314     228.3       6.044        4700.0      2.499     34.897     243.1       2.067

1500.0      5.711     35.242     232.7       5.571        4750.0      2.503     34.897     243.1       2.065

1550.0      5.337     35.184     239.2       5.196        4800.0      2.507     34.897     243.4       2.063

1600.0      4.977     35.134     243.8       4.836        4850.0      2.512     34.896     243.4       2.061

1650.0      4.822     35.113     247.6       4.677        4900.0      2.517     34.897     243.2       2.060

1700.0      4.614     35.085     251.3       4.467        4950.0      2.523     34.896     243.8       2.059

1750.0      4.435     35.061     253.8       4.285        4994.0      2.527     34.897     241.2       2.058

1800.0      4.285     35.042     256.0       4.133

1850.0      4.137     35.023     257.9       3.982

1900.0      4.022     35.010     259.8       3.863

1950.0      3.887     34.995     260.6       3.726

2000.0      3.788     34.987     260.8       3.624

2050.0      3.722     34.985     260.2       3.553

2100.0      3.664     34.981     260.1       3.492

2150.0      3.613     34.980     259.3       3.437

2200.0      3.538     34.975     259.8       3.358

2250.0      3.481     34.975     258.5       3.297

2300.0      3.432     34.974     258.8       3.244

2350.0      3.402     34.977     256.7       3.210

2400.0      3.342     34.976     255.9       3.146

2450.0      3.285     34.973     255.7       3.085

2500.0      3.235     34.971     254.9       3.031

2550.0      3.178     34.968     254.0       2.970

2600.0      3.131     34.965     253.0       2.919

2650.0      3.078     34.963     252.0       2.861

2700.0      3.029     34.959     251.1       2.808

2750.0      2.984     34.956     250.9       2.760

2800.0      2.941     34.953     250.5       2.713

2850.0      2.911     34.951     250.5       2.677

2900.0      2.871     34.947     250.0       2.633

2950.0      2.840     34.945     248.4       2.598

3000.0      2.814     34.942     248.2       2.567

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  95        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 29-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4170       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  42 52.86                             |

|              W  15 50.98                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.844     35.920     223.9      18.844        3050.0      2.769     34.939     248.0       2.518

10.0     18.824     35.919     232.5      18.822        3100.0      2.749     34.937     247.6       2.494

20.0     18.268     35.901     238.6      18.264        3150.0      2.726     34.934     247.1       2.465

30.0     17.544     35.907     245.1      17.539        3200.0      2.707     34.932     246.2       2.442

40.0     15.532     35.933     259.2      15.526        3250.0      2.687     34.930     246.0       2.417

50.0     14.559     35.900     264.7      14.552        3300.0      2.654     34.927     245.7       2.379

100.0     13.749     35.848     239.5      13.735        3350.0      2.631     34.924     245.2       2.351

150.0     13.496     35.821     239.9      13.475        3400.0      2.612     34.922     244.6       2.327

200.0     13.067     35.768     231.2      13.039        3450.0      2.600     34.920     244.3       2.310

250.0     12.688     35.721     223.1      12.654        3500.0      2.587     34.919     243.9       2.292

300.0     12.348     35.674     223.4      12.307        3550.0      2.575     34.917     243.9       2.275

350.0     12.063     35.633     222.6      12.017        3600.0      2.564     34.916     243.2       2.259

400.0     11.765     35.591     216.6      11.713        3650.0      2.556     34.915     243.2       2.246

450.0     11.461     35.559     211.0      11.403        3700.0      2.544     34.913     243.1       2.228

500.0     11.187     35.542     205.3      11.123        3750.0      2.540     34.912     242.5       2.219

550.0     10.961     35.537     199.2      10.892        3800.0      2.535     34.911     242.7       2.208

600.0     10.737     35.544     193.9      10.663        3850.0      2.521     34.909     242.8       2.189

650.0     10.536     35.574     188.6      10.456        3900.0      2.514     34.908     242.5       2.177

700.0     10.431     35.608     185.9      10.344        3950.0      2.508     34.907     242.8       2.165

750.0     10.370     35.661     184.9      10.278        4000.0      2.497     34.905     242.4       2.149

800.0     10.376     35.732     184.0      10.277        4050.0      2.494     34.904     242.9       2.140

850.0     10.198     35.761     184.1      10.094        4100.0      2.492     34.904     243.1       2.132

900.0     10.064     35.798     184.0       9.954        4150.0      2.493     34.903     243.2       2.127

950.0     10.134     35.866     184.5      10.017        4200.0      2.487     34.902     243.5       2.116

1000.0      9.567     35.780     188.9       9.448        4250.0      2.482     34.900     243.5       2.105

1050.0      9.277     35.749     191.6       9.154        4265.0      2.480     34.901     243.3       2.101

1100.0      9.038     35.729     194.5       8.910

1150.0      8.753     35.700     198.0       8.622

1200.0      8.483     35.685     201.4       8.349

1250.0      7.997     35.604     206.7       7.861

1300.0      7.333     35.491     213.3       7.198

1350.0      6.418     35.323     222.7       6.286

1400.0      5.875     35.240     231.3       5.744

1450.0      5.622     35.204     235.0       5.488

1500.0      5.307     35.172     238.6       5.172

1550.0      5.183     35.162     240.8       5.044

1600.0      4.979     35.135     244.7       4.838

1650.0      4.750     35.103     247.9       4.606

1700.0      4.462     35.061     251.6       4.317

1750.0      4.314     35.046     254.9       4.167

1800.0      4.105     35.017     258.1       3.955

1850.0      3.905     34.990     261.1       3.754

1900.0      3.797     34.978     262.8       3.642

1950.0      3.747     34.977     262.2       3.588

2000.0      3.692     34.975     262.2       3.529

2050.0      3.625     34.970     262.7       3.458

2100.0      3.582     34.970     261.9       3.411

2150.0      3.548     34.972     260.8       3.373

2200.0      3.490     34.970     260.1       3.310

2250.0      3.453     34.973     260.1       3.270

2300.0      3.401     34.974     258.3       3.214

2350.0      3.364     34.975     258.1       3.172

2400.0      3.309     34.973     256.3       3.113

2450.0      3.246     34.971     255.2       3.046

2500.0      3.202     34.969     254.0       2.998

2550.0      3.146     34.967     254.1       2.938

2600.0      3.094     34.964     253.3       2.882

2650.0      3.049     34.961     252.3       2.834

2700.0      3.011     34.958     251.9       2.791

2750.0      2.968     34.955     250.9       2.744

2800.0      2.935     34.953     250.6       2.706

2850.0      2.902     34.950     250.2       2.669

2900.0      2.865     34.947     249.5       2.627

2950.0      2.826     34.944     249.0       2.585

3000.0      2.796     34.941     247.7       2.550

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  96        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 29-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4008       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  42 43.91                             |

|              W  15 39.28                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.955     35.919     223.7      18.954        3050.0      2.786     34.940     248.5       2.535

10.0     18.914     35.919     225.0      18.913        3100.0      2.754     34.937     246.6       2.498

20.0     18.497     35.915     232.7      18.494        3150.0      2.730     34.935     246.4       2.469

30.0     17.997     35.909     238.6      17.992        3200.0      2.707     34.932     246.3       2.441

40.0     14.792     35.866     255.0      14.786        3250.0      2.682     34.930     246.8       2.412

50.0     14.232     35.851     255.4      14.225        3300.0      2.661     34.928     246.7       2.386

100.0     13.759     35.848     242.4      13.745        3350.0      2.645     34.926     246.0       2.366

150.0     13.443     35.802     247.3      13.422        3400.0      2.634     34.925     245.2       2.349

200.0     12.639     35.693     231.5      12.612        3450.0      2.612     34.922     244.3       2.322

250.0     12.228     35.656     227.3      12.195        3500.0      2.605     34.921     243.9       2.310

300.0     11.909     35.613     224.7      11.869        3550.0      2.587     34.918     244.2       2.287

350.0     11.641     35.581     220.4      11.596        3600.0      2.573     34.917     244.8       2.268

400.0     11.381     35.555     214.6      11.330        3650.0      2.562     34.915     244.5       2.251

450.0     11.207     35.544     209.3      11.149        3700.0      2.547     34.914     243.5       2.232

500.0     10.978     35.545     202.9      10.916        3750.0      2.540     34.913     242.6       2.219

550.0     10.771     35.549     197.0      10.702        3800.0      2.532     34.911     243.0       2.205

600.0     10.622     35.574     192.1      10.548        3850.0      2.527     34.910     243.9       2.195

650.0     10.558     35.610     191.3      10.477        3900.0      2.517     34.909     243.7       2.180

700.0     10.507     35.669     187.8      10.421        3950.0      2.506     34.907     243.5       2.163

750.0     10.416     35.688     184.8      10.324        4000.0      2.493     34.905     243.6       2.145

800.0     10.303     35.728     185.1      10.205        4050.0      2.491     34.904     243.2       2.137

850.0      9.985     35.720     187.3       9.883        4100.0      2.493     34.903     242.7       2.133

900.0     10.019     35.766     186.9       9.909        4150.0      2.489     34.903     242.5       2.124

950.0      9.796     35.772     187.2       9.682        4171.0      2.488     34.903     242.2       2.120

1000.0      9.684     35.790     189.2       9.565

1050.0      9.553     35.806     189.4       9.428

1100.0      9.464     35.825     193.5       9.334

1150.0      9.133     35.773     197.3       8.999

1200.0      8.682     35.703     201.6       8.546

1250.0      8.065     35.610     206.8       7.928

1300.0      7.479     35.523     214.4       7.342

1350.0      6.996     35.446     220.0       6.859

1400.0      6.621     35.386     225.3       6.481

1450.0      6.047     35.295     231.4       5.909

1500.0      5.651     35.233     236.9       5.512

1550.0      5.038     35.133     244.9       4.901

1600.0      4.618     35.066     249.8       4.481

1650.0      4.298     35.021     255.8       4.160

1700.0      4.066     34.987     259.9       3.927

1750.0      3.927     34.971     262.7       3.784

1800.0      3.822     34.960     267.1       3.677

1850.0      3.752     34.954     268.0       3.603

1900.0      3.711     34.954     268.3       3.557

1950.0      3.648     34.952     267.7       3.490

2000.0      3.618     34.955     266.6       3.457

2050.0      3.586     34.958     266.2       3.420

2100.0      3.550     34.961     265.1       3.379

2150.0      3.523     34.967     263.7       3.348

2200.0      3.468     34.967     261.2       3.289

2250.0      3.441     34.970     259.4       3.257

2300.0      3.406     34.975     258.3       3.218

2350.0      3.358     34.974     258.2       3.166

2400.0      3.304     34.973     257.0       3.108

2450.0      3.257     34.970     255.4       3.058

2500.0      3.212     34.969     254.4       3.008

2550.0      3.189     34.969     254.4       2.981

2600.0      3.139     34.966     254.9       2.927

2650.0      3.078     34.963     253.5       2.861

2700.0      3.029     34.959     252.7       2.808

2750.0      2.987     34.957     250.2       2.762

2800.0      2.936     34.952     249.4       2.708

2850.0      2.886     34.949     248.9       2.653

2900.0      2.868     34.947     249.0       2.630

2950.0      2.839     34.945     249.8       2.597

3000.0      2.810     34.942     249.5       2.564

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  97        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 29-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4918       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  42 35.01                             |

|              W  15 27.44                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.909     35.926     232.4      18.909        3050.0      2.835     34.944     248.2       2.582

10.0     18.762     35.923     237.2      18.760        3100.0      2.796     34.941     247.4       2.540

20.0     18.130     35.915     239.1      18.127        3150.0      2.770     34.938     247.5       2.509

30.0     17.061     35.910     253.1      17.056        3200.0      2.750     34.936     246.8       2.484

40.0     14.867     35.880     269.7      14.861        3250.0      2.724     34.934     246.6       2.453

50.0     14.306     35.872     265.5      14.299        3300.0      2.704     34.931     246.0       2.428

100.0     13.752     35.847     238.6      13.738        3350.0      2.684     34.929     244.7       2.403

150.0     13.492     35.822     241.9      13.470        3400.0      2.660     34.927     245.1       2.374

200.0     13.171     35.780     236.7      13.143        3450.0      2.644     34.925     244.8       2.353

250.0     12.592     35.706     225.0      12.558        3500.0      2.621     34.923     244.9       2.325

300.0     12.245     35.659     223.0      12.205        3550.0      2.605     34.921     244.4       2.305

350.0     11.983     35.622     223.9      11.937        3600.0      2.592     34.919     243.3       2.286

400.0     11.666     35.583     217.6      11.614        3650.0      2.580     34.918     243.8       2.269

450.0     11.383     35.555     214.0      11.325        3700.0      2.574     34.916     243.5       2.258

500.0     11.166     35.538     209.4      11.103        3750.0      2.558     34.914     243.5       2.236

550.0     10.954     35.536     202.7      10.885        3800.0      2.551     34.913     242.9       2.224

600.0     10.774     35.551     195.8      10.700        3850.0      2.537     34.911     242.7       2.205

650.0     10.580     35.571     190.5      10.499        3900.0      2.529     34.910     243.6       2.191

700.0     10.506     35.618     185.8      10.419        3950.0      2.520     34.909     242.5       2.177

750.0     10.423     35.669     183.5      10.330        4000.0      2.515     34.907     242.6       2.166

800.0     10.218     35.697     182.3      10.120        4050.0      2.511     34.905     244.0       2.157

850.0     10.189     35.750     181.2      10.086        4100.0      2.505     34.905     244.3       2.145

900.0     10.012     35.771     182.4       9.903        4150.0      2.500     34.904     244.2       2.134

950.0      9.801     35.783     185.4       9.687        4200.0      2.492     34.902     243.6       2.121

1000.0      9.324     35.722     191.0       9.207        4250.0      2.484     34.901     243.8       2.107

1050.0      9.031     35.704     193.3       8.910        4300.0      2.485     34.901     244.0       2.102

1100.0      9.011     35.738     194.7       8.884        4350.0      2.480     34.900     244.0       2.091

1150.0      8.705     35.703     198.8       8.575        4400.0      2.481     34.899     243.8       2.087

1200.0      8.332     35.650     203.4       8.199        4450.0      2.481     34.899     243.3       2.081

1250.0      7.916     35.588     207.8       7.781        4500.0      2.482     34.898     242.5       2.075

1300.0      7.446     35.519     212.5       7.309        4550.0      2.482     34.896     242.9       2.070

1350.0      6.946     35.441     218.2       6.809        4600.0      2.486     34.897     242.3       2.067

1400.0      6.464     35.366     225.2       6.327        4650.0      2.488     34.896     242.5       2.063

1450.0      5.748     35.247     235.3       5.613        4700.0      2.490     34.896     242.9       2.058

1500.0      5.369     35.185     241.0       5.233        4750.0      2.493     34.895     244.2       2.055

1550.0      5.060     35.139     246.1       4.923        4800.0      2.495     34.895     243.8       2.051

1600.0      4.714     35.086     250.9       4.576        4850.0      2.500     34.894     243.6       2.050

1650.0      4.362     35.033     256.1       4.223        4900.0      2.506     34.895     241.9       2.049

1700.0      4.134     35.000     259.8       3.993        4950.0      2.512     34.895     242.7       2.048

1750.0      3.958     34.977     263.9       3.815        5000.0      2.517     34.895     242.8       2.047

1800.0      3.841     34.963     266.5       3.695        5050.0      2.523     34.895     242.9       2.047

1850.0      3.741     34.954     268.1       3.592        5083.0      2.528     34.895     243.1       2.047

1900.0      3.677     34.951     268.4       3.523

1950.0      3.634     34.950     267.4       3.477

2000.0      3.585     34.950     267.2       3.423

2050.0      3.545     34.950     268.1       3.380

2100.0      3.543     34.960     265.2       3.373

2150.0      3.518     34.966     263.1       3.343

2200.0      3.466     34.968     260.3       3.287

2250.0      3.430     34.971     258.1       3.247

2300.0      3.405     34.972     257.6       3.217

2350.0      3.362     34.972     256.0       3.170

2400.0      3.326     34.973     255.7       3.130

2450.0      3.307     34.975     254.8       3.107

2500.0      3.261     34.974     252.9       3.056

2550.0      3.214     34.972     253.1       3.005

2600.0      3.145     34.968     252.4       2.932

2650.0      3.100     34.965     251.8       2.883

2700.0      3.055     34.962     250.7       2.834

2750.0      3.013     34.959     249.7       2.788

2800.0      2.981     34.956     249.7       2.752

2850.0      2.948     34.954     250.0       2.714

2900.0      2.924     34.952     249.4       2.685

2950.0      2.891     34.949     249.4       2.648

3000.0      2.862     34.946     248.7       2.614

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  98        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 29-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4837       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  42 25.87                             |

|              W  15 15.65                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     20.517     35.895     221.3      20.517        3050.0      2.822     34.942     249.2       2.570

10.0     19.976     35.911     223.3      19.975        3100.0      2.793     34.940     248.1       2.536

20.0     18.931     35.866     232.0      18.927        3150.0      2.764     34.938     247.6       2.502

30.0     16.793     35.914     247.4      16.788        3200.0      2.744     34.936     246.7       2.478

40.0     14.498     35.866     264.2      14.493        3250.0      2.719     34.932     245.6       2.448

50.0     13.976     35.869     247.3      13.969        3300.0      2.701     34.931     246.4       2.426

100.0     13.512     35.827     236.2      13.498        3350.0      2.685     34.929     245.0       2.404

150.0     13.263     35.796     244.8      13.242        3400.0      2.669     34.927     246.7       2.383

200.0     13.037     35.769     242.2      13.009        3450.0      2.653     34.926     246.3       2.362

250.0     12.807     35.743     238.4      12.773        3500.0      2.634     34.923     245.9       2.338

300.0     12.543     35.708     236.7      12.503        3550.0      2.615     34.921     245.2       2.315

350.0     12.270     35.668     233.0      12.223        3600.0      2.606     34.919     244.4       2.300

400.0     12.040     35.634     233.0      11.987        3650.0      2.594     34.919     244.6       2.283

450.0     11.653     35.574     224.8      11.594        3700.0      2.585     34.917     244.5       2.268

500.0     11.409     35.540     221.9      11.344        3750.0      2.575     34.916     244.8       2.253

550.0     11.118     35.499     216.6      11.048        3800.0      2.562     34.913     243.3       2.235

600.0     10.863     35.479     208.2      10.788        3850.0      2.559     34.912     244.1       2.226

650.0     10.639     35.495     196.3      10.558        3900.0      2.550     34.911     244.4       2.212

700.0     10.467     35.531     190.2      10.381        3950.0      2.539     34.909     244.1       2.195

750.0      9.913     35.479     189.5       9.824        4000.0      2.537     34.909     243.2       2.188

800.0      9.586     35.488     187.4       9.492        4050.0      2.526     34.907     243.8       2.171

850.0      9.492     35.544     187.0       9.393        4100.0      2.514     34.905     243.7       2.154

900.0      9.799     35.704     187.5       9.691        4150.0      2.506     34.904     243.5       2.140

950.0     10.014     35.824     186.2       9.899        4200.0      2.503     34.903     243.6       2.132

1000.0     10.092     35.882     186.9       9.969        4250.0      2.498     34.902     243.6       2.121

1050.0      9.704     35.827     188.9       9.578        4300.0      2.497     34.901     243.0       2.114

1100.0      8.964     35.691     194.7       8.837        4350.0      2.496     34.901     243.7       2.106

1150.0      8.904     35.727     197.1       8.772        4400.0      2.494     34.900     243.7       2.099

1200.0      8.367     35.655     203.8       8.233        4450.0      2.492     34.899     243.6       2.091

1250.0      8.030     35.610     208.4       7.894        4500.0      2.492     34.899     243.4       2.085

1300.0      7.578     35.543     212.9       7.440        4550.0      2.496     34.899     243.4       2.083

1350.0      7.152     35.474     217.9       7.013        4600.0      2.498     34.898     243.4       2.078

1400.0      6.516     35.368     225.3       6.378        4650.0      2.501     34.898     243.0       2.076

1450.0      6.110     35.304     230.9       5.971        4700.0      2.506     34.897     243.0       2.074

1500.0      5.734     35.244     235.5       5.593        4750.0      2.507     34.897     243.3       2.069

1550.0      5.261     35.171     240.9       5.121        4800.0      2.510     34.897     243.4       2.066

1600.0      5.167     35.163     242.9       5.023        4850.0      2.513     34.896     242.8       2.062

1650.0      4.878     35.120     248.7       4.733        4900.0      2.516     34.896     242.8       2.059

1700.0      4.583     35.079     253.0       4.436        4950.0      2.518     34.895     243.0       2.054

1750.0      4.415     35.055     255.0       4.266        4970.0      2.519     34.895     243.1       2.053

1800.0      4.277     35.037     256.7       4.125

1850.0      4.118     35.017     259.0       3.963

1900.0      3.941     34.992     261.9       3.784

1950.0      3.754     34.967     265.5       3.595

2000.0      3.628     34.951     267.8       3.466

2050.0      3.633     34.959     265.8       3.466

2100.0      3.628     34.969     264.0       3.456

2150.0      3.617     34.976     261.5       3.441

2200.0      3.599     34.982     260.6       3.418

2250.0      3.587     34.988     259.5       3.402

2300.0      3.538     34.988     258.5       3.348

2350.0      3.453     34.981     258.5       3.259

2400.0      3.438     34.985     256.8       3.240

2450.0      3.368     34.983     255.8       3.166

2500.0      3.306     34.979     254.3       3.100

2550.0      3.243     34.975     253.6       3.034

2600.0      3.181     34.971     252.7       2.967

2650.0      3.140     34.968     253.7       2.923

2700.0      3.089     34.964     253.2       2.867

2750.0      3.033     34.960     251.8       2.807

2800.0      3.001     34.957     250.6       2.771

2850.0      2.980     34.956     250.5       2.746

2900.0      2.947     34.953     249.8       2.707

2950.0      2.907     34.949     250.0       2.663

3000.0      2.856     34.946     250.0       2.609

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    :  99        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 30-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5251       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  42 16.80                             |

|              W  15  3.98                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.404     35.913     217.0      19.404        3050.0      2.801     34.941     248.1       2.549

10.0     18.878     35.892     226.6      18.876        3100.0      2.767     34.938     247.2       2.511

20.0     18.585     35.892     235.1      18.582        3150.0      2.745     34.935     246.1       2.484

30.0     16.759     35.872     248.4      16.754        3200.0      2.723     34.933     245.8       2.458

40.0     15.179     35.826     260.9      15.173        3250.0      2.708     34.931     246.7       2.437

50.0     14.103     35.828     262.2      14.096        3300.0      2.692     34.930     245.8       2.417

100.0     13.410     35.792     240.2      13.396        3350.0      2.671     34.928     246.3       2.391

150.0     13.039     35.758     239.0      13.018        3400.0      2.652     34.926     246.0       2.367

200.0     12.849     35.734     238.6      12.821        3450.0      2.635     34.924     244.7       2.344

250.0     12.651     35.705     235.3      12.617        3500.0      2.625     34.922     244.0       2.330

300.0     12.463     35.689     229.8      12.423        3550.0      2.609     34.920     244.5       2.309

350.0     12.197     35.653     222.2      12.150        3600.0      2.599     34.919     243.9       2.294

400.0     11.894     35.609     218.5      11.842        3650.0      2.588     34.917     244.3       2.276

450.0     11.615     35.573     215.8      11.557        3700.0      2.575     34.916     244.0       2.259

500.0     11.288     35.534     215.4      11.224        3750.0      2.566     34.914     243.6       2.245

550.0     11.190     35.547     204.9      11.120        3800.0      2.558     34.913     244.1       2.231

600.0     11.009     35.545     199.4      10.933        3850.0      2.553     34.911     243.7       2.220

650.0     10.854     35.550     194.1      10.773        3900.0      2.541     34.910     243.1       2.203

700.0     10.661     35.560     189.7      10.574        3950.0      2.532     34.909     243.3       2.188

750.0     10.613     35.614     186.9      10.519        4000.0      2.527     34.907     243.2       2.178

800.0     10.454     35.651     184.4      10.355        4050.0      2.519     34.907     243.2       2.164

850.0     10.303     35.685     183.3      10.198        4100.0      2.513     34.905     242.9       2.153

900.0     10.303     35.750     183.6      10.192        4150.0      2.508     34.904     243.1       2.142

950.0      9.805     35.689     185.3       9.691        4200.0      2.506     34.903     243.5       2.134

1000.0     10.093     35.830     184.9       9.971        4250.0      2.501     34.902     243.0       2.124

1050.0     10.057     35.877     184.8       9.928        4300.0      2.499     34.901     242.3       2.115

1100.0      9.445     35.773     189.8       9.315        4350.0      2.495     34.900     242.2       2.105

1150.0      9.230     35.764     193.1       9.096        4400.0      2.496     34.900     242.8       2.101

1200.0      9.067     35.774     195.9       8.928        4450.0      2.493     34.899     243.1       2.092

1250.0      8.471     35.683     202.3       8.330        4500.0      2.496     34.899     243.1       2.088

1300.0      8.167     35.646     206.0       8.024        4550.0      2.496     34.898     242.7       2.082

1350.0      7.494     35.536     213.6       7.351        4600.0      2.496     34.897     243.4       2.077

1400.0      6.918     35.438     218.9       6.776        4650.0      2.498     34.897     243.1       2.072

1450.0      6.372     35.346     225.1       6.230        4700.0      2.500     34.897     243.3       2.068

1500.0      6.053     35.306     231.4       5.909        4750.0      2.503     34.896     243.3       2.065

1550.0      5.437     35.203     239.0       5.295        4800.0      2.506     34.896     243.2       2.061

1600.0      5.047     35.146     244.6       4.904        4850.0      2.509     34.895     243.0       2.058

1650.0      4.782     35.108     249.3       4.638        4900.0      2.513     34.895     244.0       2.055

1700.0      4.561     35.076     253.0       4.415        4950.0      2.516     34.895     244.1       2.053

1750.0      4.380     35.051     255.3       4.232        5000.0      2.520     34.894     244.2       2.050

1800.0      4.233     35.031     257.1       4.082        5050.0      2.526     34.894     243.3       2.049

1850.0      4.096     35.013     259.0       3.942        5100.0      2.532     34.894     243.4       2.048

1900.0      3.935     34.992     261.9       3.778        5150.0      2.537     34.893     243.6       2.047

1950.0      3.860     34.987     262.4       3.699        5200.0      2.542     34.894     243.6       2.046

2000.0      3.782     34.983     262.3       3.617        5250.0      2.549     34.894     243.3       2.045

2050.0      3.720     34.978     261.7       3.551        5300.0      2.556     34.894     243.4       2.046

2100.0      3.641     34.972     262.4       3.469        5350.0      2.562     34.894     243.3       2.045

2150.0      3.569     34.968     260.5       3.393        5400.0      2.569     34.894     242.9       2.046

2200.0      3.516     34.969     261.2       3.336        5402.0      2.570     34.894     242.8       2.046

2250.0      3.447     34.967     259.8       3.264

2300.0      3.393     34.966     260.2       3.206

2350.0      3.432     34.985     256.8       3.239

2400.0      3.341     34.976     257.4       3.145

2450.0      3.279     34.972     256.3       3.079

2500.0      3.236     34.971     255.5       3.032

2550.0      3.181     34.966     255.4       2.973

2600.0      3.160     34.968     253.8       2.947

2650.0      3.097     34.963     253.1       2.880

2700.0      3.065     34.962     251.9       2.844

2750.0      3.004     34.957     250.1       2.779

2800.0      2.961     34.954     249.9       2.732

2850.0      2.925     34.951     249.0       2.691

2900.0      2.889     34.948     250.4       2.651

2950.0      2.858     34.946     250.0       2.615

3000.0      2.830     34.944     249.4       2.583

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 100        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 30-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5271       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  41 58.97                             |

|              W  14 40.30                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.031     35.870     221.3      19.031        3050.0      2.820     34.943     249.0       2.568

10.0     19.034     35.870     232.3      19.032        3100.0      2.795     34.940     249.2       2.538

20.0     17.631     35.879     247.0      17.627        3150.0      2.771     34.937     249.3       2.510

30.0     15.198     35.836     265.0      15.193        3200.0      2.743     34.935     248.1       2.477

40.0     13.898     35.825     264.2      13.892        3250.0      2.718     34.932     247.9       2.448

50.0     13.665     35.820     250.7      13.658        3300.0      2.699     34.931     247.4       2.424

100.0     13.169     35.779     236.9      13.155        3350.0      2.678     34.928     246.6       2.397

150.0     13.031     35.765     245.3      13.010        3400.0      2.660     34.927     246.3       2.374

200.0     12.947     35.759     246.8      12.919        3450.0      2.651     34.925     245.8       2.361

250.0     12.730     35.728     238.3      12.696        3500.0      2.631     34.923     246.9       2.335

300.0     12.508     35.696     237.9      12.467        3550.0      2.616     34.920     245.6       2.316

350.0     12.273     35.661     229.9      12.226        3600.0      2.600     34.919     245.8       2.294

400.0     11.966     35.618     224.8      11.913        3650.0      2.595     34.918     244.9       2.283

450.0     11.734     35.591     221.7      11.675        3700.0      2.582     34.916     245.3       2.265

500.0     11.442     35.551     218.0      11.378        3750.0      2.567     34.913     244.7       2.245

550.0     11.254     35.546     211.6      11.184        3800.0      2.560     34.913     245.4       2.233

600.0     11.063     35.544     200.8      10.987        3850.0      2.556     34.912     244.7       2.223

650.0     10.890     35.560     195.2      10.808        3900.0      2.549     34.912     244.8       2.210

700.0     10.712     35.572     190.1      10.624        3950.0      2.542     34.909     244.4       2.198

750.0     10.697     35.666     185.5      10.603        4000.0      2.534     34.909     243.1       2.185

800.0     10.459     35.681     183.9      10.360        4050.0      2.526     34.907     244.0       2.171

850.0     10.438     35.751     183.3      10.333        4100.0      2.518     34.906     243.9       2.158

900.0     10.334     35.785     183.3      10.223        4150.0      2.515     34.905     243.8       2.149

950.0     10.218     35.819     183.5      10.101        4200.0      2.510     34.903     244.2       2.138

1000.0     10.067     35.833     184.4       9.944        4250.0      2.507     34.903     244.4       2.129

1050.0      9.972     35.854     184.9       9.844        4300.0      2.505     34.902     244.3       2.122

1100.0      9.847     35.870     187.6       9.713        4350.0      2.503     34.902     243.6       2.114

1150.0      9.422     35.806     191.6       9.285        4400.0      2.502     34.901     242.8       2.107

1200.0      9.325     35.828     194.2       9.183        4450.0      2.500     34.899     243.1       2.099

1250.0      8.823     35.757     198.7       8.680        4500.0      2.499     34.899     243.4       2.091

1300.0      8.359     35.683     204.3       8.214        4550.0      2.497     34.898     243.1       2.084

1350.0      7.674     35.569     211.0       7.529        4600.0      2.498     34.898     244.0       2.079

1400.0      7.065     35.465     218.5       6.921        4650.0      2.501     34.896     244.0       2.076

1450.0      6.602     35.393     224.1       6.457        4700.0      2.501     34.896     244.0       2.069

1500.0      6.128     35.317     230.3       5.983        4750.0      2.503     34.897     243.4       2.065

1550.0      5.747     35.259     235.5       5.601        4800.0      2.505     34.895     243.1       2.061

1600.0      5.402     35.209     240.6       5.255        4850.0      2.509     34.895     243.4       2.058

1650.0      5.058     35.155     245.6       4.910        4900.0      2.512     34.896     243.3       2.055

1700.0      4.793     35.115     249.8       4.644        4950.0      2.517     34.895     244.4       2.053

1750.0      4.514     35.074     254.0       4.364        5000.0      2.521     34.894     244.1       2.051

1800.0      4.331     35.050     255.9       4.178        5050.0      2.526     34.894     243.6       2.049

1850.0      4.206     35.035     258.7       4.050        5100.0      2.530     34.894     243.0       2.047

1900.0      4.058     35.019     259.9       3.900        5150.0      2.536     34.894     242.4       2.046

1950.0      3.971     35.011     260.6       3.809        5200.0      2.542     34.893     242.8       2.046

2000.0      3.883     35.005     260.7       3.717        5250.0      2.548     34.894     242.6       2.045

2050.0      3.779     34.993     261.6       3.610        5300.0      2.554     34.894     243.4       2.044

2100.0      3.732     34.993     260.7       3.558        5350.0      2.560     34.894     243.5       2.044

2150.0      3.612     34.979     260.8       3.435        5400.0      2.567     34.894     243.0       2.043

2200.0      3.627     34.992     257.7       3.446        5426.0      2.571     34.893     242.3       2.044

2250.0      3.617     34.997     255.5       3.431

2300.0      3.567     34.995     255.3       3.377

2350.0      3.483     34.990     256.3       3.289

2400.0      3.439     34.989     256.0       3.241

2450.0      3.372     34.985     255.4       3.170

2500.0      3.309     34.981     255.0       3.104

2550.0      3.239     34.976     254.3       3.030

2600.0      3.188     34.973     253.4       2.974

2650.0      3.134     34.969     253.1       2.917

2700.0      3.094     34.967     252.4       2.872

2750.0      3.037     34.961     252.3       2.811

2800.0      2.994     34.958     252.3       2.764

2850.0      2.958     34.954     251.4       2.723

2900.0      2.916     34.951     251.1       2.678

2950.0      2.879     34.948     250.2       2.636

3000.0      2.852     34.946     249.0       2.604

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 101        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 30-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5281       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  41 40.95                             |

|              W  14 16.55                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.053     35.864     224.9      19.052        3050.0      2.829     34.945     247.9       2.576

10.0     18.960     35.861     229.5      18.958        3100.0      2.803     34.943     247.3       2.546

20.0     17.844     35.849     240.4      17.841        3150.0      2.772     34.939     247.1       2.510

30.0     16.595     35.855     251.8      16.590        3200.0      2.749     34.937     247.2       2.482

40.0     15.052     35.839     260.6      15.046        3250.0      2.731     34.935     247.0       2.460

50.0     14.281     35.824     261.5      14.273        3300.0      2.714     34.933     246.6       2.438

100.0     13.461     35.821     235.4      13.447        3350.0      2.687     34.930     246.5       2.406

150.0     12.902     35.741     238.0      12.881        3400.0      2.671     34.929     245.5       2.386

200.0     12.693     35.712     237.3      12.665        3450.0      2.654     34.927     245.3       2.363

250.0     12.453     35.681     228.3      12.420        3500.0      2.634     34.925     245.2       2.338

300.0     12.173     35.648     222.3      12.133        3550.0      2.618     34.923     245.2       2.318

350.0     11.897     35.618     218.7      11.851        3600.0      2.602     34.920     244.6       2.295

400.0     11.609     35.581     218.5      11.558        3650.0      2.587     34.918     243.7       2.276

450.0     11.312     35.542     215.9      11.254        3700.0      2.577     34.918     244.2       2.261

500.0     10.975     35.503     212.8      10.912        3750.0      2.567     34.916     243.8       2.245

550.0     10.604     35.478     202.2      10.536        3800.0      2.554     34.914     244.0       2.227

600.0     10.658     35.549     193.3      10.584        3850.0      2.549     34.913     244.1       2.217

650.0     10.598     35.596     189.5      10.517        3900.0      2.543     34.912     243.8       2.205

700.0     10.505     35.633     186.4      10.418        3950.0      2.534     34.911     243.3       2.191

750.0     11.038     35.840     183.4      10.942        4000.0      2.530     34.909     243.4       2.180

800.0     10.932     35.864     182.5      10.830        4050.0      2.522     34.908     243.6       2.168

850.0     10.859     35.901     181.9      10.751        4100.0      2.517     34.906     243.0       2.157

900.0     10.738     35.923     180.1      10.624        4150.0      2.516     34.905     243.2       2.150

950.0     10.627     35.956     181.5      10.507        4200.0      2.510     34.905     243.4       2.138

1000.0     10.422     35.953     182.0      10.297        4250.0      2.506     34.904     243.2       2.128

1050.0     10.302     35.977     184.0      10.172        4300.0      2.502     34.902     242.8       2.118

1100.0     10.129     35.985     186.7       9.993        4350.0      2.498     34.903     242.7       2.109

1150.0      9.963     35.986     189.6       9.822        4400.0      2.498     34.901     243.4       2.103

1200.0      9.710     35.963     193.0       9.565        4450.0      2.495     34.901     243.5       2.094

1250.0      9.390     35.913     195.4       9.241        4500.0      2.496     34.900     242.5       2.089

1300.0      9.023     35.858     199.1       8.872        4550.0      2.496     34.899     243.2       2.082

1350.0      8.344     35.740     204.4       8.193        4600.0      2.497     34.899     243.2       2.078

1400.0      7.411     35.565     214.3       7.263        4650.0      2.498     34.898     243.4       2.072

1450.0      6.951     35.485     220.7       6.802        4700.0      2.500     34.898     243.2       2.068

1500.0      6.448     35.395     226.2       6.300        4750.0      2.502     34.898     242.9       2.064

1550.0      6.004     35.324     232.4       5.856        4800.0      2.505     34.896     242.9       2.061

1600.0      5.334     35.208     240.0       5.188        4850.0      2.508     34.896     243.3       2.058

1650.0      5.028     35.160     244.8       4.881        4900.0      2.511     34.897     243.2       2.054

1700.0      4.717     35.110     248.7       4.569        4950.0      2.515     34.896     243.4       2.051

1750.0      4.435     35.069     252.8       4.286        5000.0      2.519     34.895     243.2       2.049

1800.0      4.331     35.057     255.2       4.178        5050.0      2.524     34.895     242.9       2.047

1850.0      4.173     35.035     256.6       4.018        5100.0      2.528     34.895     242.8       2.045

1900.0      4.125     35.033     256.9       3.965        5150.0      2.534     34.895     242.9       2.044

1950.0      4.022     35.022     258.3       3.859        5200.0      2.540     34.895     243.5       2.043

2000.0      3.901     35.009     258.4       3.735        5250.0      2.547     34.894     243.6       2.043

2050.0      3.857     35.007     258.9       3.687        5300.0      2.553     34.895     243.2       2.043

2100.0      3.780     35.002     257.9       3.606        5350.0      2.559     34.895     243.6       2.043

2150.0      3.687     34.993     258.7       3.510        5400.0      2.566     34.895     243.2       2.043

2200.0      3.646     34.997     257.0       3.464        5434.0      2.571     34.895     243.5       2.043

2250.0      3.602     34.996     256.2       3.416

2300.0      3.552     34.996     255.7       3.362

2350.0      3.476     34.993     255.1       3.282

2400.0      3.440     34.989     254.3       3.242

2450.0      3.378     34.985     254.3       3.176

2500.0      3.311     34.982     253.3       3.105

2550.0      3.261     34.978     252.7       3.052

2600.0      3.190     34.974     252.3       2.976

2650.0      3.138     34.970     251.7       2.920

2700.0      3.087     34.967     251.3       2.865

2750.0      3.041     34.962     250.5       2.815

2800.0      2.997     34.960     250.4       2.767

2850.0      2.953     34.955     249.5       2.719

2900.0      2.914     34.952     249.0       2.676

2950.0      2.881     34.949     248.4       2.638

3000.0      2.851     34.947     248.6       2.603

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 102        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 30-06-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5282       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  41 22.97                             |

|              W  13 53.26                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.570     35.901     220.4      19.570        3050.0      2.808     34.943     248.2       2.556

10.0     19.543     35.899     225.0      19.541        3100.0      2.779     34.940     247.4       2.522

20.0     18.866     35.892     235.8      18.863        3150.0      2.757     34.938     247.5       2.496

30.0     15.664     35.881     260.3      15.659        3200.0      2.736     34.936     246.7       2.470

40.0     14.861     35.848     266.1      14.855        3250.0      2.717     34.935     247.4       2.446

50.0     14.543     35.861     267.9      14.536        3300.0      2.689     34.932     247.2       2.413

100.0     13.532     35.817     238.1      13.518        3350.0      2.674     34.930     246.3       2.394

150.0     13.067     35.766     236.4      13.046        3400.0      2.656     34.928     245.8       2.371

200.0     12.769     35.727     238.4      12.742        3450.0      2.639     34.925     245.3       2.349

250.0     12.457     35.686     227.8      12.423        3500.0      2.628     34.925     245.5       2.332

300.0     12.201     35.656     221.2      12.161        3550.0      2.615     34.923     245.3       2.314

350.0     11.910     35.616     223.6      11.864        3600.0      2.603     34.921     245.0       2.297

400.0     11.643     35.588     213.8      11.591        3650.0      2.590     34.919     244.0       2.279

450.0     11.409     35.565     215.0      11.351        3700.0      2.578     34.917     243.8       2.261

500.0     11.234     35.571     207.2      11.170        3750.0      2.569     34.917     243.7       2.247

550.0     11.028     35.568     199.9      10.959        3800.0      2.557     34.915     244.3       2.230

600.0     10.885     35.582     195.8      10.810        3850.0      2.551     34.912     243.7       2.218

650.0     10.649     35.579     190.2      10.568        3900.0      2.543     34.912     243.6       2.205

700.0     10.863     35.713     186.8      10.775        3950.0      2.536     34.912     243.6       2.193

750.0     10.904     35.780     184.5      10.809        4000.0      2.533     34.910     243.0       2.183

800.0     10.786     35.817     183.4      10.685        4050.0      2.526     34.908     242.9       2.171

850.0     10.691     35.848     183.0      10.583        4100.0      2.521     34.908     243.7       2.160

900.0     10.559     35.869     182.8      10.446        4150.0      2.513     34.907     243.3       2.147

950.0     10.417     35.892     181.7      10.298        4200.0      2.507     34.906     243.2       2.135

1000.0     10.402     35.940     181.5      10.277        4250.0      2.503     34.904     242.8       2.125

1050.0      9.948     35.864     184.1       9.820        4300.0      2.503     34.904     242.9       2.119

1100.0      9.526     35.808     188.9       9.395        4350.0      2.499     34.903     243.1       2.110

1150.0      9.874     35.939     188.4       9.734        4400.0      2.497     34.902     243.0       2.102

1200.0      9.832     35.956     191.8       9.686        4450.0      2.495     34.901     242.7       2.094

1250.0      9.677     35.944     192.7       9.526        4500.0      2.493     34.900     242.9       2.086

1300.0      9.499     35.925     195.4       9.342        4550.0      2.491     34.900     243.0       2.078

1350.0      9.222     35.886     197.8       9.062        4600.0      2.492     34.899     242.4       2.073

1400.0      8.972     35.852     200.6       8.808        4650.0      2.494     34.899     243.1       2.069

1450.0      8.621     35.794     204.8       8.454        4700.0      2.498     34.899     243.0       2.066

1500.0      8.345     35.757     207.6       8.175        4750.0      2.501     34.898     242.9       2.063

1550.0      7.960     35.695     210.9       7.789        4800.0      2.503     34.898     243.1       2.059

1600.0      7.489     35.624     215.0       7.317        4850.0      2.507     34.897     243.5       2.056

1650.0      7.145     35.568     218.3       6.971        4900.0      2.511     34.897     243.2       2.054

1700.0      6.661     35.487     224.1       6.488        4950.0      2.515     34.897     243.1       2.052

1750.0      6.119     35.396     230.4       5.947        5000.0      2.520     34.897     243.2       2.050

1800.0      5.566     35.308     235.0       5.396        5050.0      2.525     34.896     243.6       2.049

1850.0      5.029     35.222     241.2       4.861        5100.0      2.530     34.896     243.6       2.046

1900.0      4.600     35.155     244.2       4.433        5150.0      2.536     34.896     243.0       2.046

1950.0      4.196     35.094     248.7       4.030        5200.0      2.542     34.895     243.3       2.046

2000.0      3.912     35.051     251.9       3.745        5250.0      2.548     34.896     243.8       2.045

2050.0      3.817     35.038     252.5       3.647        5300.0      2.554     34.896     244.0       2.044

2100.0      3.739     35.030     252.5       3.565        5350.0      2.560     34.896     243.8       2.043

2150.0      3.668     35.023     252.1       3.490        5400.0      2.566     34.896     243.6       2.043

2200.0      3.608     35.018     252.2       3.427        5440.0      2.570     34.895     243.7       2.041

2250.0      3.554     35.012     252.4       3.368

2300.0      3.491     35.006     252.0       3.302

2350.0      3.441     35.002     251.9       3.248

2400.0      3.409     34.999     250.9       3.211

2450.0      3.330     34.991     250.5       3.129

2500.0      3.248     34.981     250.6       3.043

2550.0      3.193     34.978     252.0       2.984

2600.0      3.156     34.976     251.9       2.943

2650.0      3.113     34.971     251.4       2.896

2700.0      3.066     34.967     251.3       2.845

2750.0      3.014     34.962     250.4       2.789

2800.0      2.973     34.958     250.0       2.743

2850.0      2.932     34.954     249.6       2.698

2900.0      2.898     34.952     250.0       2.660

2950.0      2.870     34.950     249.2       2.627

3000.0      2.835     34.947     249.3       2.588

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 103        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 01-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5290       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  41  5.03                             |

|              W  13 29.63                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.580     36.007     219.6      19.580        3050.0      2.815     34.944     248.4       2.563

10.0     19.583     36.006     216.7      19.581        3100.0      2.788     34.941     248.5       2.531

20.0     19.045     36.008     228.5      19.042        3150.0      2.767     34.940     248.2       2.506

30.0     17.133     36.018     248.7      17.128        3200.0      2.752     34.938     247.2       2.485

40.0     16.357     36.026     256.7      16.350        3250.0      2.726     34.934     246.9       2.455

50.0     15.108     36.032     254.4      15.100        3300.0      2.705     34.934     246.2       2.429

100.0     14.660     36.010     228.8      14.645        3350.0      2.690     34.931     246.2       2.409

150.0     13.880     35.880     229.1      13.859        3400.0      2.679     34.929     245.9       2.393

200.0     13.288     35.799     222.9      13.260        3450.0      2.660     34.929     246.1       2.369

250.0     12.856     35.742     219.6      12.822        3500.0      2.650     34.926     245.3       2.354

300.0     12.509     35.696     221.3      12.469        3550.0      2.636     34.925     244.6       2.335

350.0     12.186     35.651     216.5      12.139        3600.0      2.623     34.924     243.9       2.317

400.0     11.910     35.616     213.4      11.857        3650.0      2.607     34.921     243.4       2.296

450.0     11.689     35.592     210.4      11.631        3700.0      2.594     34.919     243.2       2.277

500.0     11.406     35.570     204.3      11.342        3750.0      2.586     34.919     244.5       2.264

550.0     11.170     35.571     198.4      11.100        3800.0      2.580     34.917     243.8       2.252

600.0     10.963     35.596     194.0      10.887        3850.0      2.573     34.916     243.3       2.240

650.0     10.874     35.643     189.3      10.792        3900.0      2.562     34.915     243.4       2.223

700.0     10.851     35.697     186.4      10.763        3950.0      2.552     34.913     242.8       2.208

750.0     10.845     35.765     184.3      10.751        4000.0      2.545     34.912     243.3       2.195

800.0     10.913     35.854     183.9      10.811        4050.0      2.543     34.911     243.4       2.188

850.0     10.885     35.907     182.5      10.777        4100.0      2.539     34.911     243.3       2.178

900.0     10.784     35.935     182.3      10.670        4150.0      2.533     34.908     242.7       2.167

950.0     10.627     35.943     184.0      10.508        4200.0      2.526     34.908     242.8       2.154

1000.0     10.464     35.951     184.2      10.339        4250.0      2.521     34.906     243.4       2.143

1050.0     10.412     35.982     185.5      10.280        4300.0      2.518     34.906     243.5       2.134

1100.0     10.336     36.008     185.3      10.198        4350.0      2.515     34.905     243.2       2.126

1150.0      9.955     35.962     189.6       9.814        4400.0      2.516     34.904     243.4       2.120

1200.0      9.855     35.985     192.0       9.709        4450.0      2.514     34.904     243.5       2.112

1250.0      9.535     35.943     195.3       9.385        4500.0      2.512     34.902     243.9       2.105

1300.0      8.783     35.800     202.0       8.633        4550.0      2.511     34.901     243.8       2.097

1350.0      8.370     35.741     206.7       8.219        4600.0      2.509     34.900     243.1       2.090

1400.0      7.867     35.657     210.0       7.714        4650.0      2.510     34.901     243.4       2.084

1450.0      7.364     35.567     215.8       7.211        4700.0      2.513     34.899     243.9       2.081

1500.0      6.693     35.451     224.0       6.542        4750.0      2.514     34.899     244.5       2.076

1550.0      5.993     35.329     233.3       5.845        4800.0      2.516     34.899     244.3       2.071

1600.0      5.569     35.256     238.8       5.420        4850.0      2.516     34.898     243.8       2.066

1650.0      5.303     35.216     242.1       5.153        4900.0      2.521     34.897     244.4       2.064

1700.0      5.024     35.170     246.0       4.872        4950.0      2.524     34.897     245.3       2.060

1750.0      4.933     35.163     246.6       4.777        5000.0      2.528     34.897     245.3       2.058

1800.0      4.892     35.167     247.1       4.731        5050.0      2.532     34.897     245.0       2.055

1850.0      4.463     35.095     252.8       4.303        5100.0      2.537     34.896     245.0       2.053

1900.0      4.248     35.062     255.8       4.087        5150.0      2.541     34.896     245.5       2.051

1950.0      4.078     35.037     256.7       3.914        5200.0      2.544     34.897     245.9       2.047

2000.0      3.948     35.020     258.3       3.781        5250.0      2.545     34.896     245.9       2.042

2050.0      3.858     35.012     258.4       3.687        5300.0      2.549     34.895     246.5       2.039

2100.0      3.780     35.008     258.4       3.606        5350.0      2.555     34.895     246.9       2.039

2150.0      3.725     35.006     258.8       3.547        5400.0      2.562     34.895     247.3       2.039

2200.0      3.652     35.003     257.9       3.470        5450.0      2.569     34.896     243.1       2.038

2250.0      3.587     35.000     256.6       3.402

2300.0      3.572     35.003     255.9       3.381

2350.0      3.495     34.996     255.7       3.301

2400.0      3.439     34.994     254.8       3.241

2450.0      3.368     34.988     255.0       3.166

2500.0      3.309     34.985     254.2       3.103

2550.0      3.250     34.981     253.3       3.040

2600.0      3.185     34.976     252.5       2.972

2650.0      3.133     34.972     251.3       2.916

2700.0      3.078     34.966     250.8       2.857

2750.0      3.031     34.963     250.5       2.805

2800.0      2.989     34.959     250.8       2.759

2850.0      2.951     34.956     250.7       2.717

2900.0      2.912     34.953     249.5       2.674

2950.0      2.870     34.949     249.0       2.627

3000.0      2.842     34.947     248.8       2.595

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 104        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 01-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5274       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 47.17                             |

|              W  13  5.93                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.795     36.014     222.4      19.795        3050.0      2.814     34.944     248.0       2.562

10.0     19.810     36.013     227.3      19.808        3100.0      2.790     34.941     247.9       2.533

20.0     19.724     36.012     235.4      19.720        3150.0      2.760     34.939     248.3       2.499

30.0     17.005     35.933     255.5      17.000        3200.0      2.737     34.937     247.7       2.471

40.0     15.536     35.921     265.0      15.530        3250.0      2.721     34.934     247.3       2.450

50.0     14.688     35.913     264.1      14.680        3300.0      2.699     34.933     247.1       2.423

100.0     13.937     35.903     235.0      13.922        3350.0      2.678     34.931     246.0       2.398

150.0     13.311     35.809     234.0      13.289        3400.0      2.663     34.929     245.3       2.377

200.0     12.874     35.741     226.9      12.846        3450.0      2.642     34.926     244.6       2.351

250.0     12.457     35.686     219.2      12.423        3500.0      2.628     34.925     245.2       2.333

300.0     12.115     35.646     214.3      12.075        3550.0      2.617     34.922     244.8       2.316

350.0     11.878     35.621     209.4      11.833        3600.0      2.606     34.921     246.1       2.300

400.0     11.619     35.598     206.9      11.567        3650.0      2.593     34.920     245.7       2.282

450.0     11.454     35.600     200.6      11.396        3700.0      2.582     34.919     245.4       2.265

500.0     11.299     35.619     195.8      11.235        3750.0      2.571     34.916     244.9       2.249

550.0     11.216     35.664     191.5      11.146        3800.0      2.559     34.914     244.5       2.232

600.0     11.185     35.716     187.4      11.109        3850.0      2.548     34.913     243.7       2.216

650.0     11.397     35.838     183.5      11.313        3900.0      2.541     34.912     244.6       2.203

700.0     11.540     35.934     181.7      11.448        3950.0      2.532     34.911     244.6       2.188

750.0     11.520     35.996     180.3      11.421        4000.0      2.524     34.909     244.5       2.175

800.0     11.592     36.061     181.6      11.486        4050.0      2.517     34.908     244.1       2.163

850.0     11.513     36.089     180.2      11.401        4100.0      2.513     34.907     243.6       2.153

900.0     11.395     36.105     179.3      11.277        4150.0      2.505     34.906     243.6       2.139

950.0     11.161     36.102     179.3      11.037        4200.0      2.502     34.905     244.2       2.130

1000.0     11.140     36.136     180.0      11.010        4250.0      2.498     34.902     243.3       2.120

1050.0     10.999     36.136     181.1      10.863        4300.0      2.493     34.903     243.6       2.110

1100.0     10.919     36.151     182.1      10.777        4350.0      2.489     34.901     243.0       2.100

1150.0     10.653     36.113     183.8      10.506        4400.0      2.487     34.901     243.1       2.092

1200.0     10.293     36.062     186.1      10.142        4450.0      2.485     34.901     243.5       2.084

1250.0     10.068     36.038     189.5       9.913        4500.0      2.484     34.899     242.9       2.078

1300.0      9.638     35.974     193.5       9.480        4550.0      2.484     34.899     243.2       2.071

1350.0      9.032     35.873     198.4       8.874        4600.0      2.485     34.898     242.7       2.066

1400.0      8.451     35.761     203.7       8.293        4650.0      2.488     34.898     242.6       2.062

1450.0      7.741     35.635     209.9       7.584        4700.0      2.490     34.898     242.6       2.058

1500.0      7.157     35.535     215.9       7.001        4750.0      2.493     34.897     242.6       2.055

1550.0      6.632     35.448     221.0       6.476        4800.0      2.496     34.897     242.2       2.052

1600.0      6.170     35.368     228.3       6.014        4850.0      2.499     34.897     242.4       2.048

1650.0      5.644     35.283     234.8       5.489        4900.0      2.503     34.896     242.1       2.047

1700.0      5.314     35.231     238.4       5.158        4950.0      2.508     34.896     242.7       2.044

1750.0      5.053     35.190     241.9       4.895        5000.0      2.513     34.895     242.3       2.044

1800.0      4.741     35.142     245.4       4.583        5050.0      2.517     34.896     242.5       2.041

1850.0      4.605     35.125     246.7       4.444        5100.0      2.523     34.896     242.5       2.040

1900.0      4.398     35.094     249.0       4.234        5150.0      2.529     34.895     242.9       2.039

1950.0      4.150     35.056     252.4       3.985        5200.0      2.534     34.895     243.1       2.038

2000.0      4.100     35.055     251.6       3.931        5250.0      2.541     34.895     242.5       2.038

2050.0      3.936     35.035     252.6       3.764        5300.0      2.547     34.895     243.0       2.037

2100.0      3.854     35.029     252.6       3.679        5350.0      2.554     34.895     243.5       2.038

2150.0      3.717     35.013     252.9       3.539        5400.0      2.561     34.895     243.5       2.037

2200.0      3.677     35.015     252.8       3.494        5433.0      2.565     34.896     243.5       2.037

2250.0      3.639     35.017     250.8       3.453

2300.0      3.603     35.018     250.0       3.412

2350.0      3.498     35.007     250.2       3.304

2400.0      3.420     34.998     250.8       3.222

2450.0      3.340     34.991     249.6       3.139

2500.0      3.270     34.986     250.6       3.065

2550.0      3.213     34.982     251.1       3.004

2600.0      3.162     34.977     249.1       2.949

2650.0      3.114     34.973     249.4       2.897

2700.0      3.059     34.969     249.1       2.837

2750.0      3.023     34.965     247.8       2.798

2800.0      2.983     34.962     249.0       2.753

2850.0      2.944     34.956     249.4       2.710

2900.0      2.908     34.954     249.1       2.670

2950.0      2.871     34.949     249.2       2.629

3000.0      2.840     34.947     248.3       2.593

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 105        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 01-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5246       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 32.99                             |

|              W  12 38.82                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.272     36.012     224.0      19.272        3050.0      2.859     34.949     248.3       2.606

10.0     19.247     36.011     219.4      19.246        3100.0      2.823     34.945     248.3       2.565

20.0     19.180     36.010     217.3      19.176        3150.0      2.798     34.943     246.7       2.536

30.0     18.804     36.009     224.5      18.798        3200.0      2.768     34.940     246.5       2.502

40.0     16.411     35.968     245.5      16.405        3250.0      2.743     34.937     247.0       2.472

50.0     14.876     35.964     253.6      14.868        3300.0      2.720     34.935     246.5       2.444

100.0     14.090     35.928     232.2      14.076        3350.0      2.700     34.933     245.4       2.419

150.0     13.502     35.839     228.2      13.481        3400.0      2.688     34.931     245.8       2.402

200.0     12.863     35.739     226.5      12.836        3450.0      2.668     34.929     245.8       2.377

250.0     12.477     35.688     219.0      12.443        3500.0      2.652     34.927     244.3       2.356

300.0     12.129     35.649     214.7      12.089        3550.0      2.637     34.925     244.7       2.335

350.0     11.881     35.625     208.0      11.835        3600.0      2.614     34.922     245.0       2.308

400.0     11.590     35.594     207.2      11.538        3650.0      2.604     34.921     244.7       2.292

450.0     11.436     35.603     202.5      11.379        3700.0      2.590     34.919     243.9       2.273

500.0     11.231     35.610     197.1      11.167        3750.0      2.580     34.918     243.6       2.258

550.0     11.292     35.706     188.1      11.221        3800.0      2.570     34.915     243.6       2.243

600.0     11.392     35.811     185.7      11.315        3850.0      2.561     34.915     243.2       2.228

650.0     11.629     35.934     182.5      11.543        3900.0      2.553     34.913     242.5       2.214

700.0     11.809     36.034     183.1      11.716        3950.0      2.544     34.913     243.2       2.201

750.0     11.854     36.087     183.6      11.754        4000.0      2.538     34.910     242.9       2.188

800.0     11.836     36.118     182.6      11.729        4050.0      2.528     34.910     243.5       2.173

850.0     11.756     36.132     181.9      11.642        4100.0      2.520     34.908     243.2       2.160

900.0     11.622     36.136     181.4      11.503        4150.0      2.514     34.907     242.9       2.148

950.0     11.504     36.142     180.9      11.378        4200.0      2.510     34.906     243.7       2.138

1000.0     11.383     36.154     179.6      11.251        4250.0      2.504     34.905     243.4       2.127

1050.0     11.306     36.179     179.1      11.168        4300.0      2.501     34.903     242.6       2.118

1100.0     11.218     36.198     179.9      11.073        4350.0      2.495     34.903     243.0       2.106

1150.0     11.140     36.211     181.7      10.990        4400.0      2.492     34.901     243.1       2.097

1200.0     11.005     36.216     184.1      10.848        4450.0      2.490     34.901     243.1       2.089

1250.0     10.842     36.201     185.0      10.680        4500.0      2.489     34.900     242.9       2.082

1300.0     10.474     36.137     187.6      10.308        4550.0      2.490     34.900     243.2       2.077

1350.0     10.133     36.078     190.3       9.964        4600.0      2.492     34.899     243.5       2.073

1400.0      9.640     35.989     194.3       9.469        4650.0      2.492     34.899     242.9       2.066

1450.0      9.139     35.892     200.8       8.967        4700.0      2.494     34.898     242.4       2.063

1500.0      8.468     35.769     206.9       8.297        4750.0      2.497     34.898     243.3       2.059

1550.0      7.781     35.645     213.5       7.612        4800.0      2.499     34.897     243.6       2.055

1600.0      6.998     35.510     220.5       6.833        4850.0      2.501     34.897     243.6       2.051

1650.0      6.273     35.373     228.7       6.111        4900.0      2.506     34.897     242.9       2.049

1700.0      5.780     35.300     235.0       5.618        4950.0      2.510     34.897     243.0       2.047

1750.0      5.601     35.274     237.2       5.436        5000.0      2.515     34.896     243.1       2.045

1800.0      5.290     35.226     240.2       5.124        5050.0      2.520     34.896     243.6       2.044

1850.0      5.113     35.197     241.1       4.945        5100.0      2.525     34.895     243.4       2.042

1900.0      4.736     35.140     244.4       4.568        5150.0      2.530     34.896     243.7       2.041

1950.0      4.433     35.089     250.5       4.263        5200.0      2.535     34.896     243.8       2.039

2000.0      4.295     35.075     252.3       4.123        5250.0      2.541     34.895     244.6       2.038

2050.0      4.250     35.078     251.7       4.073        5300.0      2.547     34.896     244.8       2.037

2100.0      4.048     35.051     253.0       3.870        5350.0      2.554     34.895     244.3       2.037

2150.0      3.947     35.045     251.7       3.765        5400.0      2.560     34.896     *****       2.037

2200.0      3.854     35.038     251.1       3.669        5404.0      2.560     34.896     *****       2.036

2250.0      3.750     35.027     252.7       3.562

2300.0      3.625     35.010     253.8       3.433

2350.0      3.566     35.007     252.7       3.371

2400.0      3.470     34.996     252.7       3.271

2450.0      3.426     34.998     251.7       3.223

2500.0      3.360     34.991     252.0       3.153

2550.0      3.302     34.986     251.3       3.091

2600.0      3.229     34.980     252.1       3.015

2650.0      3.199     34.980     250.4       2.980

2700.0      3.136     34.975     250.0       2.913

2750.0      3.083     34.968     249.8       2.857

2800.0      3.037     34.965     249.6       2.806

2850.0      2.991     34.961     250.0       2.756

2900.0      2.954     34.957     249.3       2.715

2950.0      2.917     34.953     248.2       2.673

3000.0      2.891     34.951     247.5       2.643

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 106        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 01-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5199       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 20.00                             |

|              W  12 13.16                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.653     35.984     227.6      19.653        3050.0      2.785     34.943     247.5       2.534

10.0     19.663     35.983     234.3      19.661        3100.0      2.750     34.938     247.3       2.495

20.0     18.738     35.972     245.9      18.734        3150.0      2.730     34.936     247.0       2.470

30.0     16.430     35.972     264.5      16.425        3200.0      2.714     34.936     246.4       2.448

40.0     14.714     35.939     266.2      14.708        3250.0      2.691     34.932     245.6       2.420

50.0     14.523     35.947     258.1      14.515        3300.0      2.675     34.930     245.4       2.400

100.0     14.042     35.928     235.9      14.028        3350.0      2.656     34.929     245.5       2.376

150.0     13.477     35.837     232.3      13.455        3400.0      2.642     34.926     245.4       2.357

200.0     12.889     35.743     223.3      12.862        3450.0      2.628     34.925     244.2       2.337

250.0     12.563     35.701     217.2      12.529        3500.0      2.615     34.923     244.1       2.320

300.0     12.270     35.664     213.5      12.229        3550.0      2.603     34.922     244.6       2.302

350.0     11.970     35.629     210.6      11.924        3600.0      2.592     34.921     244.1       2.286

400.0     11.680     35.595     208.1      11.628        3650.0      2.578     34.919     243.8       2.267

450.0     11.384     35.569     203.9      11.327        3700.0      2.563     34.917     243.0       2.247

500.0     11.127     35.558     198.6      11.063        3750.0      2.555     34.914     242.8       2.234

550.0     11.200     35.647     190.0      11.130        3800.0      2.546     34.915     244.3       2.220

600.0     11.374     35.766     183.2      11.297        3850.0      2.540     34.913     244.0       2.208

650.0     11.404     35.840     182.0      11.320        3900.0      2.534     34.911     242.6       2.196

700.0     11.544     35.938     182.5      11.452        3950.0      2.527     34.910     242.2       2.184

750.0     11.651     36.022     184.7      11.552        4000.0      2.518     34.908     242.5       2.169

800.0     11.637     36.050     184.1      11.531        4050.0      2.507     34.907     244.0       2.153

850.0     11.518     36.075     181.2      11.406        4100.0      2.501     34.907     243.4       2.142

900.0     11.393     36.093     179.4      11.275        4150.0      2.496     34.905     243.1       2.130

950.0     11.281     36.120     179.1      11.156        4200.0      2.489     34.903     243.0       2.117

1000.0     11.154     36.133     179.7      11.024        4250.0      2.484     34.903     243.4       2.107

1050.0     11.101     36.161     182.7      10.964        4300.0      2.480     34.901     244.1       2.097

1100.0     11.000     36.175     183.7      10.857        4350.0      2.476     34.901     244.0       2.087

1150.0     10.796     36.165     184.7      10.648        4400.0      2.474     34.900     242.8       2.080

1200.0     10.582     36.135     185.5      10.429        4450.0      2.475     34.898     242.9       2.074

1250.0     10.467     36.129     185.7      10.308        4500.0      2.476     34.899     243.2       2.069

1300.0      9.797     36.007     190.7       9.638        4550.0      2.475     34.899     244.3       2.063

1350.0      9.233     35.902     197.3       9.073        4600.0      2.478     34.898     244.3       2.059

1400.0      8.360     35.729     206.7       8.203        4650.0      2.479     34.898     243.9       2.054

1450.0      7.687     35.599     213.7       7.531        4700.0      2.484     34.896     243.8       2.053

1500.0      7.279     35.549     218.2       7.122        4750.0      2.487     34.897     244.2       2.050

1550.0      6.769     35.463     222.4       6.612        4800.0      2.491     34.896     244.5       2.047

1600.0      6.245     35.382     227.3       6.088        4850.0      2.495     34.897     243.9       2.045

1650.0      5.756     35.302     233.7       5.600        4900.0      2.500     34.895     243.5       2.043

1700.0      5.296     35.226     240.5       5.140        4950.0      2.505     34.896     243.5       2.042

1750.0      4.996     35.179     244.2       4.839        5000.0      2.510     34.895     243.8       2.040

1800.0      4.762     35.144     246.2       4.604        5050.0      2.515     34.896     244.7       2.039

1850.0      4.521     35.110     248.0       4.360        5100.0      2.520     34.896     244.4       2.038

1900.0      4.353     35.089     248.6       4.190        5150.0      2.526     34.896     243.8       2.037

1950.0      4.229     35.075     250.7       4.062        5200.0      2.533     34.895     243.2       2.036

2000.0      4.106     35.062     249.7       3.936        5250.0      2.539     34.896     243.3       2.036

2050.0      3.960     35.046     250.5       3.788        5300.0      2.546     34.896     243.7       2.036

2100.0      3.859     35.037     250.8       3.683        5350.0      2.553     34.896     242.9       2.036

2150.0      3.810     35.037     250.8       3.631        5351.0      2.553     34.895     242.8       2.036

2200.0      3.692     35.024     252.3       3.510

2250.0      3.649     35.024     251.4       3.462

2300.0      3.558     35.015     250.5       3.368

2350.0      3.458     35.002     250.3       3.265

2400.0      3.397     34.998     250.2       3.200

2450.0      3.337     34.994     250.6       3.136

2500.0      3.294     34.992     250.0       3.089

2550.0      3.225     34.985     249.0       3.016

2600.0      3.155     34.980     248.7       2.942

2650.0      3.106     34.974     248.4       2.889

2700.0      3.041     34.967     250.0       2.821

2750.0      2.993     34.962     249.2       2.768

2800.0      2.947     34.957     248.3       2.718

2850.0      2.904     34.952     248.9       2.671

2900.0      2.860     34.949     248.7       2.622

2950.0      2.832     34.946     248.5       2.590

3000.0      2.806     34.944     247.6       2.560

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 107        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 01-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5159       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.67                             |

|              W  11 46.99                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.532     35.969     227.4      19.532        3050.0      2.766     34.941     248.4       2.516

10.0     19.536     35.969     226.1      19.534        3100.0      2.733     34.938     247.9       2.477

20.0     19.535     35.967     228.3      19.531        3150.0      2.710     34.935     246.9       2.450

30.0     17.995     35.954     241.1      17.990        3200.0      2.695     34.934     246.6       2.430

40.0     15.605     35.890     259.6      15.599        3250.0      2.678     34.932     246.1       2.408

50.0     14.953     35.867     261.0      14.946        3300.0      2.662     34.929     246.4       2.387

100.0     13.963     35.892     238.7      13.949        3350.0      2.640     34.926     245.8       2.360

150.0     13.470     35.832     231.0      13.449        3400.0      2.622     34.925     244.1       2.338

200.0     12.934     35.749     231.1      12.906        3450.0      2.600     34.923     244.3       2.310

250.0     12.549     35.698     221.7      12.515        3500.0      2.587     34.921     244.2       2.293

300.0     12.210     35.655     221.6      12.170        3550.0      2.571     34.918     244.7       2.271

350.0     11.907     35.619     216.4      11.861        3600.0      2.561     34.918     244.5       2.256

400.0     11.637     35.596     213.2      11.585        3650.0      2.548     34.915     243.8       2.238

450.0     11.507     35.610     204.4      11.449        3700.0      2.535     34.914     243.1       2.219

500.0     11.309     35.602     196.0      11.245        3750.0      2.527     34.912     242.5       2.207

550.0     11.236     35.629     191.1      11.166        3800.0      2.519     34.912     243.2       2.192

600.0     11.158     35.677     186.0      11.081        3850.0      2.510     34.910     243.4       2.178

650.0     11.201     35.745     184.1      11.118        3900.0      2.504     34.909     242.8       2.167

700.0     11.261     35.829     183.0      11.170        3950.0      2.497     34.907     241.7       2.155

750.0     11.201     35.880     184.0      11.105        4000.0      2.494     34.906     242.1       2.146

800.0     11.026     35.888     182.2      10.924        4050.0      2.492     34.906     242.8       2.138

850.0     10.859     35.907     182.1      10.751        4100.0      2.490     34.905     243.0       2.130

900.0     10.695     35.917     184.3      10.581        4150.0      2.487     34.905     242.8       2.122

950.0     10.615     35.953     184.7      10.495        4200.0      2.485     34.903     242.1       2.114

1000.0     10.589     35.996     184.5      10.463        4250.0      2.486     34.902     241.7       2.109

1050.0     10.594     36.042     183.5      10.461        4300.0      2.485     34.902     242.5       2.102

1100.0     10.446     36.046     185.2      10.307        4350.0      2.483     34.901     242.4       2.094

1150.0     10.077     35.986     188.4       9.935        4400.0      2.483     34.901     243.0       2.088

1200.0      9.882     35.967     192.1       9.735        4450.0      2.483     34.901     242.5       2.082

1250.0      9.564     35.930     195.2       9.414        4500.0      2.483     34.899     242.6       2.076

1300.0      9.243     35.880     199.5       9.089        4550.0      2.484     34.899     243.4       2.072

1350.0      8.749     35.800     203.6       8.594        4600.0      2.487     34.898     243.0       2.067

1400.0      8.248     35.714     208.2       8.091        4650.0      2.487     34.898     243.2       2.062

1450.0      7.483     35.573     216.6       7.328        4700.0      2.490     34.898     243.4       2.059

1500.0      6.771     35.448     223.4       6.619        4750.0      2.493     34.897     243.5       2.055

1550.0      6.171     35.347     232.0       6.020        4800.0      2.497     34.897     243.2       2.053

1600.0      5.697     35.272     236.9       5.546        4850.0      2.500     34.897     243.3       2.049

1650.0      5.264     35.204     241.8       5.113        4900.0      2.504     34.896     243.5       2.047

1700.0      5.017     35.164     245.9       4.865        4950.0      2.509     34.896     243.4       2.046

1750.0      4.706     35.118     249.6       4.553        5000.0      2.514     34.896     243.3       2.044

1800.0      4.481     35.086     253.2       4.326        5050.0      2.519     34.896     243.1       2.042

1850.0      4.261     35.056     254.4       4.104        5100.0      2.524     34.895     243.4       2.041

1900.0      4.134     35.041     257.4       3.974        5150.0      2.529     34.895     243.2       2.040

1950.0      4.066     35.038     256.8       3.902        5200.0      2.535     34.895     243.2       2.039

2000.0      3.968     35.028     256.2       3.800        5250.0      2.541     34.896     243.2       2.038

2050.0      3.821     35.014     257.4       3.651        5300.0      2.549     34.895     243.3       2.039

2100.0      3.854     35.029     256.0       3.679        5307.0      2.549     34.895     242.6       2.039

2150.0      3.744     35.019     254.0       3.566

2200.0      3.738     35.027     251.8       3.554

2250.0      3.597     35.011     252.4       3.411

2300.0      3.457     34.992     255.0       3.268

2350.0      3.411     34.994     253.8       3.218

2400.0      3.305     34.983     252.8       3.110

2450.0      3.251     34.981     252.6       3.051

2500.0      3.213     34.981     252.1       3.009

2550.0      3.147     34.976     250.8       2.940

2600.0      3.086     34.969     250.2       2.875

2650.0      3.036     34.964     251.1       2.821

2700.0      2.993     34.962     250.3       2.773

2750.0      2.947     34.958     249.7       2.723

2800.0      2.919     34.954     248.6       2.691

2850.0      2.880     34.952     248.8       2.648

2900.0      2.853     34.948     249.0       2.616

2950.0      2.816     34.945     248.5       2.574

3000.0      2.788     34.943     247.9       2.542

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 108        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 02-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 5044       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.97                             |

|              W  11 20.58                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.583     35.958     220.6      19.583        3050.0      2.796     34.944     246.3       2.544

10.0     19.597     35.957     222.3      19.596        3100.0      2.773     34.941     246.0       2.517

20.0     19.599     35.957     224.4      19.596        3150.0      2.743     34.938     246.7       2.482

30.0     18.567     35.963     235.4      18.562        3200.0      2.713     34.935     246.0       2.448

40.0     14.995     35.921     258.8      14.989        3250.0      2.691     34.932     245.2       2.420

50.0     14.589     35.911     264.5      14.581        3300.0      2.667     34.930     245.1       2.392

100.0     13.804     35.885     237.1      13.789        3350.0      2.647     34.928     244.5       2.367

150.0     13.510     35.844     238.7      13.489        3400.0      2.628     34.925     244.9       2.343

200.0     13.213     35.791     242.9      13.185        3450.0      2.610     34.923     244.5       2.321

250.0     12.925     35.744     240.2      12.891        3500.0      2.593     34.921     244.2       2.298

300.0     12.558     35.694     235.6      12.517        3550.0      2.578     34.918     243.9       2.278

350.0     12.153     35.648     221.0      12.106        3600.0      2.567     34.918     244.4       2.262

400.0     11.832     35.612     215.9      11.779        3650.0      2.554     34.916     244.1       2.243

450.0     11.552     35.590     210.0      11.493        3700.0      2.542     34.915     243.9       2.227

500.0     11.299     35.585     205.8      11.235        3750.0      2.532     34.913     243.0       2.211

550.0     11.251     35.628     196.1      11.181        3800.0      2.524     34.912     243.1       2.198

600.0     11.297     35.715     188.7      11.220        3850.0      2.515     34.910     244.2       2.184

650.0     11.438     35.826     186.4      11.353        3900.0      2.506     34.908     244.1       2.169

700.0     11.708     35.953     186.3      11.615        3950.0      2.498     34.908     243.8       2.156

750.0     11.924     36.086     185.2      11.823        4000.0      2.490     34.906     243.0       2.142

800.0     11.629     36.071     182.6      11.523        4050.0      2.484     34.905     243.2       2.131

850.0     11.440     36.069     180.1      11.328        4100.0      2.480     34.904     244.0       2.121

900.0     11.313     36.077     178.7      11.195        4150.0      2.477     34.902     243.6       2.113

950.0     10.805     35.984     179.4      10.684        4200.0      2.473     34.902     243.4       2.103

1000.0     10.575     35.988     180.5      10.449        4250.0      2.471     34.901     242.6       2.095

1050.0     10.455     35.997     181.7      10.323        4300.0      2.468     34.900     243.2       2.086

1100.0     10.266     35.992     185.8      10.129        4350.0      2.467     34.899     243.3       2.079

1150.0     10.169     36.005     188.4      10.026        4400.0      2.467     34.899     243.8       2.072

1200.0      9.810     35.953     192.0       9.664        4450.0      2.468     34.899     243.5       2.068

1250.0      9.382     35.892     195.8       9.233        4500.0      2.470     34.899     243.0       2.063

1300.0      8.792     35.791     201.8       8.642        4550.0      2.471     34.897     243.1       2.058

1350.0      8.320     35.712     206.4       8.169        4600.0      2.474     34.897     243.4       2.055

1400.0      7.696     35.609     213.0       7.546        4650.0      2.477     34.897     243.2       2.052

1450.0      7.370     35.567     216.2       7.217        4700.0      2.480     34.897     244.0       2.049

1500.0      6.821     35.477     222.1       6.669        4750.0      2.484     34.896     244.0       2.046

1550.0      6.281     35.387     228.9       6.129        4800.0      2.488     34.896     243.7       2.044

1600.0      5.910     35.327     233.2       5.758        4850.0      2.492     34.896     243.5       2.042

1650.0      5.506     35.261     237.8       5.352        4900.0      2.497     34.895     243.0       2.041

1700.0      5.169     35.209     241.8       5.015        4950.0      2.503     34.896     242.8       2.039

1750.0      4.814     35.154     245.6       4.660        5000.0      2.509     34.895     242.5       2.040

1800.0      4.586     35.120     248.2       4.429        5050.0      2.515     34.895     242.6       2.038

1850.0      4.337     35.085     250.8       4.179        5100.0      2.521     34.895     242.8       2.038

1900.0      4.279     35.086     249.0       4.117        5150.0      2.528     34.895     242.6       2.038

1950.0      4.131     35.066     250.6       3.967        5187.0      2.533     34.895     243.8       2.038

2000.0      4.101     35.070     249.9       3.932

2050.0      3.897     35.042     251.2       3.726

2100.0      3.853     35.045     250.0       3.677

2150.0      3.794     35.042     249.2       3.615

2200.0      3.709     35.033     249.6       3.526

2250.0      3.630     35.025     248.0       3.443

2300.0      3.542     35.016     249.3       3.352

2350.0      3.458     35.008     249.1       3.265

2400.0      3.399     35.003     247.9       3.202

2450.0      3.328     34.995     248.4       3.127

2500.0      3.253     34.988     248.3       3.048

2550.0      3.194     34.983     248.3       2.985

2600.0      3.147     34.977     248.2       2.934

2650.0      3.108     34.976     247.6       2.891

2700.0      3.060     34.970     246.8       2.839

2750.0      3.016     34.967     247.3       2.790

2800.0      2.971     34.962     246.0       2.741

2850.0      2.927     34.957     247.4       2.693

2900.0      2.901     34.954     247.2       2.663

2950.0      2.861     34.950     247.4       2.618

3000.0      2.825     34.947     246.7       2.578

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 109        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 02-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4804       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.96                             |

|              W  10 54.37                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     20.277     36.208     220.1      20.277        3050.0      2.767     34.942     244.2       2.516

10.0     20.275     36.208     219.1      20.274        3100.0      2.740     34.938     244.1       2.485

20.0     20.251     36.209     217.5      20.248        3150.0      2.709     34.935     244.2       2.449

30.0     20.246     36.209     212.6      20.240        3200.0      2.676     34.932     244.0       2.411

40.0     18.635     36.059     225.4      18.628        3250.0      2.649     34.928     244.0       2.380

50.0     14.922     35.832     254.0      14.915        3300.0      2.628     34.926     244.2       2.354

100.0     13.776     35.818     246.6      13.762        3350.0      2.608     34.924     244.0       2.329

150.0     13.249     35.793     236.3      13.228        3400.0      2.588     34.921     243.3       2.304

200.0     12.810     35.730     234.9      12.783        3450.0      2.571     34.918     243.1       2.283

250.0     12.430     35.680     230.9      12.396        3500.0      2.552     34.917     242.8       2.258

300.0     12.190     35.651     224.6      12.150        3550.0      2.539     34.915     242.6       2.240

350.0     11.870     35.617     217.6      11.824        3600.0      2.526     34.913     242.9       2.222

400.0     11.640     35.597     208.2      11.588        3650.0      2.515     34.912     242.6       2.205

450.0     11.435     35.597     198.3      11.377        3700.0      2.499     34.909     242.5       2.185

500.0     11.314     35.616     192.8      11.250        3750.0      2.488     34.908     242.2       2.169

550.0     11.150     35.631     190.6      11.080        3800.0      2.479     34.907     242.8       2.154

600.0     11.164     35.697     186.5      11.087        3850.0      2.470     34.905     243.1       2.140

650.0     11.276     35.790     183.9      11.192        3900.0      2.467     34.904     243.2       2.131

700.0     11.490     35.906     181.2      11.399        3950.0      2.465     34.903     242.7       2.123

750.0     11.797     36.035     181.6      11.697        4000.0      2.461     34.902     243.1       2.114

800.0     11.769     36.077     181.0      11.662        4050.0      2.460     34.902     242.7       2.107

850.0     11.605     36.088     180.9      11.492        4100.0      2.460     34.902     242.7       2.102

900.0     11.533     36.127     180.7      11.414        4150.0      2.458     34.899     242.5       2.094

950.0     11.394     36.144     180.5      11.269        4200.0      2.456     34.899     242.2       2.086

1000.0     11.298     36.175     180.8      11.167        4250.0      2.455     34.899     242.2       2.079

1050.0     11.300     36.213     181.0      11.162        4300.0      2.456     34.898     243.3       2.074

1100.0     11.271     36.247     182.5      11.126        4350.0      2.458     34.898     242.7       2.070

1150.0     11.134     36.241     183.1      10.983        4400.0      2.461     34.897     243.1       2.067

1200.0     10.876     36.207     184.0      10.720        4450.0      2.463     34.897     243.1       2.063

1250.0     10.672     36.192     185.6      10.512        4500.0      2.466     34.897     242.7       2.060

1300.0     10.428     36.163     187.8      10.263        4550.0      2.470     34.897     242.3       2.057

1350.0      9.976     36.081     192.9       9.809        4600.0      2.473     34.896     242.7       2.054

1400.0      9.363     35.966     197.4       9.195        4650.0      2.477     34.896     242.2       2.052

1450.0      8.689     35.838     203.1       8.522        4700.0      2.481     34.895     242.7       2.050

1500.0      8.067     35.726     209.7       7.900        4750.0      2.484     34.895     242.1       2.047

1550.0      7.365     35.601     217.0       7.201        4800.0      2.487     34.895     241.7       2.043

1600.0      6.852     35.510     222.3       6.687        4850.0      2.493     34.895     240.8       2.043

1650.0      6.404     35.437     226.0       6.239        4900.0      2.499     34.895     239.7       2.043

1700.0      5.768     35.328     233.1       5.606        4934.0      2.504     34.895     239.0       2.043

1750.0      5.358     35.261     238.9       5.196

1800.0      5.035     35.210     241.2       4.873

1850.0      4.711     35.158     245.3       4.548

1900.0      4.395     35.111     247.9       4.231

1950.0      4.320     35.105     247.4       4.152

2000.0      4.235     35.102     246.7       4.064

2050.0      4.142     35.092     247.7       3.967

2100.0      4.048     35.083     246.7       3.870

2150.0      3.949     35.072     245.8       3.767

2200.0      3.827     35.058     246.7       3.642

2250.0      3.751     35.050     246.4       3.562

2300.0      3.674     35.045     245.1       3.482

2350.0      3.608     35.037     245.6       3.411

2400.0      3.482     35.021     246.0       3.283

2450.0      3.403     35.010     246.1       3.200

2500.0      3.318     35.001     246.5       3.112

2550.0      3.251     34.995     245.8       3.041

2600.0      3.183     34.988     246.1       2.970

2650.0      3.138     34.983     245.2       2.921

2700.0      3.075     34.975     245.0       2.853

2750.0      3.016     34.967     245.5       2.791

2800.0      2.964     34.963     244.9       2.734

2850.0      2.922     34.958     245.8       2.689

2900.0      2.875     34.953     245.2       2.637

2950.0      2.835     34.949     244.9       2.593

3000.0      2.796     34.945     244.6       2.549

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 110        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 02-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 4305       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 20.01                             |

|              W  10 34.55                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     20.109     36.185     219.3      20.108        3050.0      2.788     34.943     244.5       2.537

10.0     20.097     36.185     224.4      20.095        3100.0      2.752     34.940     244.2       2.496

20.0     20.075     36.187     227.2      20.071        3150.0      2.716     34.937     244.9       2.456

30.0     20.014     36.189     230.3      20.008        3200.0      2.688     34.932     244.5       2.423

40.0     16.883     36.159     246.4      16.876        3250.0      2.656     34.930     244.2       2.387

50.0     16.038     36.095     252.6      16.030        3300.0      2.630     34.927     243.5       2.356

100.0     14.774     36.063     221.3      14.759        3350.0      2.607     34.923     243.9       2.328

150.0     13.768     35.876     218.0      13.746        3400.0      2.582     34.921     243.4       2.299

200.0     13.164     35.783     232.4      13.136        3450.0      2.561     34.918     243.1       2.272

250.0     12.762     35.728     214.3      12.728        3500.0      2.544     34.916     242.5       2.250

300.0     12.350     35.670     220.1      12.310        3550.0      2.527     34.914     242.7       2.228

350.0     12.118     35.651     205.2      12.072        3600.0      2.508     34.912     243.3       2.204

400.0     11.892     35.640     197.8      11.840        3650.0      2.494     34.911     242.7       2.185

450.0     11.692     35.635     195.3      11.634        3700.0      2.483     34.908     242.6       2.169

500.0     11.556     35.665     192.6      11.491        3750.0      2.474     34.906     241.6       2.155

550.0     11.509     35.713     188.6      11.437        3800.0      2.466     34.905     242.0       2.141

600.0     11.542     35.805     185.6      11.463        3850.0      2.461     34.904     242.4       2.131

650.0     11.765     35.927     184.1      11.679        3900.0      2.456     34.903     242.4       2.121

700.0     11.659     35.967     184.2      11.566        3950.0      2.454     34.903     242.5       2.113

750.0     11.641     36.032     183.4      11.542        4000.0      2.448     34.901     242.0       2.101

800.0     11.609     36.080     183.0      11.503        4050.0      2.447     34.901     242.1       2.095

850.0     11.422     36.096     182.3      11.311        4100.0      2.448     34.900     242.6       2.090

900.0     11.227     36.093     181.6      11.110        4150.0      2.448     34.900     242.8       2.084

950.0     11.076     36.098     181.1      10.953        4200.0      2.448     34.899     242.6       2.078

1000.0     10.875     36.089     181.9      10.747        4250.0      2.447     34.899     242.6       2.071

1050.0     11.026     36.172     182.2      10.890        4300.0      2.447     34.898     242.8       2.066

1100.0     11.061     36.220     181.6      10.918        4350.0      2.450     34.897     242.6       2.062

1150.0     11.088     36.264     181.4      10.938        4400.0      2.451     34.896     243.1       2.057

1200.0     11.063     36.290     181.7      10.906        4418.0      2.452     34.897     241.2       2.056

1250.0     10.908     36.266     184.5      10.745

1300.0     10.722     36.240     187.8      10.554

1350.0     10.229     36.142     189.6      10.059

1400.0      9.720     36.045     191.5       9.549

1450.0      9.195     35.943     195.7       9.023

1500.0      8.455     35.803     203.1       8.284

1550.0      7.597     35.643     214.1       7.430

1600.0      7.087     35.552     219.6       6.920

1650.0      6.574     35.466     222.0       6.408

1700.0      6.269     35.418     225.2       6.100

1750.0      5.860     35.353     229.1       5.692

1800.0      5.289     35.255     237.8       5.123

1850.0      4.874     35.184     242.4       4.708

1900.0      4.668     35.155     243.3       4.500

1950.0      4.460     35.125     244.9       4.291

2000.0      4.329     35.110     247.3       4.156

2050.0      4.218     35.096     247.1       4.042

2100.0      4.211     35.105     245.5       4.030

2150.0      4.014     35.075     245.6       3.831

2200.0      3.924     35.065     245.7       3.737

2250.0      3.820     35.054     246.6       3.630

2300.0      3.696     35.037     247.7       3.504

2350.0      3.609     35.027     248.1       3.412

2400.0      3.508     35.015     246.5       3.309

2450.0      3.458     35.013     246.1       3.255

2500.0      3.383     35.008     246.2       3.176

2550.0      3.313     35.001     246.6       3.102

2600.0      3.227     34.990     246.1       3.013

2650.0      3.154     34.983     245.6       2.936

2700.0      3.105     34.977     245.5       2.883

2750.0      3.052     34.972     246.4       2.826

2800.0      3.020     34.968     246.0       2.789

2850.0      2.962     34.962     244.6       2.728

2900.0      2.915     34.957     244.6       2.676

2950.0      2.872     34.953     244.9       2.629

3000.0      2.829     34.948     245.5       2.582

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 111        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 02-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3871       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.97                             |

|              W  10 18.01                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     20.017     35.896     220.1      20.017        3050.0      2.912     34.955     246.0       2.658

10.0     20.033     35.894     226.6      20.032        3100.0      2.864     34.951     246.0       2.606

20.0     19.909     35.933     233.1      19.905        3150.0      2.814     34.945     245.5       2.552

30.0     17.154     35.980     250.7      17.149        3200.0      2.758     34.938     244.8       2.491

40.0     15.160     35.906     269.1      15.154        3250.0      2.723     34.935     243.9       2.452

50.0     14.695     35.913     267.0      14.687        3300.0      2.703     34.933     243.9       2.427

100.0     14.005     35.918     230.4      13.991        3350.0      2.676     34.930     243.0       2.395

150.0     13.572     35.849     238.1      13.551        3400.0      2.652     34.927     242.8       2.367

200.0     12.991     35.757     224.5      12.963        3450.0      2.635     34.925     243.5       2.345

250.0     12.555     35.695     221.3      12.521        3500.0      2.609     34.922     243.2       2.313

300.0     12.168     35.648     218.8      12.128        3550.0      2.580     34.919     243.6       2.281

350.0     11.926     35.628     214.3      11.880        3600.0      2.556     34.916     243.7       2.251

400.0     11.724     35.625     203.5      11.672        3650.0      2.540     34.914     243.6       2.230

450.0     11.349     35.580     206.2      11.291        3700.0      2.522     34.912     242.8       2.207

500.0     11.444     35.660     193.8      11.379        3750.0      2.504     34.909     241.8       2.184

550.0     11.573     35.761     186.8      11.501        3800.0      2.488     34.907     242.3       2.163

600.0     11.726     35.865     185.0      11.647        3850.0      2.482     34.907     242.5       2.151

650.0     11.560     35.908     181.4      11.474        3900.0      2.472     34.905     242.9       2.136

700.0     11.546     35.964     180.6      11.454        3950.0      2.469     34.904     242.2       2.128

750.0     11.742     36.080     183.3      11.642        3952.0      2.470     34.904     242.1       2.128

800.0     11.793     36.150     182.6      11.686

850.0     11.362     36.079     180.1      11.250

900.0     11.250     36.110     177.7      11.133

950.0     11.189     36.141     178.4      11.065

1000.0     11.326     36.220     180.7      11.194

1050.0     11.378     36.273     182.8      11.239

1100.0     11.311     36.283     183.3      11.165

1150.0     11.177     36.280     183.0      11.025

1200.0     11.154     36.307     185.1      10.996

1250.0     10.901     36.266     186.0      10.739

1300.0     10.469     36.184     188.0      10.303

1350.0     10.137     36.129     190.8       9.968

1400.0      9.714     36.054     193.2       9.543

1450.0      9.107     35.935     199.8       8.935

1500.0      8.497     35.822     204.6       8.325

1550.0      8.004     35.731     208.6       7.832

1600.0      7.477     35.638     213.4       7.306

1650.0      6.800     35.521     218.5       6.631

1700.0      6.239     35.419     225.5       6.072

1750.0      5.730     35.328     231.0       5.563

1800.0      5.419     35.282     234.2       5.252

1850.0      5.119     35.236     238.6       4.950

1900.0      4.912     35.207     239.5       4.741

1950.0      4.709     35.177     241.3       4.535

2000.0      4.485     35.145     242.8       4.310

2050.0      4.387     35.134     242.9       4.209

2100.0      4.232     35.113     243.8       4.050

2150.0      4.130     35.100     244.3       3.945

2200.0      4.005     35.084     244.3       3.817

2250.0      3.886     35.070     244.6       3.695

2300.0      3.794     35.058     244.8       3.600

2350.0      3.720     35.049     245.4       3.522

2400.0      3.618     35.037     245.1       3.417

2450.0      3.525     35.027     245.1       3.321

2500.0      3.446     35.018     245.2       3.238

2550.0      3.391     35.011     245.9       3.179

2600.0      3.320     35.003     245.3       3.104

2650.0      3.282     34.998     245.9       3.061

2700.0      3.227     34.992     245.9       3.002

2750.0      3.177     34.986     245.9       2.948

2800.0      3.131     34.980     245.7       2.898

2850.0      3.082     34.975     245.7       2.845

2900.0      3.053     34.972     245.4       2.812

2950.0      2.995     34.965     246.3       2.749

3000.0      2.943     34.958     246.3       2.694

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 112        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 03-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3512       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.95                             |

|              W  10  2.01                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.683     35.751     228.0      19.683        3050.0      2.803     34.946     244.8       2.551

10.0     19.700     35.750     229.4      19.699        3100.0      2.755     34.940     243.7       2.499

20.0     19.701     35.750     232.3      19.697        3150.0      2.727     34.937     244.0       2.466

30.0     19.697     35.750     233.3      19.692        3200.0      2.701     34.934     243.3       2.436

40.0     19.390     35.793     239.4      19.383        3250.0      2.670     34.931     243.3       2.400

50.0     17.100     35.922     254.0      17.092        3300.0      2.643     34.927     243.2       2.368

100.0     14.116     35.912     241.0      14.101        3350.0      2.615     34.925     243.2       2.336

150.0     13.447     35.826     228.7      13.426        3400.0      2.602     34.922     242.7       2.318

200.0     12.969     35.753     215.1      12.942        3450.0      2.574     34.919     242.8       2.285

250.0     12.557     35.699     218.6      12.523        3500.0      2.555     34.916     242.5       2.261

300.0     12.196     35.663     209.1      12.156        3550.0      2.531     34.914     242.5       2.233

350.0     11.909     35.652     200.8      11.863        3590.0      2.530     34.914     242.3       2.227

400.0     11.724     35.656     195.6      11.672

450.0     11.718     35.699     193.7      11.659

500.0     11.642     35.721     189.7      11.577

550.0     11.685     35.803     188.4      11.613

600.0     11.563     35.847     185.0      11.485

650.0     11.505     35.896     183.0      11.420

700.0     11.642     35.992     183.3      11.549

750.0     11.614     36.042     183.8      11.514

800.0     11.569     36.080     182.9      11.463

850.0     11.514     36.115     182.3      11.401

900.0     11.272     36.096     180.6      11.155

950.0     11.478     36.195     182.3      11.352

1000.0     11.336     36.191     181.6      11.204

1050.0     11.320     36.215     182.5      11.182

1100.0     11.261     36.228     182.1      11.116

1150.0     11.043     36.218     183.3      10.893

1200.0     10.962     36.241     184.3      10.806

1250.0     10.887     36.239     186.1      10.724

1300.0     10.748     36.225     186.7      10.580

1350.0     10.319     36.142     190.5      10.148

1400.0      9.535     35.981     195.4       9.366

1450.0      8.904     35.855     201.8       8.735

1500.0      8.090     35.704     208.0       7.923

1550.0      7.535     35.611     213.8       7.368

1600.0      7.375     35.606     217.0       7.204

1650.0      6.832     35.514     221.7       6.662

1700.0      6.440     35.446     226.4       6.270

1750.0      5.881     35.350     232.0       5.712

1800.0      5.672     35.321     234.4       5.501

1850.0      5.274     35.253     238.7       5.103

1900.0      4.932     35.196     242.3       4.761

1950.0      4.779     35.175     243.2       4.605

2000.0      4.593     35.150     244.4       4.416

2050.0      4.428     35.125     245.5       4.249

2100.0      4.233     35.097     247.1       4.052

2150.0      4.103     35.082     246.7       3.919

2200.0      3.984     35.066     247.5       3.797

2250.0      3.843     35.049     248.4       3.653

2300.0      3.734     35.036     248.4       3.541

2350.0      3.635     35.025     248.6       3.438

2400.0      3.612     35.030     247.5       3.411

2450.0      3.536     35.025     247.0       3.331

2500.0      3.464     35.017     247.0       3.255

2550.0      3.387     35.009     246.8       3.175

2600.0      3.321     35.000     246.8       3.105

2650.0      3.254     34.995     246.5       3.034

2700.0      3.176     34.986     245.2       2.953

2750.0      3.118     34.978     245.3       2.890

2800.0      3.057     34.972     245.6       2.826

2850.0      2.987     34.966     245.7       2.752

2900.0      2.929     34.958     245.6       2.690

2950.0      2.871     34.953     245.7       2.628

3000.0      2.846     34.951     245.3       2.599

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 113        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 03-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 3365       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.97                             |

|              W   9 56.51                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.        PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.                    TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.        dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.572     35.714     227.6      19.571        3050.0      2.802     34.946     243.7       2.550

10.0     19.568     35.714     233.1      19.567        3100.0      2.760     34.940     243.5       2.504

20.0     19.582     35.714     235.1      19.579        3150.0      2.720     34.936     243.6       2.460

30.0     18.858     35.774     241.4      18.853        3200.0      2.683     34.932     243.9       2.418

40.0     16.056     35.860     254.1      16.050        3250.0      2.655     34.929     243.7       2.385

50.0     15.072     35.846     253.1      15.064        3300.0      2.629     34.927     243.8       2.355

100.0     13.680     35.825     217.9      13.666        3350.0      2.606     34.923     243.7       2.327

150.0     13.247     35.792     216.4      13.226        3400.0      2.595     34.923     243.6       2.311

200.0     12.776     35.733     208.2      12.749        3426.0      2.579     34.920     242.8       2.293

250.0     12.406     35.694     207.5      12.372

300.0     12.045     35.656     204.0      12.006

350.0     11.971     35.680     198.1      11.925

400.0     11.941     35.724     194.9      11.888

450.0     11.682     35.724     190.8      11.624

500.0     11.608     35.749     188.3      11.543

550.0     11.674     35.824     187.2      11.602

600.0     11.586     35.867     184.7      11.508

650.0     11.540     35.933     183.5      11.455

700.0     11.590     35.996     181.0      11.497

750.0     11.566     36.036     182.0      11.467

800.0     11.529     36.071     182.1      11.424

850.0     11.348     36.068     181.8      11.237

900.0     11.429     36.129     179.8      11.310

950.0     11.521     36.199     180.4      11.395

1000.0     11.438     36.209     180.5      11.306

1050.0     11.355     36.213     180.9      11.216

1100.0     11.299     36.229     179.7      11.154

1150.0     11.262     36.246     180.3      11.110

1200.0     11.176     36.249     182.6      11.018

1250.0     11.109     36.250     183.8      10.944

1300.0     10.928     36.228     184.5      10.758

1350.0     10.231     36.102     190.2      10.061

1400.0      9.605     35.984     194.6       9.434

1450.0      8.970     35.866     200.3       8.800

1500.0      8.433     35.769     206.3       8.263

1550.0      8.092     35.726     209.8       7.919

1600.0      7.329     35.579     217.9       7.159

1650.0      6.796     35.492     223.7       6.626

1700.0      6.293     35.413     228.1       6.124

1750.0      5.871     35.342     233.2       5.702

1800.0      5.270     35.240     237.6       5.104

1850.0      4.989     35.201     241.8       4.822

1900.0      4.727     35.158     246.0       4.558

1950.0      4.486     35.126     247.5       4.316

2000.0      4.393     35.120     247.0       4.219

2050.0      4.241     35.097     248.4       4.064

2100.0      4.077     35.074     248.7       3.898

2150.0      4.067     35.081     248.3       3.883

2200.0      3.993     35.077     247.0       3.805

2250.0      3.933     35.073     246.4       3.741

2300.0      3.799     35.058     246.3       3.604

2350.0      3.697     35.046     246.7       3.499

2400.0      3.572     35.031     246.4       3.371

2450.0      3.485     35.021     246.0       3.281

2500.0      3.378     35.007     246.3       3.171

2550.0      3.316     35.000     247.1       3.105

2600.0      3.256     34.995     246.4       3.041

2650.0      3.219     34.990     245.7       3.000

2700.0      3.141     34.983     245.1       2.919

2750.0      3.085     34.976     244.8       2.858

2800.0      3.011     34.968     245.6       2.780

2850.0      2.974     34.964     244.9       2.739

2900.0      2.924     34.958     244.3       2.685

2950.0      2.885     34.954     244.4       2.642

3000.0      2.837     34.950     243.4       2.590

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 114        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 03-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 2337       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 20.00                             |

|              W   9 52.56                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.402     35.683     226.4      19.402

10.0     19.393     35.683     227.8      19.391

20.0     19.399     35.682     232.8      19.395

30.0     18.530     35.746     242.0      18.524

40.0     15.897     35.853     253.9      15.891

50.0     15.134     35.828     254.7      15.126

100.0     13.864     35.837     226.3      13.850

150.0     13.402     35.809     224.2      13.381

200.0     12.952     35.760     208.4      12.924

250.0     12.421     35.714     202.8      12.387

300.0     12.004     35.684     196.8      11.964

350.0     11.700     35.669     192.5      11.655

400.0     11.606     35.694     191.5      11.554

450.0     11.559     35.728     188.3      11.500

500.0     11.678     35.821     185.0      11.612

550.0     11.538     35.842     183.7      11.466

600.0     11.531     35.928     182.1      11.452

650.0     11.714     36.029     183.0      11.628

700.0     11.712     36.083     181.9      11.619

750.0     11.715     36.135     180.1      11.616

800.0     11.698     36.143     182.0      11.591

850.0     11.628     36.158     183.2      11.515

900.0     11.587     36.165     183.6      11.468

950.0     11.502     36.176     183.8      11.376

1000.0     11.432     36.193     183.9      11.300

1050.0     11.400     36.214     183.4      11.261

1100.0     11.329     36.236     183.5      11.183

1150.0     11.233     36.241     181.7      11.081

1200.0     11.152     36.259     183.0      10.994

1250.0     10.787     36.211     184.7      10.626

1300.0     10.710     36.228     188.0      10.542

1350.0     10.328     36.155     190.7      10.157

1400.0      9.893     36.073     192.3       9.720

1450.0      9.236     35.944     197.0       9.063

1500.0      8.588     35.822     204.7       8.415

1550.0      8.129     35.741     209.0       7.956

1600.0      7.154     35.573     217.1       6.986

1650.0      6.705     35.493     222.9       6.537

1700.0      6.119     35.393     228.4       5.953

1750.0      5.471     35.273     237.6       5.308

1800.0      5.239     35.242     239.8       5.074

1850.0      5.046     35.218     241.0       4.878

1900.0      4.860     35.191     242.8       4.690

1950.0      4.607     35.155     244.2       4.435

2000.0      4.375     35.122     246.7       4.202

2050.0      4.263     35.114     243.9       4.086

2100.0      4.090     35.088     247.4       3.911

2150.0      3.924     35.069     247.0       3.742

2200.0      3.847     35.062     246.5       3.662

2250.0      3.828     35.060     246.2       3.637

2300.0      3.814     35.057     246.2       3.619

2350.0      3.732     35.050     245.9       3.533

2378.0      3.676     35.044     243.7       3.475

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 115        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 03-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  800       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.96                             |

|              W   9 46.15                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.462     35.696     223.5      19.462

10.0     19.419     35.696     230.1      19.417

20.0     19.385     35.695     234.5      19.382

30.0     19.339     35.696     241.5      19.333

40.0     16.130     35.759     260.3      16.124

50.0     15.177     35.826     260.0      15.169

100.0     14.059     35.916     233.9      14.044

150.0     13.290     35.802     232.7      13.269

200.0     12.771     35.726     215.8      12.743

250.0     12.340     35.677     208.6      12.307

300.0     11.985     35.645     204.1      11.946

350.0     11.756     35.638     196.7      11.711

400.0     11.538     35.649     194.7      11.486

450.0     11.560     35.716     190.6      11.501

500.0     11.636     35.818     186.2      11.570

550.0     11.584     35.861     184.6      11.512

600.0     11.665     35.946     184.2      11.586

650.0     11.762     36.007     184.1      11.676

700.0     11.800     36.062     184.1      11.707

750.0     11.835     36.089     183.5      11.734

800.0     11.797     36.147     183.0      11.690

804.0     11.796     36.147     183.6      11.688

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 116        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 03-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur : 1474       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 19.96                             |

|              W   9 48.24                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     19.556     35.704     225.0      19.556

10.0     19.561     35.704     231.0      19.559

20.0     19.430     35.698     233.8      19.426

30.0     19.217     35.701     241.4      19.212

40.0     16.018     35.795     259.5      16.012

50.0     15.337     35.824     260.5      15.329

100.0     13.824     35.834     234.9      13.809

150.0     13.333     35.802     221.3      13.312

200.0     12.895     35.745     217.0      12.867

250.0     12.525     35.709     209.2      12.491

300.0     12.130     35.669     205.0      12.090

350.0     11.758     35.636     200.5      11.712

400.0     11.595     35.653     194.5      11.543

450.0     11.558     35.697     190.5      11.500

500.0     11.688     35.801     186.8      11.623

550.0     11.559     35.830     184.2      11.487

600.0     11.524     35.898     183.2      11.446

650.0     11.781     36.047     183.9      11.694

700.0     11.785     36.069     183.5      11.692

750.0     11.797     36.121     182.8      11.697

800.0     11.741     36.136     183.5      11.634

850.0     11.716     36.156     182.8      11.602

900.0     11.659     36.175     183.1      11.539

950.0     11.586     36.195     183.8      11.459

1000.0     11.533     36.222     184.4      11.400

1050.0     11.424     36.241     184.1      11.285

1100.0     11.336     36.260     184.4      11.191

1150.0     11.204     36.254     184.8      11.052

1200.0     11.108     36.253     185.2      10.951

1250.0     10.980     36.246     185.9      10.817

1300.0     10.736     36.213     186.8      10.567

1350.0     10.412     36.160     188.7      10.241

1400.0      9.994     36.088     190.7       9.820

1450.0      9.728     36.039     189.6       9.550

1462.0      9.554     36.008     190.0       9.376

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 117        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 03-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  414       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 20.00                             |

|              W   9 38.60                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.963     35.445     227.0      18.963

10.0     18.935     35.448     235.5      18.933

20.0     18.623     35.469     241.5      18.620

30.0     18.053     35.617     249.6      18.048

40.0     16.216     35.778     255.3      16.209

50.0     15.668     35.787     252.8      15.661

100.0     13.773     35.840     229.7      13.759

150.0     13.310     35.801     228.8      13.289

200.0     12.710     35.724     210.6      12.682

250.0     12.236     35.671     208.3      12.203

300.0     12.055     35.711     194.6      12.016

350.0     11.927     35.717     191.6      11.880

400.0     11.821     35.822     187.9      11.768

415.0     11.811     35.834     186.0      11.757

--------------------------------------------------------

|                                                      |

| Station    : 118        Campagne  : OVIDE 2004       |

|                                                      |

| Date       : 03-07-04   Navire    : THALASSA         |

|                                                      |

| Profondeur :  147       Organisme : IFREMER          |

|                                                      |

| Position   : N  40 20.00                             |

|              W   9 27.56                             |

--------------------------------------------------------

PRESSION   TEMPERA-   SALINITE   OXYGENE     TEMP.

TURE                DISSOUS    POTENT.

dbar    deg.cels.      psu     umol/kg   deg.cels.

1.0     18.175     35.479     229.2      18.175

10.0     18.045     35.476     234.6      18.043

20.0     17.621     35.522     244.2      17.618

30.0     15.427     35.741     261.0      15.423

40.0     14.464     35.755     258.0      14.458

50.0     14.194     35.821     246.7      14.187

100.0     13.580     35.829     228.5      13.566

137.0     13.181     35.781     193.1      13.161

# Text boxes

Campagne OVIDE 2004

N/O THALASSA   du 04/06/2004 au 07/07/2004